## Slide 1: BÁO CÁO KỸ THUẬT (Tuần 07: 10/02/2025 – 16/02/2025)

## Slide 2: TỔNG HỢP AOG, DELAY VÀ GTB/ATB/DIV
Chart: Thống kê GTB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
This week | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
Chart: AOG
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
This week | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Chart: Thống kê ATB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
This week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Delay
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11
This week | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5

## Slide 3: ATB/GTB COMPARISON
Chart: ATB Comparison
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ATB in 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
ATB in 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: GTB Comparison
GTB in 2024 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1
GTB in 2025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3

## Slide 4: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 01 ATB: 00 GTB: 02 DIV: 00
NO | FLEET | A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
1 | A321 | A339 | KHH | VN587 | KHH - | 07:18 14/02/2025 | OGTB | F/CTL ELAC PITCH FAULT. A339 GTB. | C/O RPLD ELEV SERVO ELAC #2, ENG RUN UP SATIS. ACTION EVENT CLOSED EVENT CLOSED EVENT CLOSED | 27 | Hỏng hóc liên quan đến khối servo control và ELAC. Theo báo cáo của VAECO, sau khi thực hiện swap ELAC thì nổ máy vẫn xuất hiện msg nên đã phải tiến hành thay thế servo control. Tuy nhiên sau khi thay xong servo control thì msg vẫn xuất hiện intermitten nên Vaeco đã cho thay cả ELAC để đảm bảo không bắn lại msg. Hiện khối servo control đang sử dụng trên đội bay A321 là loại mới nhất và AIB không có topic nào liên quan đến ĐTC của khối này. Khối tháo xuống từ A339 đã khai thác được hơn 27K FH và 20K FC. Theo thống kê số lượng tháo lắp trong 03 năm gần nhất Servo Control P/N 31075-840 từ 2022-2024 là 11-10-9 lần; MTBUR>G-MTBUR (36K FH). Ngoài ra, khối ELAC tháo xuống là khối mới, mới khai thác được khoảng 5K FH do đó đánh giá là không bị ảnh hưởng bởi issue relay bị già. Do không có cảnh báo SHM/SPM từ trước nên không có phương án đặt vật tư dự phòng hay thay chủ động để hạn chế OI. Hiện ban KT đang triển khai chương trình thay thế relay cho các khối ELAC cao giờ khi gửi đi shop. Đối với các khối servo control, ban KT sẽ đánh giá thêm SFR và làm việc với NSX để tìm biện pháp hạn chế hỏng hóc.
2 | ATR72 | B223 | SGN | VN1857 | SGN-VCS | 09:20 15/02/2025 | OGTB | B223+GTB+AHRS 1 LOSS SIGNAL DURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNAL | FINAL ACTION: C/O RPLD AHRU#1 , OPS TEST SATIS, A/C SERVICEABLE. AHRS 1 LOSS SIGNAL A/C GTB EVENT CLOSED FINAL ACTION: C/O RPLD AHRU#1 , OPS TEST SATIS, A/C SERVICEABLE. DURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNALDURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS: DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNAL | 34-21 | AHRU#1 PN 7003360-946, SN 09085259 là khối on-wing từ 2009, chưa gửi đi sửa lần nào (TSN 24519). Theo thống kê ĐTC, từ 2020 đến nay hỏng 9 lần (4 lần 2020, 1 lần 2021, 3 lần 2022, 1 lần 2025), độ tin cậy của khối tương đối tốt, các lần hỏng hóc gần đây nguyên nhân do khối khai thác lâu ngày, dẫn đến linh kiện hao mòn cần thay thế, hiệu chỉnh hoặc thiết bị bị contaminated by external liquid. Theo báo cáo từ VAECO, tàu vẫn nháy lại hỏng hóc sau khi bay 04 leg từ khi thay thế AHRU#1 =>Hỏng hóc còn có thể liên quan đến wiring hoặc connector liên quan đến AHRU #1 (rung lắc khi taxi hoặc lúc cất hạ cánh có thể sẽ xuất hiện hỏng hóc). VAECO đã kiểm tra nguồn cấp AHRU, kết qủa tốt, tiếp tục theo dõi.

## Slide 5: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 01 ATB: 00 GTB: 02 DIV: 00
NO | FLEET | A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
3 | ATR72 | B223 | SGN | VN1893 | SGN-SGN | 09:00 16/02/2025 | RTO | B223 GTB/MOR DUE TO TAKE OFF CONFIG "FLT CTL" | FINAL ACTION: C/O CLEAN 2CT CONNECTOR. C/O TAKE OFF CONFIG TEST CHECK SATIS. A/C SERVICEABLE TAKE OFF CONFIG "FLT CTL" TOTAL DELAY: 238 MINS. TECH DELAY: 165 MINS | 27-00 | Hỏng hóc "TO CONFIG" chỉ xảy ra trên B223. Hỏng hóc lặp lại nhiều lần nhưng khó troubleshooting, gây ra các lần gián đoạn khai thác: - 09/Dec/2024- GTB - 20/Dec/2025- GTB - 04/Jan/2025 - GTB - 16/Feb/2025- RTO Có 4 nguyên nhân có khả năng gây ra hỏng hóc này: ♦pitch trim is out of take-off range (green arc), ♦flaps are not at take-off position (15°), ♦a TLU is in HI SPD position (LO SPEED extinguished), ♦aileron spring tab is locked (ail lock illuminated on pedestal). Với trường hợp bị RTO ngày 16/Feb/2025, CRS phát hiện khi vị trí Pitch trim nằm trong dải green band từ 1.3 đến 2.5 nhưng cảnh báo vẫn CONFIG xuất hiện, giá trị giữa đồng hồ chỉ vị và giá trị trên máy tính bị sai lệch. Trước đó, tối ngày 15/Feb/2025, VAECO thực hiện thay Pitch trim indicator => nghi ngờ thiết bị trong kho bị lỗi, gây ra sai chỉ thị. Với hỏng hóc TO CONFIG trên B223, đã thực hiện thay nhiều thiết bị liên quan, và kiểm tra, đo dây nhưng vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân, vẫn đang làm việc với ATR để tìm nguyên nhân Đồng hồ trong kho lắp lên P/N 4863-503-80-10, S/N 738 được Ban QLVT mua từ 04/2017 của một hãng khác, - Theo SFR trước khi mua thì khối này đã khai thác được 31,461 FC và 32,495 FH. được gửi đi sửa do lỗi chỉ thi của Rudder bị sai lệch. - Sau khi mua về 20/Aug/2018, lắp lên cho B225. - Ngày 18/Nov/2018, khai thác được trên B225 đc 467 FC, 334 FH thì phải tháo xuống đi sửa chữa. theo SFR thì nguyên nhân do lỗi chỉ thị của Rudder và Trim position bị sai lệch - Sau khi đi sửa chữa về thì lưu kho đến bây giờ và lắp lên B223 hôm qua thì phát hiện lỗi. => Như vậy, khối indicator trong kho được mua cũ từ 2017, khai thác rất cao giờ, và có lịch sử bị sai lỗi chỉ thị

## Slide 6: CÁC SỰ KIỆN MOR
REG. | FLEET | YEAR | MONTH | DATE | STA. | FLIGHT | DEP-ARV | DEFECT | CORRECTIVE ACTION | ATA
B223 | ATR72 | 2025 | 02 | 15 | SGN | VN1857 | SGN-VCS | B223+GTB+AHRS 1 LOSS SIGNAL DURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNAL | FINAL ACTION: C/O RPLD AHRU#1 , OPS TEST SATIS, A/C SERVICEABLE. AHRS 1 LOSS SIGNAL A/C GTB EVENT CLOSED FINAL ACTION: C/O RPLD AHRU#1 , OPS TEST SATIS, A/C SERVICEABLE. DURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNALDURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS: DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNAL A/C TOTAL DELAY: 50mins, TECH: 20mins. | 34-21
B223 | ATR72 | 2025 | 2 | 16 | SGN | VN1893 | SGN-VCS | B223 GTB/MOR DUE TO TAKE OFF CONFIG "FLT CTL" | FINAL ACTION: C/O CLEAN 2CT CONNECTOR. C/O TAKE OFF CONFIG TEST CHECK SATIS. A/C SERVICEABLE | 
A339 | A321 | 2025 | 02 | 14 | KHH | VN587 | KHH- | F/CTL ELAC PITCH FAULT | C/O RPLD ELEV SERVO ; ELAC #2, ENG RUN UP SATIS. ACTION EVENT CLOSED EVENT CLOSED EVENT CLOSED | 

## Slide 7
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY VÀ DELAY DO THAY LỐP
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY
CÁC CHUYẾN BAY DELAY DO THAY LỐP
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION
1 | A321 | A620 | 13/02/2025 | SGN | 11 | VN522 | SGN-PVG | AFTER BOARDING FOUND MSG: SINGLE PTT STUCK | RESET CHECK SATIS. A/C CLOSE ALL DOOR
FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA
ATR72 | B223 | 14:30 11/02/2025 | SGN |  | VN8097 | SGN-VCS | MW #3 TREAD WORN TO LIMIT TRANSIT CHECK FOUND MW #3 TREAD WORN TO LIMIT | TRANSIT CHECK FOUND MW #3 TREAD WORN TO LIMIT EVENT CLOSED ACTION: C/O RPLD MW #3 SATIS, A/C SERVICEABLE A/C TOTAL &#160;DELAY: 31mins, TECH: 0mins, A/C ARRIVE LATE: 15mins | 32-00
B878 | A868 | 15:04 14/02/2025 | SGN |  | VN214 | SGN-HAN | TRANSIT CHECK FOUND MW #1 SHOULDER WORN TO LIMIT (ABNORMAL) | TRANSIT CHECK FOUND MW #1 SHOULDER WORN TO LIMIT (ABNORMAL) TOTAL DELAY 22MINS, TECH DELAY 0 MINS | 32-00
A321 | A327 | 11:40 15/02/2025 | SGN |  | VN130 | SGN-DAD | MW #3 SHOULDER WORN TO LIMIT (ABNORMAL) TRANSIT CHECK FOUND MW #3 SHOULDER WORN TO LIMIT (ABNORMAL) | MW #3 SHOULDER WORN TO LIMIT (ABNORMAL) FINAL ACTION: C/O RPLD MW#3 , CHECK SATIS , A/C TOTAL DELAY: 19mins, TECH: 0mins | 32-00
A321 | A331 | 16/02/2025 | SGN |  | VN570 | SGN-TPE | TRANSIT CHECK FOUND MW #3 SHOULDER WORN TO LIMIT (ABNORMAL) | C/O RPLD MW#3 SATIS , A/C SERVICEABLE TOTAL DELAY: 16 MINS, TECH: 0 MIN | 

## Slide 8: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
AOG: 01
AOG: 01 Delay: 02 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A339 | 07:18 14/02/2025 | 06:20 15/02/2025 | KHH | F/CTL ELAC PITCH FAULT. A339 GTB | C/O RPLD ELEV SERVO ELAC #2, ENG RUN UP SATIS. ACTION EVENT CLOSED EVENT CLOSED EVENT CLOSED | 27 | Hỏng hóc liên quan đến khối servo control và ELAC. Theo báo cáo của VAECO, sau khi thực hiện swap ELAC thì nổ máy vẫn xuất hiện msg nên đã phải tiến hành thay thế servo control. Tuy nhiên sau khi thay xong servo control thì msg vẫn xuất hiện intermitten nên Vaeco đã cho thay cả ELAC để đảm bảo không bắn lại msg. Hiện khối servo control đang sử dụng trên đội bay A321 là loại mới nhất và AIB không có topic nào liên quan đến ĐTC của khối này. Khối tháo xuống từ A339 đã khai thác được hơn 27K FH và 20K FC. Theo thống kê số lượng tháo lắp trong 03 năm gần nhất từ 2022-2024 là 11-10-9 lần; MTBUR>G-MTBUR (36K FH). Ngoài ra, khối ELAC tháo xuống là khối mới, mới khai thác được khoảng 5K FH do đó đánh giá là không bị ảnh hưởng bơi issue relay bị già. Do không có cảnh báo SHM/SPM từ trước nên không có phương án đặt vật tư dự phòng hay thay chủ động để hạn chế OI. Hiện ban KT đang triển khai chương trình thay thế relay cho các khối ELAC cao giờ khi gửi đi shop. Đối với các khối servo control, ban KT sẽ đánh giá thêm SFR và làm việc với NSX để tìm biện pháp hạn chế hỏng hóc.

## Slide 9: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
DELAY: 02
AOG: 01 Delay: 02 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A605 | 19:40 14/02/2025 | SGN | 30 | VN7837 | SGN-PQC | FOUND "ENG 2 ELEC PUMP & ENG 2 PUMP PUSH BT FAULT LIGHT" BEFORE BOARDING FOUND ENG 2 ELEC PUMP ENG 2 PUMP PUSH BT FAULT LIGHT | C/O TSM TO MAKE DEFECT SATIS WITH MEL, RAISED ADD BLUE ELEC PUMP PB-SW FAULT LIGHT RAISED ADD "BLUE ELEC PUMP PB-SW FAULT LIGHT" EVENT CLOSED TOTAL DELAY: 53 MINS, TECH DELAY: 30 MINS | 29-00 | Hỏng hóc liên quan đến đèn chỉ thị của nút bấm, ít khi xảy ra. Nguyên nhân có thể do đèn sử dụng lây dẫn đến hỏng hóc. Tiếp tục theo dõi thêm
A602 | 07:01 10/02/2025 | NGO | 210 | VN349 | NGO-HAN | NAV TCAS INTERMITTENT FAULT NAV TCAS INTERMITTENT FAULT | NAV TCAS INTERMITTENT FAULT, AFTER MESG GONE, A/C DISPATCH. ACT: EVENT CLOSED EVENT CLOSED! NAV TCAS INTERMITTENT FAULT TOTAL DELAY 10HRS 14 MINS, TECH 03HRS 30MINS | 34-43 | Hỏng hóc liên quan đến TCAS antenna PN 622-8973-104. Hỏng hóc được khắc phục sau khi thay part. Part được lắp lên tàu từ t3/2013, TSN/CSN: 32736:06/16'207. Part có ĐTC tốt MTBUR/GMTBUR: 43,694/25500. Hỏng hóc xảy ra có thể do antenna bị nhiễm nước. Hỏng hóc tương tự gần nhất vào t7/2024, trong năm 2024 có 2 TH gây delay. Hiện tượng này đã được AIB nhận diện (TFU 34.43.00048). AIB đang nghiên cứu giải pháp tạm thời: dán băng dính ở connector để chống nước nhưng dự kiến cuối Q1 2025 mới triển khai. Trong t8/2024 , ban KT từng triển khai chương trình đánh chặn (Kiểm tra điện trở chủ động để phát hiện hỏng hóc sớm) nhưng không có hiệu quả nên đã tạm dừng. Hỏng hóc từng xuất hiện vào ngày 6/2/2025, được khắc phục sau khi thay khối máy tính TCAS, do không đủ thời gian nên chưa thay được TCAS antenna. Theo dõi thêm.

## Slide 10
A321 – ATA 27 – F/CTL PITCH FAULT
A339 GTB due to F/CTL PITCH FAULT
A339/GTB/VN578/KHH GTB DUE TO ECAM MSG:F/CTL ELAC 2 PITCH FAULT DURING ENG START
Sau khi thay servo control và ELAC tàu serviceable
Phân tích/Đánh giá
Sau khi thực hiện swap ELAC, msg vẫn xuất hiện sau khi nổ máy => nguyên nhân chính là hỏng servo control. Thiết bị này đã khai thác được hơn 27K FH, là loại mới nhất đang sử dụng trên đội bay và không có issue liên quan đến ĐTC của TB
MTBUR từ năm 2022 đến nay luôn cao hơn G-MTBUR (36.000FH)
Sau khi thay servo control thì msg vẫn xuất hiện intermitten => tiếp tục thay thế ELAC thì không còn cảnh báo => ELAC có thể hỏng thật hoặc báo giả do khối này còn tương đối mới (TSN gần 5000FH) => có thể loại bỏ nguyên nhân do relay bị lão hóa

Giải pháp
Đặt dự phòng servo control ở các đầu sân bay chính
Làm việc thêm với NSX về ĐTC của servo control
Tiếp tục thực hiện thay thế relay cho các khối ELAC cao giờ (on attrition)
Notes: 14-Dec

## Slide 11
A602 AOG NGO (10/02/2025)
Hỏng hóc từng xuất hiện vào ngày 6/2/2025, được khắc phục sau khi thay khối máy tính TCAS, do không đủ thời gian nên chưa thay được TCAS antenna.
Hỏng hóc TCAS antenna dẫn đến AOG, hỏng hóc xảy ra có thể do antenna bị nhiễm nước. Năm 2024 có 2 trường hợp gây OI (1 Delay + 1 ATB)
Part được lắp lên tàu từ T3/2013, TSN/CSN: 32736/16207
Part có MTBUR/GMTBUR: 43251/25500
A321 – ATA 34 – TCAS antenna PN 622-8973-104
Root Cause / Investigation
Theo TFU 34.43.00048, antenna bị nhiễm nước có thể do:
Sự ngưng tụ của không khí ẩm trong cabin
Nước xâm nhập từ bên ngoài máy bay
Mitigation / Interim Action
Một vòng đệm xốp được lắp ở top-antenna của TCAS (MOD 25583: đã apply cho fleet A321). Vòng đệm này được kì vọng sẽ làm giảm nguy cơ hỏng hóc do sự ngưng tụ của không khí ẩm trong cabin.
In-service evaluation (ISE) đang diễn ra để kiểm tra việc dán băng dính trên các đầu nối top-antenna của TCAS để bảo vệ chúng khỏi sự xâm nhập của độ ẩm/nước. Kết quả ISE dự kiến sẽ có ​​vào cuối Q1 2025
Trong T8/2024 , ban KT từng triển khai chương trình đánh chặn (Kiểm tra điện trở chủ động để phát hiện hỏng hóc sớm) nhưng không có hiệu quả nên đã tạm dừng

## Slide 12: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY A320/ A321
Nhận xét: Trong tuần không phát sinh các trường hợp hỏng hóc sau:
A610 phát sinh Mess hỏng TCAS phải delay 10H tại NGO, FE theo tàu đã reset lại nhưng không hết, đã kiểm tra connector của TCAS antenna nhưng cũng không khắc phục được và phải đổi đường bay để bay về. Trước đó ngày 06/02 tàu có phát sinh Mess này nhưng đã thực hiện thay TCAS computer, tàu sau đó bay 10 chuyến thì đến ngày 07/02 có xuất hiện lại mess, đã thực hiện test và reset thì hết, sau 14 chuyến thì lại bị lại lỗi kia ở NGO. Tàu sau đó đã thay TCAS antenna.
A339 phát sinh hỏng hóc ELAC2 (NO GO mess) tại KHH và phải thay servo control và ELAC#2.
Ngoài ra liên quan đến tàu A610 có hỏng hóc về HPV (trước đây tàu đã thay HPV 6 lần, 4 lần đều có dấu hiệu hỏng hóc ở khối HPV, 2 lần gần nhất hiện chưa có SFR). Ngày 11/02 đã bố trí downtime 14H ca ngày để khắc phục, tuy nhiên khi kiểm tra dây dẫn, đầu cắm thì không phát hiện vấn đề gì, tàu đã thay HPV ngày 15/2

## Slide 13: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
AOG: 00 Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
Trong tuần đội A350 có tình trạng kỹ thuật tốt, không có sự kiện AOG/ Delay/ gián đoạn khai thác nào.

## Slide 14
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | A350 | A886 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B1372 RAISED DM AIR REDUNDANCY LOSS ON FUEL INERTING 2. ADD B1379 RAISED PACK 1 REGULATION REDUNDANCY 3. ADD B1381 RAISED F/CTL R OUT R AILERON G ACTUATOR
2 | A350 | A887 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B1246 RAISED AIR PACK 2 REGUL REDUNDANCY
3 | A350 | A888 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. ADD B1364 “CAPT EFB DOCKING STATION”
4 | A350 | A889 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 1 21088 giảm tần suất soi HPT blade 1200FH/150FC 2. ADD B1211 RAISED APU DEACTIVATED DUE TO CRACK AT APU COMPRESSOR HOUSING
5 | A350 | A890 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. TR 81489576: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 2 INTERNAL LEAKAGE
6 | A350 | A891 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
7 | A350 | A892 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B1455 RAISED THE DROOP-NOSE END-FILLING PANEL AT R/H MISSING
8 | A350 | A893 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Không chọn chuyên cơ do động cơ số 2 S/N 21369 tiêu hao dầu nhờn cao 2. ADD B1309 RAISED APU INOP 3. TR 81538418: PACK 1 INTERNAL LEAKAGE
9 | A350 | A894 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 2 21425 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC
10 | A350 | A895 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B995 RAISED ENGINE #1 SN 21604 HAVE LOW LIFE TIME 2. ADD B996 RAISED ENGINE #2 SN 21414 HAVE LOW LIFE TIME
11 | A350 | A896 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B954 UPPER LATCH ASSY OF COCKPIT DOOR BOLTING SYSTEM IS NOT FULLY LOCKED 2. TR 81416394: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 1 INTERNAL LEAKAGE 3. TR 81524640/007: PACK 1 EXTERNAL LEAKAGE => đã ktra tốt, chờ AIB theo dõi trả lời 4. TR 81542676: PREVENTIVE RECOMMENDATION SERVO CTL-R INBD AIL,Y (3CR2) PRESSURE SENSOR FAILURE
12 | A350 | A897 | Định kỳ | Tốt | Không | 1. Eng 2 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. A897 có logo Skyteam 3. FM: PROBE 3-N1 TURBINE SPEED,ENG2(4088KS32) 4. DOOR 3R/H NOISY DURING IN FLIGHT
13 | A350 | A898 | BQDB | Tốt | Không | 1. Eng 1 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC. Eng 2 21268 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC
14 | A350 | A899 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 1 21048 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. ADD B1002 RAISED FOR AIR PACK#1 REGUL DEGRADED

## Slide 15
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay A350 trong tuần 07 tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A897 thực hiện định kỳ A04 từ 15-17/02 phát sinh CRACK AT CENTER LOWER SIDE (AT POSITION OF WELD POINT) BETWEEN MAIN AND PRIMARY HEAT EXCHANGER OF PACK #1 -> Cần phải rob Main HX từ A898 để khắc phục, dự kiến kéo dài thêm 01 ngày đến 18/02.
  + A889 có APU INOP, đã có APU KH thay ngày 18/02
  + A893 có ADD APU INOP tuy nhiên không có APU, KH rob từ A887 (BQDB) và khắc phục ngày 21/02.

## Slide 16: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
AOG: 00 Delay: 01 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
DELAY: 01
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A865 | 17:30 13/02/2025 | HAN | 28 | VN214 | HAN-SGN | MSG “ELEC GEN SYS APU R” BEFORE DEPARTURE STS MSG “ELEC GEN SYS APU R” SHOW | EVENT CLOSED - 17:30 CRS báo before departure appeared msg ELEC GEN SYS APU R ELEC MAIN AC BUS ISLN R Thực hiện cyc contactor clear msg ELEC MAIN AC BUS ISLN R và raised defect cho ELEC GEN SYS APU R IAW MEL 24-22-02-04 - 17:58 Tàu đóng cửa Tech delay 28 mins | 24-22 | ASG (PN: 7000021H01, SN: AAEE001181) trên A865 khối gốc là của A868 lắp lên từ 2016. TSN=27237FH, GMTBUR=16000FH. Final action: thay ASG, ADD clear. Hiện không có vấn đề nổi cộm liên quan đến khối ASG trên worldwide. Tiếp tục theo dõi và làm việc thêm với Collins về việc cải tiến thiết bị trong thời gian tới.

## Slide 17
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | B787 | A861 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
2 | B787 | A862 | Khai thác | Tốt | Đạt | B1297 LIQUID COOLING RIGHT PUMP 1
3 | B787 | A863 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (958170) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC) B1601 STS TAIL AIRFLOW SYS
4 | B787 | A864 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 2 (956577) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC)
5 | B787 | A865 | Khai thác | Tốt | Không | B1258 ELEC GEN SYS APU R
6 | B787 | A866 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 2 giảm tần suất soi 100 FC HPTS1B missing material theo Departure Recommendation 01643368 Revision 0.0
7 | B787 | A867 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT STG 2 CRACK, giảm tần suất soi 250 FC theo DR Recommendation 01379322 Revision 0.0 B1528 AFT CARGO HANDLING SYS INOP
8 | B787 | A868 | Khai thác | Tốt | Không | B1061 RAISED: ENG#1 REPLACE OR RE-INSPECT NOT TO EXCEED 50 CYCLES, REF DR#02104796, EXP: 6074 FC
9 | B787 | A869 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 1 giảm tần suất soi 250 FC (HPT S2 blade cracks) và soi giảm tần suất 250 FC (fuel nozzle cup missing materials)
10 | B787 | A870 | Khai thác | Tốt | Không | B1374 TAIL AIRFLOW SYS B1381 BRAKE NO1 INOP
11 | B787 | A871 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (956913) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC)
12 | B787 | A872 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
13 | B787 | A873 | Khai thác | Tốt | Không | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC B489 AFT CARGO HANDLING SYS INOP B501 APU INOP DUE TO OIL LEAK
14 | B787 | A874 | Khai thác | Tốt | Đạt | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC
15 | B787 | A877 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
16 | B787 | A878 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
17 | B787 | A879 | Định kỳ | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 250 FC; Động cơ số 2 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 100 FCGE DR 01664320 Revision 0.0 B498 FWD CARGO HANDLING SYSTEM INOP (ELECTRICAL POWER NOT AVAIL) B543 BRAKE 2 WORN TO LIMIT

## Slide 18
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay B787 trong tuần 07 tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A870 soi HPT ENG2 (tần suất 100FC) ngày 15/02 phát sinh hỏng hóc trên T1 Blade phải tháo trong 25FC. Động cơ dự phòng dự kiến về ngày 26-28/02, đang yêu cầu OCC hạn chế khai thác để bố trí thay động cơ (Phối hợp MPP, MCC xem xét rút nội dung C01 của A864, chỉ thực hiện A check ngày 23-24/02 thay vì KH 23-28/02 để triển khai thay động cơ A870 từ 25/02-02/03 kết hợp check A08).
  + A873 APU INOP due to oil leak, đã thay APU khắc phục ngày 15/02.

## Slide 19: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
AOG: 01
AOG: 01 Delay: 02 RTO/ATB/GTB/DIV: 02
A/C | Status | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
B223 | DELAY, AOG | 09:00 16/02/2025 | 11:15 16/02/2025 | SGN | B223 GTB/MOR DUE TO TAKE OFF CONFIG "FLT CTL" | - 01:30 CAPT INFORMED VIA VHF: A/C REJECT TAKE OFF AND RETURN TO GATE DUE TO TAKE OFF CONFIG (CHẠY ĐÀ ĐƯỢC CHÚT) - 02:00 BÁO AOG ĐỔI TÀU, XIN TẠM DỪNG TỚI 12H - 02:30 OCC ĐỔI B225 BAY VN1893/NETD 12:05LT THAY B223, B223 ĐỔI BAY VN1859/STD 12:05LT - 03:45 T/S PHÁT HIỆN SAI LỆCH GIỮA CHỈ THỊ ĐỒNG HỒ MÁY TÍNH HỆ THỐNG PITCH TRIM. NGHI NGỜ PITCH TRIM INDICATOR. FOUND CONNECTOR 2CT TRIM INDICATOR DIRTY - 04:15 FINAL ACTION: C/O CLEAN 2CT CONNECTOR. C/O TAKE OFF CONFIG TEST CHECK SATIS. A/C SERVICEABLE TAKE OFF CONFIG "FLT CTL" TOTAL DELAY: 238 MINS. TECH DELAY: 165 MINS | 27-00 | Hỏng hóc "TO CONFIG" chỉ xảy ra trên B223. Hỏng hóc lặp lại nhiều lần nhưng khó troubleshooting, gây ra các lần gián đoạn khai thác: - 09/Dec/2024- GTB - 20/Dec/2025- GTB - 04/Jan/2025 - GTB - 16/Feb/2025- RTO Có 4 nguyên nhân có khả năng gây ra hỏng hóc này: ♦pitch trim is out of take-off range (green arc), ♦flaps are not at take-off position (15°), ♦a TLU is in HI SPD position (LO SPEED extinguished), ♦aileron spring tab is locked (ail lock illuminated on pedestal). Với trường hợp bị RTO ngày 16/Feb/2025, CRS phát hiện khi vị trí Pitch trim nằm trong dải green band từ 1.3 đến 2.5 nhưng cảnh báo vẫn CONFIG xuất hiện, giá trị giữa đồng hồ chỉ vị và giá trị trên máy tính bị sai lệch. Trước đó, tối ngày 15/Feb/2025, VAECO thực hiện thay Pitch trim indicator => nghi ngờ thiết bị trong kho bị lỗi, gây ra sai chỉ thị. Với hỏng hóc TO CONFIG trên B223, đã thực hiện thay nhiều thiết bị liên quan, và kiểm tra, đo dây nhưng vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân, vẫn đang làm việc với ATR để tìm nguyên nhân Đồng hồ trong kho lắp lên P/N 4863-503-80-10, S/N 738 được Ban QLVT mua từ 04/2017 của một hãng khác, - Theo SFR trước khi mua thì khối này đã khai thác được 31,461 FC và 32,495 FH. được gửi đi sửa do lỗi chỉ thi của Rudder bị sai lệch. - Sau khi mua về 20/Aug/2018, lắp lên cho B225. - Ngày 18/Nov/2018, khai thác được trên B225 đc 467 FC, 334 FH thì phải tháo xuống đi sửa chữa. theo SFR thì nguyên nhân do lỗi chỉ thị của Rudder và Trim position bị sai lệch - Sau khi đi sửa chữa về thì lưu kho đến bây giờ và lắp lên B223 hôm qua thì phát hiện lỗi. => Như vậy, khối indicator trong kho được mua cũ từ 2017, khai thác rất cao giờ, và có lịch sử bị sai lỗi chỉ thị

## Slide 20: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
AOG: 01 Delay: 02 RTO/ATB/GTB/DIV: 02
DELAY: 02
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
B223 | 09:20 15/02/2025 | SGN | 20 | VN1857 | SGN-VCS | B223+GTB+AHRS 1 LOSS SIGNAL DURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNAL | - 09:05: TÀU ĐÓNG CỬA VÀ ĐẨY LẦN 1 - 09:15: DURING ON TAXI WAY CAPT CALL VHF : INFORM A/C HAS DEFFECT: AHRS LOSS SIGNAL. CAPT DECIDED A/C GTB AT PARKING 06. - 09:25: CRS B CÓ MẶT TẠI BÃI ĐÓN TÀU - 09:30: TÀU VÀO BÃI SỐ 6 - 09:50: THAY XONG MÁY TÍNH AHRU 1 , BÁO TÀU SER - 09:55: TÀU ĐÓNG CỬA VÀ ĐẨY LẦN 2 FINAL ACTION: C/O RPLD AHRU#1 , OPS TEST SATIS, A/C SERVICEABLE. AHRS 1 LOSS SIGNAL A/C GTB EVENT CLOSED FINAL ACTION: C/O RPLD AHRU#1 , OPS TEST SATIS, A/C SERVICEABLE. DURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNALDURING TAXI CAPT CALL VHF : A/C HAS: DEFFECT: AHRS 1 LOSS SIGNAL A/C TOTAL DELAY: 50mins, TECH: 20mins. | 34-21 | AHRU#1 PN 7003360-946, SN 09085259 là khối on-wing từ 2009, chưa gửi đi sửa lần nào (TSN 24519). Theo thống kê ĐTC, từ 2020 đến nay hỏng 9 lần (4 lần 2020, 1 lần 2021, 3 lần 2022, 1 lần 2025), độ tin cậy của khối tương đối tốt, các lần hỏng hóc gần đây nguyên nhân do khối khai thác lâu ngày, dẫn đến linh kiện hao mòn cần thay thế, hiệu chỉnh hoặc thiết bị bị contaminated by external liquid. Theo báo cáo từ VAECO, tàu vẫn nháy lại hỏng hóc sau khi bay 04 leg từ khi thay thế AHRU#1 =>Hỏng hóc còn có thể liên quan đến wiring hoặc connector liên quan đến AHRU #1 (rung lắc khi taxi hoặc lúc cất hạ cánh có thể sẽ xuất hiện hỏng hóc). VAECO đã kiểm tra nguồn cấp AHRU, kết qủa tốt, tiếp tục theo dõi.

## Slide 21: B223-GTB due to TO CONFIG
Đánh giá:
Hỏng hóc "TO CONFIG" chỉ xảy ra trên B223. Hỏng hóc lặp lại nhiều lần nhưng khó troubleshooting, gây ra các lần gián đoạn khai thác:
09/Dec/2024- GTB
20/Dec/2025- GTB
Kết luận:
  Đây là hỏng hóc đơn lẻ, chỉ xảy ra trên B223, vẫn đang tiếp tục làm việc với ATR để tìm nguyên nhân
Có 4 nguyên nhân có khả năng gây ra hỏng hóc này:
Với trường hợp bị RTO ngày 16/Feb/2025,
  CRS phát hiện khi vị trí Pitch trim nằm trong dải green band từ 1.3 đến 2.5 nhưng cảnh báo vẫn CONFIG xuất hiện, giá trị giữa đồng hồ chỉ vị và giá trị trên máy tính bị sai lệch.
  Trước đó, tối ngày 15/Feb/2025, VAECO thực hiện thay Pitch trim indicator => nghi ngờ thiết bị trong kho bị lỗi, gây ra sai chỉ thị.
Pitch trim indicator
04/Jan/2025 - GTB
16/Feb/2025- RTO
Với hỏng hóc TO CONFIG trên B223, đã thực hiện thay nhiều thiết bị liên quan, và kiểm tra, đo dây nhưng vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân, vẫn đang làm việc với ATR để tìm nguyên nhân
Notes: Đồng hồ trong kho lắp lên P/N 4863-503-80-10, S/N 738 được Ban QLVT mua từ 04/2017 của một hãng khác,
- Theo SFR trước khi mua thì khối này đã khai thác được 31,461 FC và 32,495 FH. được gửi đi sửa do lỗi chỉ thi của Rudder bị sai lệch.
- Sau khi mua về 20/Aug/2018, lắp lên cho B225.
- Ngày 18/Nov/2018, khai thác được trên B225 đc 467 FC, 334 FH thì phải tháo xuống đi sửa chữa. theo SFR thì nguyên nhân do lỗi chỉ thị của Rudder và Trim position bị sai lệch
- Sau khi đi sửa chữa về thì lưu kho đến bây giờ và lắp lên B223 hôm qua thì phát hiện lỗi.
=> Như vậy, khối indicator trong kho được mua cũ từ 2017, khai thác rất cao giờ, và có lịch sử bị sai lỗi chỉ thị

## Slide 22
ATR – ATA 34 – AHRS LOSS SIGNAL
B223 GTB VN1857, SGN-VCS 15/02/2025
Hỏng hóc Attitude Heading Refercence Unit (AHRU):
Hỏng hóc gây GTB chuyến bay VN1857, SGN-VCS ngày 15/02/2025, phải thay thế AHRU#1 PN 7003360-946, SN 09085259. Khối này là khối on-wing từ 2009, chưa từng gửi đi sửa lần nào (TSN 24519).
Theo báo cáo từ VAECO, tàu vẫn nháy lại hỏng hóc rồi biến mất sau khi bay 04 leg từ khi thay thế AHRU#1
Độ tin cậy thiết bị:
Theo thống kê ĐTC, từ 2020 đến nay hỏng 9 lần (4 lần 2020, 1 lần 2021, 3 lần 2022, 1 lần 2025), độ tin cậy của khối gần đây tương đối tốt 2023-2024 không hỏng khối nào, MTBUR từ 2015 đạt 12398 FH.
Đánh giá nguyên nhân
Hiện ATR không có TPS liên quan đến hỏng hóc này, các lần hỏng hóc gần đây nguyên nhân do khối khai thác lâu ngày, dẫn đến linh kiện hao mòn cần thay thế, hiệu chỉnh hoặc thiết bị bị contaminated by external liquid.
Theo báo cáo từ VAECO, tàu vẫn nháy lại hỏng hóc rồi biến mất sau khi bay 04 leg từ khi thay thế AHRU#1 =>Hỏng hóc còn có thể liên quan đến wiring hoặc connector liên quan đến AHRU #1 (rung lắc khi taxi hoặc lúc cất hạ cánh có thể xuất hiện hỏng hóc). VAECO đã kiểm tra thêm nguồn cấp AHRU, kết quả tốt, tiếp tục theo dõi để T/S triệt để.
Phân tích/Đánh giá

## Slide 23: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY ATR72
Nhận xét: Tình trạng kỹ thuật ATR72 trong tuần không tốt, nổi cộm phát sinh 01 trường hợp RTO và 01 trường hợp AOG đều của tàu B223, cụ thể:
GTB: B223 ngày 15/02/2025 VN1857 SGN-VCS taxi out quay lại do CAPT báo phát sinh “AHRS 1 LOSS SIGNAL”. Đã thay thế khối máy tính AHRU #1 để tàu tiếp tục khai thác trở lại. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác sau đó, tàu vẫn nháy lại hỏng hóc (4 leg) nên có thể còn liên quan đến cả wiring hoặc connector. Đang tiếp tục theo dõi.
RTO: B225 ngày 16/02/2025 VN1893 SGN-VCS vừa chạy đà thì Capt báo RTO và GTB do TAKE OFF CONFIG. Khi tàu quay lại đã thực hiện vệ sinh lại connector 2CT và tàu tiếp tục khai thác (có cử CRS B bay theo). Hiện tại nghi ngờ nhiều nhất vẫn là thiết bị đồng hồ Pitch Trim Indicator bị lỗi gây ra sai chỉ thị. Đang theo dõi tiếp để tìm nguyên nhân.

## Slide 24: DISPATCH RELIABILITY W07 (10/02/2025-16/02/2025)
Chart: 
| A321 | A350 | B787 | ATR72
W06 | 99.9283 | 98.6486 | 99.3007 | 99.6212
W07 | 99.8601 | 100 | 99.729 | 99.2857
Target | 99.63 | 99.44 | 99.36 | 99.65
Trong tuần 07/2025 chỉ số độ tin cậy cất cánh đội A321, A350, B787 đạt mục tiêu, riêng đội ATR72 không đạt mục tiêu:
A321: 99,86% cao hơn 0,23% so với mục tiêu.
A350: 100% cao hơn 0,56% so với mục tiêu.
B787: 99,73% cao hơn 0,37 so với mục tiêu.
ATR72: 99,29% thấp hơn 0,36% so với mục tiêu do có 02 sự kiện liên quan tới hỏng hóc AHRU và TO CONFIG trên tàu B223.
Loại máy bay | Số chuyến chậm, hủy chuyến KT | FC
A321 | 3 | 2144
A350 | 0 | 173
B787 | 1 | 369
ATR72 | 2 | 280

## Slide 25: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
1 | Làm việc với PW về các chương trình hỗ trợ động cơ cho A321 CEO và NEO | Ngày 06/04 PW đã gửi draft HĐ hỗ trợ SSA 2024 với mức hỗ trợ 11k$/ngày trong 2024 và 9k$/ngày trong 2025 với mức trần 75tr, đi kèm một số điều kiện cho VNA. Ban KT đang đàm phán với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ. SSA 2024: PW đã tăng mức hỗ trợ SSA 2024 lên 13.5k/10k, mức trần 90M. Tiếp tục đàm phán yêu cầu tăng hỗ trợ, bao gồm cả mức trần hỗ trợ SSA 2022. Kết quả đàm phán ngày 23/10: PW chỉ cam kết 16 slot trong năm 2024 (hiên tại đã gửi đủ 16 engine đến Shop) và chưa cam kết số lượng SV năm 2025. SSA hiện vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ. . Ngày 07/11: PW xác nhận cấp cho VNA 1 Slot QT trong T12  Năm 2024 PW cấp tổng 17 slot. Ngày 29/12: HĐ hỗ trợ SSA 2024 đã được 2 PW & VNA ký và đã được ban hành đến các đơn vị liên quan. Ngày 10/2, Senior Customer Support Director của PW đã sang làm việc với VNA và có cam kết sẽ tăng thêm slot sửa chữa cho VNA trong năm 2025 cho động cơ GTF. | Làm việc với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ.
2 | Động cơ Genx-1B tàu B787 – Nội dung làm việc với GE và KLM | KLM đã induct động cơ VN từ T7/2024 tuần 28 (02 đco 956556 tháo từ T11/2023 induct 12/07 và 956533 tháo từ T01/2024 chờ induct T9/2024) và thông báo khả năng thu xếp được total 05 slot cho VNA trong năm 2024. Hiện còn 01 động cơ ESN 956695 đang sửa chữa tại KLM. Các độn HĐ sửa động cơ Group C đã ký với GE - Hiện vấn đề slot rất hạn chế. Đã thay 02 ĐC đáp ứng slot vào T7. Ban KT đã làm việc với GE cung cấp gói hỗ trợ cho VNA đối với các động cơ trên các tàu 787-10 sắp nhận và GE đã cung cấp Letter cho tàu 787-10 nhận trong T7/2024. VNA và GE đã làm việc cấp cao tại Airshow ngày 23/07/2025. Ngày 26/11: EVP họp cập nhật tình trạng đội bay với GE Leadership Ngày 11/02: Đã họp telecon giữa VNA và GE dưới sự chị đạo của EVP về tình trạng động cơ GEnx hiện tại | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT.
3 | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT. | Từ tháng 3 – tháng 7, VP RR đã sang làm việc với VNA về kế hoạch nguồn lực động cơ A350 cũng như đề xuất các giải pháp giảm AOG trong thời gian tới (giảm TAT, thời gian chờ SV...). Ban KT phối hợp với QLVT làm việc với RR để đòi hỗ trợ cũng như triển khai các giải pháp giảm AOG. Ban KT đã phối hợp với QLVT tính toán và draft thư cấp cao nhằm yêu cầu PW hỗ trợ theo HĐ TCA. Trong buổi làm việc với RR tại MRO Asia, Ban KT đã yêu cầu RR bổ sung thêm slot sửa chữa trong đó có 1 slot QT vào cuối T10 – đầu T11 để giảm thêm 1 AOG trong giai đoạn Tết. Ngày 17/12 SVP của RR đã sang làm việc với CEO của VNA, tuy nhiên không đạt được hỗ trợ cụ thể. Ngày 11/02, SVP của RRPF đã sang làm việc với VNA để đánh giá nhu cầu thuê động cơ ngắn và giải hạn nhằm giảm AOG cho VNA. Dự kiến cuối tháng 2 RRPF sẽ tiếp tục sang làm việc. | Tiếp tục yêu cầu RR hỗ trợ slot sửa chữa động cơ và giảm TAT.

## Slide 26: KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ/APU

## Slide 27
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG Q1-Q2/2025
Chart: 
| T1/25 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A350 | 8 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 4
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 28.5 | 27.5 | 29 | 27 | 26 | 24
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*A321CEO: Đang có 02 động cơ dự phòng.
*A321NEO: Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak…08 động cơ đang sửa chữa bị delay nhiều lần từ đầu tháng 12, với tổng ~ 366 days, tương ứng ~ 183 AOG days.
*B787: Nhu cầu động cơ dựa trên kế hoạch nhận 02 động cơ thuê vào T9 và T11.
*ATR: Nhu cầu này đã tính nhu cầu nguồn lực cho 05 tàu (gồm B225 RTS từ T1/2025).
*A350: Rủi ro tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption, HPT Blade

## Slide 28
27
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG CÁC FLEET T2-T4/2025
Chart: 
| Feb-W1 | Feb-W2 | Feb-W3 | Feb-W4 | Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 26 | 26 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26
A350 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Action ngắn hạn & rủi ro nhận diện:
*A321CEO : Đang có 02 động cơ dự phòng.
*A321NEO : Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak, HPT Balde…08 động cơ đang sửa chữa bị delay nhiều lần từ đầu tháng 12, với tổng ~ 366 days, tương ứng ~ 183 AOG days.
  *B787 : Nhu cầu động cơ cập nhật sau khi có kế hoạch nhận thêm 02 động cơ thuê và T9 và T12/2024.
  *A350: : Rủi ro tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption, HPT Blade
  *ATR72: B225 dùng động cơ ED0214 trong kho còn 151 FC và động cơ ED0241 từ shop về. Dự kiến giữa tháng 1/25 sẽ lấy động cơ ED0181 từ Shop về thay cho ED0214.

## Slide 29
DỰ BÁO AOG A321NEO 2025 DO HPT HUB
Chart: 
KB Cũ | 13 | 12.5 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10
KB tốt | 14.25 | 13.75 | 14.5 | 13.5 | 13 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
KB tốt + giữ giờ | 14.25 | 13.75 | 14.5 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 11
KB xấu | 14.25 | 13.75 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12
KB Xấu + giữ giờ | 14.25 | 13.75 | 15.5 | 15 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 12 | 13 | 12
PHƯƠNG ÁN GIỮ GIỜ
-Giữ giờ động cơ P771710 trên A621 (hết hạn 05/07) và P772905 trên A620 (hết hạn 19/07) sang sau cao điểm hè (15/8) để có thêm 1 tàu từ giữa T7.

## Slide 30
Tình trạng sửa chữa
No. | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
1 | P770903 | Inducted | 18/07/2024 | 26/04/2025 | RTS A625 | 
2 | P770904 | Inducted | 22/04/2024 | 11/03/2025 | RTS A501 | Delay do post test BSI finding on IBR6 & TB1. Re-induct, dự kiến delay sang T2/2025.
3 | P771075 | Inducted | 25/07/2024 | 07/03/2025 | RTS A501 | 
4 | P771414 | Inducted | 09/08/2024 | 13/02/2025 | A507#2 ENG CHANGE | 
5 | P771130 | Inducted | 25/09/2024 | 13/04/2025 | RTS A625 | 
6 | P771391 | Inducted | 11/10/2024 | 25/05/2025 | RTS A616 | 
7 | P771077 | Inducted | 24/10/2024 | 17/05/2025 | RTS A616 | 
8 | P771387 | Inducted | 05/11/2024 | 29/05/2025 | RTS | Target build ~4280 FC do HPT Hub not affected by AD
9 | P771373 | Not Inducted | 20/02/2025 | 29/08/2025 | RTS | 
10 | P771041 | Not Inducted | 19/03/2025 | TBD | TBD | 
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY A321NEO

## Slide 31
Kế hoạch thay động cơ A321NEO T2-T3/25
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY A321NEO
No. | ESN OFF | ESN ON | Remove from | Install on | Removal Date | Install Date | Shopvisit | Remark
1 | P772905 | P771668 | A620#2 | A619#2 | 15-Feb-25 | 17-Feb-25 | No | Swap engine with A619, A620 dừng làm check
2 | P771668 | P772905 | A619#2 | A620#2 | 15-Feb-25 | 17-Feb-25 | No | Swap engine with A620, A619 tiếp tục khai thác
3 | P771488 | P771414 | A507#2 | A507#2 | 26-Feb-25 | 28-Feb-25 | No | ENG CHANGE
4 |  | P771488 |  | A623#1 |  | 5-Mar-25 | No | ENG INSTALLATION
5 | P771041 |  | A616#2 |  | 20-Feb-25 |  | Yes | ENG REMOVAL. QT Shop Visit
6 | P771090 |  | A616#1 |  | 8-Mar-25 |  | No | ENG REMOVAL Rob for A506#2 for 7 day engine run-up interval
7 | P771423 | P771090 | A506#2 | A506#2 | 8-Mar-25 | 10-Mar-25 | Yes | QT Shop Visit
8 | P771110 | P771075 | A501#2 | A501#2 | 3-Mar-25 | 5-Mar-25 | No | RTS
9 | P771131 | P770904 | A501#1 | A501#1 | 10-Mar-25 | 12-Mar-25 | No | RTS
10 | P771177 | P771110 | A622#1 | A622#1 | 7-Mar-25 | 9-Mar-25 | No | ENG INSTALLATION
11 |  | P771131 |  | A623#2 |  | 15-Mar-25 | No | ENG INSTALLATION

## Slide 32
ĐỘI BAY A321CEO
 | ESN | Status | Ngày xong | Remark
1 | V15851 | SV (AMECO) | 28/01/2024 | Đã giao Vaeco HAN
2 | V17951 | SV (AMECO) | 26/12/2024 | Đã giao Vaeco HAN
3 | V16037 | SV (MTU) | 15/03/2025 | 22/03/2025 về HAN
4 | V16338 | SV (MTU) | 15/04/2025 | 22/04/2025 về HAN
5 | V16692 | SV (CHCEC) | 30/04/2025 | 13/05/2025 về HAN
6 | V16456 | SV (MTU) | 26/04/2025 | 03/05/2025 về HAN
7 | V12505 | SV (MTU) | 19/03/2025 | 19/03/2025 về HAN (pre 26/03)
8 | V16558 | SV (CHCEC) | 26/05/2025 | 08/06/2025 về HAN
9 | V16799 | SV (SEC) | 07/06/2025 | 14/06/2025 về HAN
10 | V16517 | SV (AMECO) | TBD | 24/02 induct
11 | V16694 | HAN | TBD | Đang chờ vận chuyển
12 | V15858 | HAN | TBD | Đang chờ vận chuyển
13 | V17403 | HAN | TBD | Đang chờ vận chuyển
Kế hoạch đội A321CEO Q1-Q2/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | V11752 | A354#2 | 14-16/03/2025 | Sửa HSR, lắp V15851
2 | V16512 | A357#2 | 09-11/04/2025 | Sửa LLP, lắp V17951
3 | V15876 | A610#1 | 13-15/04/2025 | Sửa LLP, lắp V16037
4 | V16462 | XU350#2 | 15-17/04/2025 | Sửa AD Hub, lắp V12505
5 | V11694 | A359#1 | 26-28/04/2025 | Sửa HSR, lắp V16338
6 | V15935 | A392#2 | 05-07/05/2025 | Sửa LLP, lắp V16456
7 | V11704 | A606#2 | 17-19/05/2025 | Sửa HSR, lắp V16692
8 | V16570 | A329#2 | 12-14/06/2025 | Sửa LLP, lắp V16558
9 | V10533 | A398#1 | 28-30/06/2025 | Tháo trả Willis, lắp V16799
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | V17365 | SMBC | 08/11/2025 | 
2 | V10531 | Willis | 31/12/2025 | 
3 | V10533 | Willis | 15/11/2025 | Dự kiến trả T7/2025
4 | V13137 | Willis | 15/11/2025 | 
5 | V18818 | Willis | 27/12/2025 | 
6 | V15346 | Willis | 03/01/2026 | 
7 | V15369 | Willis | 08/01/2026 | 
8 | V18874 | Willis | 17/03/2026 | 
9 | V18977 | Willis | 14/03/2026 | 
10 | V13187 | Willis | 07/04/2026 | 

## Slide 33
32
Chart: ĐỘI BAY B787
| Jan-W1 | Jan-W2 | Jan-W3 | Jan-W4 | Feb-W1 | Feb-W2 | Feb-W3 | Feb-W4 | Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4
B787 Available | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Động cơ dự phòng: 958395 vừa tháo từ A872 hiện khai thác được 25 FC & được soi lại/đánh giá lại; đang được giữ làm hot spare. Lịch nhận ĐCDP tiếp theo: 958537 dự kiến sửa xong 20/02, ship về VN 26 - 28/02.
Động cơ on-watch:
956638 (A870) – Remove in 25 cyc và không được GE cấp DR (tần suất trước đó 100 cyc); Thực hiện thay động cơ cuối T2 khi ĐCDP sửa chữa về.
956913 (A871) – Remove in 50 cyc or reinspect;
958170 (A863) – Remove in 50 cyc or reinspect;
956769 (A868) – Remove in 50 cyc or reinspect;
956577 (A864) – Repetitive 50 cyc;
100 cycle – 01 ĐC; 150 cycle – 01 ĐC; 250 cycle – 02 ĐC.
Engine SV | Shop | Ngày tháo | Ngày sửa xong | Ngày về (+7 ngày vc) | Dùng cho tàu | Ngày tháo ĐC tiếp theo
956556 | KLM | 20/11/2023 | End of Mar/2025 Induct 12/08/2024 | TBD |  | 
956533 | KLM | 26/01/2024 | TBD Induct 05/10/2024 | TBD |  | 
956569 | KLM | 28/07/2024 | TBD Induct 12/11/2024 | TBD |  | 
958398 | GEEVES | 21/06/2024 | TBD Induct 17/07/2024 | TBD |  | 
956599 | KLM | 05/09/2024 | TBD Induct 26/11/2024 | TBD |  | 
958537 | GE CAL | 17/09/2024 | 20/Feb/2025 Induct 04/11 | 28/Feb/25 |  | 
956947 | KLM | 13/11/2024 | Induct 04/Mar (KH cũ 16/12) | TBD |  | 
956534 | KLM | 15/12/2024 | TBD Induction TBD | TBD |  | 
958541 | GE CAL | 15/09/2024 | 31/12/2024 Induct 02/10/2024 | 12/01/2025 |  | 
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY B787

## Slide 34
33
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A350
Động cơ | Status | Ngày sửa | Ngày xong | Ngày về dự kiến
21047 | N3 – 2RF | 14/08/24 | 02/03/25 | 12/03/25
21043 | N3 – 2RF | 14/11/24 | 02/06/25 | 10/06/25
21316 | HAESL – QT | 20/11/24 | 17/02/25 | 23/02/25
21137 | N3 – 2RF | 12/12/24 | 20/06/25 | 30/06/25
21422 | 1RF – HAESL | 21/12/24 | 30/03/25 | 10/04/25
21201 | HAESL – 2RF | 28/12/24 | 29/04/25 | 17/04/25
21584 | SAESL – 1RF | 23/01/25 | 23/05/25 | 02/06/25
21269 | HAESL – QT | 27/01/25 | 13/04/25 | 23/04/25
21040 | HAESL-2RF | 07/02/25 | 07/06/25 | 17/06/25
Động cơ | Status | Ngày sửa dự kiến | Remark
21035 | A887 | 2025 | Tàu BQDB
21268 | A898 | 2025 | Tàu BQDB
21136 | A898 | 2025 | Tàu BQDB
21414 | Transporting | T2/25 | 
21604 | Off-Wing | T3/25 | 
21024 | Off-Wing | T4/25 | 
Các động cơ đang trong shop (09 động cơ)
Các động cơ đến hạn tháo (06 động cơ)
Số tàu AOG (kb tốt)
Chart: Số lượng A350 thiếu động cơ
| Feb-W1 | Feb-W2 | Feb-W3 | Feb-W4 | Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4
NL báo KHPT
KH hiện tại | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
Tàu | Tình trạng động cơ
A886 | Trống 2 động cơ
A887 | Trống 1 động cơ 1 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
A895 | Trống 2 động cơ
A898 | 2 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
Các tàu đang AOG (04 tàu)
Tàu | Phương án
A899 | Thay động cơ 21048 do hết LLP. Dự kiên 23/2 có động cơ đi shop về để thay thế.
Kế hoạch thay động cơ A350
(các tàu ảnh hưởng nguồn lực)

## Slide 35
DỰ BÁO AOG A350 2025 DO THIẾU ĐỘNG CƠ
Chart: 
KB Cũ | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
KB tốt | 4 | 4.25 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.25 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
KB tốt + giữ giờ | 4 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
KB xấu | 4 | 4.25 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.75 | 2 | 2
KB Xấu + giữ giờ | 4 | 4.25 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.75 | 2 | 2
PHƯƠNG ÁN GIỮ GIỜ
- Giữ giờ 21346 trên A891 bằng spare trong 20 ngày, sau đó lắp lên A890 giữ giờ cùng 21418 trong 45 ngày;
- 21317 trên A897 hạn chế khai thác để extend 20 ngày.

## Slide 36
35
Từ tháng 11/2024, khai thác với 05 tàu do đã cho K6 thuê khô B220. Tháng 7/2025 sẽ khai thác trở lại 06 tàu sau khi K6 trả B220.
Chart: ĐỘI BAY ATR72
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
ATR AOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR có thể khai thác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY ATR72

## Slide 37
Tình trạng sửa chữa
No. | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
1 | ED0239 | Inducted | 16/10/2024 | 15/04/2025 | Stagger | N/A
2 | ED238 | Inducted | 24/01/2025 | TBD | Stagger | N/A
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY ATR
Tình trạng động cơ cơ đội bay
Động cơ không khai thác: ED0217 (hỏng HPT Vane còn 38 FH), ED0233 (hết LLP, còn 78 FC), ED0214 (hết LLP, còn 39 FC)
Động cơ dự phòng: ED0192. KH Stagger sau cao điểm tết.
Động cơ thuê: ED0321, ED0036 và ED0715
Động cơ cao giờ: NIL

## Slide 38
Từ 10/02/2025 – 16/02/2025:
Phát sinh trong tuần: A889, A865.
Đã khắc phục: A614-A356 (thay Generator), A610 (wash APU), A329 (thay Starter Motor).
Hiện có 04 APU chờ khắc phục: A873, A893, A889, A865.
A/C | Issue | Troubleshoot action | Note
A873 | APU INOP | Phát sinh 28/01. Cần tháo APU theo khuyến cáo của NSX. KH thay APU ngày 16/02. | APU A321: Hiện có 02 APU Spare về từ Shop đã lên kế hoạch thay cho các tàu khai thác. Tháng 2 dự kiến có 03 APU về. APU A350: Hiện tại có 01 APU đi Shop, 01 APU spare dự kiến thay cho tàu A889. APU B787: Hiện có 01 APU đi Shop, 01 APU spare dự kiến thay cho tàu A873. Đề nghị Vaeco cho kiểm tra ngay khi tàu N/S đối với các tàu có hỏng hóc hoặc báo bad smell và cung cấp WO T/S kịp thời. Đã thống nhất quy trình khắc phục APU bad smell. Vaeco ra TI mở ADD “APU Bleed bad smell for Air conditioning”, tổ bay được phép sử dụng APU để khởi động động cơ. Hạn ADD 6 tháng, Vaeco tiếp tục lên lịch T/S. Đã cập nhật nội dung vào FON22/061 R04.
A893 | APU AUTO SHUTDOWN | Phát sinh 31/01. Cần tháo APU do hỏng hóc Power Section. KH thay APU ngày 21/02 (rob APU tàu BQDB). | 
A889 | APU INOP | Phát sinh 09/01. Cần tháo APU do hỏng hóc compressor case. KH thay APU ngày 18/02. | 
A865 | APU GEN INOP | Phát sinh 12/02. KH T/S SGN 16/02. | 
HỎNG HÓC APU TRONG TUẦN

## Slide 39
APU S/N | Shop | Induction date | Dự kiến ngày về | Dự kiến dùng cho tàu
P-4541 | EPCOR | 22-May-24 | 05-Mar-24 | A616
P-8524 | HONEYWELL | 07-Nov-24 | 21-Feb-25 | A329
P-5207 | HONEYWELL | Not inducted | N/A | A617
P-4708 | AMECO | 17-Dec-24 | 17-Feb-25 | A614
P-5222 | AMECO | 17-Dec-24 | 17-Feb-25 | A615
PWC-Z925500 | PWC | 22-Dec-24 | 15-Mar-25 | A871
P-00255 | LUFTHANSA | 10-Oct-24 | 20-Mar-25 | A886
Đánh giá:
  Đội bay A321: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
  Đội bay A350: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
  Đội bay B787: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
TÌNH TRẠNG SỬA CHỮA APU TẠI SHOP

## Slide 40: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (BDĐK)
BQDB: HAN (03/05/06/08/10/11, A622/23, A886/887/895/898) / SGN (A617).
BDĐK: A321: A620, A358;
A350: A897
B787: A879;
RTS: A501, A624, A616
I. A321:
1. A616: EA05, RTS (13-18/02/2025):
- Tàu RTS để bay ra HAN tháo ENG, sau đó tiếp tục BQDB
- ADD cho Rain repellent chỉ còn hạn 1 CYC.
2. A358_HAN_Y01 + EA09 (16-22/02): On sked
3.A620: C01+C03+Y01+Y06+EA08,09+ SWAP ENG WITH A619 (14/02 -23/03)
- Tàu hiện đang thiếu ENG, dự kiến sẽ BQDB sau Check,

## Slide 41: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (BDĐK)
II. A350:
1. A897_HAN_A04 (15-17/02): Est release 18/02:
- Trưa 16/2, Khi thực hiện EO check leak Pack #1 phát hiện crack và leak HX cần thay HX: 67200152-00/ 01
- Dự kiến sẽ cần Rob HX từ A898
- Check dự kiến kéo dài thêm 1 ngày để Rob và thay HX cho A897
III. B787:
1. A879_SGN_ C01 (16/02-22/02): Task PI phát sinh: LH Refuel Access Panel 01 Latch Broken, Cần vật tư: Nut P/N: BACN10YT08CD, 2ea trước 20/2 để tránh hưởng tiến độ
IV. ATR72
Nil

## Slide 42: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (BDĐK)
V. BQDB:
Tăng cường rà soát, cập nhật công tác BQDB:
Hiện nay miền Bắc đang bước vào giai đoạn nồm ẩm với độ ẩm không khí rất cao, có thể ảnh hưởng tới các thiết bị điện tư, cấu trúc̉ tàu bay = > Đ/n VAECO:
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra tình trạng, hiện trạng các tàu BQDB, hạn chế đọng nước, bụi bẩn ở các khu vực có thể gây ra ăn mòn, hỏng hóc thiết bị,
- Xem xét giải pháp đặt thêm chất hút ầm ở khu vực buồng điện tử của các tàu BQDB dài ngày

## Slide 43
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A321
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT FLEET A321 (UPDATED 16/02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A321 NEO AOG do thiếu ENG | 14.00 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 02/2025: thêm 01 tàu dừng do ENG về muộn
2 | A321 CEO AOG do thiếu ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
3 | A321 dừng thực hiện BD | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - Giảm 0.3 tàu dừng BD từ 18-27/03 để bay bù A870 sơn cánh.
4 | Tổng số tàu A321 Dừng (Do thiếu ENG + BD) (4) = (1) + (2) + (3) | 14.80 | 16.30 | 15.50 | 16.00 | 13.50 | 12.00 | 12.50 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 
5 | Tổng số tàu A321 thực tế có thể khai thác | 50.2 | 48.7 | 49.5 | 49.0 | 51.5 | 53.0 | 52.5 | 51.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | Chưa bao gồm các tàu thuê ướt khai thác cao điểm têt

## Slide 44
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A350/B787
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT A350/B787 (updated 16/02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A350 AOG do thiếu ENG | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | KB tốt giữ giờ 03 động cơ tháo trong cao điểm hè có thể đẩy lùi: - Giữ giờ 21346 bằng spare trong 20 ngày, sau đó lắp lên A890 giữ giờ cùng 21418 trong 45 ngày; - 21317 trên A897 hạn chế khai thác để extend 20 ngày.
2 | A350 dừng BD | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
3 | A350 Dừng (ENG + BD) (3) = (1) + (2) | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 
4 | A350 thực tế có thể khai thác (4) = 14 - (3) | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 
5 | B787 rủi ro AOG do ENG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
6 | B787 dừng BD | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 03/2025: tăng 0.3 tàu dừng do bổ sung sơn cánh A870 từ 18-27/03
7 | B787 Dừng (ENG + BD) (7) = (5) + (6) | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
8 | B787 thực tế có thể khai thác | 16.3 | 15.7 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
9 | A350/B787 dừng ( ENG + BD) (9) = (3) + (7) | 5.7 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 
10 | A350/B787 thực tế có thể khai thác (10) = (8) + (4) | 25.3 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 26.5 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 

## Slide 45
HỎNG HÓC CABIN ẢNH HƯỞNG KHAI THÁC VÀ PTVT – TUẦN 07
Nội dung khác:
Tháo PCU 787: Đã thực hiện 07 tàu A861, A862 ,A863, A865, A866, A867, A868 (trong tuần thực hiện 01 tàu ) => tiếp tục thực hiện 04 tàu còn lại sau cao điểm
IFC 10 tàu A350:
  Đã phát PO mua vật tư dự phòng, PO mua tài liệu TSM.: giao cuối tháng 2/2025
  Vật tư dự phòng bắt đầu giao 2/2025: KFRU 2ea đã giao, MODMAN 2ea, KANDU 2ea giao cuối tháng 2/2025, FMA 01ea (mua mới) giao tháng 7/2025 (tiếp tục giục Thales)
  MPS và FSAT ban giao 3/2025. Tuy nhiên mod kit chậm, dự kiến 5/2025 (tiệc tục giục Thales)
  Đã gửi 02 shipset tàu bảo quản đi nâng cấp firmwarre, TAT 60-70 ngày => tiếp tục giục Thales & Honeywell, vật tư đã đến shop
  02 antena gửi sửa chữa shop: đã về 01 khối + 01 khối về trong tháng 2/2025
  Đào tạo IFC VAECO dự kiến tháng 19-20/2/2025
CĐCH ghế 23 tàu A321CEO:
  Đã phát HSYC lần 1, tổ đã làm rõ bản chào lần 1 của đối tác.
  Tổ đã trình HSYC lần 2, và phát HSYC lần 2 (hạn gửi bản chào 17/2/2025). => Từ 17/2, Tổ sẽ đánh giá bản chào và triển khai các bước tiếp theo
Galley:
Hỏng hóc wine chiller: còn hỏng 12 ea.. Tiến độ sửa chữa tại shop
  Chiller B787: 06 ADD; 04RO chưa có EDD,
  Chiller A350: 06 ADD; 05 RO, chưa có EDD
Hỏng hóc oven: hỏng hóc 14ea, khắc phục 12ea, tồn 02ea
IFE: Thales SVDU (A350/B787): replaced 2682/3090 SVDU (còn 378 INOP SVDU). Trong tuần 7: hỏng mới 10 ea, khắc phục 30ea.
- Hỏng hóc đội bay A350: đã được khắc phục và kiểm soát
- Hỏng hóc tồn đọng: tập trung đội bay B787, số lượng quay vòng ít (80ea). => Thales dự kiến bổ sung 30 SVDU trong tháng 3/2025
LAV:
Toilet Assy: hỏng 03 ea, khắc phục 01ea, tồn 02ea
Faucet Assy: hỏng 02ea, khắc phục 0ea, tồn 02ea
ADD ảnh hưởng dịch vụ tuần 07: Tổng 216 (giảm 8% tuần 06), khắc phục 73ADD => tồn đọng 143ADD (giảm 6% so với tuần 6/2025).
Hỏng hóc Ghế thuộc diện cắt khách tuần 07
Ghế C: hỏng 02, đã khắc phục 02, tồn 00.
Ghế Y: hỏng 6, đã khắc phục 4, tồn 02.

## Slide 46
CÔNG TÁC BÁN TRẢ/TIẾP NHẬN/BÀN GIAO TÀU BAY
GIA HẠN THUÊ 10 TÀU VALC
VNA và VALC đã đồng ý gia hạn tạm thời 10 tàu thuê đến hết 31/03/2025. Hiện có 02 đối tác quan tâm tới mua và cho thuê lại tàu bay là Arena và FTAI. Thủ tục bán tàu của VALC chậm nên khả năng cần gia hạn hợp đồng thuê tiếp 3 tháng đến 30/06/2025.
1, Arena: Bản chào gia hạn thuê 10 tàu A321 với thời gian trung bình 5 năm, hiện đang trong quá trình đàm phán gia hạn. Cơ bản đã đàm phán thống nhất các nội dung liên quan tới KT
Các vấn đề lớn / cơ bản Arena đang đề xuất:
  a. 10 tàu bay cần được duy trì khả năng khai thác sau khi hết hợp đồng gia hạn với Arena.
  b. Thực hiện balancing quỹ bảo dưỡng sau khi kết thúc gia hạn thuê.
  c. Đồng ý giảm MR và đề xuất phương án buy-out cho một số điều kiện trả.
2, FTAI: Bản chào thuê 10 tàu A321 với điều kiện trả là As-is, có đảm bảo hỗ trợ động cơ khai thác đến hết run-out. Không phải thực hiện đóng quỹ ngoại trừ động cơ. Bàn chào có nhiều thuận lợi cho VNA trong quá trình khai thác và trả tàu bay.

## Slide 47: NHÂN NHƯỢNG TRONG TUẦN
Chart: Số nhân nhượng theo tuần
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6
This week | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
BẢNG TỔNG HỢP VÀ THEO DÕI NHÂN NHƯỢNG - VIETNAM AIRLINES |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Concession No. | Type | Reg | Description | Issued By | Issued Date | ADD/CHK/Task No | Status
1 | HVN/VN-A605/2025-0-11 | ADD | A605 | ADD B1718 RAIN REPELLENT SYSTEM INOP RAISED IAW MEL 30-45-03A REV06/24. CAT D. EXP: 11/02/2025 | CAAV | 11-Feb-2025 | ADD | 
2 | HVN/VN-A873/2025-0-12 | ADD | A873 | ADD B501 & B502 APU INOP & EDTO BEYOND 180 MINS IS NOT CONDUCTED. Hết hạn nn lần 1 ngày 12/2 | CAAV | 12-Feb-2025 | ADD | 
3 | 870-02/25 | ADD | A870 | A870: ADD B1381 RAISED FOR BRAKE NO1 INOP IAW MEL 32-45-01 REV09, CAT C, EXP DATE: 15FEB2025 | SQD | 15-Feb-2025 | ADD | 

## Slide 48: Giờ bay trung bình trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 225:45 | 148 | 1:31
A321 | A321 CEO | 123.82 | 1563 | 1:54
 | A321 NEO | 471:25 | 213 | 2:12
A350 | 35A | 190:55 | 43 | 4:26
 | 35B | 838:35 | 130 | 6:27
B787 | 78A | 886:25 | 153 | 5:47
 | 78B | 294:15 | 79 | 3:43
 | 78C | 461:50 | 136 | 3:23
ATR | ATR | 290:10 | 280 | 1:02
Next Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 217:30 | 141 | 1:32
A321 | A321 CEO | 122.40 | 1525 | 1:55
 | A321 NEO | 364:50 | 165 | 2:12
A350 | 35A | 192:35 | 46 | 4:11
 | 35B | 834:30 | 122 | 6:50
B787 | 78A | 851:50 | 143 | 5:57
 | 78B | 297:40 | 84 | 3:32
 | 78C | 504:05 | 147 | 3:25
ATR | ATR | 269:00 | 258 | 1:02
Chart: Trung bình giờ bay các đội tàu
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | 35A | 35B | 78A | 78B | 78C | ATR
This Week | 0.063556 | 0.079221 | 0.092218 | 0.185 | 0.26878 | 0.2414 | 0.1552 | 0.14149 | 0.04318
Next Week | 0.064273 | 0.080262 | 0.09213 | 0.17444 | 0.28501 | 0.2482 | 0.14765 | 0.14288 | 0.043443

## Slide 49: Số chuyến bay theo ngày trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 13-Feb | 14-Feb | 15-Feb | 16-Feb | Avg.
A320 NEO | 7.67 | 6.33 | 6.67 | 7.67 | 6.67 | 7.33 | 7.00 | 7.05
A321 CEO | 5.74 | 5.46 | 5.69 | 5.51 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 5.73
A321 NEO | 5.71 | 4.57 | 5.57 | 4.43 | 3.00 | 3.14 | 4.00 | 4.35
A350 | 3.30 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.47
B787 | 3.24 | 2.94 | 3.12 | 3.29 | 2.82 | 3.00 | 3.24 | 3.09
ATR72 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.00
Next Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 17-Feb | 18-Feb | 19-Feb | 20-Feb | 21-Feb | 22-Feb | 23-Feb | Avg.
A320 NEO | 6.33 | 6.67 | 6.00 | 7.33 | 7.33 | 6.00 | 7.33 | 6.71
A321 CEO | 5.41 | 5.33 | 5.51 | 5.46 | 5.69 | 5.62 | 6.08 | 5.59
A321 NEO | 6.00 | 3.80 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 3.20 | 4.71
A350 | 2.50 | 2.60 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 2.40
B787 | 3.00 | 3.12 | 3.29 | 3.24 | 3.00 | 3.12 | 3.24 | 3.14
ATR72 | 7.60 | 6.40 | 6.40 | 6.80 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 7.37
Chart: Số chuyến bay trung bình theo ngày của các Fleet tàu bay trong tuần
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | A350 | B787 | ATR72
This Week | 7.0476 | 5.7253 | 4.3469 | 2.4714 | 3.0924 | 8
Next Week | 6.7143 | 5.5861 | 4.7143 | 2.4 | 3.1429 | 7.3714

## Slide 50: Số chuyến bay khai thác theo ngày
Chart: 
| 45698 | 45699 | 45700 | 45701 | 45702 | 45703 | 45704 | 45705 | 45706 | 45707 | 45708 | 45709 | 45710 | 45711 | 45712 | 45713 | 45714 | 45715 | 45716 | 45717 | 45718 | 45719 | 45720 | 45721 | 45722 | 45723 | 45724 | 45725 | 45726 | 45727 | 45728 | 45729 | 45730 | 45731 | 45732 | 45733 | 45734 | 45735 | 45736 | 45737 | 45738 | 45739 | 45740 | 45741 | 45742 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747
 | 468 | 421 | 426 | 416 | 409 | 401 | 425 | 396 | 383 | 394 | 387 | 410 | 400 | 415 | 396 | 400 | 406 | 407 | 405 | 412 | 415 | 404 | 405 | 405 | 406 | 421 | 416 | 419 | 412 | 399 | 405 | 414 | 423 | 424 | 426 | 414 | 412 | 414 | 419 | 428 | 420 | 424 | 421 | 422 | 415 | 410 | 417 | 423 | 425 | 426

## Slide 51: A321
Tình trạng vật tư cho hỏng hóc trên đội bay
Tàu AOG: NIL
Tình hình tàu check: NIL.
Hỏng hóc ảnh hưởng khai thác: Không có vướng mắc vật tư
Hỏng hóc B defect hết hạn trong 10 ngày cần giục vật tư (đã loại các defect có stock):

## Slide 52: A321
DANH MỤC VẬT TƯ CRITICAL |  |  |  | 
STT | Tên thiết bị | P/N | Tình trạng vật tư | Note
1 | FDRV | 17300G11 | stock 2ea alt PN 17300G12 | 
2 | SSTU | 321000M03 | stock NIL, mới gửi đi sửa | 
3 | CNA | 745-1101-507 | stock 1ea | Nacelle
4 | SLEEVE LH | 745-0006-501 | stock 1ea | Nacelle
5 | SLEEVE RH | 745-0006-503 | stock NIL | Nacelle
6 | AIR INLET COWL | 745-3400-507 | stock 2ea | Nacelle
7 | IPCV NEO | 5325192 (1020925-3) | stock 2ea | Rob từ NEO bảo quản
8 | EIU NEO | 777461-1-1 | stock 4ea | Rob từ NEO bảo quản

## Slide 53: TÌNH TRẠNG APU LRU A321
it | Part number | Description | MBK level | status
1 | 106-1-1100-02 | ACTUATOR-APU | 1 | stock NIL, đang đặt mua nhưng Airbuskhông có stock
2 | 160494-1 | OIL COOLER |  | stock NIL
3 | 2704506-2 | MOTOR STARTER | 2 | stock NIL, đang đặt mua nhưng honeywell không có stock
4 | 3291238-2 | VALVE-SURGE CONTROL |  | stock NIL
5 | 3291432-1 | LOAD CONTROL VALVE | 1 | stock 1ea
6 | 3616140-10 | FAN ASSY-OIL COOLING |  | stock 1ea
7 | 3876287-1 | DATA MEMORY MODULE | 1 | stock 1ea
8 | 3886188-3 | IGV ACTUATOR APU131-9A | 1 | stock NIL
9 | 3888058-5 | EXCITER | 2 | stock 1ea, đang đặt mua nhưng honeywell không có stock
10 | 3888394-221205 | ECB | 1 | stock 1ea
11 | 4131020-4 | LUBE MODULE |  | stock NIL, 1RO có TAT tại Honeywell dài
12 | 441921-5 | CONTROL FUEL UNIT | 1 | stock 2ea
13 | BA03604 | GENERATOR-APU | 1 | stock NIL
14 | 3860864-1 | CLUTCH ASSY | 1 | stock NIL, đang đặt mua nhưng honeywell không có stock

## Slide 54: A321 CÁC VẬT TƯ VƯỚNG MẮC KHÁC
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Rotating mech MLG | 4133801011 | Hỏng hóc nhiều tuy nhiên ST cấp hàng chậm với lý do các thiết bị gửi đi sửa chữa có TAT dài, PO mua mới tới OEM Safran có leadtime dài. Hiện đã phải dừng chương trình kiểm tra theo khuyến cáo của OEM để có đủ vật tư cho các tàu tháo bảo quản. Stock 1ea | Hiện mua 6ea nhưng Safran không có stock, đang giục đối tác cấp hàng
2 | Các thiết bị IFE của Panasonic: LCD VSEB | RD-AV9844-01 RD-KA3303-05 | Hỏng hóc phát sinh nhiều trong khai thác trong khi Panasonic sửa chữa có TAT dài, chủ yếu với lý do thiếu PTVT sửa chữa, thay thế. Các PTVT này hiện đều là đời cũ, VSEB đã dừng sản xuất. | - Phối hợp với Panasonic để đổi PTVT, rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT xem xét phương án tìm PN thay thế
3 | Jetpipe | 745-1107-503 | Thiết bị nằm trên CNA, hỏng hóc nặng crack, không sửa được tại Vaeco. Gửi đi sửa chữa có TAT dài. Có 3 cấp độ hỏng: Disbond: TAT nhanh (<30 ngày), chi phí sửa thấp (8k - 10k USD) Crack 1 vị trí: TAT khoảng 40-50 ngày, chi phí sửa khoảng 20k USD Crack 2 vị trí trở lên: TAT dài 60-80 ngày, chi phí sửa >40kUSD Tình trạng kho: stock 1ea | - Đề nghị VAECO có đánh giá hỏng hóc (SDR) sớm và gửi Ban QLVT để hỏi repair cap và chọn cơ sở sửa chữa phù hợp. - Ban QLVT tiếp tục làm việc với cơ sở sửa chữa để rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT/Vaeco có giải pháp hạn chế hỏng hóc bằng các phương án kiểm tra chủ động, thay thế khi bị disbond sẽ tiết kiệm chi phí sửa và TAT ngắn. - Với các hỏng hóc phát sinh, đề nghị xem xét phương án mở defect để Ban QLVT chủ động phương án cung ứng

## Slide 55: A321 VƯỚNG MẮC VẬT TƯ VAECO
A321 – VAECO |  |  |  | 
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | BELOW | D2157160120000 D2157160000000 | Hỏng hóc gây A359 AOG hỏng Bellow của hệ thống Pack. Các tàu trong check có task kiểm tra hệ thống Pack đều phát hiện ra hỏng Bellow. Ngoài ra, Ban KT triển khai việc kiểm tra chủ động nhưng Airbus không cấp được hàng. VAECO vẫn mua dự phòng nhưng gần đây Airbus cấp hàng chậm. Tình trạng: PN D2157160120000 stock 5ea PN D2157160000000 stock 3EA | Ban QLVT đã hỗ trợ claim Airbus đồng thời tìm kiếm nguồn cung ứng giúp VAECO tuy nhiên việc cung ứng vẫn rất khó khăn do thiếu raw materials, Airbus chỉ cấp hàng AOG và chưa đồng ý cấp cho chương trình đánh chặn. Hiện Airbus chưa có dự kiến ngày ship

## Slide 56: B787
Tình trạng đơn hàng Pooling: 25 đơn hàng quá hạn trong tổng số 37 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: overdue 16 LO / total 19 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): overdue 09 EO / total 18 EO

## Slide 57: B787
STT | Tên thiết bị | P/N | Lưu ý | Tình trạng
1 | FMU | 7000546H14 | Hỏng hóc gây APU INOP. | Không có hỏng hóc. 02ea in stock.
2 | Chiller | 600-2 | Hiện cả fleet B787 có 03 hỏng hóc. | - NIL stock - 05RO: + 01ea về SGN trong tuần 08. + 01ea EDD 10Mar. + 03ea chưa có EDD.
3 | VFSG | 7001330H04 | Nếu phát sinh hỏng hóc sẽ chỉ mở được 03 ngày. | - 01ea dự phòng giao SGN ngày 17/02.
4 | Tailcone light Card Led | 30-2968-3 32-4188-3 | Nguồn cung hàng chậm, delay shop Honeywell. | Hiện không có hỏng hóc. -Card led: + 01ea in stock. + 02ea PO EDD 10/2025.

## Slide 58: B787
Một số PTVT cần lưu ý:
PTVT thay nhiều: VFSG, GPM, NSG, CAC, Pump Pack, FMU, GWIV, Tailcone light (hỏng hóc rất nhiều sub card led).
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:.
• A879 - BRAKE WORN TO LIMIT: in stock.
• A873, A879 - CARGO HANDLING SYS INOP: đặt hàng CMDU, đang chờ KLM gửi CMDU sang shop load SW -10..

## Slide 59: A350
Tình trạng đơn hàng Pooling: 34 đơn hàng quá hạn trong tổng số 44 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho OSS: 09 overdue LO / total 11 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): 25 overdue EO / total 31 EO
Tình trạng đơn hàng pool trong 4 tuần gần nhất:

## Slide 60: A350
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Spoiler Servo control FCRM | CA67003-018/020/025 CA71323-016 / -015 | Hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | - Spoiler Servo: 01ea in stock.. - FCRM: 05ea in stock.
2 | Chiller | 688-6/688-6-00-100 | Hiện cần 18ea (10 hỏng hóc + 08 cho tàu bảo quản). | - 01ea in stock - 13RO, trong đó: + 04ea EDD 24/02. + 09ea EDD 27/03.
3 | EDP | 53098-06 | Hỏng hóc phát sinh sẽ phải cắt tải, tiềm ẩn AOG. Vẫn hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | + 11ea in stock (061110ea của tàu BQ).
4 | VCRU, Motor Controller |  | Hỏng hóc ảnh hưởng đến hệ thống chiller của tàu bay. TAT sửa chữa tại shop Honeywell rất dài (vẫn chưa được cải thiện) dẫn đến việc cung ứng hàng của Airbus rất chậm. | Nhiều tàu A350 có mssg VCRU và controller. Hiện chưa có lịch ship từ FHS.

## Slide 61: A350
Một số PTVT cần lưu ý:
+ Một số thiết bị pooling của OEM Honeywell liên quan hệ thống Chiller (VCRU, Motor Controler) TAT vẫn rất dài.
EDP vẫn hỏng hóc nhiều.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:
• A889- APU DEACTIVATED: đã có APU (giao HAN 14/02).
• A893 - APU INOP: Dự kiến lấy APU từ A887 BQDB và lắp lên trong định kỳ 22-24/02/25.
• A893 - BRK #5 INOP: phanh dự kiến 20/02 ra shop VSTEA (chờ vật tư tiêu hao để ra shop).
• A897 - CHILLER SYSTEM INOP: đặt hàng VCRU, chưa có EDD.
.

## Slide 62: ATR
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Blade Propeller | R815505-6/-9 | For Major Inspection | 05EA: STK SGN (p/n R815505-9) 01EA PO: đang vận chuyển từ SIN về 01EA YO: đang vận chuyển từ Mỹ về
2 | Hub Propeller | 815470-2 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN 01PO: Chưa có EDD
3 | Actuator Propeller | 815585-7 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN
4 | End Wing-Left | S5741212100810 S5741212100910 |  | 01EA: STK SGN P/N S5741212100810 01EA: STK SGN P/N S5741212100910
5 | P.E.C | 816332-5-401 |  | 02EA: STK SGN
6 | MLG Shock Absorber | D23188000-5 | Hyd Leak | STK = 0 NO ORDER OUTSIDE
7 | AFCS Computer | 7003974-606 | DASH ON ADU; CONNECTOR FOUND LOOSEN | 01RO: đang vận chuyển từ Pháp về (hàng đổi) 01RO: chưa có thông tin

## Slide 63: Phanh, bánh lốp cho các đội bay
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Giải pháp và kiến nghị
1. | Lốp cho các đội bay |  | Lốp các loại đủ dự phòng. | -Ban QLVT tiếp tục thúc đẩy lốp về dự phòng
2. | Phanh cho Đội bay B787 | C20648000 | Kho có 01a dự phòng. 01ea dự kiến giao SGN 17/02. | - Ban QLVT đang làm việc với Safran thúc đẩy các cụm phanh đang sửa chữa về. - Tần suất thay phanh B787 đang gia tăng, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt những
3. | Phanh Đội bay A350 | 2-1756-1 | NIL stock, 05ea sẽ ra shop VSTEA trong tuần 08. | - Tần suất thay phanh A350 đang gia tăng rất nhanh, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt.
4. | Phanh đội Bay A321 | C20534100 | Kho có 04 ea dự phòng. | - Ban QLVT đang tiếp tục thúc đẩy các heat sink A321 về để phục vụ bảo dưỡng phanh A321. - Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch làm stagger phanh A321 tránh việc thay phanh hàng loạt.

## Slide 64: Động cơ
- Đội bay A350:
• Số lượng dự phòng: 03ea (thuê dài hạn) & 03 động cơ thuê ngắn hạn + 01 động cơ new (giao HAN 22/01).
• Số lượng trong kho: 0
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa: 06ea (03 động cơ 21047 và 21043 và 21317 sửa tại N3 và 02 động cơ 21422 & 21316 & 21201 sửa tại HAESL). Trong đó 21316 đã sửa xong , pick up 15/02 và dự kiến giao HAN 21/02.
• Tháng 01 thêm 02 động cơ induction (01 tại HAESL và 01 tại SEASL).
Đã thu xếp chuyển 01 core engine stand từ N3 về để swap động cơ vào tháo tiếp động cơ gửi đi shop.
- Đội bay B787:
• Số lượng dự phòng: 07ea (2 sở hữu, 2 dài hạn và 3 ngắn hạn) đã ký thêm 02 hđ thuê đc với Aercap.
• Số lượng trong kho: NIL
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa:
+05 động cơ ở KLM shop : 956556, 956569, 956533, 956599 và 956947.
+02 động cơ ở GE shop :958398 (delay in GEEVES), 958537.
• Thuê động cơ đáp ứng KH sửa 2024-2025: B787 có 04 dự phòng và đang thuê 05 của Aercap (956933; 958266 và 958934 958966 và 956626) dự kiến cần thuê 01 động cơ nữa Q1 trong năm 2025.

## Slide 65: Động cơ
- Đội bay A321 Ceo:
• Số lượng dự phòng: 13 (3 sở hữu, 10 thuê ngắn hạn)
• Số lượng trong kho: 02ea V17951, V15851
• Số lượng US chờ chuyển đi: V17403 (dự kiến 15/2/2025 ship đi MTUZ)
• Số lượng động cơ đang sửa tại shop: 10ea
• Động cơ thuê đang hoàn tất thủ tục hoàn trả đối tác: V12175 (WILLIS) - đã giao WILLIS 18/11/2024, V18951- đã giao WILLIS 6/1/2025, đang hoàn thiện thủ tục
- Vướng mắc:
+ Danh mục missing part list của động cơ sửa chữa về
- Giải pháp:
+ Thúc đẩy việc sửa chữa động cơ tại shop
+ Làm việc với Ban KT về KH động cơ về, tháo trả.

## Slide 66: Động cơ
- Tình trạng trả động cơ thuê 2024

## Slide 67
- Đội bay A321 Neo:
• Số lượng dự phòng: 05ea (2 sở hữu (đang SLB), 2 dài hạn và 01 thuê ngắn hạn thuê của PW).
• Số lượng trong kho: NIL.
• Số lượng động cơ sửa chữa: có 8 động cơ đang sửa (06 tại ESA và 02 tại IHI)
• Dự kiến thuê 2 Eng mới trong Q2/2025 (Willis và ELFC)
Trong đó:
+ P771373: Thiếu hụt khí tài. Dự kiến Induct tại IHI lùi xuống 20/2.
+ P771041: Dự kiến vận chuyển 28/2 tại MTU. Induct dự kiến 19/3. + P771391: Lịch release delay 39 ngày. + P771077 - P770903: Lịch release delay 7 ngày.
Vướng mắc:
+ TAT tại shop kéo dài, hiện do shop quá tải các động cơ tháo cung phải đợi slot lên đến 200 ngày.
+ Các động cơ A321 NEO tháo đi sửa trước đây không có đc lắp lên, khi tháo trả đc thuê thiếu nhiều LRUs đang đi cùng đc sửa. + Khoảng thời gian cao điểm nghỉ lễ, thiếu hụt phụ tùng vật liệu, sự gia tăng các lỗi Rejection trong kiểm tra sau thử nghiệm.
Giải pháp:
+ Thúc đẩy động cơ sửa chữa tại shop.
+ Tổ chức họp và tìm giải pháp với Ban KT, VAECO với danh mục MPL đc tháo khi gửi đi sửa.

## Slide 68
- Đội bay ATR:
• Số lượng dự phòng: 06: 03 ENG sở hữu, 03 ENG thuê ngắn hạn: (ED0321) (ED0036) (ED0715).
• ED0238 đang sửa tại shop PWC tại SING.
• ED0239 đang sửa tại SA.
• Vướng mắc/ Khó khăn:
+ Các shop vẫn đang gặp trình trạng thiếu part, dẫn đến TAT bị kéo dài tại cả 02 shop
• Giải pháp:
+ Tiếp tục theo sát các động cơ đang sửa chữa tại PWC và StandardAero.

## Slide 69: Kế hoạch động cơ
A350: NIL stock.
+ Động cơ 21316 sửa HAESL dự kiến giao HAN 21/02.
B787: NIL stock.
+ Động cơ 956537 sửa tại GE_CAL dự kiến xong 20/02, về SGN 28/02
+ Động cơ 956556 sửa tại KLM dự kiến xong cuối tháng 3/2025
A321 CEO :
+ Động cơ về trong tháng 2: NIL.
A321 NEO: + P771041: Tháo và bàn giao 28/2. Dự kiến 8/3 có mặt tại MTU để inspect.
ATR: 01 stock (ED0192).
+ED0239 sửa chữa tại StandardAero: dự kiến release ngày 09/04/2025
+ED0238 sửa chữa tại PWC: induct ngày 24/01/2025 và chưa có ngày về dự kiến.

## Slide 70: APU
APU A321
+ STK: 03 APU tại HAN.
+ Tháng 2: dk 01ea về HAN.
APU A350
+ STK: 01 (P-00124 thay cho A893).
+ 01 APU (P-00255) đang sửa chữa tai shop Lufthansa, dự kiến release ngày 16/03/2025
APU B787
+ STK: NIL (HSC-E1525371PL đã thay cho A873).
+ 01 APU ( PWC-Z925500) đang sửa tại shop PW Poland gặp tình trạng kho khăn trong chuỗi cung ứng nên chưa confirm được ngày dk về.

## Slide 71
THANK YOU