## Slide 1: BÁO CÁO KỸ THUẬT (Tuần 10: 03/03/2025 – 09/03/2025)

## Slide 2: TỔNG HỢP AOG, DELAY VÀ GTB/ATB/DIV
Chart: AOG
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
This week | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Chart: Delay
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
This week | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7
Chart: Thống kê GTB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
This week | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
Chart: Thống kê ATB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
This week | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 3: ATB/GTB COMPARISON
Chart: ATB Comparison
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ATB in 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
ATB in 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chart: GTB Comparison
GTB in 2024 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1
GTB in 2025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3

## Slide 4: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 01 ATB: 01 GTB: 01 DIV: 00
NO | FLEET | A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
1 | ATR72 | B223 | SGN | VN1885 | SGN-VCS | 15:30 08/03/2025 | RTO | B223/SGN/RTO: VN1885/SGN-VCS/STD 15:10 CAPT INFORM VIA VHF REJECT TAKE OFF DUE TO ATPCS (Automatic Takeoff Power Control System) NOT ARM | TSV ADVISED TEST ATPCS FOUND ARM NORMAL. CAPT DECIDED TO CONTINUE THE FLIGHT. | 61-00 | Hỏng hóc phát sinh khi tổ bay thực hiện Static ATPCS test trước khi cất cánh; lần đầu không thấy đèn ATPCS not ARM, sau khi test lại theo yêu cầu của CRS lại bình thường. VAECO đã thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch) tuy nhiên không phát hiện gì bất thường và đã cho thay chủ động AFU #1 có giờ cao hơn để tiếp tục theo dõi. Sẽ cho dowload QAR để phân tích kỹ hơn. Hệ thống ATPCS có chức năng: 1. Tự động tăng công suất của động cơ còn lại lên mức tối đa để bù đắp lực đẩy bị mất, giúp máy bay duy trì tốc độ và độ cao cần thiết để tiếp tục hành trình cất cánh an toàn trong trường hợp 1 động cơ bị lỗi. (Uptrim mode). 2. Điều khiển cánh quạt về vị trí Feather để giảm lực cản trong trường hợp động cơ xảy ra sự cố (Feathering). 3. Hỗ trợ phi công trong quá trình cất cánh để giảm workload. Trước mỗi chuyến bay tổ bay cần thực hiện static ATPCS test để check function của hệ thống, cuối mỗi ngày tổ bay cần thực hiện Dynamic ATPCS test. Theo thống kê ĐTC thì từ 2015-nay có 13 hỏng hóc (2018: 01, 2019: 05, 2020: 04, 2021: 01, 2024: 01) liên quan đến hệ thống ATPCS trong đó có 06 lần khắc do hỏng hóc khối Auto Feather Unit (AFU), 01 lần do khối APTCS test switch, còn lại khắc phục do opt test. Tàu B223 lắp 2 khối AFU#1 S/N= RT4225 có TSN/TSO = 7970FH, AFU#2 S/N: MM1760 (thuộc động cơ thuê Willis) có TSR= 2880 FH. Khối này có ngưỡng OVH soft-time 12000 FH, hiện tại vẫn thực hiện khi được gửi đi shop cùng động cơ.

## Slide 5: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 01 ATB: 01 GTB: 02 DIV: 00
NO | FLEET | A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
2 | A321 | A358 | SGN | VN1829 | SGN-PQC | 15:30 06/03/2025 | OGTB | DURING PUSHBACK CAPT INFORM VIA VHF MSG VENT EXTRACT FAN FAULT. A/C ALREADY HAVE ADD B1760 AVIONICS BLOWER FAN FAULT. CAPT DECIED A/C GTB. | C/O SWAPPED BLOWER FAN WITH EXTRACT FAN. SATIS. ADD B1760 CLRD AND ADD B1761 RAISED FOR EXTRACT FAN FAULT. | 21 | Nguyên nhân chính là do hỏng blower fan (msg xuất hiện sau khi tàu vào gate và không có cảnh báo trên PFR nên Vaeco đã raise ADD) tuy nhiên do cánh quạt bị kẹt cứng nên lưu lương khí không đủ dẫn tới cảnh báo extract fan fault làm cho tàu quay lại. Khối blower fan mới OVH được hơn 900 giờ, do đó QLVT sẽ claim bảo hành. Hiện còn tổng số 38 khối trên 10k FH cần thực hiện OVH theo chương trình soft-time tuy nhiên hiện không có khối quay vòng để thực hiện chương trình. Ban KT đã gửi yêu cầu cho STA tháo 04 khối/ 1 tháng. Đề nghị QLVT làm việc với STA để đảm bảo cung ứng vật tư quay vòng
3 | A321 | A334 | HAN | VN195 | HAN-DAD | 18:00 09/03/2025 | GTB | CAPT REPORTED VIA VHF: - VENT AVIONIC SYS FAULT & VENT SKIN VLV FAULT => CAPT DECIDE ON GROUND TURN BACK FOR TECHNICAL SUPPORT | TSV hướng dẫn reset: hết Mgs => Tàu tiếp tục khởi hành | 21 | Hỏng hóc liên quan đến blower fan. Khối trên A334 có TSO hơn 14700 FH, đã quá ngưỡng OVH theo hợp đồng soft-time. Trong thời gian vừa qua chương trình chưa thể tiếp tục triển khai do STA ngưng hợp đồng và cao điểm tết. Ngoài ra hiện trong kho không có khối quay vòng để thực hiện. Ban KT đã gửi yc cho STA để tháo 04 khối/ 1 tháng. Đề nghị QLVT làm việc với STA để có đủ vật tư quay vòng thực hiện chương trình
4 | A321 | A334 | HAN | VN195 | HAN-DAD | 19:00 09/03/2025 | ATB | A334/HAN/VN195 HAN-DAD ATB DUE TO APPEARED MSG: - VENT AVIONIC SYS FAULT - VENT SKIN VLV FAULT - VENT BLOWER FAULT | Found SKIN AIR OUTLET VLV jamp - C/O REPLACED SKIN AIR OUTLET VLV, OPS TEST SATIS. - VENT BLOWER FAULT => DUE TO CAPT’ PUSH OVRD -> NOW, MSG DISAPPEAR A/C SERVICEABLE, | 21 | Hỏng hóc liên quan đến blower fan. Khối trên A334 có TSO hơn 14700 FH, đã quá ngưỡng OVH theo hợp đồng soft-time. Trong thời gian vừa qua chương trình chưa thể tiếp tục triển khai do STA ngưng hợp đồng và cao điểm tết. Ngoài ra hiện trong kho không có khối quay vòng để thực hiện. Ban KT đã gửi yc cho STA để tháo 04 khối/ 1 tháng. Đề nghị QLVT làm việc với STA để có đủ vật tư quay vòng thực hiện chương trình

## Slide 6: CÁC SỰ KIỆN MOR
REG. | FLEET | YEAR | MONTH | DATE | STA. | FLIGHT | DEP-ARV | DEFECT | CORRECTIVE ACTION
A358 | A321 | 2025 | 3 | 6 | SGN | VN1829 | SGN-PQC | DURING PUSHBACK CAPT INFORM VIA VHF MSG VENT EXTRACT FAN FAULT. A/C ALREADY HAVE ADD B1760 AVIONICS BLOWER FAN FAULT. CAPT DECIED A/C GTB. | C/O SWAPPED BLOWER FAN WITH EXTRACT FAN. SATIS. ADD B1760 CLRD AND ADD B1761 RAISED FOR EXTRACT FAN FAULT.
A339 | A321 | 2025 | 3 | 4 | HAN | VN930 | LPQ-HAN | VN930 LPQ-HAN CAPT REPORT SUSPECTED ANTI SKID DURING TAXI | C/O RPL MW#4 AND BRAKE #4; CHECK SATIS .
B223 | ATR72 | 2025 | 3 | 8 | SGN | VN1885 | SGN-VCS | CAPT INFORM VIA VHF REJECT TAKE OFF DUE TO ATPCS NOT ARM | TSV ADVISED TEST ATPCS FOUND ARM NORMAL. CAPT DECIDED TO CONTINUE THE FLIGHT

## Slide 7
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY VÀ DELAY DO THAY LỐP
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION
Nil |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CÁC CHUYẾN BAY DELAY DO THAY LỐP
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTE | DELAY DESC | DELAY ACTION
1 | A321 | A612 | 24/02/2025 10:00 | SGN | 30 | VN631 | SGN-CGK | TRANSIT CHECK FOUND MW #4 SHOULDER WORN TO LIMIT (ABNORMAL) | <p>C/O RPLD MW#4 SATIS, A/C SERVICEABLE</p> TRANSIT CHECK FOUND MW #4 SHOULDER WORN TO LIMIT (ABNORMAL) EVENT CLOSED <p></p> <p>TOTAL DELAY: 30 MINS, TECH: 0 MIN</p>
2 | A321 | A613 | 27/02/2025 13:13 | SGN | 9 | VN7148 | SGN-DAD | T/X FOUND MW #4 WORN TO LIMIT ABNORMAL | <p>- 13:13 TÀU VÀO BÃI<br /> - 13:17 CRS BÁO THAY LỐP<br /> - 13:35 XE LỐP TỚI NƠI<br /> - 14:02 HẠ KÍCH , BÁO BOARDING<br /> - 14:12 TÀU ĐÓNG CỬA</p> ACTION: C/O RPLD MW#4 SATIS , A/C SERVICEABLE EVENT CLOSED <p></p> <p>ACTION: C/O RPLD MW#4 SATIS , A/C SERVICEABLE</p> <p>TOTAL DELAY 9MINS, TECH DELAY 0MIN</p>

## Slide 8: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
AOG: 02
AOG: 02 Delay: 05 RTO/ATB/GTB/DIV: 02
NO | A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
1 | A614 | 04/03/2025 04:30 |  | HAN | ANTI ICE INPACT PANEL FOUND DISBOND OUT OF LIMIT C/O W/O 7055303: SUPPORT STR BASE REPAIR THE PANEL FOR CLR ADD B 2409 RAISED :ANTI ICE IMPACT PANEL AT ENG 1 DAMAGED, POS 4H O’CLOCK. LESS THAN 20%. STRUCTURE BASE C/O TAP TEST ANTI ICE INPACT PANEL FOUND DISBOND OUT OF LIMIT . SPARE NOT AVAIL AT HAN | Bàn giao tàu vào TTBD Nội trường Hà Nội thực hiện A614-300325-CHK-MO18; RPL PANEL TTBD NT HAN THỰC HIỆN A614-300325-CHK-MO18 + RPL PANEL EVENT CLOSED - 03:55&#43; ngày 03/03 CRS báo tàu AOG và đặt hàng khí tài AOG | 30-00 | Động cơ V17016 có TSN/CSN=25371 FH/ 16045 FC, TSR/CSR = 3914 FH/ 2809 FC, mới đại tu về và lắp lên A614 ngày 04/03/2024. Tại shop, các Anti-Ice Impact Panel được sửa chữa. Tuy nhiên, trong quá trình động cơ hoạt động, các Panel này có thể bị bong tróc bề mặt do bị Fan Blade mài vào. Khuyến cáo cần dự phòng sẵn PTVT để thay thế khi phát hiện hỏng hóc.
2 | A323 | 08/03/2025 10:40 | 08/03/2025 18:40 | SGN | PFR SHOW MSG ENG#1 FUEL VALVE FAULT | C/O REPLACED FMU OF ENG#1 SATIS. C/O E.R.U CHECKED SATIS. A/C SERVICEABLE MSG ENG#1 FUEL VALVE FAULT EVENT CLOSED | 73-00 | Động cơ V13187 là động cơ thuê, có TSN/CSN = 23794/14134. Khối FMU bị hỏng phải tháo là gốc của động cơ, có TSR = 12374 FH. Cần chờ SFR từ shop để xác định nguyên nhân hỏng hóc. Theo thống kê, trong năm 2024 có 11 lần tháo FMU ngoài kế hoạch, trong đó có 3 khối cao giờ (TSO trên 25000 FH). Hiện fleet của VNA có 31 khối cao giờ. Do chi phí đại tu FMU lớn (trên 110k USD) nên không có chương trình tháo chủ động mà các khối FMU cao giờ chỉ đại tu khi đi shop cùng động cơ.

## Slide 9: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
DELAY: 05
AOG: 02 Delay: 05 RTO/ATB/GTB/DIV: 02
NO | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
1 | A323 | 08/03/2025 10:40 | SGN | 12 | VN605 | SGN-BKK | PFR SHOW MSG ENG#1 FUEL VALVE FAULT | C/O REPLACED FMU OF ENG#1 SATIS. C/O E.R.U CHECKED SATIS. A/C SERVICEABLE MSG ENG#1 FUEL VALVE FAULT | 73-00 | Động cơ V13187 là động cơ thuê, có TSN/CSN = 23794/14134. Khối FMU bị hỏng phải tháo là gốc của động cơ, có TSR = 12374 FH. Cần chờ SFR từ shop để xác định nguyên nhân hỏng hóc. Theo thống kê, trong năm 2024 có 11 lần tháo FMU ngoài kế hoạch, trong đó có 3 khối cao giờ (TSO trên 25000 FH). Hiện fleet của VNA có 31 khối cao giờ. Do chi phí đại tu FMU lớn (trên 110k USD) nên không có chương trình tháo chủ động mà các khối FMU cao giờ chỉ đại tu khi đi shop cùng động cơ.

## Slide 10: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
DELAY: 05
AOG: 02 Delay: 05 RTO/ATB/GTB/DIV: 02
NO | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
2 | A397 | 08/03/2025 21:15 | SGN | 10 | VN148 | SGN-DAD | CHECK FOUND GUST LOCK JAM BY FOD DURINGPRE-FLIGHT CHECK AND PREPARE TO CLOSE THE DOOR CHECK FOUND GUST LOCK JAM BY FOD | C/OUT REMOVED FOD CHECK SATIS, A/C SERVICEABLE | 52-00 | Cửa 1L không arm được là do gust lock bị kẹt vì FOD. Hiện tượng này có thể khắc phục bằng cleaing Gust-Lock Control-Mechanism. Đánh giá hỏng hóc đơn lẻ.
3 | A398 | 07/03/2025 12:20 | BKK | 20 | VN610 | BKK-HAN | FWD CARGO DOOR CAN NOT CLOSED | TVJ ENGINEER TRY TO CLOSE, FWD CARGO DOOR CLOSED ACTION EVENT CLOSED “FWD CARGO DOOR CAN NOT CLOSED” | 52-30 | Tàu sau đó thực hiện kiểm tra OPS test satis, do đó có khả nâng bị intermittent hệ thống điện. A398 đã được bôi trơn căn chỉnh cửa fwd cargo từ 10/2024 và kiểm tra dây từ 1/2025. Ban KT sẽ theo dõi tàu này trong thời gian ngắn sắp tới và tham khảo thêm ý kiến của Airbus.

## Slide 11: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
DELAY: 05
AOG: 02 Delay: 05 RTO/ATB/GTB/DIV: 02
NO | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
4 | A392 | 07/03/2025 08:29 | SGN | 30 | VN1272 | SGN-THD | BEFORE PUSH BACK, CAPT REPORTS THERE IS STILL PRESSURE ON PARKING BRAKE INDICATOR ALTHOUGH PARKING BRAKE HANDLE SET TO OFF | ACTION: TSV C/O APPLY MEL AND NEED CARRY OUT MAINTENANCE BEFORE PUSH BACK, CAPT REPORTS EVENT CLOSED | 32-00 | Hỏng hóc vẫn đang mở. Đợi kết quả TS của VAECO
5 | A358 | 06/03/2025 15:30 | SGN | 35 | VN1829 | SGN-PQC | VENT EXTRACT FAN FAULT DURING PUSHBACK CAPT INFORM VIA VHF MSG VENT EXTRACT FAN FAULT. A/C ALREADY HAVE ADD B1760 AVIONICS BLOWER FAN FAULT. CAPT DECIED A/C GTB. | C/O SWAPPED BLOWER FAN WITH EXTRACT FAN. SATIS. ADD B1760 CLRD AND ADD B1761 RAISED FOR EXTRACT FAN FAULT. | 21 | Nguyên nhân chính là do hỏng blower fan (msg xuất hiện sau khi tàu vào gate và không có cảnh báo trên PFR nên Vaeco đã raise ADD) tuy nhiên do cánh quạt bị kẹt cứng nên lưu lương khí không đủ dẫn tới cảnh báo extract fan fault làm cho tàu quay lại. Khối blower fan mới OVH được hơn 900 giờ, do đó QLVT sẽ claim bảo hành. Hiện còn tổng số 38 khối trên 10k FH cần thực hiện OVH theo chương trình soft-time tuy nhiên hiện không có khối quay vòng để thực hiện chương trình. Ban KT đã gửi yêu cầu cho STA tháo 04 khối/ 1 tháng. Đề nghị QLVT làm việc với STA để đảm bảo cung ứng vật tư quay vòng

## Slide 12
A321 – ATA 21 – AVIONIC FAN FAULT
A358 GTB DUE TO AVIONIC FAN FAULT
A358/SGN/VHF/VN1829/SGN-PQC/STD 14:50 DURING PUSHBACK CAPT INFORM VIA VHF MSG VENT EXTRACT FAN FAULT
ACTION: C/O SWAPPED BLOWER FAN WITH EXTRACT FAN. SATIS. ADD B1760 CLRD AND ADD B1761 RAISED FOR EXTRACT FAN FAULT.
Phân tích/Đánh giá
Nguyên nhân chính là do blower fan bị hỏng ngay liền trước chuyến bay này (đã raise ADD) tuy nhiên cả cánh quạt cũng bị kẹt cứng dẫn đến lưu lượng khí bị giảm => xuất hiện thêm cảnh báo extract fan fault => tàu phải quay lại
Blower fan mới OVH và lắp trên A358 chưa được 1000 FH, extract fan không hỏng

Giải pháp
QLVT claim bảo hành đối với khối blower fan bị hỏng
Hiện còn 38 khối trên 10000 FH chưa được OVH theo chương trình soft-time tuy nhiên hiện trong kho không có vật tư quay vòng. Ban KT đã gửi KH tháo 04 khối/ 01 tháng cho STA => đề nghị QLVT làm việc với STA để có vật tư quay vòng thực hiện chương trình
Chương trình theo dõi tình trạng avionic fan 8000 USD/1 khối => cân nhắc đánh giá thưc hiện nếu cần
Notes: 14-Dec

## Slide 13: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY A320/ A321
Nhận xét:
Các phát sinh trong tuần
A323 phát sinh MSG ENG#1 FUEL VALVE FAULT, tàu đã thay FMU để khắc phục
A358 GTB VENT EXTRACT FAN FAULT (tàu trước đó đã có ADD về AVIONICS BLOWER FAN FAULT), đã thực hiện swap 2 FAN với nhau để bỏ 1 MEL avionics blower fan. Sau đó tàu về kiểm tra các fan và dây dẫy không phát hiện bất thường, 2 FAN trên cũng mới khai thác từ 2024.
A614 khi khắc phục ADD B2409 phát hiệnANTI ICE INPACT PANEL disbond out of limit, tàu sẽ vào check để thay động cơ
Ngoài ra trong tuần phát sinh trường hợp tàu A331 kiểm tra CoA phát hiện heatshield ở cả 2 động cơ bị hỏng và phải dừng để khắc phục hỏng hóc
A334 phát sinh GTB & ATB do cũng xuất hiện Mess AVIONICS BLOWER FAN FAULT và VENT EXTRACT FAN FAULT, phát hiện skin air valve bị kẹt và đang T/S.

## Slide 14: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
AOG: 00 Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
Tuần từ 24/02/2025 đến 02/03/2025, Fleet A350 có tình trạng kỹ thuật tốt, không có vụ OI nào liên quan đến kỹ thuật
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay A350 trong tuần tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + NIL.

## Slide 15
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | A350 | A886 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B1372 RAISED DM AIR REDUNDANCY LOSS ON FUEL INERTING 2. ADD B1379 RAISED PACK 1 REGULATION REDUNDANCY 3. ADD B1381 RAISED F/CTL R OUT R AILERON G ACTUATOR
2 | A350 | A887 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B1246 RAISED AIR PACK 2 REGUL REDUNDANCY
3 | A350 | A888 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B1377 RAISED EXT LT STROBE LT 2. SKYWISE MSG: ENG 1-SD-ENG-QOIL DISPLAYED IN GREEN PULSING COLOUR
4 | A350 | A889 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 1 21088 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. ADD B1188 RAISED THE OUTBOARD SEAL OF LH MOVEABLE FAIRING # 4 DAMAGED (38CM) 3. MSG SATCOM
5 | A350 | A890 | Khai thác | Tốt | Không | 1. TR 81489576: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 2 INTERNAL LEAKAGE 2. DM: F/CTL ONE GYRO/ACCLMTR 3. ADD B1495 RAISED REAR NAV LIGHT 2 INOP
6 | A350 | A891 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
7 | A350 | A892 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B1455 RAISED THE DROOP-NOSE END-FILLING PANEL AT R/H MISSING 2. ENGINE: #2/21368 ON AIRCRAFT VN-A892: P25 MEASUREMENT ERROR
8 | A350 | A893 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Không chọn chuyên cơ do động cơ số 2 S/N 21369 tiêu hao dầu nhờn cao, Rolls-Royce chưa đưa ra được giải pháp khắc phục.
9 | A350 | A894 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 2 21425 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. ADD B1107 RAISED INBOARD SEAL OF LH INBOARD AILERON DAMAGED (15CM)
10 | A350 | A895 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B995 RAISED ENGINE #1 SN 21604 HAVE LOW LIFE TIME 2. ADD B996 RAISED ENGINE #2 SN 21414 HAVE LOW LIFE TIME
11 | A350 | A896 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B954 RAISED UPPER LATCH ASSY OF COCKPIT DOOR BOLTING SYSTEM IS NOT FULLY LOCKED 2. TR 81416394: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 1 INTERNAL LEAKAGE
12 | A350 | A897 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. A897 có logo Skyteam
13 | A350 | A898 | BQDB | Tốt | Không | 1. Eng 1 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC. Eng 2 21268 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. CABIN tồn đọng hỏng hóc MID SCS CHILLER, cân nhắc chọn tầu VIP chỉ bay nội địa 3. ADD B1134 RAISED FOR REPAIR OF DENT L/H DROOP NOSE WITHIN 350FC OR 150 DAYS WHICHEVER COME FIRST 4. ADD B1137 RAISED BRAKE FAN #8 INOP 5. CAPT OXYGEN CYLINDER (11HT1) PRESSURE IS LOW NEAR LIMIT (<1200 PSI)
14 | A350 | A899 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 1 21048 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC

## Slide 16: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
DELAY: 03
AOG: 00 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
NO | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
3 | A869 | 04/03/2025 10:20 | SGN | 15 | VN246 | SGN-HAN | DURING TRANSIT FOUND SPOILER #11 FAIL. | ACTION: C/O DEACTIVATED SPOILER #11 AND RAISED ADD SATIS. A/C SERVICEABLE. DURING TRANSIT FOUND SPOILER #11 FAIL. EVENT CLOSED EVENT CLOSED “SPOILER #11 FAIL.” . | 27-61 | Thực hiện thay EMA PN C99144-006 để khắc phục. Đây là PN mới nhất của BOE, được nâng cấp từ PN -005 từ năm 2018 để khắc phục lỗi cọ sát dây điện với cấu trúc lân cận của máy bay (lỗi trong quá trình sản xuất). Đội bay VNA đã hoàn thành nâng cấp này năm 2018 ĐTC: MTBUR 80k < RPSL 90k. Từ khi khai thác đã thay 18 khối, nằm rải rác từ năm 2018 đến 2024. Hiện tại BOE không có nâng cấp nào liên quan đến PN này.

## Slide 17
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | B787 | A861 | Khai thác | Tốt | Không | B1539 BRAKE#7 WORN AND DEACTIVED B1543 CABIN AIR CPRSR L2 B1544 NITROGEN GENERATION SYS B1545 LAVATORY/GALLEY AIR FLOW B1546 LAVATORY/GALLEY AIR FLOW DET CORELATED ADD B1545 B1547 STS MSG TCP C
2 | B787 | A862 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
3 | B787 | A863 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (958170) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC) B1601 STS TAIL AIRFLOW SYS
4 | B787 | A864 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 2 (956577) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC)
5 | B787 | A865 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
6 | B787 | A866 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 2 giảm tần suất soi 100 FC HPTS1B missing material theo Departure Recommendation 01643368 Revision 0.0
7 | B787 | A867 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT STG 2 CRACK, giảm tần suất soi 250 FC B1536 TAIL AIRFLOW SYS Left Air Conditioning Pack is degraded. (Active - Mode)
8 | B787 | A868 | Khai thác | Tốt | Không | B1061 RAISED: ENG#1 REPLACE OR RE-INSPECT NOT TO EXCEED 50 CYCLES
9 | B787 | A869 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 giảm tần suất soi 250 FC (HPT S2 blade cracks) và soi giảm tần suất 250 FC (fuel nozzle cup missing materials) B1012 INTEGRATED COOLING LEAK
10 | B787 | A870 | Định kỳ | Tốt | Không | 
11 | B787 | A871 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (956913) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC)
12 | B787 | A872 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
13 | B787 | A873 | Khai thác | Tốt | Đạt | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC
14 | B787 | A874 | Khai thác | Tốt | Đạt | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC
15 | B787 | A877 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
16 | B787 | A878 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
17 | B787 | A879 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 1 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 250 FC; Động cơ số 2 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 100 FCGE DR 01664320 Revision 0.0

## Slide 18
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay B787 trong tuần tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + NIL

## Slide 19: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR-72
DELAY: 01
AOG: 00 Delay: 01 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
NO | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
1 | B223 | 15:30 08/03/2025 | SGN | 15 | VN1885 | SGN-VCS | B223/SGN/RTO: VN1885/SGN-VCS/STD 15:10 CAPT INFORM VIA VHF REJECT TAKE OFF DUE TO ATPCS (Automatic Takeoff Power Control System) NOT ARM. | ACTION: TSV ADVISED TEST ATPCS FOUND ARM NORMAL. CAPT DECIDED TO CONTINUE THE FLIGHT. Tàu về N/S SGN tối 08/03 sẽ được Vaeco kiểm tra lại kỹ, ca tối lưu ý cập nhật  Addittional action: AFU #1 RPLD Ảnh hưởng: VN1885 dla 0h15. | 61-00 | Hỏng hóc phát sinh khi tổ bay thực hiện Static ATPCS test trước khi cất cánh  lần đầu không thấy đèn ATPCS not ARM, sau khi test lại theo yêu cầu của CRS lại bình thường. VAECO đã thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch) tuy nhiên không phát hiện gì bất thường và đã cho thay chủ động AFU #1 có giờ cao hơn để tiếp tục theo dõi. Sẽ cho dowload QAR để phân tích kỹ hơn. Hệ thống ATPCS có chức năng: 1. Tự động tăng công suất của động cơ còn lại lên mức tối đa để bù đắp lực đẩy bị mất, giúp máy bay duy trì tốc độ và độ cao cần thiết để tiếp tục hành trình cất cánh an toàn trong trường hợp 1 động cơ bị lỗi. (Uptrim mode). 2. Điều khiển cánh quạt về vị trí Feather để giảm lực cản trong trường hợp động cơ xảy ra sự cố (Feathering). 3. Hỗ trợ phi công trong quá trình cất cánh để giảm workload. Trước mỗi chuyến bay tổ bay cần thực hiện static ATPCS test để check function của hệ thống, cuối mỗi ngày tổ bay cần thực hiện Dynamic ATPCS test. Theo thống kê ĐTC thì từ 2015-nay có 13 hỏng hóc (2018: 01, 2019: 05, 2020: 04, 2021: 01, 2024: 01) liên quan đến hệ thống ATPCS trong đó có 06 lần khắc do hỏng hóc khối Auto Feather Unit (AFU), 01 lần do khối APTCS test switch, còn lại khắc phục do opt test. Tàu B223 lắp 2 khối AFU#1 S/N= RT4225 có TSN/TSO = 7970FH, AFU#2 S/N: MM1760 (thuộc động cơ thuê Willis) có TSR= 2880 FH. Khối này có ngưỡng OVH soft-time 12000 FH, hiện tại vẫn thực hiện khi được gửi đi shop cùng động cơ.

## Slide 20
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
Nhận xét:
ATR72 trong tuần phát sinh 01 trường hợp RTO của tàu B223 VN1885 SGN-VCS ngày 08/03/2025, khi kéo ga lấy đà cất cánh phát sinh “ATCPS không Arm”, Capt hủy cất cánh xin quay lại đường lăn, qua VHF, CRS hỗ trợ kiểm tra tại chỗ, Test tại chỗ tàu tốt; chuyến bay cất cánh bình thường. VAECO đã thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch) tuy nhiên không phát hiện gì bất thường và đã cho thay chủ động AFU #1 có giờ cao hơn để tiếp tục theo dõi.

## Slide 21: DISPATCH RELIABILITY W10 (03/03/2025-09/03/2025)
Trong tuần 10/2025 chỉ số độ tin cậy các đội A321, A350, B787 đều đạt mục tiêu, riêng đội ATR72 không đạt
A321: 99,85% cao hơn 0,22% so với mục tiêu.
A350: 99,47% cao hơn 0,03% so với mục tiêu.
B787: 99,68% cao hơn 0,32% so với mục tiêu.
ATR72: 99,60% thấp hơn 0,05% so với mục tiêu do có 1 sự kiện B223 R T/O do hệ thống ATPCS.
Loại máy bay | Số chuyến chậm, hủy chuyến KT | FC
A321 | 3 | 1982
A350 | 1 | 189
B787 | 1 | 315
ATR72 | 1 | 250
Chart: 
| A321 | A350 | B787 | ATR72
W09 | 99.4447 | 100 | 100 | 100
W10 | 99.8486 | 99.4709 | 99.6825 | 99.6
Target | 99.63 | 99.44 | 99.36 | 99.65

## Slide 22: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
1 | Làm việc với PW về các chương trình hỗ trợ động cơ cho A321 CEO và NEO | SSA 2024: PW đã tăng mức hỗ trợ SSA 2024 lên 13.5k/10k, mức trần 90M. Tiếp tục đàm phán yêu cầu tăng hỗ trợ, bao gồm cả mức trần hỗ trợ SSA 2022. Kết quả đàm phán ngày 23/10: PW chỉ cam kết 16 slot trong năm 2024 (hiên tại đã gửi đủ 16 engine đến Shop) và chưa cam kết số lượng SV năm 2025. SSA hiện vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ. . Ngày 07/11: PW xác nhận cấp cho VNA 1 Slot QT trong T12  Năm 2024 PW cấp tổng 17 slot. Ngày 29/12: HĐ hỗ trợ SSA 2024 đã được 2 PW & VNA ký và đã được ban hành đến các đơn vị liên quan. Ngày 26/2, đại diện PW đã sang làm việc với PW và có thông báo dự kiến 2025 VNA chỉ có 14 – 16 slot sửa chữa động cơ GTF. Ban KT đã draft thư cấp cao để lãnh đạo VNA gửi PW tiếp tục yêu cầu hỗ trợ về các vấn đề slot sửa chữa và hỗ trợ, dự kiến trong tuần. | Làm việc với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ.
2 | Động cơ Genx-1B tàu B787 – Nội dung làm việc với GE và KLM | KLM đã induct động cơ VN từ T7/2024 tuần 28 (02 đco 956556 tháo từ T11/2023 induct 12/07 và 956533 tháo từ T01/2024 chờ induct T9/2024) và thông báo khả năng thu xếp được total 05 slot cho VNA trong năm 2024. Hiện còn 01 động cơ ESN 956695 đang sửa chữa tại KLM. Các độn HĐ sửa động cơ Group C đã ký với GE - Hiện vấn đề slot rất hạn chế. Đã thay 02 ĐC đáp ứng slot vào T7. Ban KT đã làm việc với GE cung cấp gói hỗ trợ cho VNA đối với các động cơ trên các tàu 787-10 sắp nhận và GE đã cung cấp Letter cho tàu 787-10 nhận trong T7/2024. VNA và GE đã làm việc cấp cao tại Airshow ngày 23/07/2025. Ngày 26/11: EVP họp cập nhật tình trạng đội bay với GE Leadership Ngày 11/02: Đã họp telecon giữa VNA và GE dưới sự chị đạo của EVP về tình trạng động cơ GEnx hiện tại Tuần 10 – 14/03: Họp Technical Review GE – Working Level (12/03) và Giới thiệu GE9X (B777X) ngày 13/03 | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT.
3 | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT. | Từ tháng 3 – tháng 7, VP RR đã sang làm việc với VNA về kế hoạch nguồn lực động cơ A350 cũng như đề xuất các giải pháp giảm AOG trong thời gian tới (giảm TAT, thời gian chờ SV...). Ban KT phối hợp với QLVT làm việc với RR để đòi hỗ trợ cũng như triển khai các giải pháp giảm AOG. Ban KT đã phối hợp với QLVT tính toán và draft thư cấp cao nhằm yêu cầu PW hỗ trợ theo HĐ TCA. Trong buổi làm việc với RR tại MRO Asia, Ban KT đã yêu cầu RR bổ sung thêm slot sửa chữa trong đó có 1 slot QT vào cuối T10 – đầu T11 để giảm thêm 1 AOG trong giai đoạn Tết. Ngày 17/12 SVP của RR đã sang làm việc với CEO của VNA, tuy nhiên không đạt được hỗ trợ cụ thể. Ngày 04/03 VP RR đã sang làm việc với VNA về các vấn đề nguồn lực, tài chính. Phía RR sẽ tìm kiếm các giải pháp giảm AOG cho VNA, đồng thời phía VNA phối hợp với RR để giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn động như CRC, Day in service. | Tiếp tục yêu cầu RR hỗ trợ slot sửa chữa động cơ và giảm TAT.

## Slide 23: KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ/APU

## Slide 24
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG Q1-Q2/2025
Chart: 
| T1/25 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A350 | 8 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 4
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 28.5 | 27.5 | 29.25 | 27.5 | 25.25 | 22
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*A321CEO: Dự kiến Q3-Q4/2025 trả 3 động cơ thuê. Cần duy trì 9-10 động cơ dự phòng trong 2026.
*A321NEO: Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak…08 động cơ đang sửa chữa bị delay nhiều lần từ đầu tháng 12, với tổng ~ 366 days, tương ứng ~ 183 AOG days.
*B787: Nhu cầu động cơ dựa trên kế hoạch nhận 02 động cơ thuê vào T9 và T11.
*ATR: Nhu cầu này đã tính nhu cầu nguồn lực cho 05 tàu (gồm B225 RTS từ T1/2025).
*A350: Rủi ro tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption, HPT Blade

## Slide 25
24
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG CÁC FLEET T2-T4/2025
Chart: 
| Feb-W1 | Feb-W2 | Feb-W3 | Feb-W4 | Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 26 | 26 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26
A350 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Action ngắn hạn & rủi ro nhận diện:
*A321CEO : Dự kiến Q3-Q4/2025 trả 3 động cơ thuê. Cần duy trì 9-10 động cơ dự phòng trong 2026.
*A321NEO : Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak, HPT Balde…08 động cơ đang sửa chữa bị delay nhiều lần từ đầu tháng 12, với tổng ~ 366 days, tương ứng ~ 183 AOG days.
  *B787 : Nhu cầu động cơ cập nhật sau khi có kế hoạch nhận thêm 02 động cơ thuê và T9 và T12/2024.
  *A350: : Rủi ro tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption, HPT Blade
  *ATR72: B225 dùng động cơ ED0214 trong kho còn 151 FC và động cơ ED0241 từ shop về. Dự kiến giữa tháng 1/25 sẽ lấy động cơ ED0181 từ Shop về thay cho ED0214.

## Slide 26
DỰ BÁO AOG A321NEO 2025 DO HPT HUB
PHƯƠNG ÁN GIỮ GIỜ
-Giữ giờ động cơ P771710 trên A621 (hết hạn 05/07) và P772905 trên A619(hết hạn 19/07) sang sau cao điểm hè (15/8) để có thêm 1 tàu từ giữa T7.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KB tốt + giữ giờ | 14.25 | 13.75 | 15.25 | 14.5 | 14 | 12 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 11

## Slide 27
Tình trạng sửa chữa
No. | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
1 | P770903 | Inducted | 18/07/2024 | 27/04/2025 | RTS A625 | 
2 | P770904 | Inducted | 22/04/2024 | 07/04/2025 | RTS A501 | Delay do post test BSI finding on IBR6 & TB1. Re-induct, dự kiến delay sang T2/2025.
3 | P771075 | Inducted | 25/07/2024 | 07/03/2025 | A621#2 ENG CHANGE | Giữ giờ bay cao điểm hè
4 | P771130 | Inducted | 25/09/2024 | 13/04/2025 | RTS A501 | 
5 | P771391 | Inducted | 11/10/2024 | 25/05/2025 | RTS A616 | 
6 | P771077 | Inducted | 24/10/2024 | 17/05/2025 | A619#2 ENG CHANGE | Giữ giờ bay cao điểm hè
7 | P771387 | Inducted | 05/11/2024 | 29/05/2025 | RTS A616 | Target build ~4280 FC do HPT Hub not affected by AD
8 | P771373 | Inducted | 20/02/2025 | 29/08/2025 | RTS | 
9 | P771041 | Not Inducted | 19/03/2025 | 12/06/2025 | RTS | WSC QT
10 | P771423 | Not Inducted | 15/04/2025 | 09/07/2025 | RTS | 
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY A321NEO

## Slide 28
Kế hoạch thay động cơ A321NEO T3-T4/25
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY A321NEO
No. | ESN OFF | ESN ON | Remove from | Install on | Removal Date | Install Date | Shopvisit | Remark
1 | P771488 | P771414 | A507#2 | A507#2 | 26-Feb-25 | 28-Feb-25 | No | ENG CHANGE
2 |  | P771488 |  | A623#1 |  | 5-Mar-25 | No | ENG INSTALLATION
3 | P771041 |  | A616#2 |  | 20-Feb-25 |  | Yes | ENG REMOVAL. QT Shop Visit
4 | P771090 |  | A616#1 |  | 8-Mar-25 |  | No | ENG REMOVAL Rob for A506#2 for 7 day engine run-up interval
5 | P771423 | P771090 | A506#2 | A506#2 | 8-Mar-25 | 10-Mar-25 | Yes | QT Shop Visit
6 | P771710 | P771075 | A621#2 | A621#2 | 7-Mar-25 | 9-Mar-25 | No | Giữ giờ P771710 để bay CĐ hè
7 | P771110 | P770904 | A501#2 | A501#2 | 25-Mar-25 | 7-Apr-25 | No | ENG CHANGE to RTS
8 | P771131 | P771130 | A501#1 | A501#1 | 13-Apr-25 | 15-Apr-25 | No | ENG CHANGE to RTS
9 | P771177 | P771110 | A622#1 | A622#1 | 27-Mar-25 | 29-Mar-25 | No | ENG CHANGE
10 |  | P771131 |  | A623#2 |  | 15-Apr-25 | No | ENG INSTALLATION
11 | P771119 | P771710 | A625#2 | A625#2 | 14-Apr-25 | 14-Apr-25 | Yes | ENG CHANGE to RTS
12 | P771463 | P770903 | A625#1 | A625#1 | 26-Apr-25 | 26-Apr-25 | Yes | ENG CHANGE to RTS

## Slide 29
ĐỘI BAY A321CEO
 | ESN | Status | Ngày xong | Remark
1 | V15851 | SV (AMECO) | 28/01/2024 | Đã giao Vaeco HAN
2 | V17951 | SV (AMECO) | 26/12/2024 | Đã giao Vaeco HAN
3 | V16037 | SV (MTU) | 23/02/2025 | Đã giao Vaeco SGN
4 | V16338 | SV (MTU) | 18/04/2025 | 25/04/2025 về HAN
5 | V16692 | SV (CHCEC) | 30/04/2025 | 13/05/2025 về HAN
6 | V16456 | SV (MTU) | 31/03/2025 | 07/04/2025 về HAN (pre 03/05)
7 | V12505 | SV (MTU) | 19/03/2025 | 26/03/2025 về HAN
8 | V16558 | SV (CHCEC) | 26/05/2025 | 08/06/2025 về HAN
9 | V16799 | SV (SEC) | 18/06/2025 | 28/06/2025 về HAN
10 | V16517 | SV (AMECO) | 28/07/2025 | 09/08/2025 về HAN
11 | V16694 | SV (MTU) | 01/08/2025 | 08/08/2025 về HAN
12 | V15858 | SV (MTU) | TBD | Đang chờ induct
13 | V17403 | SV (MTU) | 29/04/2025 | 06/05/2025 về HAN
Kế hoạch đội A321CEO Q1-Q2/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | V11752 | A354#2 | 16-18/03/2025 | Sửa HSR, lắp V16037
2 | V16512 | A357#2 | 28-30/03/2025 | Sửa LLP, lắp V17951
3 | V15876 | A610#1 | 11-13/04/2025 | Sửa LLP, lắp V15851
4 | V16462 | XU350#2 | 15-17/04/2025 | Sửa AD Hub, lắp V12505
5 | V11694 | A359#1 | 26-28/04/2025 | Sửa HSR, lắp V16456
6 | V16049 | A359#2 | 05-07/05/2025 | Sửa LLP, lắp V16338
7 | V15935 | A392#2 | 15-17/05/2025 | Sửa LLP, lắp V16692
8 | V16570 | A329#2 | 18-20/06/2025 | Sửa LLP, lắp V16558
9 | V10533 | A398#1 | 28-30/06/2025 | Tháo trả Willis, lắp V17403
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | V17365 | SMBC | 08/11/2025 | Dự kiến trả T11/2025
2 | V10531 | Willis | 31/12/2025 | 
3 | V10533 | Willis | 15/11/2025 | Dự kiến trả T7/2025
4 | V13137 | Willis | 15/11/2025 | Dự kiến trả T11/2025
5 | V18818 | Willis | 27/12/2025 | 
6 | V15346 | Willis | 03/01/2026 | 
7 | V15369 | Willis | 08/01/2026 | 
8 | V18874 | Willis | 17/03/2026 | 
9 | V18977 | Willis | 14/03/2026 | 
10 | V13187 | Willis | 07/04/2026 | 

## Slide 30
29
Chart: ĐỘI BAY B787
| Jan-W1 | Jan-W2 | Jan-W3 | Jan-W4 | Feb-W1 | Feb-W2 | Feb-W3 | Feb-W4 | Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4
B787 Available | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Động cơ dự phòng: 958537 về SGN ngày 28/02 phục vụ ENG CHANG A870 (thay qua A863); 958395 – 25 cycle làm ĐCDP nếu urgent.
Động cơ on-watch:
956638 (A870) – Remove in 25 cyc và không được GE cấp DR (tần suất trước đó 100 cyc); Đã triển khai thay động cơ.
956577 (A864) – Remove in 25 cyc và không được GE cấp DR (tần suất trước đó 50 cyc); Đã triển khai thay động cơ (=956556)
Remove in 50 cyc or reinspect: 956913 (A871), 958170 (A863), 956769 (A868)
100 cycle – 01 ĐC; 150 cycle – 01 ĐC; 250 cycle – 02 ĐC.
Công tác kế hoạch trọng điểm:
A870/956638 khắc phục AOG và hoàn thiện cấu hình bay Nga - 10/03/2025 (A870 sơn cánh + ENG CHG từ 27/02 – 10/03; ENG gốc A870 - 956818 lấy từ A863 sau A863 ENG CHANGE từ 02 – 05/03 sử dụng ĐCDP 958537 sửa chữa xong từ GE CAL). A870 đã có sẵn 01 ENG thỏa mãn bay Nga.
A864/956577 từ 14/03 - 04/04/2025: khắc phục AOG sử dụng động cơ 956556 sửa chữa xong cuối T3/2025 và ENG SWAP 956697 với A867. A864 sẽ thay cả 2 động cơ
Hoàn thiện cấu hình bay Nga tàu A867 – 29/04/2025 (thực hiện 02 lần ENG SWAP với A864 trong T3/2025 và A861 trong T4/2025).
Engine SV | Shop | Ngày tháo | Ngày sửa xong & Ngày Induction | Ngày về (+7 ngày vc) | Dùng cho tàu | Ngày tháo ĐC tiếp theo
956556 | KLM | 20/11/2023 | 14/03/2025 Induct 12/08/2024 | 22/03/2025 |  | 
956533 | KLM | 26/01/2024 | 30/03/2025 Induct 05/10/2024 | T4/2025 |  | 
956569 | KLM | 28/07/2024 | TBD (T10/2025) Induct 12/11/2024 | TBD |  | 
958398 | GEEVES | 21/06/2024 | 15/05/2025 Induct 17/07/2024 | 22/05/2025 |  | 
956599 | KLM | 05/09/2024 | TBD (13/07/2025) Induct 26/11/2024 | TBD |  | 
958537 | GE CAL | 17/09/2024 | 21/Feb/2025 Induct 04/11 | 28/Feb/25 |  | 02/03 (A863 to A870)
956947 | KLM | 13/11/2024 | Induct 04/03/2025 (KH cũ 16/12) | TBD |  | 
956534 | KLM | 15/12/2024 | Induction 15/04/2025 | TBD |  | 
958395 | GE CAL | 11/02/2025 | Induction 24/05/2025 | TBD |  | 
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY B787

## Slide 31
30
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A350
ESN | Shop-WSC | Induction | Complete | Arrive | Used for
21047 | N3 – 2RF | 14/08/24 | 29/03/25 | 08/04/25 | A886
21043 | N3 – 2RF | 14/11/24 | 02/06/25 | 10/06/25 | A895
21137 | N3 – 2RF | 12/12/24 | 20/06/25 | 30/06/25 | A887
21422 | 1RF – HAESL | 21/12/24 | 30/03/25 | 10/04/25 | A886
21201 | HAESL – 2RF | 28/12/24 | 29/04/25 | 17/04/25 | A894 (đ/c hết LLP)
21584 | SAESL – 1RF | 23/01/25 | 23/05/25 | 02/06/25 | A895
21269 | HAESL – QT | 27/01/25 | 14/03/25 | 24/03/25 | A891 (giữ giờ 21346)
21040 | HAESL-2RF | 07/02/25 | 07/06/25 | 17/06/25 | A887
Động cơ | Status | Ngày sửa dự kiến | Remark
21035 | A887 | 2025 | Tàu BQDB
21268 | A898 | 2025 | Tàu BQDB
21024 | A898 | 2025 | Tàu BQDB
21136 | Send to shop | T3/25 | 
21414 | Send to shop | T3/25 | 
21604 | Send to shop | T4/25 | 
21048 | Off-Wing | T4/25 | 
Các động cơ đang trong shop (08 động cơ)
Các động cơ chờ sửa (07 động cơ)
Số tàu AOG (kb tốt)
Chart: Số lượng A350 thiếu động cơ
| Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4 | May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4
NL báo KHPT
KH hiện tại | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Tàu | Tình trạng động cơ
A886 | Trống 2 động cơ
A887 | Trống 1 động cơ 1 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
A895 | Trống 2 động cơ
A898 | 2 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
Các tàu đang AOG (04 tàu)

## Slide 32
DỰ BÁO AOG A350 2025 DO THIẾU ĐỘNG CƠ
Chart: 
KB tốt + giữ giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
PHƯƠNG ÁN GIỮ GIỜ
- Với 21346 (hết hạn 14/06): chờ động cơ 21269 đi shop về ngày 24/03 sẽ tháo động cơ này xuống giữ giờ đến 10/5 lắp lại A899 (tàu đang dừng làm 6Y), sau đó lắp A899 giữ thêm 10 ngày.
- Với 21418 (hết hạn 07/07): Lắp trên tàu A891 làm check từ 10/3 – 19/3; từ 16/04 – 10/05: lắp sang tàu A899 (làm 6Y) giữ thêm được 25 ngày, sau đó A899 chủ động dừng thêm 10 ngày.

## Slide 33
32
Từ tháng 11/2024, khai thác với 05 tàu do đã cho K6 thuê khô B220. Tháng 7/2025 sẽ khai thác trở lại 06 tàu sau khi K6 trả B220.
Chart: ĐỘI BAY ATR72
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
ATR AOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR có thể khai thác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY ATR72

## Slide 34
Tình trạng sửa chữa
No. | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
1 | ED0239 | Inducted | 16/10/2024 | 15/04/2025 | TBD | N/A
2 | ED238 | Inducted | 24/01/2025 | TBD | TBD | N/A
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY ATR
Tình trạng động cơ cơ đội bay
Động cơ không khai thác: ED0217 (hỏng HPT Vane còn 38 FH), ED0233 (hết LLP, còn 78 FC), ED0214 (hết LLP, còn 39 FC)
Động cơ dự phòng: ED0192. KH Stagger sau cao điểm tết.
Động cơ thuê: ED0321, ED0036 và ED0715
Động cơ cao giờ: NIL

## Slide 35
Từ 03/03/2025 – 09/03/2025:
Phát sinh trong tuần: A392.
Đã khắc phục: A357 (thay APU), A606 (thay Cooling Fan).
Hiện có 01 APU chờ khắc phục: A392.
A/C | Issue | Troubleshoot action | Note
A392 | APU Auto Shutdown | Phát sinh 09/03. KH T/S ở HAN 09/03. | APU A321: Hiện có 03 APU chờ gửi đi sửa chữa, không có APU Spare. Dự kiến tháng 03 còn 02 APU về. APU A350: Hiện có 02 APU đi Shop, không có APU spare. Dự kiến tháng 3 có 01 APU về. APU B787: Hiện có 02 APU đi Shop, không có APU spare. Đề nghị Vaeco cho kiểm tra ngay khi tàu N/S đối với các tàu có hỏng hóc hoặc báo bad smell và cung cấp WO T/S kịp thời. Đã thống nhất quy trình khắc phục APU bad smell. Vaeco ra TI mở ADD “APU Bleed bad smell for Air conditioning”, tổ bay được phép sử dụng APU để khởi động động cơ. Hạn ADD 6 tháng, Vaeco tiếp tục lên lịch T/S. Đã cập nhật nội dung vào FON22/061 R04.
HỎNG HÓC APU TRONG TUẦN

## Slide 36
APU S/N | Shop | Induction date | Dự kiến ngày về | Dự kiến dùng cho tàu
P-4541 | EPCOR | 22-May-24 | 25-Mar-24 | A329
P-5207 | HONEYWELL | 19-Feb-25 | 10-Apr-25 | A606
P-4708 | AMECO | 17-Dec-24 | 16-Mar-25 | A363 (PA)
P-5222 | AMECO | 17-Dec-24 | 25-Mar-25 | A359 (PA)
P-8607 | AMECO | Not inducted | N/A | A390
PWC-Z925500 | PWC | 22-Dec-24 | 15-Apr-25 | A871
PWC-Z926122 | PWC | Not inducted | N/A | A869
P-00255 | LUFTHANSA | 10-Oct-24 | 20-Mar-25 | A887
P-00263 | LUFTHANSA | Not inducted | N/A | A886
Đánh giá:
  Đội bay A321: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
  Đội bay A350: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
  Đội bay B787: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
TÌNH TRẠNG SỬA CHỮA APU TẠI SHOP

## Slide 37: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (BDĐK)
Tàu BQDB:
HAN: A501, A503, A505, A506, A508, A510, A511, A616, A620, A622, A623, A624, A625, A886, A887, A898, A895.
SGN: (A617, A509).
* CHECK: SGN: A870: WING PAINTING+ENGCHG (27/02-11/03)
* ĐỊNH KỲ TRONG KHI BQDB:
HAN:
1. A620: C01+C03+Y01+Y06+EA08,09+ SWAP ENG WITH A619 (14/02 -23/03)
2. A898: C01+Y03+Y06+ENGCHG (17/02-20/03)
3. A501: EC06+EC01+C03+Y06+EA04-EA10 (27/11-28/02, EXT 15/03, TEST FLIGHT REQUIRED)

## Slide 38
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A321
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT FLEET A321 (CẬP NHẬT 09/03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Note
1 | A321 NEO AOG do thiếu ENG | 15.00 | 14.50 | 13.00 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | - 04/2025: thêm 0.5 tàu do ENG về muộn - 03/2025: thêm 0.5 tàu do ENG về muộn
2 | A321 CEO AOG do thiếu ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
3 | A321 dừng thực hiện BD | 2.20 | 1.30 | 3.10 | 1.10 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.20 | 03/2025: thêm 0.2 tàu dừng do A614 AOG 04-09/03
4 | Tổng số tàu A321 Dừng (Do thiếu ENG + BD) (4) = (1) + (2) + (3) | 17.20 | 15.80 | 16.10 | 12.60 | 11.00 | 14.70 | 15.20 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.20 | 
5 | Tổng số tàu A321 thực tế có thể khai thác | 47.8 | 49.2 | 48.9 | 52.4 | 54.0 | 50.3 | 49.8 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 51.8 | 

## Slide 39
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A350/B787
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT A350/B787 (CẬP NHẬT 09/03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A350 AOG do thiếu ENG | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | - KB tốt giữ giờ 03 động cơ tháo trong cao điểm hè: - 21346 (A891): Cần giữ giờ 63 ngày (đã lên phương án giữ giờ 50 ngày bao gồm offwing 23 ngày và 27 ngày swap ENG với A899 Y6); - 21418 (A890): Cần giữ giờ 38 ngày (đã lên phương án giữ giờ 30 ngày bao bồm dừng Đkỳ 10 ngày và 20 ngày swap ENG với A899 Y6) - 21317 (A897): Cần giữ giờ 12 ngày.
2 | A350 dừng BD | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | - 06/2025: tăng 05 tàu do A886/A887 RTS cần hoàn thiện cấu hình ENG và thực hiện các công việc hết hạn
3 | A350 Dừng (ENG + BD) (3) = (1) + (2) | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
4 | A350 thực tế có thể khai thác (4) = 14 - (3) | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 11.5 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 
5 | B787 rủi ro AOG do ENG | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - 03/2025: tăng 04 tàu dừng do A864 AOG từ 14/03 chờ động cơ dự kiến bàn giao VAECO 22/03 Rủi ro phát sinh tàu AOG do A868/A863/A861 có giới hạn BSI 50CY.
6 | B787 dừng BD | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - 03/2025: tăng thêm 0.2 tàu dừng do bổ sung swap ENG A870 & A863 để A870 bay nga (A870 bổ sung sơn cánh tận dụng thời gian AOG do hỏng ENG)
7 | B787 Dừng (ENG + BD) (7) = (5) + (6) | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
8 | B787 thực tế có thể khai thác | 15.4 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
9 | A350/B787 dừng ( ENG + BD) (9) = (3) + (7) | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
10 | A350/B787 thực tế có thể khai thác (10) = (8) + (4) | 24.3 | 24.6 | 24.4 | 28.0 | 29.7 | 28.7 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 

## Slide 40
HỎNG HÓC CABIN ẢNH HƯỞNG KHAI THÁC VÀ PTVT – TUẦN 10
Nội dung khác:
Decal 30 năm 787-9: Decal bổ sung đã làm việc đối tác và đã có chi phí, chào bán. Ban TT đang trình phê duyệt thiết kế mới và phát PO. Tiếp tục giục đối tác để sớm có SB trong đầu tháng 4/2025
IFC 10 tàu A350:
  Tài liệu TSM hệ thống IFC: Đã giao 6/3/2025 và triển khai cho VAECO
  Vật tư dự phòng: đã giao KFRU, MODMAN, KANDU; FMA 01ea giao tháng 4/2025 (tiếp tục giục Thales)
  MPS và FSAT: MPS và mod kit đã giao, SB release cuối tháng 3/2025.
  Đã gửi 02 shipset tàu bảo quản đi nâng cấp firmware, TAT 60-70 ngày => tiếp tục giục Thales & Honeywell, vật tư đã đến shop
  02 Antena gửi sửa chữa shop: đã về và thay A893 + A896
  Đào tạo IFC VAECO dự kiến tháng 19-20/2/2025: đã thực hiện
  FSAT từ ngày 4-7/3/2025: đã hoàn thành, Phần mềm FSAT dự kiến cuối tháng 3/2025
CĐCH ghế 23 tàu A321CEO:
  Đã phát HSYC lần 1, và lần 2 và nhận bản chào lần 2
  Tổ đã hoàn thành đánh giá bản chào lần 2 => tổ đã trình kết quả lựa chọn NCC ghế và SB
Galley:
Hỏng hóc wine chiller: hỏng 10ea, khắc phục 00ea, tồn hỏng 10 ea. Tiến độ sửa chữa tại shop
  Chiller B787: 05 ADD; 04RO chưa có EDD,
  Chiller A350: 05 ADD; 05 RO, chưa có EDD
Hỏng hóc oven: hỏng hóc 07ea, khắc phục 02ea, tồn 05ea
IFE: Thales SVDU (A350/B787): replaced 2797/3112 SVDU (còn 305 INOP SVDU). Trong tuần 10: hỏng mới 05 ea, khắc phục 20ea.
- Hỏng hóc đội bay A350: đã được khắc phục và kiểm soát
- Hỏng hóc tồn đọng: tập trung đội bay B787, số lượng quay vòng ít (80ea). => Thales dự kiến bổ sung 30 SVDU trong tháng 3/2025
LAV:
Toilet Assy: hỏng 04 ea, khắc phục 02ea, tồn 02ea
Faucet Assy: hỏng 02ea, khắc phục 01ea, tồn 01ea
Basin: hỏng 03ea, khắc phục 02ea, tồn 01ea
Boiler: hỏng 07ea, khắc phục 05ea, tồn 2ea
ADD ảnh hưởng dịch vụ tuần 10: Tổng 213 (giảm 3%), khắc phục 62ADD => tồn đọng 151ADD (tương đương tuần 9).
Hỏng hóc Ghế thuộc diện cắt khách tuần 10
Ghế C: hỏng 02, khắc phục 02, tồn 00.
Ghế Y: hỏng 06, đã khắc phục 03, tồn 03.

## Slide 41
CÔNG TÁC BÁN TRẢ/TIẾP NHẬN/BÀN GIAO TÀU BAY
GIA HẠN THUÊ 10 TÀU VALC
VNA và VALC đã đồng ý gia hạn tạm thời 10 tàu thuê đến hết 31/03/2025. Hiện có 02 đối tác quan tâm tới mua và cho thuê lại tàu bay là Arena và FTAI. Thủ tục bán tàu của VALC chậm nên khả năng cần gia hạn hợp đồng thuê tiếp 3 tháng đến 30/06/2025.
1, Arena: Bản chào gia hạn thuê 10 tàu A321 với thời gian trung bình 5 năm, hiện đang trong quá trình đàm phán gia hạn. Cơ bản đã đàm phán thống nhất các nội dung liên quan tới KT
Các vấn đề lớn / cơ bản Arena đang đề xuất:
  a. 10 tàu bay cần được duy trì khả năng khai thác sau khi hết hợp đồng gia hạn với Arena.
  b. Thực hiện balancing quỹ bảo dưỡng sau khi kết thúc gia hạn thuê.
  c. Đồng ý giảm MR và đề xuất phương án buy-out cho một số điều kiện trả.
2, FTAI: Bản chào thuê 10 tàu A321 với điều kiện trả là As-is, có đảm bảo hỗ trợ động cơ khai thác đến hết run-out. Không phải thực hiện đóng quỹ ngoại trừ động cơ. Bản chào có nhiều thuận lợi cho VNA trong quá trình khai thác và trả tàu bay.
Đã có 2 đối tác thực hiện kiểm tra tàu bay và tài liệu phục vụ công tác bán tàu của VALC là Arena và XAero. Các đối tác này đã kiểm tra xong tàu bay và tài liệu (kiểm tra 05 tàu bay VN-A397(VAECO-HCM) và VN-A338/A392/A395/A604(VAECO-HAN)).

## Slide 42: NHÂN NHƯỢNG TRONG TUẦN
BẢNG TỔNG HỢP VÀ THEO DÕI NHÂN NHƯỢNG - VIETNAM AIRLINES |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Concession No. | Type | Reg | Description | Issued By | Issued Date | ADD/CHK/Task No | Status
1 | 877-02/25 | ADD | A877 | ADD B026-GALLEY AIR CHILLER SYS INOP IS RAISE IAW MEL 21-53-01-01 CAT C. EXP 02/03/2025 | SQD | 3-Mar-2025 | ADD B206 | 
2 | HVN/VN-A604/2025-03-03 | ADD | A604 | ADD B1783: FLAP TRACK FIXED FAIRING 633EB SEAL DAMAGED IS RAISED REF CDL 27-15 REV 02 OCT 2024, | CAAV | 3-Mar-2025 | ADD B1783 | 
3 | HVN/VN-A336/2025-03-03 | ADD | A336 | ADD B1687: SEAL AT R/H FLAP FIX FAIRING #3 PARTIALLY DAMAGED IS RAISED REF CDL 27-15 REV 02 OCT 2024, | CAAV | 3-Mar-2025 | ADD B1687 | 
4 | HVN/VN-A395/2025-03-03 | ADD | A395 | ADD B1600: SEAL AT LH WING FIXED FAIRING 533EB DAMAGED IS RAISED REF CDL 27-15 REV 02 OCT 2024 | CAAV | 3-Mar-2025 | ADD B1600 | 
5 | HVN/VN-A398/2025-03-03 | ADD | A398 | ADD B1718:" RAIN REPELLENT SYS CONSIDER INOP DUE TO NEEDLE AT YELLOW BAND" REF MEL MEL 30-45-03A, CAT D | CAAV | 3-Mar-2025 | ADD B1718 | 
6 | HVN/VN-A621/2025-02-28 | ADD | A621 | ADD B528, B529, B530, B531, B532 WAS RAISED “SEAL OF FLAP TRACK 631EB, 531EB, 533EB, 632EB, 633EB FIXED FAIRING DAMAGED” REFER TO CDL 27-15, D/L9339.58 FH; | CAAV | 3-Mar-2025 | ADD B528 | 
7 | 877-03/25 | TASK | A877 | AMP group tasks for check A01 | SQD | 4-Mar-2025 | Check A01 | 
8 | 867-02/25 | TASK | A877 | Due to the LACK OF SPARES, the schedule to perform AMP task 21-071-00 Restore (off aircraft) the Primary / Secondary Air Conditioning Pack, Power Electronics Cooling System (PECS) and Forward Cargo Air Conditioning (FCAC) HEAT EXCHANGERS by replacing the capacitor need to be extended. | SQD | 4-Mar-2025 | AMP TASK | 
9 | HVN/VN-A339/2025-03-07 | ADD | A339 | ADD B1366:" RAIN REPELLENT SYS CONSIDER INOP DUE TO IN YELLOW BAND" REF MEL MEL 30-45-03A, CAT D | CAAV | 7-Mar-2025 | ADD B1366 | 
10 | 896-01/25 | CHECK | A896 | Due t o the impact of changes Maintenance Schedule, schedule of A896 Group tasks A05 needs to be extended. | SQD | 08/03/2025 | CHECK | 
11 | 862-01/25 | CHECK | A862 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group tasks for check A07 for VN-A862 needs to be extended. | SQD | 07/03/2025 | CHECK | 
Chart: Số nhân nhượng theo tuần
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8
This week | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 11

## Slide 43: Giờ bay trung bình trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 231:35 | 148 | 1:33
A321 | A321 CEO | 118.04 | 1482 | 1:54
 | A321 NEO | 394:25 | 199 | 1:58
A350 | 35A | 211:05 | 50 | 4:13
 | 35B | 901:15 | 138 | 6:31
B787 | 78A | 665:30 | 99 | 6:43
 | 78B | 282:30 | 66 | 4:16
 | 78C | 502:20 | 150 | 3:20
ATR | ATR | 262:40 | 252 | 1:02
Next Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 225:35 | 145 | 1:33
A321 | A321 CEO | 126.35 | 1609 | 1:53
 | A321 NEO | 395:05 | 180 | 2:11
A350 | 35A | 200:05 | 44 | 4:32
 | 35B | 850:30 | 121 | 7:01
B787 | 78A | 822:50 | 133 | 6:11
 | 78B | 255:25 | 67 | 3:48
 | 78C | 523:40 | 149 | 3:30
ATR | ATR | 258:20 | 248 | 1:02
Chart: Trung bình giờ bay các đội tàu
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | 35A | 35B | 78A | 78B | 78C | ATR
This Week | 0.065198 | 0.079648 | 0.082583 | 0.1759 | 0.27212 | 0.28009 | 0.17835 | 0.13954 | 0.04343
Next Week | 0.064823 | 0.07853 | 0.091454 | 0.18947 | 0.29287 | 0.25778 | 0.15884 | 0.14644 | 0.043403

## Slide 44: Số chuyến bay theo ngày trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 03-Mar | 04-Mar | 05-Mar | 06-Mar | 07-Mar | 08-Mar | 09-Mar | Avg.
A320 NEO | 7.67 | 7.00 | 7.00 | 6.67 | 7.33 | 6.67 | 7.00 | 7.05
A321 CEO | 5.15 | 5.03 | 5.41 | 5.38 | 5.74 | 5.49 | 5.79 | 5.43
A321 NEO | 6.20 | 5.20 | 6.60 | 5.40 | 6.40 | 4.00 | 6.00 | 5.69
A350 | 2.60 | 2.50 | 1.90 | 3.20 | 2.90 | 3.20 | 2.50 | 2.69
B787 | 2.81 | 2.94 | 3.25 | 2.38 | 2.75 | 2.38 | 3.19 | 2.81
ATR72 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 7.60 | 7.20
Next Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 10-Mar | 11-Mar | 12-Mar | 13-Mar | 14-Mar | 15-Mar | 16-Mar | Avg.
A320 NEO | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 7.33 | 4.67 | 7.33 | 8.00 | 6.90
A321 CEO | 5.92 | 5.87 | 6.21 | 5.92 | 6.34 | 6.00 | 6.08 | 6.05
A321 NEO | 4.00 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 5.20 | 6.40 | 7.20 | 5.14
A350 | 2.40 | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 2.36
B787 | 2.76 | 2.53 | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 3.29 | 2.93
ATR72 | 7.00 | 5.80 | 6.00 | 8.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.09
Chart: Số chuyến bay trung bình theo ngày của các Fleet tàu bay trong tuần
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | A350 | B787 | ATR72
This Week | 7.0476 | 5.4286 | 5.6857 | 2.6857 | 2.8125 | 7.2
Next Week | 6.9048 | 6.0489 | 5.1429 | 2.3571 | 2.9328 | 7.0857

## Slide 45: Số chuyến bay khai thác theo ngày
Chart: 
| 45719 | 45720 | 45721 | 45722 | 45723 | 45724 | 45725 | 45726 | 45727 | 45728 | 45729 | 45730 | 45731 | 45732 | 45733 | 45734 | 45735 | 45736 | 45737 | 45738 | 45739 | 45740 | 45741 | 45742 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747 | 45748 | 45749 | 45750 | 45751 | 45752 | 45753 | 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45764 | 45765 | 45766 | 45767 | 45768 | 45769 | 45770 | 45771 | 45772 | 45773 | 45774 | 45775 | 45776 | 45777
 | 385 | 375 | 391 | 385 | 401 | 391 | 408 | 397 | 387 | 396 | 405 | 418 | 419 | 421 | 400 | 400 | 404 | 398 | 421 | 398 | 410 | 400 | 390 | 404 | 405 | 418 | 411 | 419 | 419 | 388 | 403 | 397 | 433 | 442 | 437 | 455 | 435 | 406 | 413 | 428 | 407 | 415 | 410 | 394 | 409 | 412 | 417 | 410 | 435 | 424 | 397 | 407 | 413 | 424 | 444 | 458 | 430 | 431 | 451

## Slide 46: A321
Tình trạng vật tư cho hỏng hóc trên đội bay
Tàu AOG: NIL
Tình hình tàu check: không có vướng mắc
Hỏng hóc ảnh hưởng khai thác: Không có vướng mắc vật tư
Hỏng hóc B defect hết hạn trong 10 ngày:

## Slide 47: A321
DANH MỤC VẬT TƯ CRITICAL |  |  |  | 
STT | Tên thiết bị | P/N | Tình trạng vật tư | Note
1 | FDRV | 17300G11 | stock 2ea alt PN 17300G12 | 
2 | SSTU | 321000M03 | stock 1ea | 
3 | CNA | 745-1101-507 | stock 1ea | Nacelle
4 | SLEEVE LH | 745-0006-501 | stock NIL, đang giục RO (gửi VAECO) | Nacelle
5 | SLEEVE RH | 745-0006-503 | stock NIL, đang giục RO (gửi VAECO) | Nacelle
6 | AIR INLET COWL | 745-3400-507 | stock 1ea | Nacelle
7 | IPCV NEO | 5325192 (1020925-3) | stock 2ea | Rob từ NEO bảo quản
8 | EIU NEO | 777461-1-1 | stock 4ea | Rob từ NEO bảo quản

## Slide 48: TÌNH TRẠNG APU LRU A321
it | Part number | Description | MBK level | status
1 | 106-1-1100-02 | ACTUATOR-APU | 1 | stock NIL, đang đặt mua nhưng Airbus không có stock, đã upgrade AOG nhưng chưa có dự kiến
2 | 160494-1 | OIL COOLER |  | stock 1ea
3 | 2704506-2 | MOTOR STARTER | 2 | stock NIL, ST đang ship 2ea về kho pool dự phòng
4 | 3291238-2 | VALVE-SURGE CONTROL |  | stock NIL
5 | 3291432-1 | LOAD CONTROL VALVE | 1 | stock 1ea
6 | 3616140-10 | FAN ASSY-OIL COOLING |  | stock 1ea
7 | 3876287-1 | DATA MEMORY MODULE | 1 | stock 1ea
8 | 3886188-3 | IGV ACTUATOR APU131-9A | 1 | stock NIL
9 | 3888058-5 | EXCITER | 2 | stock 2ea
10 | 3888394-221205 | ECB | 1 | stock 1ea
11 | 4131020-4 | LUBE MODULE |  | stock 1ea, 3RO có TAT tại Honeywell dài
12 | 441921-5 | CONTROL FUEL UNIT | 1 | stock 1ea
13 | BA03604 | GENERATOR-APU | 1 | stock 2ea
14 | 3860864-1 | CLUTCH ASSY | 1 | stock NIL, đang đặt mua nhưng honeywell không có stock

## Slide 49: A321 CÁC VẬT TƯ VƯỚNG MẮC KHÁC
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Rotating mech MLG | 4133801011 | Hỏng hóc nhiều tuy nhiên ST cấp hàng chậm với lý do các thiết bị gửi đi sửa chữa có TAT dài, PO mua mới tới OEM Safran có leadtime dài. Hiện đã phải dừng chương trình kiểm tra theo khuyến cáo của OEM để có đủ vật tư cho các tàu tháo bảo quản. Stock NIL | Hiện đang giục sửa chữa và PO mua 3ea từ OEM Safran
2 | Các thiết bị IFE của Panasonic: LCD VSEB | RD-AV9844-01 RD-KA3303-05 | Hỏng hóc phát sinh nhiều trong khai thác trong khi Panasonic sửa chữa có TAT dài, chủ yếu với lý do thiếu PTVT sửa chữa, thay thế. Các PTVT này hiện đều là đời cũ, VSEB đã dừng sản xuất. | - Phối hợp với Panasonic để đổi PTVT, rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT xem xét phương án tìm PN thay thế
3 | Jetpipe | 745-1107-503 | Thiết bị nằm trên CNA, hỏng hóc nặng crack, không sửa được tại Vaeco. Gửi đi sửa chữa có TAT dài. Có 3 cấp độ hỏng: Disbond: TAT nhanh (<30 ngày), chi phí sửa thấp (8k - 10k USD) Crack 1 vị trí: TAT khoảng 40-50 ngày, chi phí sửa khoảng 20k USD Crack 2 vị trí trở lên: TAT dài 60-80 ngày, chi phí sửa >40kUSD Tình trạng kho: stock 1ea | - Đề nghị VAECO có đánh giá hỏng hóc (SDR) sớm và gửi Ban QLVT để hỏi repair cap và chọn cơ sở sửa chữa phù hợp. - Ban QLVT tiếp tục làm việc với cơ sở sửa chữa để rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT/Vaeco có giải pháp hạn chế hỏng hóc bằng các phương án kiểm tra chủ động, thay thế khi bị disbond sẽ tiết kiệm chi phí sửa và TAT ngắn. - Với các hỏng hóc phát sinh, đề nghị xem xét phương án mở defect để Ban QLVT chủ động phương án cung ứng

## Slide 50: A321 VƯỚNG MẮC VẬT TƯ VAECO
A321 – VAECO |  |  |  | 
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | BELOW | D2157160120000 D2157160000000 | Hỏng hóc gây A359 AOG hỏng Bellow của hệ thống Pack. Các tàu trong check có task kiểm tra hệ thống Pack đều phát hiện ra hỏng Bellow. Ngoài ra, Ban KT triển khai việc kiểm tra chủ động nhưng Airbus không cấp được hàng. VAECO vẫn mua dự phòng nhưng gần đây Airbus cấp hàng chậm. Tình trạng: PN D2157160120000 stock 5ea PN D2157160000000 stock 3EA | Ban QLVT đã hỗ trợ claim Airbus đồng thời tìm kiếm nguồn cung ứng giúp VAECO tuy nhiên việc cung ứng vẫn rất khó khăn do thiếu raw materials, Airbus chỉ cấp hàng AOG và chưa đồng ý cấp cho chương trình đánh chặn. Hiện Airbus chưa có dự kiến ngày ship

## Slide 51: B787
Tình trạng đơn hàng Pooling: 28 đơn hàng quá hạn trong tổng số 42 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: overdue 16 LO / total 18 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): overdue 12 EO / total 24 EO

## Slide 52: B787
STT | Tên thiết bị | P/N | Lưu ý | Tình trạng
1 | FMU | 7000546H14 | Hỏng hóc gây APU INOP. | Không có hỏng hóc. 01ea in stock + 01ea Vip kit
2 | Chiller | 600-2 | Hiện cả fleet B787 có 04 hỏng hóc. | - NIL stock - 05RO: + 01ea EDD 17Mar2025. + 04ea chưa có EDD.
3 | VFSG | 7001330H04 | Nếu phát sinh hỏng hóc sẽ chỉ mở được 03 ngày. | - 01ea dự phòng in stock.
4 | Tailcone light Card Led | 30-2968-3 32-4188-3 | Nguồn cung hàng chậm, delay shop Honeywell. | Hiện không có hỏng hóc. -Card led: + 01ea in stock. + 02ea PO EDD 10/2025.

## Slide 53: B787
Một số PTVT cần lưu ý:
PTVT thay nhiều: VFSG, GPM, NSG, CAC, Pump Pack, FMU, GWIV, Tailcone light (hỏng hóc rất nhiều sub card led).
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:.
• A861, A862, A879 - Brake worn to limit: Cần 03ea Phanh, trong đó 01 stock, 01ea giao SGN ngày 10/03 và 02 ea dự kiến về 15/3
• A873, A879 - CARGO HANDLING SYS INOP: yêu cầu MCDU, dự kiến 01ea release trong tuần 11.

## Slide 54: A350
Tình trạng đơn hàng Pooling: 33 đơn hàng quá hạn trong tổng số 36 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho OSS: 07 overdue LO / total 07 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): 26 overdue EO / total 29 EO
Tình trạng đơn hàng pool trong 4 tuần gần nhất:

## Slide 55: A350
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Spoiler Servo control FCRM | CA67003-018/020/025 CA71323-016 / -015 | Hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | - Spoiler Servo: N01ea in stock. - FCRM: 06ea in stock (04ea của tàu BQ)
2 | Chiller | 688-6/688-6-00-100 | Hiện cần 17ea (09 hỏng hóc + 08 cho tàu bảo quản). | - 02ea in stock - 13RO, trong đó: + 04ea EDD 10/04, 05ea 21/04 + 01ea EDD NIL + 03ea vào shop tuần 11.
3 | EDP | 53098-06 | Hỏng hóc phát sinh sẽ phải cắt tải, tiềm ẩn AOG. Vẫn hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | + 11ea in stock (10ea của tàu BQ).
4 | VCRU, Motor Controller |  | Hỏng hóc ảnh hưởng đến hệ thống chiller của tàu bay. TAT sửa chữa tại shop Honeywell rất dài (vẫn chưa được cải thiện) dẫn đến việc cung ứng hàng của Airbus rất chậm. | Nhiều tàu A350 có mssg VCRU và controller. 02ea Controller in stock (01ea của tàu BQ)

## Slide 56: A350
Một số PTVT cần lưu ý:
+ Một số thiết bị pooling của OEM Honeywell liên quan hệ thống Chiller (VCRU, Motor Controler) TAT vẫn rất dài.
Hỏng hóc thống vẫn nhiều, vẫn chưa giảm.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:
• A891 - OUTBOARD SEAL OF LH MOVEA-BLE FAIRING # 3 DAMAGED: đặt hàng Seal (Vaeco cung ứng), về Han trong tuần 11.
• A891 - SEAL OF RH MOVEABLE FAIRING # 3 DAMAGED: đã có Seal.
• A896 - UPPER LATCH ASSY OF COCKPIT DOOR BOLTING SYSTEM IS NOT FULLY LOCKED: đặt hàng Latch (Vaeco cung ứng), dự kiến release 14/03.
• A894 - INBOARD SEAL OF LH INBOARD AILERON DAMAGED: đặt hàng Seal (Vaeco cung ứng), đã nâng cấp AOG cho đơn hàng mua đang chờ Airbus cập nhật kế hoạch.
• A897 - SEAL OF RH INBOARD AI-LERON DAMAGED: đặt hàng Seal (aeco cung ứng), chờ Airbus cập nhật kế hoạch.
.

## Slide 57: ATR
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Blade Propeller | R815505-6/-9 | For Major Inspection | 07EA: STK SGN (p/n R815505-9)
2 | Hub Propeller | 815470-2 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN 01PO: Chưa có EDD
3 | Actuator Propeller | 815585-7 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN
4 | End Wing-Left | S5741212100810 S5741212100910 |  | 01EA: STK SGN P/N S5741212100810 01EA: STK SGN P/N S5741212100910
5 | P.E.C | 816332-5-401 |  | 02EA: STK SGN
6 | MLG Shock Absorber | D23188000-5 | Hyd Leak | STK = 0 NO ORDER OUTSIDE
7 | AFCS Computer | 7003974-606 | DASH ON ADU; CONNECTOR FOUND LOOSEN | 01RO: đang vận chuyển từ Pháp về (hàng đổi) 01RO: chưa có thông tin

## Slide 58: Phanh, bánh lốp cho các đội bay
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Giải pháp và kiến nghị
1. | Lốp cho các đội bay |  | Lốp các loại đủ dự phòng. | -Ban QLVT tiếp tục thúc đẩy lốp về dự phòng
2. | Phanh cho Đội bay B787 | C20648000 | 01 stock. 01ea giao SGN ngày 10/03. Dự kiến có 02 ea dự kiến về 15/3. | - Ban QLVT đang làm việc với Safran thúc đẩy các cụm phanh đang sửa chữa về. - Tần suất thay phanh B787 đang gia tăng, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt những
3. | Phanh Đội bay A350 | 2-1756-1 | 05ea in stock, 02ea sẽ ra shop VSTEA trong tuần 11. | - Tần suất thay phanh A350 đang gia tăng rất nhanh, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt.
4. | Phanh đội Bay A321 | C20534100 | Kho có 5 ea dự phòng. Tuần 11 dự kiến shop vstea ra 5 ea. | - Ban QLVT đang tiếp tục thúc đẩy các heat sink A321 về để phục vụ bảo dưỡng phanh A321. - Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch làm stagger phanh A321 tránh việc thay phanh hàng loạt.

## Slide 59: Động cơ
- Đội bay A350:
• Số lượng dự phòng: 03ea (thuê dài hạn) & 03 động cơ thuê ngắn hạn + 01 động cơ new (giao HAN 22/01).
• Số lượng trong kho: 0
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa: 09ea (03 động cơ 21047 và 21043 và 21317 sửa tại N3 và 02 động cơ 21422 & 21269 & 21201 sửa tại HAESL và 03 tại SEASL 21584, 21414 và 21604).
•Đã thu xếp chuyển 01 core engine stand từ N3 về để swap động cơ vào tháo tiếp động cơ gửi đi shop.
- Đội bay B787:
• Số lượng dự phòng: 09ea (2 sở hữu, 2 dài hạn và 5 ngắn hạn) đã ký thêm 02 hđ thuê đc với Aercap.
• Số lượng trong kho: 0.
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa:
+05 động cơ ở KLM shop : 956556, 956569, 956533, 956599 và 956947.
+01 động cơ ở GE shop: 958398 (delay in GEEVES).
• Thuê động cơ đáp ứng KH sửa 2024-2025: B787 có 04 dự phòng và đang thuê 05 của Aercap (956933; 958266 và 958934 958966 và 956626) dự kiến cần thuê 01 động cơ nữa Q1 trong năm 2025.

## Slide 60: Động cơ
- Đội bay A321 Ceo:
• Số lượng dự phòng: 13 (3 sở hữu, 10 thuê ngắn hạn)
• Số lượng trong kho: 03ea V17951 (HAN), V15851 (HAN), V16037 (SGN)
• Số lượng US chờ chuyển đi: NIL
• Số lượng động cơ đang sửa tại shop: 10ea
- Vướng mắc:
+ Danh mục missing part list của động cơ sửa chữa về
- Giải pháp:
+ Thúc đẩy việc sửa chữa động cơ tại shop
+ Làm việc với Ban KT về KH động cơ về, tháo trả.

## Slide 61: Động cơ
- Tình trạng trả động cơ thuê 2024

## Slide 62
- Đội bay A321 Neo:
• Số lượng dự phòng: 05ea (2 sở hữu (đang SLB), 2 dài hạn và 01 thuê ngắn hạn thuê của PW).
• Số lượng trong kho: NIL.
• Số lượng động cơ sửa chữa: có 8 động cơ đang sửa (06 tại ESA và 02 tại IHI)
• Dự kiến thuê 2 Eng mới trong Q2/2025 (Willis và ELFC)
Trong đó:
+ P771075: giao VAECO HAN 08/03
+ P771041: Đang vận chuyển. Induct dự kiến 19/3 tại MTU.
Vướng mắc:
+ TAT tại shop kéo dài, hiện do shop quá tải các động cơ tháo cung phải đợi slot lên đến 200 ngày.
+ Các động cơ A321 NEO tháo đi sửa trước đây không có đc lắp lên, khi tháo trả đc thuê thiếu nhiều LRUs đang đi cùng đc sửa. + Khoảng thời gian cao điểm nghỉ lễ, thiếu hụt phụ tùng vật liệu, sự gia tăng các lỗi Rejection trong kiểm tra sau thử nghiệm.
Giải pháp:
+ Thúc đẩy động cơ sửa chữa tại shop.
+ Tổ chức họp và tìm giải pháp với Ban KT, VAECO với danh mục MPL đc tháo khi gửi đi sửa.

## Slide 63
- Đội bay ATR:
• Số lượng dự phòng: 06: 03 ENG sở hữu, 03 ENG thuê ngắn hạn: (ED0321) (ED0036) (ED0715).
• ED0238 đang sửa tại shop PWC tại SING.
• ED0239 đang sửa tại SA.
• Vướng mắc/ Khó khăn:
+ Các shop vẫn đang gặp trình trạng thiếu part, dẫn đến TAT bị kéo dài tại cả 02 shop
• Giải pháp:
+ Tiếp tục theo sát các động cơ đang sửa chữa tại PWC và StandardAero.

## Slide 64: Kế hoạch động cơ
A350: NIL stock.
B787: NIL stock.
+ Động cơ 956556 sửa tại KLM dự kiến xong 14Mar và về SGN cuối tháng 3/2025
A321 CEO :
+ Động cơ về trong tháng 3: V12505 (26/03).
A321 NEO:
+ P771075: 08/03 giao VAECO HAN.
ATR: 01 stock (ED0192).
+ED0239 sửa chữa tại StandardAero: dự kiến release ngày 14/04/2025
+ED0238 sửa chữa tại PWC: induct ngày 24/01/2025 và chưa có ngày về dự kiến.

## Slide 65: APU
APU A321
+STK: 00 APU.
+ Tháng 3: dk 01ea về HAN.
+ 04 APU kho U/S:
03ea chờ gửi đi sửa chữa,
01ea gửi đi bảo hành AMECO (đang chờ đối tác confirm).
APU A350
+ STK: 0
+ 02 APU đã tháo xuống để gửi đi shop sửa chữa.
+01APU (P-00255) đang sửa chữa tại shop Lufthansa, dự kiến release ngày 11/03/2025
APU B787
+ STK: 0 APU
+ 01 APU (PWC-Z926122) đang gửi đi shop
+ 01 APU (PWC-Z925500) đang sửa tại shop PW Poland gặp tình trạng kho khăn trong chuỗi cung ứng nên chưa confirm được ngày dk về.