## Slide 1: GIAO BAN GIÁM ĐỐC QUÝ I NĂM 2025 BAN KỸ THUẬT
Hà Nội, Tháng 04/2025

## Slide 2
CÁC CHỈ SỐ KPI
Đánh giá:
ARL: QI/2025: 96.66 (Đạt MT, cao hơn cùng kỳ 2024: 94.24)
Chỉ số độ tin cậy cất cánh trong quý 1/2025: đội bay A321, B787 đạt mục tiêu; đội A350 do tháng 1/2025 có tỉ lệ DR bị giảm mạnh dẫn tới cả quý 1 không đạt, nguyên nhân chủ yếu do hệ thống thủy lực, hệ thống fuel và hệ thống điều khiển động cơ; đội ATR72 có tỉ lệ DR thấp hơn mục tiêu, nguyên nhân đây là đội tàu cao tuổi, các tàu đều trên 15 năm, hỏng hóc tập trung ở hệ thống điện, hệ thống navigation và ATPCS.
Chart: ARL
| 45717 | 45689 | 45658 | 45627 | 45597 | 45566 | 45536 | 45505 | 45474 | 45444 | 45413 | 45383 | 45352
 | 95.33 | 97.34 | 97.36 | 96.72 | 95.02 | 91.8 | 93.86 | 96.78 | 97.98 | 96.29 | 93.55 | 93.59 | 93.7811
 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39

## Slide 3
2
OCR QI/2025 | 
Số tàu làm định kỳ | 81
Số tàu định kỳ kéo dài | 3
Giờ định kỳ kế hoạch | 13598
Thời gian định kỳ kéo dài (giờ) | 70
Thời gian định kỳ ra sớm (giờ) | 346
OCR QI/2025 | -2.03%
A/C | Fleet | Check Type | Schedule |  | Release | Extended (Hours) | Nguyên nhân
 |  |  | From | To |  |  | 
A873 | B787 | A12 | 06-01-25 08:00 | 09-01-25 21:00 | 11-01-25 21:30 | 48.5 | Tàu vào check 05/01 phải rob 02 VFSG cho A862 ra check đúng hạn và 01 ADD B486 ELEC GEN SYS R1 cần VFSG -> Kéo dài chờ cung ứng đủ 03 ea VFSG.
A390 | A321 | EA21 | 31/01/2025 23:00 | 01/02/2025 09:00 | 01/02/2025 10:00 | 1 | Phát sinh leak đường ống thủy lực ở khu vực RH WING REAR. Cần thời gian để tìm và khắc phục leak.
A897 | A350 | A04 | 15/02/2025 8:00 | 17/02/2025 21:00 | 18/02/2025 17:00 | 20 | Phát sinh leak ở Main Heat Exchanger Pack #1, vật tư dự kiến không cung ứng kịp tiến độ nên cần nhiều thời gian để rob Main Heat Exchanger của tàu A898 BQDB cho A897.
Chart: CHỈ SỐ OCR
| Tháng 03-24 | Tháng 04-24 | Tháng 05-24 | Tháng 06-24 | Tháng 07-24 | Tháng 08-24 | Tháng 09-24 | Tháng 10-24 | Tháng 11-24 | Tháng 12-24 | Tháng 01-25 | Tháng 02-25 | Tháng 03-25
Chung (%) | 2.5485 | -4.3926 | 3.1332 | 8.9967 | -4.2198 | -4.6385 | 2.9198 | 7.8585 | -0.68142 | -3.7638 | -2.4668 | -2.418 | -1.5243
CÁC CHỈ SỐ KPI

## Slide 4
TỶ LỆ SỰ CỐ, VỤ VIỆC GĐKT VÌ LÝ DO KỸ THUẬT QUÝ I
Đánh giá:
Quý I năm 2025 có 26 sự kiện GĐKT, tăng 01 vụ việc tương ứng giảm 1.10 điểm so với quý IV năm 2024; giảm 02 vụ tương ứng giảm 0.78 điểm so với cùng kỳ năm 2024. KPI quý I năm 2025 là 7.60, không đạt mục tiêu.
Chart: 
| Mar.24 | Apr.24 | May.24 | Jun.24 | Jul.24 | Aug.24 | Sep.24 | Oct.24 | Nov.24 | Dec.24 | Jan.25 | Feb.25 | Mar.25
 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 9 | 13 | 9 | 12 | 5
 | 4.5587 | 8.7506 | 9.8474 | 7.764 | 6.938 | 5.961 | 7.4922 | 3.1447 | 9.0799 | 11.3014 | 7.5013 | 10.925 | 4.4528
 | 13.3002 | 13.3002 | 13.3002 | 13.3002 | 13.3002 | 13.3002 | 13.3002 | 13.3002 | 13.3002 | 13.3002 | 8.97 | 8.97 | 8.97
 | 15.2096 | 15.2096 | 15.2096 | 15.2096 | 15.2096 | 15.2096 | 15.2096 | 15.2096 | 15.2096 | 15.2096 | 10.27 | 10.27 | 10.27
 | 17.1191 | 17.1191 | 17.1191 | 17.1191 | 17.1191 | 17.1191 | 17.1191 | 17.1191 | 17.1191 | 17.1191 | 11.57 | 11.57 | 11.57
 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 11.3907 | 7.28 | 7.28 | 7.28
Chart: GIÁN ĐOẠN KHAI THÁC
| Số vụ | Tỷ lệ/10000CB
Năm 2024 | 28 | 8.3765
Năm 2025 | 26 | 7.5999
Chart: GIÁN ĐOẠN KHAI THÁC
| Số vụ | Tỷ lệ/10000CB
Quý I.2024 | 28 | 8.3765
Quý IV.2024 | 25 | 8.0762
Quý I.2025 | 26 | 7.5999

## Slide 5
A321 (10 GTB + 01 ATB)
ATA 21 VENT EXTRACT FAN/SAV
- A358 GTB ngày 06/03 do VENT EXTRACT FAN FAULT
- A334 ATB ngày 09/03 do VENT SKIN AIR VLV FAULT
Các hỏng hóc đều thực hiện thế thấy FAN để khắc phục
Nguyên nhân do các khối cao giờ. Tiếp tục triển khai chương trình tháo khối softime.
Riêng với SAV để hạn chế sự vụ tương tự có thể khuyến cáo nếu phát sinh msg skin air valv dưới đất thì nên quay lại để kiểm tra.
.
ATA 22 MCDU
A358 GTB ngày 27/01
Hỏng hóc liên quan MCDU ít gặp, không có Issue liên quan.
ATA 30 STBY PITOT HEATER
A606 GTB ngày 17/02.
Hỏng hóc liên quan đến Pitot probe PN 0851MC.Part 0851MC là part mới nhất, được cải thiện khả năng chống đóng băng và đã có ĐTC cao hơn part cũ.
ATA 27 ELAC FAULT
A339 GTB ngày 14/02.
Khối cao giờ (độ tin cậy của relay thấp)
Hiện ban KT đang triển khai chương trình thay thế relay cho các khối ELAC cao giờ khi gửi đi shop
ATA 29 BLUE PUMP
A332 GTB ngày 22/02 do BLUE PUMP LOW PRESS.
Bơm EMP trên tàu A332 là bơm của Eaton. Từ 2020 đến nay có 04 trường hợp tháo ngoài KH. Hiện không có issue liên quan

## Slide 6
A321 (10 GTB + 01 ATB)
ATA 32 BRAKE TEMP SENSOR
- A339 GTB ngày 16/01 do BRAKE #2 HOT
Nguyên nhân là do brake temp sensor bị hỏng, đây là worldwide issue và hiện AIB vẫn đang nghiên cứu giải pháp, dự kiến cuối 2026 mới ban hành. Biện pháp bọc đầu cắm để hạn chế bụi bẩn xâm nhập và lỏng đầu cắm do rung lắc trong quá trình hoạt động
ATA 36 WING LEAK
A335 GTB ngày 24/02/2025, phát hiện đứt cable
Nguyên nhân là do độ bền của dây cáp bị xuống cấp sau một thời gian dài khai thác. Khi thực hiện kiểm tra check leak sẽ kiểm tra lại cả chất lượng dây cáp ở các vị trí đã có lịch sử bị đứt và torque lại, nếu chất lượng không đảm bảo sẽ cho thay mới
ATA 72-80 ENGINE
- A608 GTB ENG#2 START FAULT ngày 24/02, hỏng hóc có thể do Starter không mở, sau đó tổ bay nổ máy lại OK
- A390 GTB ENG 2 REVERSER FAULT + LOSS ENG 2 OIL QTY ON ENG PAGE ngày 24/02.
Hiện trượng TR Fault đã được Airbus nhận diện, liên quan Terminal Block (TM817). Nguyên nhân phổ biến là do lỏng hoặc damage dây Linear Variable Differential Transducer (LVDT)
ATA 49 APU OIL COOLER
A356 GTB ngày 26/02 APU AUTO SHUTDOWN
Khối Oil Cooler tháo xuống đã khá cao giờ. Oil Cooler có hiện tượng bụi bẩn làm tắc hoặc hỏng các lá tản nhiệt, giảm hiệu quả làm mát dầu và có thể dẫn đến auto shutdown do high oil temp.

## Slide 7
A350 (05 GTB + 01 DIV)
HỎNG HÓC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
- A893 GTB ngày 06/01/2025 do FUEL CTR TK L PMP RUN CONTINOUSLY. Nguyên nhân do Pressure switch Airbus nghi ngờ do đóng băng gây ra lỗi do các yếu tố môi trường.
- A890 GTB ngày 23/01/2025. Nguyên nhân do Fuel Valve Actuator failures (SPSA) gây cảnh báo, cầu chì bị cháy do quá dòng.
- A889 GTB ngày 25/01/2025 do FUEL ENG 1 LP VLV FAUL. Nghi ngờ do Fuel LP valve bị intermittent. Đã thực hiện thay valve này khi tàu bay về main-base.
HỎNG HÓC F/CTL
A899 GTB ngày 09/01/2025 do F/CTL Stabilizer. Hỏng hóc xuất hiện lặp lại, đã thực hiện thay MOTOR/BRAKE ASSY-THS ACTR,3 (201CH3). Hỏng hóc liên quan THSA temperature sensors do lỗi trong quy trình sản xuất, sẽ kiểm tra tăng cường đối với các khối đi shop
SATCOM FAULT
A891 DIV ngày 23/02/2025. Hỏng hóc liên quan đến thiết bị SDU PN 822-2909-050. Theo Collins, hỏng hóc là do linh kiện lỗi thời và không đáng tin cậy, lỗi hàn trên PCB. Hỏng hóc do linh kiện lỗi thời và không đáng tin cậy, lỗi hàn trên PCB, kết nối hàn không đủ bền
HỎNG HÓC FADEC FAULT
A892 GTB ngày 28/01/2025 do ENG1 FADEC FAULT, RESET OK. Nghi ngờ nguyên nhân hỏng hóc do lỗi liên quan EEC và chờ giải pháp triệt để từ NSX. VNA liên tục làm việc và yêu cầu Ban KT đã gửi TR đề nghị Airbus nghiên cứu và đưa hướng dẫn thực hiện quy trình reset cho tổ bay để tránh GTB và giảm thời gian delay, hiện đang đợi phản hồi.

## Slide 8
B787 (02 GTB + 01 RTO)
3
Sự cố GTB/RTO
1
Hệ thống điện
A879 RTO ngày 28/01/2025 ELEC GEN R phải thay VFSG.
VFSG R1 on wing trên A879 từ 2019 chưa thực hiện thay thế lần nào. Nguyên nhân do lỗi tháo/lắp hoặc do lỗi Low oil pressure (LOP) trên VFSG.
1
Hệ thống nhiên liệu
A861 GTB ngày 08/02/2025 do MSG R CENTER FUEL PUMP LOW PRESS. Hỏng hóc có thể do Wiring, Pressure switch, Pump, Pump controller tuy nhiên các khối không có issue về ĐTC. Ngày 13/02 đã thay Pump Controller để khắc phục.
HỎNG HÓC NỔI CỘM KHÁC
HỎNG HÓC EDP
A868 AOG tại LHR ngày 14/03, khắc phục bằng cách thay EDP. Nguyên nhân có thể do khối EDP cao giờ nên mòn cơ khí gây hỏng tạo mạt làm tắc lọc, Ban KT sẽ nghiên cứu them SFR để đánh giá hỏng hóc và làm việc với NSX về giải pháp
FLUID LEAK AT THSA
A863 AOG ngày 28/01 và A872 AOG ngày 15/03, khắc phục bằng thay THSA. Hỏng hóc đã được nhận diện liên quan đến seal của THSA tuy nhiên chưa có giải pháp triệt để, giải pháp tạm thời là kiểm tra tần suất 2000FH để bổ sung oil trì hoãn thay thế.
HỎNG HÓC CRACK HPT STG 1 CỦA ĐỘNG CƠ
Trong quý I phát sinh 03 động cơ trên các tàu A864, A870, A868 phải tháo trong 25FC. Nguyên nhân có thể do các Blade cao giờ, Ban KT đã triển khai đánh giá kỹ ở lần soi tiếp theo đối với các động cơ bị ảnh hưởng. Đội bay còn các động cơ trên A863, A871 soi ở tần suất 50FC.
1
Hệ thống phanh
A865 GTB ngày 21/02/2025 do MSG "ANTISKID" và MSG "AUTO BRAKE". Kiểm tra phát hiện harness PN 668Z701158-17 (W701158) bị trà sát gây ra lỗi FDE Antiskid 4, nguyên nhân có thể do FOD hoặc hoạt động bảo dưỡng.

## Slide 9
ATR72 (04 RTO + 02 GTB)
TO CONFIG
Tàu B223 lặp lại nhiều lần với 02 RTO các ngày 04/01 và 16/02. Nguyên nhân có thể do Pitch Trim, Flap position, TLU hoặc Aileron tab lock.
AHRS 1 LOSS SIGNAL
Tàu B223 GTB ngày 15/02/2025, khắc phục bằng cách thay AHRU#1. Thiết bị đã khai thác từ 2009 với TSN 24519, chưa gửi đi sửa lần nào. Hỏng hóc còn có thể liên quan đến wiring hoặc connector liên quan đến AHRU #1 (rung lắc khi taxi hoặc lúc cất hạ cánh có thể sẽ xuất hiện hỏng hóc).
ATPCS NOT ARM
Tàu B223 RTO ngày 08 + 23/03/2025. Sau khi test lại, hệ thống hoạt động bình thường. Đã chủ động thay AFU #1 để theo dõi.
Có 5 nguyên nhân có khả năng gây ra hỏng hóc: Khối AFU, ATPCS Test Switch, Torque Sensor, Wiring, Microswith box
Giải pháp: Tổ bay thực hiện ATPCS dynamic test sau chuyến bay cuối ngày để phát hiện sớm hỏng hóc;
Nghiên cứu kiểm tra chủ động Wiring và Microswith box với tần suất phù hợp
ENG#1 BLEED LEAK
Tàu B218 GTB ngày 15/03/2025. Nguyên nhân do O-ring P/N ASNA2141-40-07 bị hỏng. Hỏng hóc đã có chương trình đánh chặn kiểm tra theo AMP tần suất 3000 FH/ 4A và thay thế ở 2Y, Ban KT sẽ xem xét đánh giá để thay thế ở tần suất 4A.
8
HỎNG HÓC CRACK HPT STG 1 CỦA ĐỘNG CƠ
HỎNG HÓC NỔI CỘM KHÁC
Tàu B223 hardlanding VN8055 ngày 19/03 và AOG từ 23/03 để kiểm tra xác định phải thay càng trái. Tàu đã phải swap càng trái với tàu B218 (đẩy sớm vào định kỳ Y08 từ 03/04) để B223 trở lại khai thác ngày 04/04, còn B218 tiếp tục chờ cung ứng càng thay thế.

## Slide 10: CÁC CHỈ SỐ KPI TỔ SAG#2 QI/2025
TT | Chỉ số | Mục tiêu 2025 | Thực hiện Quý I tháng 2025 |  | Đánh giá
 |  |  | Số vụ việc | Tỷ lệ | 
1. | Sự cố A, B, C, D lĩnh vực kỹ thuật (vv/10000CB) | 0.15 vụ/10,000 cb | 01 vụ | 0.29 vụ /10,000 cb | Không đạt mục tiêu. B225 NVKT ngắt headset với tổ bay đã quên không rút chèn bánh mũi, tàu bay đã lăn bánh và lốp bánh mũi va vào chèn trước và đẩy chèn ra 0.5m.
2. | Vụ việc mức E (vv/10000CB) | 4.10 vụ/10,000 cb | 07 vụ | 2.05 vụ/10,000 cb | Đạt mục tiêu
3 | Sự cố vụ việc trong bảo dưỡng tàu bay | 4.10 vụ/10,000 cb | 00 vụ | 0.00/10,000 cb | Đạt mục tiêu
4 | Sự cố, vụ việc do sai lỗi con người | 1.02 vụ/10,000 cb | 02 vụ | 0.58 vụ/10,000 cb | Đạt mục tiêu
5 | Nhân nhượng loại 1 (MEL, CDL, AMM, SRM) | 25.21NN/10,000 cb | 41NN | 11.98 NN/10,000 cb | Đạt mục tiêu
6 | Nhân nhượng loại 2,3,4,5,6,7 (AMS, CMS, MME, AMP) | 24.20 NN/10,000 cb | 92 NN | 26.89 NN/10,000 cb | Không đạt mục tiêu. Các chương trình bảo dưỡng phát sinh phục vụ cao điểm Tết
7 | Gián đoạn khai thác vì lý do kỹ thuật (vv/10000CB) | 7.28 vụ/10,000 cb | 26 vụ | 7.60 vụ/10,000 cb | Không đạt mục tiêu (Các sự kiện 01ATB+01 DIV+05 R.TO+19GTB). Một số vấn đề kỹ thuật trên đội tàu bay A350, B787, A321, ATR72 chưa có giải pháp khắc phục triệt để (Starter, F/CTL, Hydraulic, Skin Vlv. T.O Config…).
8 | Vụ việc cắt lốp (vv/10000CB) | 5.67 vụ/10,000 cb | 13 vụ | 3.80 vụ/10000 cb | Đạt mục tiêu
9 | Vụ việc PDA (vv/10000CB) | 1.69 vụ/10,000 cb | 03 vụ | 0.88 vụ/10000 cb | Đạt mục tiêu
10 | Vụ việc tàu bay bị FOD (không bao gồm vụ việc cắt lốp) | 7.70 vụ/10,000 cb | 10 vụ | 2.92 vụ/10000 cb | Đạt mục tiêu
12 | Sự cố tắt động cơ trên không | 0 vụ/10,000 cb | 00 vụ | 0.00 vụ/10000 cb | Đạt mục tiêu
13 | Báo cáo tự nguyện | 53 Báo cáo/ tháng | 165 BC | 55 BC/ tháng | Đạt mục tiêu
14 | AGS/LOM | Total: 94% |  | 94 % | Đạt mục tiêu

## Slide 11
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A321
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT FLEET A321 (CẬP NHẬT 07/04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A321 NEO AOG do thiếu ENG | 15.00 | 13.25 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | - 0/2025: tăng 0.5 tàu do ENG về muộn - 05/2025: tăng 0.25 tàu do ENG về muộn
2 | A321 CEO AOG do thiếu ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
3 | A321 dừng thực hiện BD | 1.60 | 3.10 | 1.10 | 0.30 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 
4 | Tổng số tàu A321 Dừng (Do thiếu ENG + BD) (4) = (1) + (2) + (3) | 16.60 | 16.35 | 12.60 | 11.30 | 14.70 | 15.20 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 
5 | Tổng số tàu A321 thực tế có thể khai thác | 48.4 | 48.7 | 52.4 | 53.7 | 50.3 | 49.8 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 

## Slide 12
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A350/B787
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT A350/B787 (CẬP NHẬT 07/04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A350 AOG do thiếu ENG | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | KB tốt giữ giờ 03 động cơ tháo trong cao điểm hè: - 21346 (A891): Cần giữ giờ 63 ngày (đã lên phương án giữ giờ 50 ngày bao gồm offwing 23 ngày và 27 ngày swap ENG với A899 Y6); - 21418 (A890): Cần giữ giờ 38 ngày (đã lên phương án giữ giờ 30 ngày bao bồm dừng Đkỳ 10 ngày và 20 ngày swap ENG với A899 Y6) - 21317 (A897): Cần giữ giờ 12 ngày.
2 | A350 dừng BD | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 05/2025: tăng 0.2 tàu do A899 Y6 lùi 3 ngày (lùi dây chuyền từ A892 C4 do VIP), A891 & A896 tăng 1 ngày do kết hợp làm MOD IFC
3 | A350 Dừng (ENG + BD) (3) = (1) + (2) | 5.1 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
4 | A350 thực tế có thể khai thác (4) = 14 - (3) | 8.9 | 9.2 | 11.5 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 
5 | B787 rủi ro AOG do ENG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - Rủi ro phát sinh tàu AOG do ENG (A863/A861 có giới hạn BSI 50CY).
6 | B787 dừng BD | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - 04/2025: tăng 0.2 tàu A871 hết hạn NN A01 ngày 11/04 => overlap với A868 thay ENG + A08
7 | B787 Dừng (ENG + BD) (7) = (5) + (6) | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
8 | B787 thực tế có thể khai thác | 15.7 | 16.0 | 16.2 | 16.7 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
9 | A350/B787 dừng ( ENG + BD) (9) = (3) + (7) | 6.4 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
10 | A350/B787 thực tế có thể khai thác (10) = (8) + (4) | 24.6 | 25.2 | 27.7 | 29.7 | 28.7 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 

## Slide 13: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
1 | Làm việc với PW về các chương trình hỗ trợ động cơ cho A321 CEO và NEO | SSA 2024: PW đã tăng mức hỗ trợ SSA 2024 lên 13.5k/10k, mức trần 90M. Tiếp tục đàm phán yêu cầu tăng hỗ trợ, bao gồm cả mức trần hỗ trợ SSA 2022. Kết quả đàm phán ngày 23/10: PW chỉ cam kết 16 slot trong năm 2024 (hiên tại đã gửi đủ 16 engine đến Shop) và chưa cam kết số lượng SV năm 2025. SSA hiện vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ. . Ngày 07/11: PW xác nhận cấp cho VNA 1 Slot QT trong T12  Năm 2024 PW cấp tổng 17 slot. Ngày 29/12: HĐ hỗ trợ SSA 2024 đã được 2 PW & VNA ký và đã được ban hành đến các đơn vị liên quan. Ngày 26/2, đại diện PW đã sang làm việc với PW và có thông báo dự kiến 2025 VNA chỉ có 14 – 16 slot sửa chữa động cơ GTF. | Làm việc với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ.
2 | Động cơ Genx-1B tàu B787 – Nội dung làm việc với GE và KLM | Các nội dung làm việc cũ được lưu tại Week 10 Engine. Tập trung xử lý động cơ on-watch, induction slot và TAT sửa chữa trong shop. Ngày 11/02: Đã họp telecon giữa VNA và GE dưới sự chị đạo của EVP về tình trạng động cơ GEnx hiện tại Tuần 10 – 14/03: Họp Technical Review GE – Working Level (12/03) và Giới thiệu GE9X (B777X) ngày 13/03. Đã triển khai action items với GE và báo cáo nội dung Giới thiệu GE9X 26 - 28/03/2025: họp KLM (QLVT chủ trì thông tin và nội dung làm việc) | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT.
3 | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT. | Từ tháng 3 – tháng 7, VP RR đã sang làm việc với VNA về kế hoạch nguồn lực động cơ A350 cũng như đề xuất các giải pháp giảm AOG trong thời gian tới (giảm TAT, thời gian chờ SV...). Ban KT phối hợp với QLVT làm việc với RR để đòi hỗ trợ cũng như triển khai các giải pháp giảm AOG. Ban KT đã phối hợp với QLVT tính toán và draft thư cấp cao nhằm yêu cầu PW hỗ trợ theo HĐ TCA. Trong buổi làm việc với RR tại MRO Asia, Ban KT đã yêu cầu RR bổ sung thêm slot sửa chữa trong đó có 1 slot QT vào cuối T10 – đầu T11 để giảm thêm 1 AOG trong giai đoạn Tết. Ngày 17/12 SVP của RR đã sang làm việc với CEO của VNA, tuy nhiên không đạt được hỗ trợ cụ thể. Ngày 04/03 VP RR đã sang làm việc với VNA về các vấn đề nguồn lực, tài chính. Phía RR sẽ tìm kiếm các giải pháp giảm AOG cho VNA, đồng thời phía VNA phối hợp với RR để giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn động như CRC, Day in service. | Tiếp tục yêu cầu RR hỗ trợ slot sửa chữa động cơ và giảm TAT.

## Slide 14
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
4 | eTechlog | 11-Mar: Đã có phê duyệt KQLCNCC (AMOSeTL của SwissAS). Đang đàm phán ký kết hợp đồng | Kiện toàn Tổ triển khai; Đề nghị CAAV triển khai phase 1 trong quy trình 5 phase
5 | Nâng MTOW A350/B787 | Đã họp nhiều phiên với Boeing và Airbus. Hiện chờ OCC xác nhận payload tăng được theo từng tháng để KHPT tính toán hiệu quả.. | Với A350 (2 tàu cuối thuộc standard 2018 là A898, A899): đánh giá là khó thực hiện khi bay đi Mỹ do hiện nay đã phải nạp full tank dầu
6 | Decal 30 năm 787-9 | Đã có SB, mod kit đã về ngày 5/4/2025. Đã triển khai SO VAECO chuẩn bị vật tư, dụng cụ để hỗ trợ đối tác vào thực hiện ngày 8-13/4/2025 | 
7 | IFC 10 tàu A350 | Tài liệu TSM hệ thống IFC: Đã giao 6/3/2025 và triển khai cho VAECO Vật tư dự phòng: đã giao KFRU, MODMAN, KANDU, FMA 01ea; 03 WAP dự kiến giao cuối tháng 4/2024 MPS và FSAT: MPS và mod kit đã giao, SB đã ban hành – làm việc MOC xếp lịch thực hiện. Đã gửi 02 shipset tàu bảo quản đi nâng cấp firmwarre, TAT 60-70 ngày => đã về 02 KANDU, 02 FMA, 01 MODMAN; tiếp tục giục về sớm 02 KRFU + 01 MODMAN Đào tạo IFC VAECO 19-20/2/2025: đã thực hiện FSAT từ ngày 4-7/3/2025: đã thực hiện kiểm tra tại LAB => Thales thông báo ngày 14/3 SW delay giữa tháng 4/2025 (phát sinh khắc phục lỗi IFE) Nâng cấp SW on-wing 02 tàu: A892 & A899 ngày 7-11/4/2025 | 
8 | CĐCH ghế 23 tàu A321CEO | Đã phát HSYC lần 1, và lần 2 và nhận bản chào lần 2 Tổ đã hoàn thành đánh giá bản chào lần 2 => tổ đã trình kết quả lựa chọn NCC ghế và STC; đã làm việc với đối tác và họp pre-ICTM, dự kiến thông báo kết quả chính thức và phát PO tuần 15 | 
CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM

## Slide 15
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
9 | CÔNG TÁC BÁN TRẢ/ TIẾP NHẬN/BÀN GIAO TÀU BAY | VNA và VALC đã ký kết gia hạn tạm thời thuê 10 tàu A321 CEO sở hữu của VALC đến hết 31/06/2025 để VALC có thời gian thực hiện các thủ tục bán. 1, Arena: Bản chào gia hạn thuê 10 tàu A321 với thời gian trung bình 5 năm, hiện đang trong quá trình đàm phán gia hạn. Cơ bản đã đàm phán thống nhất các nội dung liên quan tới KT Các vấn đề lớn / cơ bản Arena đang đề xuất: a. 10 tàu bay cần được duy trì khả năng khai thác sau khi hết hợp đồng gia hạn với Arena. b. Thực hiện balancing quỹ bảo dưỡng sau khi kết thúc gia hạn thuê. c. Đồng ý giảm MR và đề xuất phương án buy-out cho một số điều kiện trả. 2, FTAI: Bản chào thuê 10 tàu A321 với điều kiện trả là As-is, có đảm bảo hỗ trợ động cơ khai thác đến hết run-out. Không phải thực hiện đóng quỹ ngoại trừ động cơ. Bản chào có nhiều thuận lợi cho VNA trong quá trình khai thác và trả tàu bay. Đã có 2 đối tác thực hiện kiểm tra tàu bay và tài liệu phục vụ công tác bán tàu của VALC là Arena và XAero. Các đối tác này đã kiểm tra xong tàu bay và tài liệu (kiểm tra 05 tàu bay VN-A397(VAECO-HCM) và VN-A338/A392/A395/A604(VAECO-HAN)). | 
10 | Dự án 50 tàu thân hẹp | - Hiện Tổ thuê mua tàu bay vẫn tiếp tục chủ trì phối hợp với các CQĐV chuyên môn làm việc với Boeing để có số liệu cuối cùng tính toán hiệu quả khả thi dự án đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền. Ban KT đã tổ chức hội thảo với Boeing vào 1/4 để đánh giá các vấn đề khi khai thác 737 Max. - Dự kiến số liệu CPBD cập nhật sẽ được Boeing gửi lại vào 8/4/2025 để dùng làm căn cứ tính toán hiệu quả khả thi (Yêu cầu Boeing cập nhật lại CPBD động cơ Max 10 dựa trên Time on wing của động cơ là 13.800 cycles (CFM guarantee), và 15.000 cycles (Ước tính trung bình giữa số Boeing và CFM). | 
CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM

## Slide 16: TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!