## Slide 1: BÁO CÁO KỸ THUẬT (Tuần 31: 28/07/2025 – 03/08/2025)

## Slide 2: TỔNG HỢP AOG, DELAY VÀ GTB/ATB/DIV
Chart: Delay
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11
This week | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14
Chart: Thống kê GTB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
This week | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Chart: AOG
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
This week | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Chart: Thống kê ATB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
This week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 3: ATB/GTB COMPARISON
Chart: ATB Comparison
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ATB in 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
ATB in 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Chart: GTB Comparison
GTB in 2024 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1
GTB in 2025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2

## Slide 4: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 00 ATB: 00 GTB: 02 DIV: 00
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A890 | MEL | VN780 | MEL-SGN | 07:45 01/08/2025 | OGTB | A890 (GTB) DUE TO MSG F/CL SPTL HYD MECH | CRS OF HESTON C/O APPLIED MEL FOR R/H SPLR 1 DEACTIVE WITHOUT COLAR |  | Hỏng hóc FM: SERVO CTL-R SPLR 1,Y(1CL2) / SERVO MODULE-SERVO CTL,R SPLR 1 Y(101CL2) / FCRM-SERVO CTL,R SPLR 1 Y(201CL2) + FC: 2796F6AQ Nguyên nhân do đứt gãy mối hàn trong bảng mạch. Khối FCRM tháo xuống PN OFF CA71323-014, SN OFF 01706 là khối gốc trên tàu bay A890 từ khi EIS, đã khai thác được 6169 FC/ 32065 FH. MOOG/AIB đã ban hành SB nâng cấp lên FCRM PN CA71323-017, nhưng chỉ hỗ trợ thực hiện on-attrition.
A610 | HAN | VN163 | HAN - | 09:00 01/08/2025 | OGTB | A610 [GTB] DUE TO ENG # 2 EGT OVERLIMIT | Check found EGT Harness insulation less than 1M C/o replace EGT harness, Bite test FADEC satis, IDLE check satis | 77-20 | Động cơ A610 số hiệu V16540 có TSN/CSN = 28860/18680; TSO/CSO = 4388/2129, mới đi OVH về lắp lên T6/2024. Tình trạng động cơ trên ADEM không có gì bất thường. Nguyên nhân do EGT Harness bị ngấm nước gây báo giả (tối hôm trước HAN có mưa to). Thiết bị do STA cấp và lắp lên từ 2023. Hiện tượng EGT Harness bị ngấm nước là hiện tượng phổ biến của dòng động cơ V2500. NSX không có kế hoạch cải tiến để khắc phục hiện tượng này. Theo thống kê, từ đầu 2025 tới nay có 4 vụ hỏng hóc EGT Harness gây ra OI, trong đó có 3 vụ báo giả do EGT Harness bị ngấm nước mưa. Ban KT đã đánh giá việc sấy khô EGT Harness tại các sân bay trong nước sau khi trời mưa là không khả thi do không đủ nguồn lực và do hỏng hóc không liên quan đến tuổi hay tình trạng của thiết bị dẫn tới không khoanh vùng được. Giải pháp hiện tại là thực hiện sấy khô EGT Harness sau khi trời mưa đối với tàu dừng qua đêm tại sân bay nước ngoài đồng thời dự phòng EGT Harness tại các Base chính để giảm thiểu thời gian OI khi hỏng hóc xảy ra.

## Slide 5
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY VÀ DELAY DO THAY LỐP
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY
CÁC CHUYẾN BAY DELAY DO THAY LỐP (Không tính vào chỉ số delay)
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION
1 | A321 | A610 | 01/08/2025 00:00 | HAN | 154 | VN163 | HAN-DAD | A610 GTB-AOG | Check found EGT Harness insulation less than 1M C/o replace EGT harness, Bite test FADEC satis, IDLE check satis
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTE | DELAY DESC | DELAY ACTION
1 | A321 | A357 | 21:00 30/07/2025 | DAD | 35 | VN7175 | DAD-HAN | MW #3 INNER SHOULDER EXPOSE CORE , GROOVE REMAIN 0.8MM. | I.A.W AMM 32-41-11-000/400-006A (REV01MAY/2025) C/O RPLD NEW MAIN WHEEL ASSY , ALL CHK SATIS EVENT CLOSED TECH : 35 MINS , A/C LATE ; 40 MINS
2 | A321 | A326 | 21:52 30/07/2025 | SGN |  | VN1350 | SGN-CXR | T/X CHECK FOUND MW #4 INNER SHOULDER CORD EXPOSED | ACTION: C/O REPLACED NEW MW#4 SATIS, A/C SERVICEABLE T/X CHECK FOUND MW #4 INNER SHOULDER CORD EXPOSED EVENT CLOSED
3 | A321 | A614 | 17:15 29/07/2025 | SGN |  | VN679 | SGN-KUL | T/X CHECK FOUND MW #3 INNER SHOULDER CORD EXPOSED | FINAL ACTION: C/O REPLACED NEW MW#3
4 | A321 | A603 | 17:10 28/07/2025 | SGN |  | VN7387 | SGN-SIN | TRANSIT CHECK FOUND MW #4 SHOULDER CUT OUT OF LIMIT | REPLACED MW #4, CHECK SATIS

## Slide 6: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
GTB: 01
AOG: 03 (01 non-tech) Delay: 09 (2 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A610 | HAN | VN163 | HAN - | 09:00 01/08/2025 | OGTB | A610 [GTB] DUE TO ENG # 2 EGT OVERLIMIT | Check found EGT Harness insulation less than 1M C/o replace EGT harness, Bite test FADEC satis, IDLE check satis | 77-20 | Động cơ A610 số hiệu V16540 có TSN/CSN = 28860/18680; TSO/CSO = 4388/2129, mới đi OVH về lắp lên T6/2024. Tình trạng động cơ trên ADEM không có gì bất thường. Nguyên nhân do EGT Harness bị ngấm nước gây báo giả (tối hôm trước HAN có mưa to). Thiết bị do STA cấp và lắp lên từ 2023. Hiện tượng EGT Harness bị ngấm nước là hiện tượng phổ biến của dòng động cơ V2500. NSX không có kế hoạch cải tiến để khắc phục hiện tượng này. Theo thống kê, từ đầu 2025 tới nay có 4 vụ hỏng hóc EGT Harness gây ra OI, trong đó có 3 vụ báo giả do EGT Harness bị ngấm nước mưa. Ban KT đã đánh giá việc sấy khô EGT Harness tại các sân bay trong nước sau khi trời mưa là không khả thi do không đủ nguồn lực và do hỏng hóc không liên quan đến tuổi hay tình trạng của thiết bị dẫn tới không khoanh vùng được. Giải pháp hiện tại là thực hiện sấy khô EGT Harness sau khi trời mưa đối với tàu dừng qua đêm tại sân bay nước ngoài đồng thời dự phòng EGT Harness tại các Base chính để giảm thiểu thời gian OI khi hỏng hóc xảy ra.

## Slide 7: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
AOG: 03 (01 non-tech)
AOG: 03 (01 non-tech) Delay: 09 (2 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A610 | 09:00 01/08/2025 | 13:02 01/08/2025 | HAN | A610 [GTB] DUE TO ENG # 2 EGT OVERLIMIT | Check found EGT Harness insulation less than 1M C/o replace EGT harness, Bite test FADEC satis, IDLE check satis | 77-20 | Động cơ A610 số hiệu V16540 có TSN/CSN = 28860/18680; TSO/CSO = 4388/2129, mới đi OVH về lắp lên T6/2024. Tình trạng động cơ trên ADEM không có gì bất thường. Nguyên nhân do EGT Harness bị ngấm nước gây báo giả (tối hôm trước HAN có mưa to). Thiết bị do STA cấp và lắp lên từ 2023. Hiện tượng EGT Harness bị ngấm nước là hiện tượng phổ biến của dòng động cơ V2500. NSX không có kế hoạch cải tiến để khắc phục hiện tượng này. Theo thống kê, từ đầu 2025 tới nay có 4 vụ hỏng hóc EGT Harness gây ra OI, trong đó có 3 vụ báo giả do EGT Harness bị ngấm nước mưa. Ban KT đã đánh giá việc sấy khô EGT Harness tại các sân bay trong nước sau khi trời mưa là không khả thi do không đủ nguồn lực và do hỏng hóc không liên quan đến tuổi hay tình trạng của thiết bị dẫn tới không khoanh vùng được. Giải pháp hiện tại là thực hiện sấy khô EGT Harness sau khi trời mưa đối với tàu dừng qua đêm tại sân bay nước ngoài đồng thời dự phòng EGT Harness tại các Base chính để giảm thiểu thời gian OI khi hỏng hóc xảy ra.
A604 | 13:20 29/07/2025 | 19:10 29/07/2025 | PNH | FOUND M/W #4 CUT OUT OF LIMIT AFTER VN921 VTE-PNH. | SPARE FROM SGN - RPL NEW M/W#4, SATIS. |  | Non-tech
A512 | 03:41 29/07/2025 | 02:53 30/07/2025 | HAN | TERM CHECK FOUND ENG 1 SOME BLADE OF LPT 3RD STAGE HAVE EVIDENCE DISCOLOR No EGT over limit warning Checked ENG FADEC – no exceedance recorded | borescope CC, HPT, LPT and followed answer from pw and reinspected LPT stage 3;confirmed in serviceable condition |  | Động cơ số #1 tàu A512 ESN: P771703 có TSN/ CSN = 8516 FH / 5975 FC, TSLSV/CSLSV = 2883 FH /1650 FC. Trong quá trình Taxi về Gate sau khi hạ cánh chuyến bay VN1562, thợ máy từ khu vực khác quan sát thấy động cơ có hiện tượng nóng đỏ khu vực ống xả, động cơ không phát sinh cảnh báo gì liên quan đến EGT trong chuyến bay cũng như các chuyến bay trước đó, cũng như bất kì báo cáo bất thường từ tổ bay. VAECO đã thực hiện FADEC Test không phát hiện bất thường, đồng thời triển khai soi toàn bộ Module LPT và gửi kết quả cho PW để đánh giá. Theo kết quả cung cấp, PW đánh giá hỏng hóc phát hiện trên lá LPT tầng 3 trong giới hạn AMM/EMM, do đó tàu đưa lại khai thác bình thường và không yêu cầu kiểm tra hay theo dõi thêm. Đây là hỏng hóc đơn lẻ, tuy nhiên Ban KT đã phối hợp VAECO trao đổi với PW về khuyến cáo và triển khai khi có phản hồi để tránh hỏng hóc lặp lại.

## Slide 8: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A625 | 10:51 03/08/2025 | SGN | 45 | VN1382 | SGN-DLI | AFTER CLOSED DOOR FOUND DOOR 1L NOT SHOW ARM ON FAP. | TOTAL DELAY: 120 MINS, TECH DELAY: 45 MINS |  | Hiện Vaeco đang xin lịch TS để xác định nguyên nhân là do bình khí hay do lỗi hiển thị trên bảng FAP
A515 | 12:38 02/08/2025 | HAN | 20 | VN1575 | HAN-DLI | CAPT REPORT “F/O SEATBELT NOT RETRACT”. A515 VN1572/VN1575 DLI-HAN-DLI (TRANSIT): CAPT REPORT “F/O SEATBELT NOT RETRACT”. | EVENT CLOSED ACTION: CABIN C/O ADJUST F/O SEATBELT -> SATIS. |  | Cabin
A608 | 06:11 02/08/2025 | HAN | 30 | VN205 | HAN-SGN | ECAM MSG NAV TCAS FAULT | EVENT CLOSED ACTION: C/O REPLACED TOP TCAS ANTENNA -> SATIS. A/C WAITTING SEALANT DRY TO 15:00 DATE 02/08. | 34 | Hỏng hóc liên quan đến TCAS antenna PN 622-8973-104, hỏng hóc được khắc phục sau khi thay part. Hỏng hóc xảy ra do antenna bị nhiễm nước. Hiện tượng này đã được AIB nhận diện (TFU 34.43.00048). AIB đã có giải pháp tạm thời: dán băng dính ở connector để chống nước, Ban KT đã ban hành SO để VAECO triển khai, công việc sẽ được thực hiện trong C-check do tốn nhiều thời gian.
Delay: 09 (2 non tech) + 6 Event không tính Delay
AOG: 03 (01 non-tech) Delay: 09 (2 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB

## Slide 9: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A605 | 20:33 01/08/2025 | HAN | 101 | VN1806 | HAN-DIN | CHECK DOOR PRESSURE AT 4LH | EVENT CLOSED TOTAL DELAY 101MIN, TECH 39MIN | 52 | Nguyên nhân do lớp màng chắn trong cơ cấu giảm chấn bị rách dẫn tới không giữ được áp suất. Đây là dạng hỏng hóc ít gặp và do màng chắn nằm ở bên trong nên không thể phát hiện bằng phương pháp thông thường. AIB cũng không có topic nào liên quan đến hiện tượng này. Tiếp tục theo dõi thêm
A396 | 06:30 31/07/2025 | KHH | 30 | VN581 | KHH-SGN | F/CTL YAW DAMPER 1 DURING ENG RUN UP FOR DISPATCH APPEAR MSG F/CTL YAW DAMPER 1 | EVENT CLOSED CI TECHNICAL C/O RESET, MSG DISAPPEARED F/CTL YAW DAMPER 1 | 22-60 | Hỏng hóc được khắc phục sau khi thực hiện test và reset khối FAC. Hỏng hóc có thể do lỗi kết nối. Cần theo dõi thêm.
A325 | 13:00 31/07/2025 | SGN | 5 | VN7386 | SGN-DLI | IR 2/3 FAULT | RESET &amp; ALIGN CHECK SATIS IR 2/3 FAULT EVENT CLOSED TOTAL DELAY 22 MINS, TECH DELAY 5 MINS NOTE: A/C ARRIVAL 17 MINS &amp; SHORT TRANSIT |  | Không tính Delay < 15 mins.
A357 | 21:00 30/07/2025 | DAD | 35 | VN7175 | DAD-HAN | MW #3 INNER SHOULDER EXPOSE CORE , GROOVE REMAIN 0.8MM. | I.A.W AMM 32-41-11-000/400-006A (REV01MAY/2025) C/O RPLD NEW MAIN WHEEL ASSY , ALL CHK SATIS EVENT CLOSED TECH : 35 MINS , A/C LATE ; 40 MINS | 32-41 | Non tech
A326 | 21:52 30/07/2025 | SGN |  | VN1350 | SGN-CXR | T/X CHECK FOUND MW #4 INNER SHOULDER CORD EXPOSED | ACTION: C/O REPLACED NEW MW#4 SATIS, A/C SERVICEABLE T/X CHECK FOUND MW #4 INNER SHOULDER CORD EXPOSED EVENT CLOSED -T/X CHECK FOUND MW #4 INNER SHOULDER CORD EXPOSED, REMAINING SHOULDER ~0.5MM, SHORT TRANSIT FROM 19:15-19:45 -A/C TOTAL DELAY: 20MINS, TECH: 0MINS |  | Không tính delay
Delay: 12 (2 non tech) + 6 Event không tính Delay
AOG: 03 (01 non-tech) Delay: 12 (2 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB

## Slide 10: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A353 | 17:29 29/07/2025 | SGN | 15 | VN7824 | PQC-SGN | DURING T/X CHK, FOUND AIR PACK 1 REGUL FAULT. | FINAL ACTION: C/O RESET AND CHECK SATIS DURING T/X CHK, FOUND AIR PACK 1 REGUL FAULT. EVENT CLOSED -DURING T/X CHK, FOUND AIR PACK 1 REGUL FAULT. -CHUYẾN BAY DELAY 20 MINS, DELAY KT 15 MINS (TÀU ĐÁP TRỄ 5 MINS) |  | Không tính delay
A614 | 17:15 29/07/2025 | SGN |  | VN679 | SGN-KUL | T/X CHECK FOUND MW #3 INNER SHOULDER CORD EXPOSED | FINAL ACTION: C/O REPLACED NEW MW#3 SATIS T/X CHECK FOUND MW #3 INNER SHOULDER CORD EXPOSED EVENT CLOSED -T/X CHECK FOUND MW #3 INNER SHOULDER CORD EXPOSED, REMAINING SHOULDER ~1.6MM FINAL -CHUYẾN BAY DELAY 43 MINS, DELAY KT 0 MINS. (SHORT TRANSIT TÀU ĐÁP TRỄ). | 32-00 | Không tính delay
A603 | 16:07 29/07/2025 | SGN | 31 | VN132 | SGN-DAD | CAPT REPORT SUSPECT BIRDSTRIKE INTO ENG 1 | ACTION: C/O CHK ENG NO SIGN OF BIRDSTRIKE, MCC CONFIRM FAN BLADE 05 WAS REPAIRED CAPT REPORT SUSPECT BIRDSTRIKE INTO ENG 1 EVENT CLOSED AFTER VN1383 DLI-SGN ,CAPT REPORT SUSPECT BIRDSTRIKE INTO ENG 1(NO ENTRY TO TECHLOG), CHK FOUND FAN BLADE 05 OF ENG 1 BEND. TOTAL DELAY 44 MINS , DELAY KT 31 MINS, SHORT TRANSIT (29MINS). |  | Non-tech
A603 | 17:10 28/07/2025 | SGN |  | VN7387 | SGN-SIN | TRANSIT CHECK FOUND MW #4 SHOULDER CUT OUT OF LIMIT | EVENT CLOSED ACTION: REPLACED MW #4, CHECK SATIS TOTAL DELAY 26 MINS, TECH DELAY 0 MINS A/C ARRIVAL LATE 21 MINS |  | Không tính delay
Delay: 12 (2 non tech) + 6 Event không tính Delay
AOG: 03 (01 non-tech) Delay: 12 (2 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB

## Slide 11: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A604 | 13:15 28/07/2025 | HKG | 38 | VN593 | HKG-HAN | MSG ENG 1 REVERSER FAULT | CRS OF PAPAS C/O DEACTIVED REVERSER |  | Theo thống kê hỏng hóc từ 2024 đến nay thì phần lớn là reset và thay junction của TM817/824 là có thể clear defect. Do đó đánh giá có thể có hiện tượng đầu cắm bị chập chờn gây ra cảnh báo. Ban KT đã ra SO yêu cầu thay thế toàn bộ junction của TM để phòng ngừa hỏng hóc. Ngoài ra cũng sẽ kiểm tra theo tần suất hiện tượng HCU bị quá nhiệt 2Y/ 1 lần.
A335 | 13:20 28/07/2025 | DAD | 40 | VN7170 | DAD-HAN | WING ANTI ICE FAULT CAPT REPORT WING ANTI ICE UNUSABLE IN FLT WITH FAULT MSG | C/O DEACTIVATED RH WING ANTI ICE VLV IN CLOSE POSITION AND OPEN ADD B1996: “R/H WING ANTI ICE VLV INOP IN CLOSE POSITION” CAPT REPORT WING ANTI ICE UNUSABLE IN FLT WITH FAULT MSG EVENT CLOSED <div><strong>WING ANTI ICE UNUSABLE IN FLT WITH FAULT MSG</strong></div> | 30-11 | Hỏng hóc liên quan đến anti ice valve đã được nhận diện. Nguyên nhân là do bụi bẩn tích luỹ làm valve bị kẹt. Ban KT đã triển khai SO thực hiện kiểm tra hoạt động của valve tần suất EA để hạn chế hiện tượng này. Ngoài ra AIB có khuyến cáo gửi valve cao giờ đi ovh, tuy nhiên đánh giá là chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại. Theo dõi thêm
A326 | 11:30 28/07/2025 | SGN | 6 | VN126 | SGN-DAD | AFTER BOARDING, FAP SHOW MESG DEU-B | EVENT CLOSED " `- 11:20 TÀU ĐÁP, ĐÁP TRỄ 30P - 11:40 TÀU XUẤT HIỆN MESSAGE TRÊN BẢNG FAP DEU B - 12:06 TÀU ĐÓNG CỬA C/O RESET 2 TIMES & TEST THEN PASS. A/C SERVICEABLE" TOTAL DELAY 31MINS ( MB VỀ MUỘN 30P) TECH DEALAY 6 MINS |  | Không tính Delay<15 mins.
Delay: 12 (2 non tech) + 6 Event không tính Delay
AOG: 03 (01 non-tech) Delay: 12 (2 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB

## Slide 12: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A614 | 14:50 21/07/2025 | SGN | 30 | VN7120 | SGN-DAD | DURING T/X CHK , FOUND &#160;HINGE OF LH LANDING LT BROKEN. | C/O RPLD NEW LH LADING LIGHT, CHK |  | Hỏng hóc liên quan đến Landing light PN 727-1213-03. Hỏng hóc được khắc phục sau khi thay part. PN 727-1213-03 đã là part mới nhất tu nhiên vẫn chưa nâng cao được ĐTC. Hỏng hóc chủ yếu của part thường liên quan đến bộ phận bản lề khiến đèn bị kẹt ở vị trí mở/đóng.
A601 | 11:14 21/07/2025 | HAN | 30 | VN7621 | HAN-UIH | VN1540/VN7621 HUI-HAN-UIH (TRANSIT): APPEAR MSG “Y RESERVOIR LOW LEVEL’; ENG 2 PUMP FAULT ; ELEC PUMP FAULT IF PUSH”. | C/O TSM 29-13-00-810-801-A, CONFIRMED FALSE ECAM ALERT, RAISE ADD B2762 FOR HYD Y RSVR LO LVL FALSE ALERT AND 03 CONSEQUENCE ADD B2703,2704,2705 FOR PB FAULT LIGHT OF Y ELEC PUMP/ENG2 PUMP, PTU |  | Hỏng hóc liên quan đến low level switch. Sau khi thay thế thì không còn các cảnh bảo liên quan. Hiện AIB không có topic nào liên quan đến ĐTC của thiết bị này. Tiếp tục theo dõi thêm
A619 | 09:43 21/07/2025 | DAD | 30 | VN112 | DAD-SGN | FOUND MSG : ENG #2 FAIL | RESET FWC 1 AND 2. AFTER RESET, MSG IS CLEARED | 31-53 | Hỏng hóc liên quan đến FWC PN 350E053022323, hỏng hóc được khắc phục sau khi thực hiện reset. PN 350E053022323 đang là part mới nhất, được nâng cấp để giảm các cảnh báo giả. Hiện không có thông tin về ISI, TFU liên quan đến vấn đề ĐTC của part này. Theo dõi thêm.
Delay: 12 (2 non tech) + 6 Event không tính Delay
AOG: 03 (01 non-tech) Delay: 12 (2 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB

## Slide 13: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A321:
Tình trạng kỹ thuật đội bay A321 trong tuần phát sinh một số hỏng hóc liên quan đến hệ thống động cơ, cụ thể:
A512 AOG sau chuyến VN1562 do hiện tượng nóng đỏ khu vực ống xả của ENG1, không phát sinh cảnh báo gì khác. VNA/VAECO đã gửi KQ soi cho PW và kết luận hỏng hóc vẫn nằm trong giới hạn và tiếp tục khai thác
A610 GTB DUE TO ENG # 2 EGT OVERLIMIT, hỏng hóc thuộc top OI (khi mưa to nước mưa ngấm vào dây truyền tín hiệu gây ra báo giả và phải thay dây).

## Slide 14: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
GTB: 01
AOG: 00 Delay: 02 (1 event <15p) RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A890 | MEL | VN780 | MEL-SGN | 07:45 01/08/2025 | OGTB | A890 (GTB) DUE TO MSG F/CL SPTL HYD MECH | CRS OF HESTON C/O APPLIED MEL FOR R/H SPLR 1 DEACTIVE WITHOUT COLAR |  | Hỏng hóc FM: SERVO CTL-R SPLR 1,Y(1CL2) / SERVO MODULE-SERVO CTL,R SPLR 1 Y(101CL2) / FCRM-SERVO CTL,R SPLR 1 Y(201CL2) + FC: 2796F6AQ Nguyên nhân do đứt gãy mối hàn trong bảng mạch. Khối FCRM tháo xuống PN OFF CA71323-014, SN OFF 01706 là khối gốc trên tàu bay A890 từ khi EIS, đã khai thác được 6169 FC/ 32065 FH. MOOG/AIB đã ban hành SB nâng cấp lên FCRM PN CA71323-017, nhưng chỉ hỗ trợ thực hiện on-attrition.

## Slide 15: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
DELAY: 01
AOG: 00 Delay: 02 (1 event <15p) RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A890 | 07:45 01/08/2025 | MEL | 130 | VN780 | MEL-SGN | A890 (GTB) DUE TO MSG F/CL SPTL HYD MECH | EVENT CLOSED CRS OF HESTON C/O APPLIED MEL FOR R/H SPLR 1 DEACTIVE WITHOUT COLAR |  | Hỏng hóc FM: SERVO CTL-R SPLR 1,Y(1CL2) / SERVO MODULE-SERVO CTL,R SPLR 1 Y(101CL2) / FCRM-SERVO CTL,R SPLR 1 Y(201CL2) + FC: 2796F6AQ Nguyên nhân do đứt gãy mối hàn trong bảng mạch. Khối FCRM tháo xuống PN OFF CA71323-014, SN OFF 01706 là khối gốc trên tàu bay A890 từ khi EIS, đã khai thác được 6169 FC/ 32065 FH. MOOG/AIB đã ban hành SB nâng cấp lên FCRM PN CA71323-017, nhưng chỉ hỗ trợ thực hiện on-attrition.
A890 | 21:30 28/07/2025 | SGN | 15 | VN781 | SGN-MEL | AFTER BOARDING, FOUND NO COOLING ON ALL GALLEYS | EVENT CLOSED NO COOLING ON ALL GALLEYS TOTAL DELAY: 20 MINS, TECH DELAY: 15 MINS |  | Delay dưới 15 phút

## Slide 16
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
A350 | A886 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD C1456 RAISED CHILLER SYS INOP 2. ADD B1390 RAISED LH BELLY FAIRING TO FLAP TRUNNION SEAL (ON PANEL 097FL) DAMAGE 4. ADD B1414 RAISED DM AIR REDUNDANCY LOSS ON FUEL INERTING
A350 | A887 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Không chọn chuyên cơ do động cơ số 2 S/N 21369 tiêu hao dầu nhờn cao 2. ADD C1270 RAISED CHILLER SYS INOP 3. ADD B1309 DM F/CTL ONE GYRO/ ACCLMTR
A350 | A888 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 2 21682 soi heatshield 2400FH/400FC, giảm tần suất soi HPT blade 2000FH/250FC 2. FM: ENG1 LOW OIL LEVEL. FC: 7321F7FB/7321F3WV intm appeare during take off phasse 4. ADD C1236 RAISED CHILLER SYS INOP 5. ADD B1444 RAISED "DM BRAKES BRK 06 RELEASED"
A350 | A889 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 1 21088 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. FM: ENG2 LOW OIL LEVEL. FC: 7321FAZT/7321FEJ9 intm appeare during take off phasse 3. ADD B1306 RAISED FOR AIR LEAK DET REDUNDANCY
A350 | A890 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. ADD B1558 RAISED ICE INDICATION LGT ON BOTH SIDE INOP 2. ADD C1521 RAISED AIR CHILLER SYSTEM INTERMITTENT FAIL 3. ADD B1577 RAISED RAISED FLAP 1 PCU FAULT 4. ADD B1583:"DM: F/CTL ONE GYRO/ACCLMTR"
A350 | A891 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
A350 | A892 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD C1203 RAISED CHILLER SYS INOP 2. ADD B1624 RAISED DM ENG 2 SINGLE FIRE LOOP
A350 | A893 | Định kỳ | Tốt | Không | 1. ADD C1191 RAISED CHILLER AT AFT CREWREST INOP
A350 | A894 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 1 21317 giảm tần suất soi IPC blade root 100FC
A350 | A895 | BQDB | Tốt | Không | 
A350 | A896 | Khai thác | Tốt | Không | 1. C855 RAISED CHILLER SYSTEM INOP 2. ADD B1091 RAISED ENG#2 SINGLE IGN (IGNITER PLUG 2)
A350 | A897 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC
A350 | A898 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 2 21268 soi HPT blade 200FH/25FC, giảm tần suất soi IPC blade root 100FCC 2. ADD B1208 RAISED AFT GALLEY HEATER FAULT 3. ADD B1220 RAISED FOR DM: FUEL INERTING SYS
A350 | A899 | Khai thác | Tốt | Đạt | 

## Slide 17
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay A350 trong tuần tương đối tốt với 01 TH GTB.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A890 GTB VN789 MEL-SGN ngày 01/08 do MSG F/CL SPTL HYD MECH -> C/O APPLIED MEL FOR R/H SPLR 1 DEACTIVE WITHOUT COLAR. Sau khi về VN đã thay FCRM để khắc phục.
  Hỏng hóc FM: SERVO CTL-R SPLR 1,Y(1CL2) / SERVO MODULE-SERVO CTL,R SPLR 1 Y(101CL2) / FCRM-SERVO CTL,R SPLR 1 Y(201CL2) + FC: 2796F6AQ Nguyên nhân do đứt gãy mối hàn trong bảng mạch. Khối FCRM tháo xuống PN OFF CA71323-014, SN OFF 01706 là khối gốc trên tàu bay A890 từ khi EIS, đã khai thác được 6169 FC/ 32065 FH. MOOG/AIB đã ban hành SB nâng cấp lên FCRM PN CA71323-017, nhưng chỉ hỗ trợ thực hiện on-attrition.

## Slide 18: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
DELAY: 05 (3 non-tech)
AOG: 00 Delay: 05 (3 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 00
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLT NO | Route | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A873 | 14:51 02/08/2025 | SGN | 30 | VN258 | SGN-HAN | CAPT REPORT A/C HAS ALL FUNTIONAL SELECTOR OF MCP INOP | ACTION: RPLD MCP &amp; OPS TEST SATIS, A/C SERVICEABLE CAPT REPORT A/C HAS ALL FUNTIONAL SELECTOR OF MCP INOP EVENT CLOSED -DURING PREFLIGHT CHECK,CAPT REPORT A/C HAS ALL FUNTIONAL SELECTOR OF MCP INOP -TOTAL DELAY: 32 MINS, TECH DELAY: 30 MINS |  | Hỏng hóc đơn lẻ. Hiện không có FTD liên quan. Tiếp tục theo dõi xu hướng hỏng hóc trong thời gian tới để đánh giá tiếp
A873 | 23:00 01/08/2025 | SGN |  | VN306 | SGN-NRT | DUE TO BAD WEATHER AT NRT STATION A/C HAD ADD WEATHER RADAR R AND WEATHER RADAR L INTERMITTENT IN FLT (ON GROUND TEST NORMAL). DUE TO BAD WEATHER AT NRT STATION. CAPT REJECT FLT | - 20:45 : TÀU ĐÁP VÀO BÃI CAPT GHI SỔ VÀ BÁO WEATHER RADAR L INTERMITTENT IN FLIGHT, TÀU ĐÃ CÓ ADD VỀ WEATHER RADAR R, ĐÃ BÁO B VÀ MCC HAN XIN HƯỚNG GIẢI QUYẾT, CHK NIL SPARE, - 21:30: CRS B BÁO APPLIED FIM TASK TEST PASSED - 23:00: CAPT RA TÀU BÁO CHUYẾN NÀY VN306 ĐI NRT CÓ BAY QUA BÃO, NẾU CẤT CÁNH CÓ KHẢ NĂNG NẾU MMSG LÊN LẠI TỔ BAY CÓ THỂ SẼ ATB. NÊN CAPT BÁO OCC TỪ CHỐI BAY - 00:00: OCC, ASOC BÁO ĐỔI TÀU A879/SGN-NRT/NETD: 01:30&#43; BAY THAY A873 - 01:37: TÀU ĐÓNG CỬA VÀ ĐẨY - FINAL ACTION: C/O OPS TEST CHECK SATIS, A/C SERVICEABLE WEATHER RADAR L INTERMITTENT IN FLIGHT, EVENT CLOSED - FINAL ACTION: C/O OPS TEST CHECK SATIS, A/C SERVICEABLE A/C TOTAL DELAY 72MINS , TECH: 0MINSA873 A/C HAD ADD WEATHER RADAR R AND WEATHER RADAR L INTERMITTENT IN FLT (ON GROUND TEST NORMAL). DUE TO BAD WEATHER AT NRT STATION. CAPT REJECT FLT | 34-40 | Hiện đang thực hiện chương trình softime thay FOC WXR encoder interval =4500FH để khắc phục tạm thời các hỏng hóc liên quan đến WXR. Ban KT đang tiếp tục làm việc với Collins/Boeing cho giải pháp triệt để (Collins is currently working on the potential solution of parylene coated optical encoder disk: Parylene proved to provide strong resistance to moisture and offered promising potential). Boeing SB: TBD.
A874 | 01:32 31/07/2025 | HAN | 7 | VN416 | HAN-ICN | MEDICAL KIT USED MEDICAL KIT USED | EVENT CLOSED CABIN REPLACED MEDICAL KIT VN416 TOTAL DELAY 22 MINS (15 MINS DUE TO FLIGHT OPERATION AND 07 MINS DUE TO WAITING CABIN REPLACED MEDICAL KIT). |  | Non tech

## Slide 19: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
DELAY: 05 (3 non-tech)
AOG: 00 Delay: 05 (3 non tech) RTO/ATB/GTB/DIV: 00
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLT NO | Route | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A866 | 19:10 29/07/2025 | SGN | 35 | VN258 | SGN-HAN | AFTER BOARDING COMPLETED, A/C HAS STS BRAKE 8 | AFTER BOARDING COMPLETED, A/C HAS STS BRAKE 8 EVENT CLOSED ACTION: C/O DEACTIVATED BRK 8 &amp; ADD RAISED. A/C SERVICEABLE TOTAL DELAY 55 MINS. TECH DELAY 35 MINS. STS BRAKE 8 TOTAL DELAY 55 MINS. TECH DELAY 35 MINS. | 32-45 | Dự kiến thay EBAC để khắc phục hỏng hóc. FTD 32-17001: EBAC bị hỏng do corrosion một số chi tiết trên bảng mạch. Giải pháp: nâng cấp lên P/N C20606100 Amendment C contains the HPS module with improved sulfur resistance bắt đầu từ SN 1891 ( L/N 541) Inservice sẽ thực hiện SB C20606-32-111 (787-SL-32-041) on attrition Khối lắp trên A866 là khối nguyên bản, chưa SN < 1891, chưa nâng cấp theo MOD này. ĐTC: lịch sử đã tháo 36 khối MTBUR 45265 > RSPL 9000.
A865 | 17:06 29/07/2025 | SGN |  | VN214 | SGN-HAN | THE CONTAINER IMPACTED TO CARGO DOOR. | ACTION: C/O CHK AND RAISED ADD FOR AFT CARGO LOADING LIGHT LENS AND COVERS ARE BROKEN COVER INTERIOUS OF VENT DOOR AT AFT CARGO BROKEN. THE CONTAINER IMPACTED TO CARGO DOOR. EVENT CLOSED -TRANSIT CHK, DURING VIAGS LOADING AT AFT CARGO, THE CONTAINER IMPACTED TO CARGO DOOR. -CHUYẾN BAY TOTAL DELAY 54 MINS, DELAY KT 0 MINS |  | non tech

## Slide 20
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | B787 | A861 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
2 | B787 | A862 | Khai thác | Tốt | Không | B1407 APPLIED I.A.W BSI REPORT: BSI02-250463 L/H ENG BSI INSPECTION HPT STAGE 1 BLADES REMOVE ENGINE IN 10 CYCLES OR LESS.
3 | B787 | A863 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (958170) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC) B1741 RAISED FOR LOWER DU INOP B1743 RAISED FOR AHRU L INOP
4 | B787 | A864 | Khai thác | Tốt | Không | B1326 LIDQUID COOLING R PUMP 1 B1330 ANTI -ICE CAC R
5 | B787 | A865 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
6 | B787 | A866 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 2 giảm tần suất soi 100 FC HPTS1B missing material
7 | B787 | A867 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT STG 2 giảm tần suất soi 250 FC B1614 CABIN AIR CPRSR L1 B1616 CCR GPM 8R. B1618 WEATHER RADAR SYS R B1620 ENG VIB MONITOR L
8 | B787 | A868 | Khai thác | Tốt | Không | B1178 WEATHER RADAR SYS L
9 | B787 | A869 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 giảm tần suất soi 250 FC (HPT S2 blade cracks) và soi giảm tần suất 250 FC (fuel nozzle cup missing materials) B1073:TAIL AIR FLOW SYS
10 | B787 | A870 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
11 | B787 | A871 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
12 | B787 | A872 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
13 | B787 | A873 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
14 | B787 | A874 | Khai thác | Tốt | Đạt | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC
15 | B787 | A877 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
16 | B787 | A878 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
17 | B787 | A879 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 250 FC; Động cơ số 2 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 100 FC B603 WEATHER RADAR SYS L ON STATUS

## Slide 21
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay B787 trong tuần tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A862 soi động cơ số 1 HPT STG1 (tần suất 100FC) phát sinh hỏng hóc phải thay trong 10FC, đang xin GE cấp DR soi tần suất 50FC.

## Slide 22: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
AOG: 00 Delay: 01 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
Delay: 01
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
B221 | 12:55 31/07/2025 | PQC | 20 | 0V8074 | PQC-VCA | DURING BOARDING FOUND TOILET NOT FLUSH | FINAL ACTION: C/O CHECKED TOILET CAN FLUSH INFLIGHT. A/C SERVICEABLE TOTAL DELAY: 37 MINS, TECH: 20 MINS. | 25-40 | Cabin

## Slide 23: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
Đội bay ATR72: trong tuần chỉ có 01 TH Delay tàu B221 tại PQC do toilet không flush được dưới đất. VAECO đã kiểm tra và xác định toilet có thể flush được khi tàu đang bay.

## Slide 24: DISPATCH RELIABILITY W31 (28/07/2025-03/08/2025)
Trong tuần 31/2025 chỉ số độ tin cậy cất cánh đội các đội A321, A350, B787 đạt mục tiêu, riêng đội ATR72 không đạt mục tiêu:
A321: 99,73% cao hơn 0,10% so với mục tiêu.
A350: 99,61% cao hơn 0,17% so với mục tiêu.
B787: 99,45% cao hơn 0,09% so với mục tiêu.
ATR72: 99,50% thấp hơn 0,15% so với mục tiêu do có 01 sự kiện tàu B221 toilet not flush
Loại máy bay | Số chuyến chậm, hủy chuyến KT | FC
A321 | 7 | 2596
A350 | 1 | 259
B787 | 2 | 365
ATR72 | 1 | 202
Chart: 
| A321 | A350 | B787 | ATR72
W30 | 99.6674 | 99.5984 | 99.7175 | 99.5455
W31 | 99.7304 | 99.6139 | 99.4521 | 99.505
Target | 99.63 | 99.44 | 99.36 | 99.65

## Slide 25: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
1 | Làm việc với PW về các chương trình hỗ trợ động cơ cho A321 CEO và NEO | 2024: SSA 2024 đã ký với mức hỗ trợ SSA 2024 13.5k cho 2024/10k cho 2025-2026, CAP 90M. PW đã cung cấp tổng cộng 17 slot. 2025: EVP họp telecon với PW ngày 03/05 về nội dung liên quan đến slot Induct, SSA 2024 CAP, Lease engine  PW cung cấp cho VNA thuê 01 ĐC từ tháng 6, đồng thời xem xét gia hạn CAP SSA khi vượt ngưỡng, cung cấp 14-16 slot induct. Ban KT tiếp thục follow các vấn đề liên quan đến Slot induct, Lease Engine theo Letter Chủ tịch gửi PW 07/06/2025. Chủ tịch PW đã có trả lời thư và thông báo sẽ tìm cho VNA thêm 01 động cơ GTF trong quý 3. PW đã gửi hồ sơ động cơ thuê thứ 3, dự kiến về đầu tháng 9. | Làm việc với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ.
2 | Động cơ Genx-1B tàu B787 – Nội dung làm việc với GE và KLM | 2025: duy trì họp định kỳ với GE và KLM Thực hiện KH tháo và induct 08 slots tại KLM và 04 slots tại GE (yêu cầu GE induct động cơ tại GE Caledonian do TAT ngắn thay vì induct tại GEEVES Đài Loan) Đang đàm phán hỗ trợ về LLP bị hủy tại shop visit với GE: đã ký thư support. EVP đã họp với lãnh đạo GE tại IATA. | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT.
3 | Động cơ TrentXWB-84 Các nội dung cần làm việc với RR | Khoản claim 104M theo TCA: VNA đã gửi claim cho RR yêu cầu đền bù, tuy nhiên phía RR từ chối do theo hợp đồng TCA không có cam kết thời gian induct và TAT sửa do đó không có cơ sở để xác định “Delay”; Ban KT đã gửi thông tin cho Ban PC để tiếp tục nghiên cứu các điều khoản để claim đối tác. Yêu cầu hỗ trợ để giảm số tàu dừng: VNA đang tập trung vào các nội dung claim: Đòi thêm slot SV sửa chữa: RR cho VNA 16 slot tuy nhiên hiện chỉ còn 14 do có 2 slot mới bị đẩy sang 2026; Giảm thời gian chờ induct: VNA đã induct được 7 động cơ năm 2025, tuy nhiên tốc độ induct ngày càng chậm và bị đẩy sang Q3-Q4. Không induct động cơ tại shop N3: hiện shop này có TAT rất dài (standard 200 ngày so với ~130 ngày tại HAESL) và thường xuyên delay (3 động cơ mới sửa bị delay 30 ngày). Updater 18/5: ngày 14/5 SVP của RR đã sang làm việc với CEO VNA đề nghị hỗ trợ giảm số tàu dừng bằng cách bán thêm cho VNA 02 động cơ dài hạn. Ban KT và QLVT cũng đã có thêm buổi làm việc vơi RR VP để tính toán lại kế hoạch dài hạn nhằm tìm phương án giảm AOG. VP RR đã sang làm việc với EVP VNA ngày 03/07 về vấn đề nguồn lực và commercial, tuy nhiên vẫn chưa đạt được hỗ trợ cụ thể. | Tiếp tục yêu cầu RR hỗ trợ slot sửa chữa động cơ và giảm TAT.

## Slide 26: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
4 | eTechlog | - Chuẩn bị ký HĐ với SwissAS | Sau khi ký hợp đồng với SAS, Tổ triển khai eTL sẽ triển khai các công việc liên quan. Mục tiêu đưa vào sử dụng đầu năm 2026
5 | B787 VN-A863 | - A863 đã hoàn thành sửa chữa ngày 01/08 | 
6 | IFC 10 tàu A350 | 05 tàu đã nâng cấp HW (on-wing/off-wing): A891, A899, A893, A897 và A896 KH activation 05 tàu: A899 (28/7), A896 (29/7), A891 (30/7), A897 (31/7), A893 (09/8) Đã thực hiện activate IFC 04 tàu: A899, A891, A896, A897 | Đang triển khai

## Slide 27: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Trạng thái
7 | IFC cho tàu B787 và A321 | 1. Giải pháp B787: Starlink: leadtime 15MO; chi phí HW& SB: 1.6trUSD/tàu (Starlink yêu cầu ký cả A321 và B787) => bản chào Boeing (T8/2025) Safran và Intelsat: Boeing đang đánh giá chưa phê chuẩn, leadtime 24-36MO; chi phí HW& SB: 1.5-1.8 trUSD/tàu Viasat: Boeing chưa có lộ trình phê chuẩn (leadtime – TBD); chi phí HW& SB: 1.4trUSD/tàu 2. Giải pháp A321 Starlink: leadtime 15MO; chi phí HW& STC: 350K/tàu (Starlink yêu cầu ký cả A321 và B787) Panasonic/Intelsat: leadtime 12MO; chi phí HW& SB: 500K/ tàu Safran: leadtime 12 MO; chi phí HW & SB: 830K/tàu Skyfive A2G: leadtime 12-15 MO, chi phí HW & SB: 250K/tàu | Đang triển khai
8 | CĐCH ghế 23 tàu A321CEO | HĐQT đã thông quả kết quả LC NCC ghế và SB Họp ICMT ngày 2-3 tháng 7/2025. KQ họp ICTM: + Thống nhất Work scope, timeline dự án, LOPA. Dự kiến tàu đầu tiên thực hiện đầu tháng 12/2025 để kịp xin phê chuẩn STC trong năm 2025 (KH thực hiện 23 tàu bay từ T12/2025 – T4/2026) + Thống nhất AAR tìm P/A sử dụng used part cho tàu đầu tiên để rút ngắn leadtime; đàm phán sử dụng lại EEPL trên ghế của VNA để tiết kiệm chi phí - Tổ tiếp tục triển khai các gói còn lại: vải áo ghế (đã chọn Botani), vận chuyển, thiết bị khẩn nguy để kịp timeline từ seat OEM . - Triển khai ký HĐ thực hiện CĐCH với VAECO | Đang triển khai

## Slide 28: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Trạng thái
9 | Lắp vách ngăn ghế C | Giải pháp: Local mod: tự nghiên cứu và phê chuẩn mod thực hiện - VNA và VAECO đã thực hiện khảo sát và tháo các chi tiết ghế để đánh giá khả năng thực hiện local mod. => VAECO đánh giá không thể thực hiện Mua Mod và phê chuẩn EASA - VNA đã làm việc với một số đôi tác trong đó có OEM Safran. Hiện có DOA regent đồng ý nghiên cứu và chào phương án sửa đổi ghế C để lắp vách ngăn ghế C - VNA đã cung cấp tài liệu, ảnh chụp, video và thông tin cấu trúc ghế cho Regent => Regent đã cung cấp thiết kế. KT đang hỏi ý kiến DVHK về design vách ngăn trước khi triển khai mua giải pháp | Đang triển khai
10 | Lắp rèm khoang C tàu A321 | Đã phê chuẩn local mode cho 20 tàu A321 (thiết kế dựa trên mẫu của Boeing/Airbus) Đã mua vật tư đủ cho 20 tàu bay và đang triển khai lắp trên tàu bay theo nhu cầu sử dụng từ OCC. Tiến độ thực hiện: 4/20 tàu. Tàu thực hiện làm mod khi vào check => DVHK có ý kiến việc lắp rèm ảnh hưởng tới thẩm mỹ và di chuyển của hành khách. Đã tổ chức họp các đơn vị đánh giá nhu cầu, giải pháp => triển khai cải tiến (điều chỉnh thu ngắn khung rèm). Đã thực hiện cho 04 tàu đã lắp rèm | Đang triển khai

## Slide 29: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Trạng thái
11 | GIA HẠN THUÊ 10 TÀU VALC | Thủ tục bán tàu của VALC chậm nên VNA và VALC đã đồng ý và ký kết gia hạn hợp đồng thuê tiếp 10 tàu bay A321CEO 3 tháng đến hết 30/06/2025 đang triển khai gia hạn thuê tiếp đến hết tháng 12/2025. Hiện tại VNA đang chờ kết quả bán tàu từ VALC, tiếp theo sẽ cần triển khai đàm phán hợp đồng thuê trong trường hợp chuyển đổi chủ sở hữu tàu bay. | Đang triển khai
12 | DỰ ÁN THUÊ KHÔ 05 TÀU GAT | GAT gửi bản chào cập nhật cho 03 tàu A321 26/07 và update specs 31/07 các nội dung đàm phán về kỹ thuật về điều kiện trả/nhận chưa phản hồi theo nội dung VNA đề nghị(vẫn giữ nội dung cũ): + Bản 03 tàu A321( 02 tàu SX 2017 giá 285K/1Mo và 01 tàu SX 2015 giá 275K/1Mo), thời gian thuê 7 năm. Đã đánh giá sơ bộ specs VNA cần thực hiện toàn bộ 6Y/12Y checks, ENG OVH(LLP), APU SV, LDG OVH cho cả 3 tàu trong quá trình khai thác. Quỹ bảo dưỡng LDG: 5,2K$/1 Mo, 6Y: 15,9K$/1 Mo, 12Y: 9,5K$/1 Mo, APU: 52 &/1 APU hour + Điều kiện trả: Thực hiện clear C check. AD clearance: 6 tháng, LDG remaining: 24 tháng. Engine remaining 6000 FH/3000 FC tới next SV. Tổ TMTB đang trình HĐTV phương án thuê 3 tàu A321 CEO để bù cho 03 tàu A321 đã cho PA thuê và tổ TMTB đang xây dựng RFP. | Đang triển khai
13 | DỰ ÁN TÀU BAY FREIGHTER . | VNA triển khai dự án thuê 02 tàu bay freighter(A321 CEO) dự kiến nhận Q4/2025 và Q2/2026. Đang triển khai thuê trước 1 tàu Q4/2025. VNA đã phát hành RFP thứ 6 ngày 25/07 và đang đánh giá các bản chào của các đối tác (có 4 đối tác ST/ATSG/BBAM/JPLS). | Đang triển khai

## Slide 30: KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ/APU

## Slide 31
30
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG CÁC FLEET T8-T10/2025
Chart: 
| Aug-W1 | Aug-W2 | Aug-W3 | Aug-W4 | Sep-W1 | Sep-W2 | Sep-W3 | Sep-W4 | Oct-W1 | Oct-W2 | Oct-W3 | Oct-W4
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22
A350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 32
ĐỘI BAY A321CEO
 | ESN | Status | Ngày xong | Remark
1 | V16694 | SV (MTU) | 12/08/2025 | 21/08/2025 về HAN
2 | V16517 | SV (AMECO) | 20/08/2025 | 27/08/2025 về SGN
3 | V16462 | SV (MTU) | 30/08/2025 | 08/09/2025 về HAN (động cơ K6)
4 | V11696 | SV (AMECO) | 27/09/2025 | 09/10/2025 về HAN
5 | V16512 | SV (AMECO) | 05/10/2025 | 12/10/2025 về HAN
6 | V16582 | SV (SEC) | 17/10/2025 | 24/10/2025 về HAN
7 | V11752 | SV (SEC) | 20/10/2025 | 27/10/2025 về HAN
8 | V15876 | SV (SEC) | 13/11/2025 | 20/11/2025 về HAN
9 | V16049 | SV (SEC) | 21/11/2025 | 28/11/2025 về HAN
10 | V15935 | SV (AMECO) | 23/11/2025 | 02/12/2025 về HAN
11 | V16137 | SV (CHCEC) | N/A | Dự kiến induct 12/08
12 | V16570 | HAN (U/S) | N/A | Chờ vận chuyển
Kế hoạch đội A321CEO Q3-Q4/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | V15999 | A613#2 | 26-28/08/2025 | Sửa LLP, lắp V16694
2 | V16563 | A363#1 | 04-06/09/2025 | Sửa LLP, lắp V16517
3 | V12505 | XU350#2 | 09-10/09/2025 | Tháo trả VNA, lắp V16462
4 | V16610 | A605#1 | 10-12/09/2025 | Sửa LLP, lắp V12505
5 | V11704 | A606#2 | 11-13/10/2025 | Sửa HSR, lắp V11696
6 | V11933 | A603#2 | 15-17/10/2025 | Sửa HSR, lắp V16512
7 | V16402 | A608#2 | 26-28/10/2025 | Sửa LLP, lắp V16582
8 | V18371 | A609#2 | 01-03/11/2025 | Sửa HSR, lắp V11752
9 | V11694 | A359#1 | 24-26/11/2025 | Sửa HSR, lắp V15876
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | V17365 | Sunbird | 19/06/2026 | 
2 | V10531 | Willis | 31/12/2025 | 
3 | V13137 | Willis | 15/11/2025 | 
4 | V18818 | Willis | 27/12/2025 | 
5 | V15346 | Willis | 03/01/2026 | 
6 | V15369 | Willis | 08/01/2026 | 
7 | V18874 | Willis | 17/03/2026 | 
8 | V18977 | Willis | 14/03/2026 | 
9 | V13187 | Willis | 07/04/2026 | 

## Slide 33
32
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A321NEO
Các động cơ đang sửa chữa
Số tàu AOG do thiếu động cơ*
*Không tính thời gian lắp + RTS + định kỳ
Tàu | Tình trạng động cơ
A505 | Dk cuối T9 có đủ động cơ: P771373 + P771185 thuê Aercap
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
KB Hiện tại | 14.25 | 13.75 | 15.25 | 15 | 14.5 | 12.25 | 10.75 | 11.75 | 11.5 | 11 | 10.25 | 10
#REF! | 1
Rủi ro tháo động cơ ngoài KH:
Rủi ro tháo do hỏng HPT Blade (A625 S/N P772905 & A621 S/N P771710 BSI Reduced Interval 675 FH/337 FC);
A621 S/N P771710 Ground Stall;
N2 Transient Vibration, HPT Blade, Oil leak, #3DFS worn (all fleet);
Rủi ro cao điểm Hè
Động cơ | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
P771373 | 20/02/2025 | 15/09/2025 | RTS | Lắp cho A505 cùng với động cơ thuê Aercap hoặc PW
P771079 | 15/05/2025 | 12/11/2025 | RTS | 
P771119 | 17/06/2025 | 11/11/2025 | RTS | 
P771463 | 19/06/2025 | 29/12/2025 | RTS | 
P771175 | 08/08/2025 | TBD | RTS | 
P771687 | 21/08/2025 | TBD | RTS | 
P771685 | Sep/2025 | TBD | RTS | 
Kế hoạch RTS
Kế hoạch giữ giờ phục vụ CĐ tết 2026
Swap động cơ A621#2 với A625#1. A621 sẽ dừng giữ 50-70 FC từ đầu Tháng 8, A625 tiếp tục khai thác. Đã thực hiện.
Swap động cơ A618#2 với A619#1. Dự kiến thực hiện cuối tháng 9. A618 giữ giờ đến CĐ tết 2025, A619 khai thác bình thường.

## Slide 34
33
Chart: ĐỘI BAY B787
| Jul-W1 | Jul-W2 | Jul-W3 | Jul-W4 | Aug-W1 | Aug-W2 | Aug-W3 | Aug-W4 | Sep-W1 | Sep-W2 | Sep-W3 | Sep-W4 | Oct-W1 | Oct-W2 | Oct-W3 | Oct-W4 | Nov-W1 | Nov-W2 | Nov-W3 | Novv-W4
B787 Available | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Động cơ dự phòng: Hiện có 956599 đã về SGN
Động cơ on-watch & Hạn chế khai thác:
6 động cơ on-watch 50 – 250FC, trong đó A862 956600 phát hiện hỏng hóc phải tháo trong 10FC, hiện đang xin GE gia hạn.
Rủi ro và công việc trọng điểm 2H 2025:
Các động cơ on-watch có rủi ro tháo sớm. Các động cơ spare sẽ về lần lượt trong tháng 8– 9 tuy nhiên có thể bị delay.
958266 có lịch trả T9/2025 – dự kiến dùng spare đổi với Aercap vào 17/08
Tháo trả 2 spare 956626 & 956933 trong T11-T12, tháo 3 động cơ on-watch đi shop.
Engine SV | Status | Ngày tháo | Ngày sửa xong & Ngày Induction | Ngày về (+7 ngày vc) | KH tháo tiếp theo
956577 | KLM | 24/03/2025 | Induct: 22/07/2025 | T2/2026 | 
956769 | Ship | 08/04/2025 | Induct: 25/08/2025 | T4/2026 | 
956913 | KLM | 11/05/2024 | Induct 24/06/2025 | T2/2026 | 
956638 | KLM | 11/03/2025 | Induct 27/05/2025 | T1/2026 | 
956947 | KLM | 13/11/2024 | Induct 04/03/2025 | 20/09/25 | Tháo đ/c on-watch
956534 | KLM | 15/12/2024 | Induct 15/04/2025 | 21/11/25 | Trả đ/c thuê
958395 | GE | 11/02/2025 | Induct 15/05/2025 | 04/09/25 | Tháo đ/c on-watch
958435 | GE | 18/06/2025 | Induct 30/07/2025 | 12/12/25 | Trả đ/c thuê
958438 | SGN | 20/07/2025 | Induct 18/08/2025 | T1/2026 | Trả đ/c thuê
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY B787
 | ESN | AC | Interval | Remark
1 | 956600 | A862 | Remove 10FC | Đang xin GE extend. Có Spare ở SGN.
2 | 958170 | A863 | 50FC | GE đã cấp DR thêm 50FC.
3 | 958266 | A874 | 100FC | Thay giữa T8 để trả động cơ
4 | 958374 | A861 | 100FC | TBD, phụ thuộc tình trạng spare
5 | 956639 | A865 | 250FC | TBD, phụ thuộc tình trạng soi và spare
6 | 956555 | A862 | 250FC | TBD, phụ thuộc tình trạng soi và spare
ESN | AC | Kế hoạch thay động cơ sắp tới
956600 | A862 | T8. Thay bằng động cơ 956599 đã về (nếu không được extend)
958266 | A874 | 17/08. Thay bằng động cơ 956677 của Aercap để trả động cơ thuê
958170 | A863 | T9: Thay bằng spare 958395 đi shop về đầu T9
958374 | A861 | T10: On-watch, gửi đi sửa chữa
956626 | A871 | T11: trả động cơ thuê
956933 | A872 | T11: trả động cơ thuê

## Slide 35
34
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A350
Động cơ | Status | TAT | Ngày về dự kiến | Kế hoạch sử dụng
21043 | N3 | 257 | 05/08/2025 (tổng TAT delay 57 ngày) | A898 (21268 đến hạn kiểm tra LPT)
21414 | SAESL | 134 | 26/08/2025 (delay 2 ngày so với tuần trước, tổng TAT delay 26 ngày) | A894 (21346 đến hạn kiểm tra LPT)
21137 | N3 | 247 | 07/09/2025 (delay 10 ngày so với tuần trước, tổng TAT delay 68 ngày) | A895 (trống 02 động cơ)
21604 | SAESL | 134 | 10/09/2025 (tổng TAT delay 33 ngày) | A895( trống 02 động cơ)
21048 | N3 | 190 | 08/11/2025 | TBD
21024 | N3 | 190 | 01/12/2025 | TBD
21035 | HAESL | 120 | 02/12/2025 | TBD
21425 | N3 | TBD | 2026 | TBD
21418 | SAESL | TBD | 2026 | TBD
Các động cơ đang sửa chữa/chờ sửa
Số tàu AOG do thiếu động cơ*
*Không tính thời gian lắp + RTS + định kỳ
Tàu | Tình trạng động cơ
A895 | Trống 2 động cơ (đủ vào giữa T9)
Các tàu đang AOG (01 tàu)
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
KB Hiện tại | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 1.75 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Rủi ro động cơ về muộn: Hiện 3 tàu (A898, A894, A895) cần động cơ về thay trong tháng 8 có rủi ro delay rất cao (thực tế đã delay gây ảnh hưởng phải giữ giờ).
Rủi ro tháo động cơ ngoài KH:
  Hỏng HPT Blade (A889#1 21088 100FC và A898#2 21268 25FC);
  Crack IPC (A898#2 21268 và A894#1 21317 phát hiện crack soi tần suất 100FC, A889#1 21088 interval 200FC);
  High Oil Consumption (A887#2 21369); Oil Hiding (A889#2 21034, A888#1 21052)
Rủi ro cao điểm Hè
T8 và T9 tăng thành 02 tàu AOG từ 07/08 do động cơ 21414, 21604, 21137 về muộn.
Động cơ | Vị trí | KH tháo
21268 | A898 | Đầu T8. Còn ~15FC
21346 | A894 | Giữa T8. Còn ~23FC
21317 | A894 | Giữa T9. Còn ~88FC (+thời gian tàu chờ thay 21346)
21170 | A897 | Đầu T9. Còn ~92FC
21368 | A892 | Đầu T10. Còn ~185FC
21369 | A887 | Đầu T11. Còn ~300FC
Các động cơ đến lịch tháo 2025

## Slide 36
ĐỘI BAY ATR72
Kế hoạch tháo Q3-Q4/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | ED0235 | B218#2 | 15-17/07/2025 | Oil Leak, lắp ED0239
2 | ED0206 | B221#1 | 05-07/09/2025 | Hết LLP, giữ trong kho, lắp ED0238
3 | EB0115 | B220#2 | 05-07/09/2025 | Hết LLP, giữ trong kho, lắp ED0206
4 | ED0213 | B220#1 | 20-22/10/2025 | Hết LLP sửa HSI, lắp ED0233
5 | ED0177 | B219#2 | 05-07/11/2025 | Hết LLP sửa OVH, lắp ED0214
6 | ED0321 | B223#2 | 05-07/12/2025 | Tháo trả động cơ thuê, lắp ED0217
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | ED0321 | Willis | 31/12/2025 | Dự kiến trả T12/2025. Do động cơ sửa chữa về muộn.
2 | ED0715 | Willis | 21/12/2025 | Dự kiến gia hạn đến T4/2026
3 | ED0036 | Willis | 09/06/2025 | Dự kiến gia hạn đến T8/2026
No | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng
1 | ED0238 | SEA | 24/01/2025 | 25/09/2025 | B221#1
2 | ED0217 | STA | 20/03/2025 | T12/2025 | B223#2
3 | ED0233 | STA | 26/03/2025 | T11/2025 | B220#1
4 | ED0214 | STA | 21/04/2025 | T10/2025 | B219#2
5 | ED0237 | STA | Aug/2025 | TBD | 
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
ATR AOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR có thể khai thác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6
Nguồn lực tàu
Đã bàn giao cho K6 thuê khô tàu B225 từ 28/06/2025 – 25/10/2025 và gia hạn cho K6 thuê tàu B220 từ T7/2025 đến T11/2025.
Hiện tại B221 không có slot thực hiện check trong tháng 9, động cơ ED0238 delay đến nửa cuối tháng 9  Rủi ro tàu XU238 (B220) dừng đầu tháng 9 do động cơ hết hạn LLP. Tiếp tục phối hợp QLVT, VASCO, K6 về P/A động cơ cho XU238.

## Slide 37
APU S/N | Shop | Induction date | Dự kiến ngày về | Dự kiến dùng cho tàu
P-4541 | HANGDA | 06-Jun-25 | TBD | A620
P-8054 | HONEYWELL | 13-May-25 | 31-Aug-25 | A327
P-4774 | HONEYWELL | 18-Jul-25 | Sep-25 | A325
P-5117 | HONEYWELL | 28-Jul-25 | Sep-25 | A511
P-4752 | HONEYWELL | TBD | TBD | Spare
P-8607 | AMECO | 16-Apr-25 | 16-Aug-25 | A617
P-6347 | AMECO | 15-Jul-25 | 15-Aug-25 | A616
P-4887 | AMECO | 11-Jul-25 | 11-Aug-25 | A625
PWC-Z925603 | PWC | 23-Jun-25 | 23-Sep-25 | A862
P-00391 | LUFTHANSA | 23-May-25 | 10-Aug-25 | A898
P-00116 | LUFTHANSA | TBD | TBD | Spare
Đánh giá:
Đội bay A321: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
Đội bay B787: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
Đội bay A350: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác. Hiện QLVT đã thuê 01 APU spare cho cao điểm hè.
TÌNH TRẠNG SỬA CHỮA APU TẠI SHOP

## Slide 38
Từ 28/07/2025 – 03/08/2025:
Phát sinh trong tuần: NIL.
Đã khắc phục: A867 (thay ASG), A614 – A888 – A870 (Ops test).
APU chờ khắc phục: NIL.
A/C | Issue | Troubleshoot action | Note
NIL | NIL | NIL | APU A321: APU trên các tàu BQDB có thể swap để sử dụng trên tàu khai thác trong trường hợp phát sinh hỏng hóc. APU A350: Hiện có 02 APU đi Shop, 01 APU spare. APU B787: Hiện có 01 APU đi Shop, 01 APU spare cho cao điểm hè. Đề nghị Vaeco cho kiểm tra ngay khi tàu N/S đối với các tàu có hỏng hóc hoặc báo bad smell và cung cấp WO T/S kịp thời. Đã thống nhất quy trình khắc phục APU bad smell. Vaeco ra TI mở ADD “APU Bleed bad smell for Air conditioning”, tổ bay được phép sử dụng APU để khởi động động cơ. Hạn ADD 6 tháng, Vaeco tiếp tục lên lịch T/S. Đã cập nhật nội dung vào FON22/061 R04.
HỎNG HÓC APU TRONG TUẦN

## Slide 39: CÁC TÀU BẢO DƯỠNG
I. A321:
1. A323_SGN_C01+Y01+EA02_01-08/08: On sked
II. A350:
1. A893_HAN_ A09+C01+C02+C04_01-09/08: On sked
2. A895_HAN_ENG1CHG+ENG2CHG+A04-A08+C01+C02+C04+RTS_27/07-15/09: On sked
- ENG#1 Est Avail 28/8, cần build
- ENG #2 Est 10/9,
= > ENG thứ 2 về lệch nhiều ngày so với ENG 1= > Sẽ triển khai lắp U/S ENG lên để thực hiện các Task cân tàu, Jacking, Test TM theo yêu cầu Airbus. Sẽ giảm được TAT khoảng 7 ngày so với KH.
= > Đ/n Ban QLVT, CƯVT cung ứng vật tư đảm bảo tàu có thể ra check theo KH vào 15/9.
III. B787:
Nil
IV. ATR72:
Nil

## Slide 40
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A321
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT FLEET A321 (CẬP NHẬT 01/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Note
1 | A321 NEO AOG do thiếu ENG | 10.75 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | - 2025 có 16 induction slot, 2026: 6 tháng đầu năm mỗi tháng có 2 induction slot - Thuê thêm 1 đông cơ PWEL về đầu tháng 9 thay cho A507 - Swap ENG A621 & A625 từ cuối tháng 7 để giữ giờ ENG A621 khoảng 70CY khai thác cao điểm tết. - Swap A618 vs A619 cuối tháng 9. Dừng đến cuối T1/26 - Swap A512 vs A616 tại thời điểm Y6 => giữ được giờ A512 1 tháng, A616 khai thác + 09/2025: giảm 1 tàu dừng + 10/2025 - 01/2026: giảm 0.5-1.5 tàu dừng
1' | A321 NEO AOG do thiếu ENG (last update to KHPT 01/07) | 10.75 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.75 | 11.75 | 11.50 | 9.50 | Kịch bản: - Dừng giữ giờ 2 ENG A618 (dự kiến hết L/L cuối tháng 10) 1.5 tháng 18/08/25-09/2025, khai thác tháng 10, sau đó dừng từ 11/2025 - 01/26 để khai thác 02/2026-12/03/2026 - Swap ENG P770904/A616 với P771703/A512 (dự kiến hết hạn 02/2026) và giữ giờ 1 tháng 10/2025 để khai thác cao điểm tết 02/2026
2 | A321 CEO AOG do thiếu ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
3 | A321 dừng thực hiện BD | 1.10 | 3.50 | 4.80 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.30 | 
4 | Tổng số tàu A321 Dừng (Do thiếu ENG + BD) | 11.85 | 14.50 | 15.80 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 9.30 | 
5 | Tổng số tàu A321 thực tế có thể khai thác (bao gồm tàu thuê) | 53.75 | 52.50 | 51.20 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 55.40 | 59.70 | Kịch bản: - 2 tàu thuê ướt từ 21/07/25-21/01/26 - 5 tàu thuê khô (12/2025: 2, 01/2026: 1, 02/2026: 1, 05/2026: 1)
6 | Tổng nhu cầu A321 yêu cầu từ KHPT | 53.00 | 50.20 | 50.10 | 50.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 56.00 | 
7 | Tổng số A321 so với nhu cầu của KHPT (7) = (6) - (5) | 0.75 | 2.30 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.40 | 3.70 | 

## Slide 41
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A350/B787
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT A350/B787 (CẬP NHẬT 01/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Note
1 | A350 AOG do thiếu ENG | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | - 08/2025: tăng 0.5 tàu do ENG về muộn, trong đó giai doạn từ 11-25/08 có 3 tàu A350 dừng (KH cũ 2 tàu dừng) - 09/2025: tăng 0.5 tàu do ENG về muộn
1' | A350 AOG do thiếu ENG (last update to KHPT 01/07) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
2 | A350 dừng BD | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | - 07/2025: Giảm 0.2 tàu dừng do lùi Check A894, A898 (chỉ làm gói công việc tối thiểu) và rút ngắt RTS A886 2 ngày, dự kiến hết 03/07 (KH cũ 05/07) - 09/2025: xin NN Y3 A890 (TAT 10 ngày) để giữ nguồn lực do A895 RTS muộn, dự kiến 15/09 (thay KH cũ cuối tháng 8/2025)
3 | A350 Dừng (ENG + BD) (3) = (1) + (2) | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 
4 | A350 thực tế có thể khai thác (4) = 14 - (3) | 12.8 | 11.2 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.8 | 
5 | B787 rủi ro AOG do ENG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | - Rủi ro phát sinh tàu AOG do ENG A863 BSI 50CY.
6 | B787 dừng BD | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | '- 07/2025: Tăng 0.5 tàu do A863 AOG từ 27/06 - 01/08 do va chạm với A338, lùi các định kỳ dưới đây sáng tháng 8 để bay bù A863: + A879: A04 + PIVOT PIN từ 25-28/07 (xin NN làm gói MIN WS tháng 08) + A872: A04 từ 29-30/07 (xin NN làm gói MIN WS tháng 08) + A864: A06 từ 31/07-03/08 (xin NN làm gói MIN WS tháng 08). - 09/2025: tăng 0.3 tàu do bổ sung sơn cánh A871 - 10-11/2025: tăng 1.3-1.4 tàu do dồn dịch lịch từ tháng 07/2025 và thực hiện AD US-2025-06-13 “Floor Beam Fiting Inspection” deadline: 08/12/2027 trong check Y6 A872/A873/A879, Y3 A871
7 | B787 Dừng (ENG + BD) (7) = (5) + (6) | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 
8 | B787 thực tế có thể khai thác | 15.8 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.8 | 
9 | A350/B787 dừng ( ENG + BD) (9) = (3) + (7) | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 
10 | A350/B787 thực tế có thể khai thác (10) = (8) + (4) | 28.6 | 27.2 | 26.2 | 26.6 | 26.7 | 27.5 | 28.5 | 30.6 | 
11 | Tổng nhu cầu A350/B787 yêu cầu từ KHPT | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 
12 | A350/B787 so với nhu cầu của KHPT (12) = (11) - (10) | -1.4 | -1.8 | -0.8 | -0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 

## Slide 42
HỎNG HÓC CABIN ẢNH HƯỞNG KHAI THÁC VÀ PTVT – TUẦN 31
Galley:
Boiler: hỏng 03ea, khắc phục 02ea, tồn 01ea
Hỏng hóc wine chiller: hỏng 19a, khắc phục 03ea, tồn hỏng 16ea. Tiến độ sửa chữa tại shop
  Chiller B787: 09 ADD; 04RO chưa có EDD,
  Chiller A350: 07 ADD; 05 RO, chưa có EDD
  => KT tiếp tục claim Collins support FOC loan chiller khắc phục hỏng hóc on-wing
Hỏng hóc oven: hỏng hóc 20ea, khắc phục 04ea, tồn 16ea
  Oven Safran A350A: còn hỏng 13ea (trong tuần khắc phục 02 oven). Oven tàu A350A hỏng nhiều, obsolete . Tuần 32 dự kiến 02 oven sửa chữa về
  + Giải pháp KT: Safran phương án retrofit – T10/2025. KT viết thư cấp cap claim Safran tìm giải pháp sửa chữa và sớm triển khai retrofit.
  + Quy trình sử dụng: đã triển khai ĐTV thực hiện quy trình: warm up 5 phút trước khi sử dụng Oven (khuyến cáo mới từ Safran)
  Oven A321 tàu A35X: còn hỏng 3 oven (02 oven đã khắc phục trong tuần) => hỏng hóc được kiểm soát; QLVT đã mua used part/new part (có SB nâng cấp) khắc phục hỏng hóc
IFE: Thales SVDU (A350/B787): replaced 3348/3478 SVDU (còn 130 INOP SVDU). Trong tuần 30: hỏng mới 55 ea, khắc phục 58ea.
=> Hỏng hóc tăng trở lại các khối pre-mod intermittent => Vật tư quay vòng it (130 ea) => cần cân đối vật tư khắc phục hỏng hóc và chuẩn bị RTS A895 (đang thiếu 150 SVDU).
LAV:
Toilet Assy: hỏng 04 ea, khắc phục 02ea, tồn 02ea
Faucet Assy: hỏng 06ea, khắc phục 03ea, tồn 03ea
Basin: hỏng 01ea, khắc phục 00ea, tồn 01ea
ADD ảnh hưởng dịch vụ tuần 31: Tổng 281 (tăng 6% so với tuần 30), khắc phục 112 ADD => tồn đọng 168 ADD (giảm 1 % tuần 30).
Hỏng hóc Ghế thuộc diện cắt khách tuần 31
Ghế C: hỏng 04, khắc phục 02, tồn 02.
Ghế Y: hỏng 12 đã khắc phục 09, tồn 03.

## Slide 43: NHÂN NHƯỢNG TRONG TUẦN
Chart: Số nhân nhượng theo tuần
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
This week | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9
BẢNG TỔNG HỢP VÀ THEO DÕI NHÂN NHƯỢNG - VIETNAM AIRLINES |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Concession No. | Type | Reg | Description | Issued By | Issued Date | ADD/CHK/Task No | Status
1 | 893 -05/25 | TASK | A893 | Due to impacts on the operation schedule, schedule of AMP task 321100-00M04-01 “Main landing gear functional check of MLG Torque links for excessive play” needs to be extended | SQD | 31-Jul-2025 | TASK | OPEN
2 | 879-11/25 | Check | A879 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group AMP tasks check A04 for VN-A879 needs to be extended. List of tasks attached except mandatory tasks: AD, CMR, AWL, LLP, SCI (ALI, CDCCL). | SQD | 28-Jul-2025 | Check | OPEN
3 | 879-12/25 | Check | A879 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group CMP tasks check A04 for VN-A879 needs to be extended. | SQD | 28-Jul-2025 | Check | OPEN
4 | 872-08/25 | Check | A872 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group AMP tasks check A04 for VN-A872 needs to be extended. List of tasks attached except mandatory tasks: AD, CMR, AWL, LLP, SCI (ALI, CDCCL) | SQD | 29-Jul-2025 | Check | OPEN
5 | 872-09/25 | Check | A872 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group CMP tasks check A04 for VN-A872 needs to be extended. | SQD | 30-Jul-2025 | Check | OPEN
6 | 864-09/25 | Check | A864 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group AMP tasks check A06 for VN-A864 needs to be extended. List of tasks attached except mandatory tasks: AD, CMR, AWL, LLP, SCI (ALI, CDCCL). | SQD | 1-Aug-2025 | Check | OPEN
7 | 864-10/25 | ADD | A864 | ADD B1326: STS LIDQUID COOLING R PUMP 1 RAISED PER MEL 21-81-05 REV 09 CAT C. DEADLINE: 03/08/2025. | SQD | 2-Aug-2025 | ADD B1326 | 
8 | 868-03/25 | ADD | A868 | ADD B1185 RAISED: STS “EQUIP SUPPLY AFT FAN 2”, PER MEL 21-27-26, REV 09, CAT C, DEADLINE: 30/07/2025 | SQD | 30-Jul-2025 | ADD B1185 | 
9 | 864-08/25 | ADD | A864 | ADD B1323 RAISED SEAT BELT SIGN 29DEF INOP REF MEL 33-2401A, CATC, EXP: 30-JUL-2025 | SQD | 29-Jul-2025 | ADD B1323 | 

## Slide 44: Giờ bay trung bình trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 246:15 | 160 | 1:32
A321 | A321 CEO | 138.68 | 1792 | 1:51
 | A321 NEO | 840:40 | 400 | 2:06
A350 | 35A | 395:00 | 118 | 3:20
 | 35B | 980:55 | 144 | 6:48
B787 | 78A | 789:20 | 121 | 6:31
 | 78B | 299:30 | 96 | 3:07
 | 78C | 489:55 | 145 | 3:22
ATR | ATR | 209:20 | 198 | 1:03
Next Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 248:45 | 167 | 1:29
A321 | A321 CEO | 133.57 | 1698 | 1:53
 | A321 NEO | 861:05 | 391 | 2:12
A350 | 35A | 434:50 | 114 | 3:48
 | 35B | 840:30 | 121 | 6:56
B787 | 78A | 817:00 | 127 | 6:25
 | 78B | 293:25 | 89 | 3:17
 | 78C | 500:25 | 145 | 3:27
ATR | ATR | 244:05 | 228 | 1:04
Chart: Trung bình giờ bay các đội tàu
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | 35A | 35B | 78A | 78B | 78C | ATR
This Week | 0.064128 | 0.077389 | 0.087569 | 0.13948 | 0.28383 | 0.27181 | 0.12999 | 0.14078 | 0.044052
Next Week | 0.062063 | 0.078661 | 0.091761 | 0.15893 | 0.28943 | 0.26804 | 0.13737 | 0.1438 | 0.044606

## Slide 45: Số chuyến bay theo ngày trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 28-Jul | 29-Jul | 30-Jul | 31-Jul | 1-Aug | 2-Aug | 3-Aug | Avg.
A320 NEO | 7.33 | 8.67 | 8.00 | 6.67 | 7.33 | 8.00 | 7.33 | 7.62
A321 CEO | 6.49 | 6.74 | 6.54 | 6.77 | 6.51 | 6.18 | 6.72 | 6.56
A321 NEO | 6.30 | 5.90 | 5.10 | 6.00 | 5.70 | 5.30 | 5.70 | 5.71
A350 | 3.15 | 2.85 | 2.77 | 2.85 | 2.85 | 3.15 | 2.54 | 2.88
B787 | 2.71 | 2.82 | 3.12 | 3.35 | 3.18 | 2.76 | 3.35 | 3.04
ATR72 | 6.75 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | 7.07
Next Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 4-Aug | 5-Aug | 6-Aug | 7-Aug | 8-Aug | 9-Aug | 10-Aug | Avg.
A320 NEO | 7.33 | 8.00 | 7.33 | 8.00 | 8.00 | 8.67 | 8.33 | 7.95
A321 CEO | 6.43 | 6.30 | 6.32 | 6.65 | 6.81 | 6.59 | 6.78 | 6.56
A321 NEO | 6.56 | 6.00 | 5.78 | 6.11 | 5.78 | 6.00 | 7.22 | 6.21
A350 | 2.31 | 2.54 | 2.54 | 2.31 | 2.85 | 2.92 | 2.62 | 2.58
B787 | 3.18 | 2.82 | 3.29 | 3.00 | 3.18 | 2.94 | 2.82 | 3.03
ATR72 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.14
Chart: Số chuyến bay trung bình theo ngày của các Fleet tàu bay trong tuần
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | A350 | B787 | ATR72
This Week | 7.619 | 6.5641 | 5.7143 | 2.8791 | 3.042 | 7.0714
Next Week | 7.9524 | 6.556 | 6.2063 | 2.5824 | 3.0336 | 8.1429

## Slide 46: Số chuyến bay khai thác theo ngày
Chart: 
| 45866 | 45867 | 45868 | 45869 | 45870 | 45871 | 45872 | 45873 | 45874 | 45875 | 45876 | 45877 | 45878 | 45879 | 45880 | 45881 | 45882 | 45883 | 45884 | 45885 | 45886 | 45887 | 45888 | 45889 | 45890 | 45891 | 45892 | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 | 45899 | 45900
 | 489 | 489 | 479 | 494 | 488 | 479 | 504 | 478 | 474 | 478 | 477 | 499 | 484 | 509 | 487 | 474 | 489 | 476 | 504 | 504 | 503 | 446 | 442 | 436 | 447 | 458 | 462 | 468 | 456 | 464 | 463 | 472 | 487 | 502 | 480

## Slide 47: A321
Tình trạng vật tư cho hỏng hóc trên đội bay
Tàu AOG: NIL
Tình hình tàu check:
  A323: C01+Y01+EA02 (01/08-08/08): không có phát sinh vật tư
Hỏng hóc ảnh hưởng khai thác:
  A356 hỏng ELT PN S1823502-03: vật tư đã nhập kho
Hỏng hóc B defect hết hạn trong 10 ngày:

## Slide 48: A321
Tình trạng đơn hàng Pooling: 51 đơn hàng quá hạn trong tổng số 92 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: 24 overdue orders / total 39 orders
Đơn hàng cho Defect: 19 overdue orders / total 23 orders
Đơn hàng cho Hardtime/Softtime: 08 overdue orders / total 30 orders

## Slide 49: A321 CÁC VẬT TƯ VƯỚNG MẮC
1. Danh mục ngoài pool: có 01 mục thiếu dự phòng so với yêu cầu:
- Starter Duct NEO: hiện đã dùng các thiết bị dự phòng cho tàu NEO bảo quản, có thể rob từ engine dự phòng hoặc tàu bảo quản khi cần gấp
2. Danh mục pool: có 21 mục thiếu dự phòng so với yêu cầu như sau:
- 02 mục có stock alternate (EEC NEO, Primary heat exchanger)
- 10 mới bị dùng cho tàu khai thác: sẽ về trước 30/07 (ACC VALVE NEO, SSTU, Sensor Delta Pressure, PRV và HPV CEO...)
- 04 mục không có mức kho MBK (SSU captain, IPCV NEO, Valve Surge control, EIU NEO)
- 05 mục khó khăn trong việc cung ứng như sau:
+ Motor Converter: OEM Safran không có stock, leadtime dài (tháng 8/25)
+ IFPC PUMP NEO: OEM Collins thiếu PTVT sửa chữa
+ Skin Outlet Valve: VSTEA thiếu PTVT sửa chữa
+ Travel limitation unit: mới dùng cho tàu bị sự cố A338, đang làm việc với ST

## Slide 50: TÌNH TRẠNG APU LRU A321
it | Part number | Description | MBK level | status
1 | 106-1-1100-02 | ACTUATOR-APU | 1 | stock 1ea
2 | 160494-1 | OIL COOLER |  | stock 2ea
3 | 2704506-2 | MOTOR STARTER | 2 | stock NIL, 10/08 có 1ea (Vật tư có nguồn cung ứng khó khăn)
4 | 3291238-2 | VALVE-SURGE CONTROL |  | stock NIL, không có mức kho dự phòng
5 | 3291432-1 | LOAD CONTROL VALVE | 1 | stock 1ea
6 | 3616140-10 | FAN ASSY-OIL COOLING |  | stock 1ea
7 | 3876287-1 | DATA MEMORY MODULE | 1 | stock 1ea
8 | 3886188-3 | IGV ACTUATOR APU131-9A | 1 | stock 2ea
9 | 3888058-5 | EXCITER | 2 | stock 1ea
10 | 3888394-221205 | ECB | 1 | stock 3ea
11 | 4131020-4 | LUBE MODULE |  | stock 1ea
12 | 441921-5 | CONTROL FUEL UNIT | 1 | stock 1ea
13 | BA03604 | GENERATOR-APU | 1 | 15/08 có 2ea (Vật tư có nguồn cung ứng khó khăn)
14 | 3860864-1 | CLUTCH ASSY | 1 | stock 1ea

## Slide 51: B787
Tình trạng đơn hàng Pooling: 16 đơn hàng quá hạn trong tổng số 28 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: overdue 14 LO / total 20 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): overdue 2 EO / total 8 EO

## Slide 52: B787
STT | Tên thiết bị | P/N | Lưu ý | Tình trạng
1 | FMU | 7000546H14 | Hỏng hóc gây APU INOP. | Không có hỏng hóc. 01ea in stock + 01 in Vip Kit, 01ea giáo SGN 06/08..
2 | Chiller | 600-2 | Hiện cả fleet B787 có 04 hỏng hóc. | - 03ea RO mới vào shop chưa có EDD. - 02ea RO vào shop trong tuần 32.
3 | VFSG | 7001330H04 | Nếu phát sinh hỏng hóc sẽ chỉ mở được 03 ngày. | 01ea in stock + 01ea lấp đầy chưa có EDD..
4 | CMSC | 7000045H03 | Hỏng hóc nhiều tại vị trí CAC chưa được làm nâng cấp lên H04 (dự kiến SB có trong tháng 9) | 01ea in stock.

## Slide 53: B787
Một số PTVT cần lưu ý:
PTVT thay nhiều: VFSG, CMSC, NSG, CAC, GWIV.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:.
• A863 - LAV DOOR 3L INOP LOCK CLOSE: mới đặt hàng Toilet Assembly ngày 03/08, chờ KLM cập nhật.
• A864 - SEAT BELT SIGN 29DEF INOP: khắc phục trong định kì.
• A874 - ELEC GEN SYS APU L: ASG giao SGN 02/08.

## Slide 54: A350
Tình trạng đơn hàng Pooling: 44 đơn hàng quá hạn trong tổng số 85 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho OSS: 14 overdue LO / total 16 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): 30 overdue EO / total 69 EO
Tình trạng đơn hàng pool trong 4 tuần gần nhất:

## Slide 55: A350
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Spoiler Servo control FCRM | CA67003-018/020/025 CA71323-016 / -015 | Hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | - Spoiler Servo: 01 lấp đầy chưa có EDD. - FCRM: 01ea giao HAN 04/08.
2 | Chiller | 688-6/688-6-00-100 | Hiện cần 14ea (12 hỏng hóc + 02 cho tàu bảo quản). | - NIL stock - 07RO: + 01ea giao HAN 04/08 + 02ea EDD 11/08. + 03ea EDD 22/09..
3 | EDP | 53098-06 | Hỏng hóc phát sinh sẽ phải cắt tải, tiềm ẩn AOG. Vẫn hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | + 05ea in stock (trong đó 04ea là của tàu BQ A895).
4 | VCRU, Motor Controller |  | Hỏng hóc ảnh hưởng đến hệ thống chiller của tàu bay. TAT sửa chữa tại shop Honeywell rất dài (vẫn chưa được cải thiện) dẫn đến việc cung ứng hàng của Airbus rất chậm. | Nhiều tàu A350 có mssg VCRU và controller. 01ea VCRU in stock
5 | Oven Safran | X200100 | + Hỏng hóc ảnh hưởng chất lượng dịch vụ. TAT ở shop rất dài do thiếu hụt sub part sửa chữa (PMSD). Độ tin cậy kém nên hỏng hóc rất nhiều. | Hiện đang có 15ea hỏng hóc, Safran dự kiến cuối tuần 32 release 03ea.
6 | Starter | 1714214A | + Hỏng nhiều trên fleet A350 và rất nhiều quote BER repair, nguồn hàng từ OEM Collins không có sẵn, tàu BQ đã bị rob hết nhưng cũng không đủ. | Hiện cần 02ea cho tàu BQ A895. + 03ea PO EDD 2026. + 03 RO: 01ea về HAN 05/08, 01ea đang xin phê duyệt sửa chữa BER, 01ea đang đến shop..

## Slide 56: A350
Một số PTVT cần lưu ý:
+ Một số thiết bị pooling của OEM Honeywell liên quan hệ thống Chiller (VCRU, Motor Controler) TAT vẫn rất dài.
Hỏng hóc hệ thống flight control vẫn nhiều.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:
• A886, A887, A888, A890, A892, A896 - CHILLER SYS INOP: đặt hàng VCRU hiện chỉ có 01ea in stock..
• A889 - ADR #1 INOP: đã có Probe.

## Slide 57: ATR
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Blade Propeller | R815505-6/-9 | For Major Inspection | 06EA: STK SGN 02RO: SCRAP
2 | Hub Propeller | 815470-2 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN 01PO: Chưa có EDD
3 | Actuator Propeller | 815585-7 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN
4 | End Wing-Left | S5741212100810 S5741212100910 |  | P/N S5741212100810: STK = 0 01EA: STK SGN P/N S5741212100910
5 | P.E.C | 816332-5-401 |  | 02EA: STK SGN
6 | MLG Shock Absorber | D23188000-6B | Hyd Leak | RO R4580325: EST 30/09
7 | ACM | 2205120-4 | Cabin Hot | 05RO: chưa có EDD do thiếu PTVT thay thế. Trong đó có 4 warranty order bị từ chối bảo hành do bị oil and carbon contamination 01LO: thuê từ ngày 30/6 (min. 3 tháng)

## Slide 58: Phanh, bánh lốp cho các đội bay
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Giải pháp và kiến nghị
1. | Lốp cho các đội bay |  | Lốp các loại đủ dự phòng. | -Ban QLVT tiếp tục thúc đẩy lốp về dự phòng cho cao điểm hè 2025
2. | Phanh cho Đội bay B787 | C20648000 | 05ea in stock 01ea Vip kit + 01ea FAK Nga. | - Ban QLVT đang làm việc với Safran thúc đẩy các cụm phanh đang sửa chữa về. - Tần suất thay phanh B787 đang gia tăng, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt những
3. | Phanh Đội bay A350 | 2-1756-1 | 03ea in stock. Dự kiến tuần 32 VSTEA xuất xưởng thêm 03 ea. | - Tần suất thay phanh A350 đang gia tăng rất nhanh, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt.
4. | Phanh đội Bay A321 | C20534100 | 04ea in stock. trong tuần 32 dự kiến sẽ có thêm 05ea. | - Ban QLVT đang tiếp tục thúc đẩy các heat sink A321 về để phục vụ bảo dưỡng phanh A321. - Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch làm stagger phanh A321 tránh việc thay phanh hàng loạt.

## Slide 59: Động cơ
- Đội bay A350:
• Số lượng dự phòng: 03ea (thuê dài hạn) & 03 động cơ thuê ngắn hạn + 01 động cơ new (giao HAN 22/01).
• Số lượng trong kho: 01ea (ENG 21136)
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa: 06ea (04 động cơ 21043 và 21137, 21048, 21024 sửa tại N3 và 02 tại SEASL 21414 và 21604). 02 động cơ 21425 sẽ gửi N3 và 21035 gửi HAESL tháng 7/2025
01 ENG 21043 tại N3 dự kiến giao Vaeco 05Aug.
01 ENG 21137 pickup 01Sep tại N3 dự kiến giao Vaeco 10Sep.
01 ENG 21414 giao 24Aug tại SIN giao Vaeco 05Sep.
- Đội bay B787:
• Số lượng dự phòng: 10ea (2 sở hữu, 2 dài hạn và 6 ngắn hạn) đã ký thêm 01 hđ thuê đc Mar/2025 với Aercap.
• Số lượng trong kho: 01ea in stock (ENG 956599)
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa:
05 động cơ ở KLM shop: 956947, 956534, 956913, 956638, 956577.
02 động cơ ở tại GE shop trong đó 01 động cơ 959395 đang sửa tại GE shop dự kiến xong cuối tháng 8/2025.
• Thuê động cơ đáp ứng KH sửa 2024-2025: B787 có 04 dự phòng và đang thuê 06 của Aercap (956933; 958266 và 958934 958966 và 956626, 956980) trong đó 956980 mới thuê do 01 đc trên A868 phải tháo đầu tháng 4/2025

## Slide 60: Động cơ
- Đội bay A321 Ceo:
• Số lượng dự phòng: 13 (3 sở hữu, 10 thuê ngắn hạn)
• Số lượng trong kho: NIL
• Số lượng động cơ đang sửa tại shop:09ea
• Động cơ chờ chuyển đi shop: V16570
• Số lượng động cơ đang cho K6 thuê: 01ea (V12505) - dự kiến trả cuối tháng 8/2025
• Động cơ thuê tháo trả : V10533 (đã tháo 29/6, đã hoàn thiện tại VAECO, Willis đã nhận, đang hoàn thiện thủ tục)
- Vướng mắc:
+ Danh mục missing part list của động cơ sửa chữa về
- Giải pháp:
+ Thúc đẩy việc sửa chữa động cơ tại shop
+ Làm việc với Ban KT về KH động cơ về, tháo trả.

## Slide 61
- Đội bay A321 Neo:
• Số lượng dự phòng: 05ea (2 sở hữu (đang SLB), 2 dài hạn và 01 thuê ngắn hạn thuê của PW).
• Số lượng trong kho: NIL.
• Số lượng động cơ sửa chữa: có 6 động cơ đang sửa (04 tại ESA và 01 tại IHI, 01 tại MTU-H) - Đang làm việc với shop, không có indution slot vào tháng 7
• Đã kí HĐ thuê thêm 2 động cơ - AerCap đã có engine GTF PW1127G-JM sẽ ready vào tháng 9 - ELFC có 02 engine GTF PW1127G-JM sẽ ready vào tháng 9 -10 - ALC có 02 engine GTF PW11333GA-JM sẽ ready vào tháng 10
Vướng mắc:
+ TAT tại shop kéo dài, hiện do shop quá tải các động cơ tháo cung phải đợi slot lên đến 200 ngày.
+ Các động cơ A321 NEO tháo đi sửa trước đây không có đc lắp lên, khi tháo trả đc thuê thiếu nhiều LRUs đang đi cùng đc sửa. + Khoảng thời gian cao điểm nghỉ lễ, thiếu hụt phụ tùng vật liệu, sự gia tăng các lỗi Rejection trong kiểm tra sau thử nghiệm.
+ PTVT thiếu hụt, đặc biệt là khác khối AP51
Giải pháp:
+ Thúc đẩy động cơ sửa chữa tại shop.
+ Tổ chức họp và tìm giải pháp với Ban KT, VAECO với danh mục MPL đc tháo khi gửi đi sửa.

## Slide 62
- Đội bay ATR:
• Số lượng dự phòng - 06 gồm 03 ENG sở hữu, 03 ENG thuê ngắn hạn: (ED0321) (ED0036) (ED0715).
• ED0238 đang sửa tại shop PWC tại SING.
• ED0237, ED0217, ED0233, ED0214 đang sửa tại SA..
• Vướng mắc/ Khó khăn:
+ Các shop vẫn đang gặp trình trạng thiếu part, dẫn đến TAT bị kéo dài tại cả 02 shop.
+ Lịch release ED0238 tại PWC delay từ cuối tháng 8/2025 sang giữa tháng 09/2025 (đang sửa AOG)
+ Lịch release ED0214 tại SA delay sang đầu tháng 10/2025. (đang sửa AOG).
TAT StandardAero: 250 ngày
TAT PWC: 240 ngày
• Giải pháp:
+ Tiếp tục theo sát các động cơ đang sửa chữa tại PWC và StandardAero.

## Slide 63: Kế hoạch động cơ
A350: NIL stock.
+ ENG 21043 tại N3 dự kiến giao Vaeco 05Aug.
+ ENG 21414 tại SEASL dự kiến giao 05Sep.
+ ENG 21137 tại N3 dự kiến giao Vaeco 10Sep.
B787: 01ea in stock (ENG 965599).
+ ENG 958395 dự kiến giao 30/Aug về SGN ngày 15/Sep
A321 CEO :
+ Động cơ về trong tháng 8: V16517 (27/8), V16694 (21/8).
A321 NEO:
+ Động cơ thuê mới P771185 (AERCAP) ETA VAECO Han 28-30/09.
+ Động cơ thuê mới P771346 (PWEL) ETA VAECO Han trong tuần đầu tháng 9. + P771373 ETA VAECO Han 23/9. + P771119 ETA VAECO Han 11/11.
+ P771079 ETA VAECO Han 12/11.
+ P771463 ETA VAECO Han 29/12.
ATR: NIL stock.
+ ED0238 sửa chữa tại PWC: dk release giữa tháng 9/2025. (đang sửa AOG)
+ ED0214 sửa chữa tại StandardAero: dk release 01/10/2025. (đang sửa AOG)

## Slide 64: APU
APU A321
+ STK: 01 in stock
APU A350
+ STK: 01 (P-00113)
+ 01 APU đang sửa chữa:
P-00391: waiting for returning shipment.
APU B787
+ STK: 01ea stock SGN.
+ 01 APU đang sửa tại shop chưa có dk về

## Slide 65
THANK YOU