## Slide 1: BÁO CÁO KỸ THUẬT (Tuần 32: 04/08/2025 – 10/08/2025)

## Slide 2: TỔNG HỢP AOG, DELAY VÀ GTB/ATB/DIV
Chart: Thống kê GTB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
This week | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
Chart: AOG
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
This week | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4
Chart: Thống kê ATB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
This week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Delay
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14
This week | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 10

## Slide 3: ATB/GTB COMPARISON
Chart: ATB Comparison
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ATB in 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
ATB in 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Chart: GTB Comparison
GTB in 2024 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1
GTB in 2025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4

## Slide 4: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 01 ATB: 00 GTB: 03 DIV: 00
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A334 | DAD | VN113 | DAD-SGN | 10:00 10/08/2025 | OGTB | F/CTL : FLAP/SLAT SYS #1 FAULT, C/O RESET BUT NIL HELP , A/C GROUND TURN BACK. | REF TSM 27-51-00-810-805A (REV825) PERFORMED SWAP SFCC #1 AND SFCC #2 THEN TEST SLAT FLAP SYS I.A.W AMM 27-51-34-000/400-001 AND AMM 27-54-00-710-002 FOUND NML . - ADD B2604 IS RAISED SFCC #2 SLAT CHANNEL INOP I.A.W MEL 27-81-01A (REV JUN/25) AND C/O MAINT FOUND SATIS SWAP SFCC #1 AND SFCC #2 AND ADD B2604 IS RAISED EVENT CLOSED TD : 91 MINS, ATC: 04 MINS | 27-50 | Lịch sử tàu A334 ngày 9/8 đã có cảnh báo tương tự nên Vaeco đã thay khối SFCC trong kho lên để clear msg. Đến sáng 10/8, tiếp tục xuất hiện cảnh báo trở lại. Khối SFCC 1 lắp trên A334 ngày 09/08 có TSN hơn 24k FH, trước đó đã gửi đi shop sửa chữa vào T9/2024 với cùng cảnh báo tương tự như lần này. Tại shop chỉ thực hiện thực hiện test NFF, khối được release theo dạng tested. Do đó có thể đánh giá khối này bị hỏng hóc lặp lại sau khi đi shop về. Ngoài ra khối SFCC 2 swap sang vị trí 1 trong ngày 10/8 cũng là khối đi shop về test NFF với cùng cảnh báo tương tự và đã lắp trên A334 từ tháng 03/2025 nên có khả năng cũng sẽ gây hỏng hóc lặp lại. Ban KT sẽ làm việc thêm với Ban QLVT về trường hợp này
A397 | FUK | VN357 | FUK-HAN | 08:40 04/08/2025 | OGTB | DURING PUSH BACK CAPT REPORT AUTO THRUST FAULT, CAPT DECIDE RETURN TO GATE FOR T/S | DURING TURN BACK, MESG DISAPPEAR, CHECK ALL NORMAL. A/C CONTINUE TO FLIGHT |  | Lỗi có thể do yếu tố con người. Capt phối hợp thợ máy reset thành công (không mở cửa tàu bay), tàu tiếp tục khai thác. Theo ISI 22.30.00005, msg Auto Thrust xuất hiện ở phase 2 có thể A/THR đã được cài trc khi nổ máy động cơ (có thể thợ máy hoặc phi công cài) nên sau khi nổ máy hệ thống sẽ tự động disengage A/THR theo cơ chế bảo vệ. Trường hợp tương tự gần nhất là vào t8/2024 gây GTB (Airbus kết luận A/THR đã được cài trc khi nổ máy theo dữ liệu QAR).

## Slide 5: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 01 ATB: 00 GTB: 03 DIV: 00
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A357 | TPE | VN579 | TPE-HAN | 06:30 04/08/2025 | OGTB | A357 RTG DUE TO CAPT REPORT RH WING TANK OVERFLOW DURING TAXI | REF TSM CI C/O -DO OPERATIONAL TEST OF THE MAIN TRANSFER SYSTEM -DO FUNCTIONAL (BITE) TEST OF THE FUEL LEVEL SENSING SYSTEM (FLSS) RESET TEST SATIS EVENT CLOSED | 28-26 | Hiện đang yêu cầu AIB phân tích dữ liệu DFDR để xác định có sự nhầm lẫn do chuyển chế độ nạp dầu từ AUTO sang MAN hay không do tàu về đã thực hiện test và không phát hiện bất thường
A864 | SGN | VN31 | SGN-FRA | 00:00 04/08/2025 | RTG | A/C REJECT TAKE OFF DUE TO CAPT INFOR A/C HAS DEFECT AFT E/E ACCESS PANEL DOOR OPEN WITH EICAS, CAPT DECIDED RTG FOR T/S ( CALL VHF). | FINAL ACTION: C/O INSPECTION AND TEST AFT EE ACCESS DOOR SATIS. EICAS MSG GONE. A/C SERVICEABLE. TOTAL DELAY: 68 MINS, TECH DELAY: 20 MINS | 52-40 | Thực hiện kiểm tra không thấy bất thường; Ngày 05/8, thực hiện thêm các bước inspect theo FIM task không có bất thường. Tàu vẫn thay Sensor đề phòng OI. Tháng 7/2024, tàu cũng bị tương tự ở AFT EE door, kiểm tra cũng không phát hiện bất thường và cũng thay sensor để đề phòng OI. VAE đang thực hiện download FDR date để gửi BOE phân tích cũng như xem xét về hỏng hóc này. Thống kê ĐTC với cửa E/E: A864 tháng 8/2025 thay sensor Aft E/E A863 tháng 5/2025 thay sensor FWD E/E A864 tháng 7/2024 thay sensor cho AFT E/E A864 Tháng 9/2016 thay sensor cho FWD E/E. A869 Tháng 12/2016 thay sensor cho AFT E/E: Boe hiện không có issue liên quan đến sensor này

## Slide 6: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
AOG: 02
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A332 | 01:25 10/08/2025 | 10/08/2025 16:30 | HAN | DURING C/O TERMINAL CHECK FOUND TWO HOLES ON THE FWD CARGO DOOR | ROB the FWD CARGO DOOR FROM A506 TO INSTALL, EVENT CLOSED | 52-00 | Nguyên nhân là do hook cửa bị gãy trụ giữ, bật ra đâm vào làm thủng tấm vách. Hiện tượng này trước đây chưa từng xảy ra, nguyên nhân có thể do vật liệu hoạt động lâu nên bị gãy. AIB cũng không có topic nào liên quan đến hiện tượng này. Tiếp tục theo dõi thêm
A338 | 15:40 07/08/2025 | 05:30 08/08/2025 | HAN | T/X FOUND CAPT’ WINDSHIELD CRACK | ACTION: C/O REPLACED L WINDSHIELD -> SATIS. ADD B1605 RAISED FOR L/H WINDSHIELD SEALANT COVERED BY HI-SPEED TAPE DUE TO CURE TIME NOT ENOUGHT DEADLINE 08/08/2025. HI- SPEED TAPE CONDITION CHECK BEFORE EACH FLIGHT. | 56-11 | Theo đánh giá của AIB, một số trường hợp dù không có cảnh báo hoặc không có defer thì kính vẫn có thể tự nứt. Đây là vấn đề liên quan đến ageing và không có biện pháp phòng ngừa. Hiện vẫn đang triển khai kiểm tra và tầm soát các trường hợp kính bị delamination để lên KH tháo sớm trước khi bị nứt kính
AOG: 02 Delay: 06 RTO/ATB/GTB/DIV: 03 GTB

## Slide 7: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A334 | 10:00 10/08/2025 | DAD | 91 | VN113 | DAD-SGN | F/CTL : FLAP/SLAT SYS #1 FAULT, C/O RESET BUT NIL HELP , A/C GROUND TURN BACK. | REF TSM 27-51-00-810-805A (REV825) PERFORMED SWAP SFCC #1 AND SFCC #2 THEN TEST SLAT FLAP SYS I.A.W AMM 27-51-34-000/400-001 AND AMM 27-54-00-710-002 FOUND NML . - ADD B2604 IS RAISED SFCC #2 SLAT CHANNEL INOP I.A.W MEL 27-81-01A (REV JUN/25) AND C/O MAINT FOUND SATIS SWAP SFCC #1 AND SFCC #2 AND ADD B2604 IS RAISED EVENT CLOSED TD : 91 MINS, ATC: 04 MINS | 27-50 | Lịch sử tàu A334 ngày 9/8 đã có cảnh báo tương tự nên Vaeco đã thay khối SFCC trong kho lên để clear msg. Đến sáng 10/8, tiếp tục xuất hiện cảnh báo trở lại. Khối SFCC 1 lắp trên A334 ngày 09/08 có TSN hơn 24k FH, trước đó đã gửi đi shop sửa chữa vào T9/2024 với cùng cảnh báo tương tự như lần này. Tại shop chỉ thực hiện thực hiện test NFF, khối được release theo dạng tested. Do đó có thể đánh giá khối này bị hỏng hóc lặp lại sau khi đi shop về. Ngoài ra khối SFCC 2 swap sang vị trí 1 trong ngày 10/8 cũng là khối đi shop về test NFF với cùng cảnh báo tương tự và đã lắp trên A334 từ tháng 03/2025 nên có khả năng cũng sẽ gây hỏng hóc lặp lại. Ban KT sẽ làm việc thêm với Ban QLVT về trường hợp này
A338 | 15:40 07/08/2025 | HAN | 30 | VN1552 | HAN-SAI | T/X FOUND CAPT’ WINDSHIELD CRACK | ACTION: C/O REPLACED L WINDSHIELD -> SATIS. ADD B1605 RAISED FOR L/H WINDSHIELD SEALANT COVERED BY HI-SPEED TAPE DUE TO CURE TIME NOT ENOUGHT DEADLINE 08/08/2025. HI- SPEED TAPE CONDITION CHECK BEFORE EACH FLIGHT. | 56-11 | Theo đánh giá của AIB, một số trường hợp dù không có cảnh báo hoặc không có defer thì kính vẫn có thể tự nứt. Đây là vấn đề liên quan đến ageing và không có biện pháp phòng ngừa. Hiện vẫn đang triển khai kiểm tra và tầm soát các trường hợp kính bị delamination để lên KH tháo sớm trước khi bị nứt kính
A397 | 08:40 04/08/2025 | FUK | 43 | VN357 | FUK-HAN | DURING PUSH BACK CAPT REPORT AUTO THRUST FAULT, CAPT DECIDE RETURN TO GATE FOR T/S | DURING TURN BACK, MESG DISAPPEAR, CHECK ALL NORMAL. A/C CONTINUE TO FLIGHT |  | Lỗi có thể do yếu tố con người. Capt phối hợp thợ máy reset thành công (không mở cửa tàu bay), tàu tiếp tục khai thác. Theo ISI 22.30.00005, msg Auto Thrust xuất hiện ở phase 2 có thể A/THR đã được cài trc khi nổ máy động cơ (có thể thợ máy hoặc phi công cài) nên sau khi nổ máy hệ thống sẽ tự động disengage A/THR theo cơ chế bảo vệ. Trường hợp tương tự gần nhất là vào t8/2024 gây GTB (Airbus kết luận A/THR đã được cài trc khi nổ máy theo dữ liệu QAR).
Delay: 06
AOG: 02 Delay: 06 RTO/ATB/GTB/DIV: 03 GTB

## Slide 8: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A395 | 14:30 05/08/2025 | PEK | 30 | VN513 | PEK-HAN | VENT EXTRACT FAULT, VENT AVNCS FAULT | EVENT CLOSED C/O GND PERFORMED OPERATIONAL CHECK OF AEVC SYSTEM VIA MCDU CHECK TEST OK |  | Sau khi kiểm tra thì không phát hiện bất thường, tuy nhiên Vaeco đang đặt hàng khối SAOV để thay thế tránh hỏng hóc lặp lại. Khối này là pool mới được sửa từ 2023 và khai thác được hơn 4k FH.
A357 | 06:30 04/08/2025 | TPE | 240 | VN579 | TPE-HAN | A357 RTG DUE TO CAPT REPORT RH WING TANK OVER FLOW DURING TAXI | REF TSM CI C/O -DO OPERATIONAL TEST OF THE MAIN TRANSFER SYSTEM -DO FUNCTIONAL (BITE) TEST OF THE FUEL LEVEL SENSING SYSTEM (FLSS) RESET TEST SATIS EVENT CLOSED | 28-26 | Hiện đang yêu cầu AIB phân tích dữ liệu DFDR để xác định có sự nhầm lẫn do chuyển chế độ nạp dầu từ AUTO sang MAN hay không do tàu về đã thực hiện test và không phát hiện bất thường
A605 | 07:57 04/08/2025 | HAN | 20 | VN163 | HAN-DAD | HYD overhead panel have FAULT light at BLUE ELEC PUMP P/B and ENG#2 EDP PUMP P/B | REPLACED Eng#2 oil low press sw, test satis. RPLD OIL LOW PRESS SW EVENT CLOSED | 70 | Động cơ V16336 có TSN/CSN = 32950/16715; TSO/CSO = 9067/6378. Các thông số động cơ trên ADEM không có gì bất thường. Khối Low Oil Pressure Switch thuộc pool. Hiện không có technical topic đối với thiết bị này. Tiếp tục theo dõi thêm.
Delay: 06
AOG: 02 Delay: 06 RTO/ATB/GTB/DIV: 03 GTB

## Slide 9: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
A321:
trong tuần phát sinh một số hỏng hóc GTB ở trong nước và nước ngoài nhưng đã khắc phục xong không ảnh hưởng nhiều đến khai thác, cụ thể:
A357 (GBT ở TPE) do bị chảy dầu, A397 (GTB ở FUK) do mess Auto Thrust, A334 (GTB ở DAD) do mess SFCC #1. Các hỏng hóc đều được khắc phục nhanh chóng.
Ngoài ra tàu A332 trong khi làm EA check phát hiện 2 lỗ thủng ở cửa buồng hàng trước và phải thay cửa để khắc phục

## Slide 10: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
AOG: 01 (non tech)
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A896 | 15:45 07/08/2025 | 02:00 08/08/2025 | HAN | T/x finding Eng#2 LH T/R cowl trailling edge pos’ 06h have 01 burn mark LxW 60x30mm. REF MP task A350-54-30-85-0A001-661A-A check out of limit | EVENT CLOSED REF CV 25-10627 AND WO 7615970 - C/O BLENDING DAMAGE TO REMOVING MATERIAL REF ASR 51-27-21-01001-667A - C/O TAP TEST AND ULTRASONIC NDT 51-94-40-00001-355A-A - TEMPORARY APPLY HI-SPEEDTAPE MP 51-77-12-00001-660A-A - ADD 1100 RAISED DEADLINE 100 FC , INSP INTERVAL 25 FC AND OPM OPENED A/C SERVICEABLE. | 54-30 | Non-Tech
AOG: 01 (non tech) Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 00 GTB

## Slide 11
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
A350 | A886 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD C1456 RAISED CHILLER SYS INOP 2. ADD B1390 RAISED LH BELLY FAIRING TO FLAP TRUNNION SEAL DAMAGE 3. ADD B1414 RAISED DM AIR REDUNDANCY LOSS ON FUEL INERTING 4. ADD B1426 MECH INTERPHONE FUNCTION INOP
A350 | A887 | Khai thác | Tốt | Không | 2. ADD C1270 RAISED CHILLER SYS INOP 3. ADD B1309 RAISED DM F/CTL ONE GYRO/ ACCLMTR 4. B1311 RAISED NON-EDTO OPERATION DUE TO ABNORMAL OIL CONSUMPTION TREND OF ENG#2 5. ADD B1313 RAISED FOR LH TAKEOFF LIGHT REMOVED 6. ADD B1316 AIR LOSS ON FUEL INERTING REDANDUNCY
A350 | A888 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 2 21682 soi heatshield 2400FH/400FC, giảm tần suất soi HPT blade 2000FH/250FC 2. FM: ENG1 LOW OIL LEVEL. FC: 7321F7FB/7321F3WV intm appeare during take off phasse 3. ADD C1236 RAISED CHILLER SYS INOP
A350 | A889 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 1 21088 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. FM: ENG2 LOW OIL LEVEL. FC: 7321FAZT/7321FEJ9 intm appeare during take off phasse 3. ADD B1306 RAISED FOR AIR LEAK DET REDUNDANCY
A350 | A890 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B1558 RAISED ICE INDICATION LGT ON BOTH SIDE INOP 2. ADD C1521 RAISED AIR CHILLER SYSTEM INTERMITTENT FAIL 3. ADD B1583 RAISED DM F/CTL ONE GYRO/ACCLMTR 4. ADD B1587 "ENG 1 HP BLEED VL NOT OPEN"
A350 | A891 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
A350 | A892 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. ADD C1203 RAISED CHILLER SYS INOP 2. ADD B1632: SURV SYS 2
A350 | A893 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD C1191 RAISED CHILLER AT AFT CREWREST INOP
A350 | A894 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 1 21317 giảm tần suất soi IPC blade root 100FC
A350 | A895 | BQDB | Tốt | Không | 
A350 | A896 | Khai thác | Tốt | Không | 1. C855 RAISED CHILLER SYSTEM INOP 2. ADD B1100 RAISED FOR BURN MARK AT THRUST REV BEAVER TAIL FAIRING ENG 2 REF DOCUMENT NUMBER CV25-10627 3. B1098 :"TRANSIT CHECK FOUND SIGN OF LIGTING STRIKE AT LH T/R TRAILING EDGE ENG 2."
A350 | A897 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. A897 có logo Skyteam
A350 | A898 | Đang định kỳ | Tốt | Không | 1. ADD B1221 REMOVE THE ENGINE 10 FC OR 80 FH WHICHEVER COME FIRST 2. ADD B1208 RAISED AFT GALLEY HEATER FAULT
A350 | A899 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. ADD B1072 RAISED: INBOARD SEAL OF LH DROOP NOSE DAMAGED(10CM). 2. ADD B1073: FWD SEAL AT PANEL 671CB DAMAGE (5CM)

## Slide 12
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay A350 trong tuần tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + NIL.

## Slide 13: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
GTB/RTO: 01
AOG: 01 Delay: 04 RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB/RTO
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A864 | SGN | VN31 | SGN-FRA | 00:00 04/08/2025 | OGTB, RTO | A/C REJECT TAKE OFF DUE TO CAPT INFOR A/C HAS DEFECT AFT E/E ACCESS PANEL DOOR OPEN WITH EICAS, CAPT DECIDED RTG FOR T/S ( CALL VHF). | FINAL ACTION: C/O INSPECTION AND TEST AFT EE ACCESS DOOR SATIS. EICAS MSG GONE. A/C SERVICEABLE. TOTAL DELAY: 68 MINS, TECH DELAY: 20 MINS | 52-40 | Thực hiện kiểm tra không thấy bất thường; Ngày 05/8, thực hiện thêm các bước inspect theo FIM task không có bất thường. Tàu vẫn thay Sensor đề phòng OI. Tháng 7/2024, tàu cũng bị tương tự ở AFT EE door, kiểm tra cũng không phát hiện bất thường và cũng thay sensor để đề phòng OI. VAE đang thực hiện download FDR date để gửi BOE phân tích cũng như xem xét về hỏng hóc này. Thống kê ĐTC với cửa E/E: A864 tháng 8/2025 thay sensor Aft E/E A863 tháng 5/2025 thay sensor FWD E/E A864 tháng 7/2024 thay sensor cho AFT E/E A864 Tháng 9/2016 thay sensor cho FWD E/E. A869 Tháng 12/2016 thay sensor cho AFT E/E: Boe hiện không có issue liên quan đến sensor này

## Slide 14: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
AOG: 01
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A868 | 21:00 08/08/2025 | 06:00 10/08/2025 | SGN | STS MSG "RUDDER SYSTEM". LOWER RUDDER POWER CONTROL UNIT | FINAL ACTION: C/O REPLACED LOWER RUDDER PCU, C/O OPS TEST; LEAK CHECK SATIS. A/C SERVICEABLE. |  | Thay Lower Rudder PCU để khắc phục. SN OFF 00063 Ban KT đã làm việc với BOE và VAECO về chương trình chủ động do Coils resistance giống Spoiler PCU để dự báo trước hỏng hóc. Tuy nhiên BOE không có đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả của việc đo. Và cho rằng, việc đo chỉ khẳng định PCU có hỏng thật hay không. Tháng 5/2025, tàu A868 thực hiện đo điện trở cả 3 rudder PCU. Do có giá trị đo ngoài ngưỡng nên đã thay upper và lower để phục vụ VIP. Khối này lắp lên ngày 30May2025 là khối repaired co TSN 31757FH SCN 7261FC. Tại shop đã thay REU và Bypass Solenoid valve assy. Khối EHSV và Damper solenoid không được thay mới. Cần thêm SFR lần này để đánh giá thêm.
AOG: 01 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB/RTO

## Slide 15: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A872 | 00:20 09/08/2025 | SGN | 20 | VN320 | SGN-KIX | AFTER REFUELING FOUND LEAKING FROM ADAPTER | CAPT YÊU CẦU NẠP THÊM FUEL, SAU KHI NẠP XONG PHÁT HIỆN LEAK TỪ ADAPTER. BÁO TSV B1 HỖ TRỢ FINAL ACTION: C/O CLOSE AND OPEN POPET VALVE AND CHECK FOUND NO LEAK. A/C SERVICEABLE | 28-00 | Trước đó, ngày 14/7, tàu cũng bị leak. TS phát hiện POPPET ASSY hoạt động không chính xác, có thể bị leak sau khi nạp nhiên liệu. VAECO đã mở WO đặt hàng để thay nhưng hiện tại vẫn chưa có spare ĐTC lịch sử đã từng thay 4 khối (2018, 2019, 2024 (2)). Theo FTD-28-22001, Nguyên nhân do gioăng phẳng (flat seal) bên trong van poppet bị hỏng. Van poppet có nhiệm vụ chặn nhiên liệu chảy ra khi ngắt ống tiếp nhiên liệu. Khi nối vòi vào, vòi sẽ đẩy mở van poppet. Gioăng phẳng nằm giữa valve support và intermediate ring, giúp bịt kín khi van đóng. Khi gioăng này hỏng → nhiên liệu kẹt giữa van flapper và van poppet sẽ rò ra ngoài. Flat seal chỉ được thay ở shop do công nghệ test bonding. BOE/OEM cũng đang xem xét thiết kế mới cho Flat seal này.
A868 | 21:00 08/08/2025 | SGN | 60 | VN260 | SGN-HAN | STS MSG "RUDDER SYSTEM". LOWER RUDDER POWER CONTROL UNIT | FINAL ACTION: C/O REPLACED LOWER RUDDER PCU, C/O OPS TEST; LEAK CHECK SATIS. A/C SERVICEABLE. |  | Thay Lower Rudder PCU để khắc phục. SN OFF 00063 Ban KT đã làm việc với BOE và VAECO về chương trình chủ động do Coils resistance giống Spoiler PCU để dự báo trước hỏng hóc. Tuy nhiên BOE không có đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả của việc đo. Và cho rằng, việc đo chỉ khẳng định PCU có hỏng thật hay không. Tháng 5/2025, tàu A868 thực hiện đo điện trở cả 3 rudder PCU. Do có giá trị đo ngoài ngưỡng nên đã thay upper và lower để phục vụ VIP. Khối này lắp lên ngày 30May2025 là khối repaired co TSN 31757FH SCN 7261FC. Tại shop đã thay REU và Bypass Solenoid valve assy. Khối EHSV và Damper solenoid không được thay mới. Cần thêm SFR lần này để đánh giá thêm.
Delay: 03
AOG: 01 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB/RTO

## Slide 16: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A864 | 00:00 04/08/2025 | SGN | 20 | VN31 | SGN-FRA | A/C REJECT TAKE OFF DUE TO CAPT INFOR A/C HAS DEFECT AFT E/E ACCESS PANEL DOOR OPEN WITH EICAS, CAPT DECIDED RTG FOR T/S ( CALL VHF). | FINAL ACTION: C/O INSPECTION AND TEST AFT EE ACCESS DOOR SATIS. EICAS MSG GONE. A/C SERVICEABLE. | 52-40 | Thực hiện kiểm tra không thấy bất thường; Ngày 05/8, thực hiện thêm các bước inspect theo FIM task không có bất thường. Tàu vẫn thay Sensor đề phòng OI. Tháng 7/2024, tàu cũng bị tương tự ở AFT EE door, kiểm tra cũng không phát hiện bất thường và cũng thay sensor để đề phòng OI. VAE đang thực hiện download FDR date để gửi BOE phân tích cũng như xem xét về hỏng hóc này. Thống kê ĐTC với cửa E/E: A864 tháng 8/2025 thay sensor Aft E/E A863 tháng 5/2025 thay sensor FWD E/E A864 tháng 7/2024 thay sensor cho AFT E/E A864 Tháng 9/2016 thay sensor cho FWD E/E. A869 Tháng 12/2016 thay sensor cho AFT E/E: Boe hiện không có issue liên quan đến sensor này
Delay: 03
AOG: 01 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 01 GTB/RTO

## Slide 17
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | B787 | A861 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
2 | B787 | A862 | Khai thác | Tốt | Đạt | B1412 RAISED FOR BRAKE SET INDICATOR LIGHT ON NLG INOP
3 | B787 | A863 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (958170) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC) B1741 LOWER DU INOP B1743 AHRU L INOP;
4 | B787 | A864 | Khai thác | Tốt | Không | B1330 ANTI -ICE CAC R B1338 STS MSG "FLAP POSN/SKEW SENSORS B1339 RAISED NITROGEN GENERATION SYS INOP
5 | B787 | A865 | Khai thác | Tốt | Đạt | B957 STS MSG: "LAVATORY/GALLEY AIR FLOW"
6 | B787 | A866 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 2 giảm tần suất soi 100 FC HPTS1B missing material B1399 CAC R2 IS INOP
7 | B787 | A867 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT STG 2 giảm tần suất soi 250 FC B1618 WEATHER RADAR SYS R B1620 ENG VIB MONITOR L
8 | B787 | A868 | Khai thác | Tốt | Không | 
9 | B787 | A869 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 giảm tần suất soi 250 FC (HPT S2 blade cracks) và soi giảm tần suất 250 FC (fuel nozzle cup missing materials) B1073:TAIL AIR FLOW SYS
10 | B787 | A870 | Đang định kỳ | Tốt | Không | 
11 | B787 | A871 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
12 | B787 | A872 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
13 | B787 | A873 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
14 | B787 | A874 | Khai thác | Tốt | Đạt | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC
15 | B787 | A877 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
16 | B787 | A878 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
17 | B787 | A879 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 250 FC; Động cơ số 2 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 100 FC B603 WEATHER RADAR SYS L ON STATUS B616 BRAKE # 7 WORN TO LIMIT

## Slide 18
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay B787 trong tuần tương đối tốt, chỉ có 01 TH RTO của A864 ngày 04/08.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A864 RTO VN31 SGN-FRA ngày 04/08 do phát sinh AFT E/E ACCESS PANEL DOOR OPEN WITH EICAS -> C/O INSPECTION AND TEST AFT EE ACCESS DOOR SATIS.
  Thực hiện kiểm tra không thấy bất thường; Ngày 05/8, thực hiện thêm các bước inspect theo FIM task không có bất thường. Tàu vẫn thay Sensor đề phòng OI. Tháng 7/2024, tàu cũng bị tương tự ở AFT EE door, kiểm tra cũng không phát hiện bất thường và cũng thay sensor để đề phòng OI. VAE đang thực hiện download FDR date để gửi BOE phân tích cũng như xem xét về hỏng hóc này. Thống kê ĐTC với cửa E/E: A864 tháng 8/2025 thay sensor Aft E/E A863 tháng 5/2025 thay sensor FWD E/E A864 tháng 7/2024 thay sensor cho AFT E/E A864 Tháng 9/2016 thay sensor cho FWD E/E. A869 Tháng 12/2016 thay sensor cho AFT E/E: Boe hiện không có issue liên quan đến sensor này

## Slide 19: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
B223 | 18:20 09/08/2025 | SGN | 18 | VN7664 | SGN-TBB | DURING TRANSIT, MESSAGE APPEARED: AFCS INVALID | C/O RAISED MEL 22-18-01-01 FOR AP FUNCTION INOP, A/C SERVICEABLE | 22-00 | Raise ADD Auto Pilot function inop để tiếp tục khai thác. Đã thay AFCS computer nhưng chưa khắc phục được, đang chờ kiểm tra LH & RH ELEVATOR TRIM ACTUATOR.Tiếp tục theo dõi việc khắc phục ADD để đánh giá thêm.
Delay: 01
AOG: 00 Delay: 01 RTO/ATB/GTB/DIV: 00

## Slide 20: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
Đội bay ATR72: trong tuần chỉ có 01 vụ việc delay tàu bay B223 ngày 09/08/2025 tại SGN do lỗi AFCS Invalid phải raise ADD để khai thác. Hiện đã thay AFCS computer nhưng chưa khắc phục được, đang chờ kiểm tra LH & RH ELEVATOR TRIM ACTUATOR để đánh giá thêm.

## Slide 21: DISPATCH RELIABILITY W32 (04/08/2025-10/08/2025)
Trong tuần 32/2025 chỉ số độ tin cậy cất cánh đội các đội A321, A350 đạt mục tiêu, đội B787 và ATR72 không đạt mục tiêu:
A321: 99,76% cao hơn 0,13% so với mục tiêu, tuy nhiên có 3 sự kiện GTB:
  A334 ngày 10/8 GTB FLAP/SYS #1 fault, phải swap SFCC 1 với SFCC 2 để khai thác;
  A397 ngày 4/8 GTB Auto Thrust Fault tuy nhiên sau khi quay lại kiểm tra thì bình thường và không bị lại cho tới nay;
  A357: 4/8, RTG due to RH Wing Tank Over Flow during taxi, sau khi test thì các hệ thống đều satis. Tuy nhiên tàu A357 đã xuất hiện 1 lần tương tự trước đó gần 1 tháng ngày 7/7/2025 tại HAN: After refuel finished, fuel overflow, C/O reset + bite test Fuel Sys and Ops test auto tranfer fuel normal. Do đó cần phải kiểm tra kỹ hơn đối với tàu này.
A350: 100% cao hơn 0,56% so với mục tiêu.
B787: 98,88% thấp hơn 0,48% so với mục tiêu do trong tuần có 4 sự kiện, cụ thể:
  A872 bị fuel leak do Poppet Assy hoạt động không chính xác; theo FTD-28-22001 nguyên nhân do gioăng phẳng (flat seal) bên trong van poppet bị hỏng.
  A868: Rudder PCU (khối bị hỏng mới lắp lên từ tháng 5/2025 để phục vụ VIP, cần đánh giá SFR);
  A872: Ram Air Inlet Actuator, theo 787-FTD-21-14013: Hỏng hóc của actuator do hỏng mối hàn trên bảng mạch; phồng rộp cuộn dây; hơi ẩm xâm nhập; Collins đã có các cải tiến: Cải thiện độ kín (new O ring) từ Aug 2016 theo 7010146-21-1,cải thiện độ bền chống ẩm từ Sep 2016 theo 7010146-21-2, Từ khi khai thác đã thay 15 khối ngoài kế hoạch, MTBUR 113k lớn hơn RSPL 20k, GTBUR 16k;
  A864: cảnh báo AFT E/E ACCESS PANEL DOOR OPEN, Thực hiện kiểm tra không thấy bất thường, ngày 05/8, thực hiện thêm các bước inspect theo FIM task không có bất thường, tàu vẫn thay Sensor đề phòng OI. Lịch sử thay thế: A864: 08/2025 – thay sensor AFT E/E; 07/2024 – thay sensor AFT E/E; 09/2016 – thay sensor FWD E/E. A863: 05/2025 – thay sensor FWD E/E. A869: 12/2016 – thay sensor AFT E/E => cho thấy hỏng hóc tập trung trên A864 nhiều hơn các tàu khác.
ATR72: 99,55% thấp hơn 0,10% so với mục tiêu do có 01 sự kiện tàu B223 do cảnh báo AFCS INVALID, raise ADD. Hỏng hóc máy tính AFCS cũng đã gây 01 vụ ATB tàu B221 ngày 20/7/2025.
Loại máy bay | Số chậm, hủy chuyến KT | FC
A321 | 6 | 2496
A350 | 0 | 231
B787 | 4 | 356
ATR72 | 1 | 222
Chart: 
| A321 | A350 | B787 | ATR72
W31 | 99.7304 | 99.6139 | 99.4521 | 99.505
W32 | 99.7596 | 100 | 98.8764 | 99.5495
Target | 99.63 | 99.44 | 99.36 | 99.65

## Slide 22: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
1 | Làm việc với PW về các chương trình hỗ trợ động cơ cho A321 CEO và NEO | EVP họp telecon với PW ngày 03/05 về nội dung liên quan đến slot Induct, SSA 2024 CAP, Lease engine  PW cung cấp cho VNA thuê 01 ĐC từ tháng 6, đồng thời xem xét gia hạn CAP SSA khi vượt ngưỡng, cung cấp 14-16 slot induct. Ban KT tiếp thục follow các vấn đề liên quan đến Slot induct, Lease Engine theo Letter Chủ tịch gửi PW 07/06/2025. Chủ tịch PW đã có trả lời thư và thông báo sẽ tìm cho VNA thêm 01 động cơ GTF trong quý 3. PW đã gửi hồ sơ động cơ thuê thứ 3, dự kiến về đầu tháng 9. Ngày 14/08 VP về Technical Support của PW sẽ sang gặp và trao đổi với VNA về các vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ đội bay. | Làm việc với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ.
2 | Động cơ Genx-1B tàu B787 – Nội dung làm việc với GE và KLM | 2025: duy trì họp định kỳ với GE và KLM Thực hiện KH tháo và induct 08 slots tại KLM và 04 slots tại GE (yêu cầu GE induct động cơ tại GE Caledonian do TAT ngắn thay vì induct tại GEEVES Đài Loan) Đang đàm phán hỗ trợ về LLP bị hủy tại shop visit với GE: đã ký thư support. EVP đã họp với lãnh đạo GE tại IATA. | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT.
3 | Động cơ TrentXWB-84 Các nội dung cần làm việc với RR | Khoản claim 104M theo TCA: VNA đã gửi claim cho RR yêu cầu đền bù, tuy nhiên phía RR từ chối do theo hợp đồng TCA không có cam kết thời gian induct và TAT sửa do đó không có cơ sở để xác định “Delay”; Ban KT đã gửi thông tin cho Ban PC để tiếp tục nghiên cứu các điều khoản để claim đối tác. Yêu cầu hỗ trợ để giảm số tàu dừng: VNA đang tập trung vào các nội dung claim: Đòi thêm slot SV sửa chữa: RR cho VNA 16 slot tuy nhiên hiện chỉ còn 14 do có 2 slot mới bị đẩy sang 2026; Giảm thời gian chờ induct: VNA đã induct được 7 động cơ năm 2025, tuy nhiên tốc độ induct ngày càng chậm và bị đẩy sang Q3-Q4. Không induct động cơ tại shop N3: hiện shop này có TAT rất dài (standard 200 ngày so với ~130 ngày tại HAESL) và thường xuyên delay (3 động cơ mới sửa bị delay 30 ngày). Updater 18/5: ngày 14/5 SVP của RR đã sang làm việc với CEO VNA đề nghị hỗ trợ giảm số tàu dừng bằng cách bán thêm cho VNA 02 động cơ dài hạn. Ban KT và QLVT cũng đã có thêm buổi làm việc vơi RR VP để tính toán lại kế hoạch dài hạn nhằm tìm phương án giảm AOG. VP RR đã sang làm việc với EVP VNA ngày 03/07 về vấn đề nguồn lực và commercial, tuy nhiên vẫn chưa đạt được hỗ trợ cụ thể. Dự kiến VP RR sang làm việc với EVP VNA ngày 14/08 về vấn đề commercial. | Tiếp tục yêu cầu RR hỗ trợ slot sửa chữa động cơ và giảm TAT.

## Slide 23: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
4 | eTechlog | Chuẩn bị ký HĐ với SwissAS | Sau khi ký hợp đồng với SAS, Tổ triển khai eTL sẽ triển khai các công việc liên quan. Mục tiêu đưa vào sử dụng đầu năm 2026
5 | IFC 10 tàu A350 | 05 tàu đã nâng cấp HW (on-wing/off-wing): A891, A899, A893, A897 và A896 KH activation 05 tàu: A899 (28/7), A896 (29/7), A891 (30/7), A897 (31/7), A893 ( ngày 9/8) Đã thực hiện activate IFC 04 tàu: A899, A891, A896, A897 | Đang triển khai
6 | IFC cho tàu B787 và A321 | 1. Giải pháp B787: Starlink: leadtime 15MO; chi phí HW& SB: 1.6trUSD/tàu (Starlink yêu cầu ký cả A321 và B787) => bản chào Boeing (T8/2025) Safran và Intelsat: Boeing đang đánh giá chưa phê chuẩn, leadtime 24-36MO; chi phí HW& SB: 1.5-1.8 trUSD/tàu Viasat: Boeing chưa có lộ trình phê chuẩn (leadtime – TBD); chi phí HW& SB: 1.4trUSD/tàu 2. Giải pháp A321 Starlink: leadtime 15MO; chi phí HW& STC: 350K/tàu (Starlink yêu cầu ký cả A321 và B787) Panasonic/Intelsat: leadtime 12MO; chi phí HW& SB: 500K/ tàu Safran: leadtime 12 MO; chi phí HW & SB: 830K/tàu Skyfive A2G: leadtime 12-15 MO, chi phí HW & SB: 250K/tàu | Đang triển khai

## Slide 24: CÁC CÔNG VIỆC, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Trạng thái
7 | CĐCH ghế 23 tàu A321CEO | HĐQT đã thông quả kết quả LC NCC ghế và SB Họp ICMT ngày 2-3 tháng 7/2025. KQ họp ICTM: + Thống nhất Work scope, timeline dự án, LOPA. Dự kiến tàu đầu tiên thực hiện đầu tháng 12/2025 để kịp xin phê chuẩn STC trong năm 2025 (KH thực hiện 23 tàu bay từ T12/2025 – T4/2026) + Thống nhất AAR tìm P/A sử dụng used part cho tàu đầu tiên để rút ngắn leadtime; đàm phán sử dụng lại EEPL trên ghế của VNA để tiết kiệm chi phí - Tổ tiếp tục triển khai các gói còn lại: vải áo ghế (đã chọn Botani), vận chuyển, thiết bị khẩn nguy để kịp timeline từ seat OEM . - Triển khai ký HĐ thực hiện CĐCH với VAECO và họp PDR, CDR với seat OEM tháng 9/2025 | Đang triển khai
8 | Lắp vách ngăn ghế C | Giải pháp: Local mod: tự nghiên cứu và phê chuẩn mod thực hiện - VNA và VAECO đã thực hiện khảo sát và tháo các chi tiết ghế để đánh giá khả năng thực hiện local mod. => VAECO đánh giá không thể thực hiện Mua Mod và phê chuẩn EASA - VNA đã làm việc với một số đôi tác trong đó có OEM Safran. Hiện có DOA regent đồng ý nghiên cứu và chào phương án sửa đổi ghế C để lắp vách ngăn ghế C - VNA đã cung cấp tài liệu, ảnh chụp, video và thông tin cấu trúc ghế cho Regent => Regent đã cung cấp thiết kế. KT đang hỏi ý kiến DVHK về design vách ngăn trước khi triển khai mua giải pháp | Đang triển khai
9 | Lắp rèm khoang C tàu A321 | Đã phê chuẩn local mode cho 20 tàu A321 (thiết kế dựa trên mẫu của Boeing/Airbus) Đã mua vật tư đủ cho 20 tàu bay và đang triển khai lắp trên tàu bay theo nhu cầu sử dụng từ OCC. Tiến độ thực hiện: 4/20 tàu. Tàu thực hiện làm mod khi vào check => DVHK có ý kiến việc lắp rèm ảnh hưởng tới thẩm mỹ và di chuyển của hành khách. Đã tổ chức họp các đơn vị đánh giá nhu cầu, giải pháp => triển khai cải tiến (thu ngắn, dán placard warning trên khung rèm). Đã thực hiện cho 04 tàu đã lắp rèm | Đang triển khai

## Slide 25: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Trạng thái
10 | GIA HẠN THUÊ 10 TÀU VALC | Thủ tục bán tàu của VALC chậm nên VNA và VALC đã đồng ý và ký kết gia hạn hợp đồng thuê tiếp 10 tàu bay A321CEO đến hết tháng 12/2025. Hiện tại VNA đang chờ kết quả bán tàu từ VALC, tiếp theo sẽ cần triển khai đàm phán hợp đồng thuê trong trường hợp chuyển đổi chủ sở hữu tàu bay. | Đang triển khai
11 | DỰ ÁN THUÊ KHÔ 05 TÀU GAT | GAT gửi bản chào cập nhật cho 03 tàu A321 26/07 và update specs 31/07 các nội dung đàm phán về kỹ thuật về điều kiện trả/nhận chưa phản hồi theo nội dung VNA đề nghị(vẫn giữ nội dung cũ): + Bản 03 tàu A321( 02 tàu SX 2017 giá 285K/1Mo và 01 tàu SX 2015 giá 275K/1Mo), thời gian thuê 7 năm. Đã đánh giá sơ bộ specs VNA cần thực hiện toàn bộ 6Y/12Y checks, ENG OVH(LLP), APU SV, LDG OVH cho cả 3 tàu trong quá trình khai thác. Quỹ bảo dưỡng LDG: 5,2K$/1 Mo, 6Y: 15,9K$/1 Mo, 12Y: 9,5K$/1 Mo, APU: 52 &/1 APU hour + Điều kiện trả: Thực hiện clear C check. AD clearance: 6 tháng, LDG remaining: 24 tháng. Engine remaining 6000 FH/3000 FC tới next SV. Tổ TMTB đang trình HĐTV phương án thuê 3 tàu A321 CEO để bù cho 03 tàu A321 đã cho PA thuê và tổ TMTB đang xây dựng RFP. | Đang triển khai
12 | DỰ ÁN TÀU BAY FREIGHTER . | VNA triển khai dự án thuê 02 tàu bay freighter(A321 CEO) dự kiến nhận Q4/2025 và Q2/2026. Đang triển khai thuê trước 1 tàu Q4/2025. VNA đã phát hành RFP thứ 6 ngày 25/07 và đang đánh giá các bản chào của các đối tác (có 4 đối tác ST/ATSG/BBAM/JPLS) | Đang triển khai
13 | Công tác chuẩn bị cho triển lãm A80 | Hiện đánh giá là sẽ khó khăn khi vận chuyển động cơ do đường và cơ sở vật chất trong triển lãm chưa hoàn thiện. | Đang triển khai

## Slide 26: KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ/APU

## Slide 27
26
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG CÁC FLEET T8-T10/2025
Chart: 
| Aug-W1 | Aug-W2 | Aug-W3 | Aug-W4 | Sep-W1 | Sep-W2 | Sep-W3 | Sep-W4 | Oct-W1 | Oct-W2 | Oct-W3 | Oct-W4
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22
A350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 28
27
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A321NEO
Các động cơ đang sửa chữa
Số tàu AOG do thiếu động cơ*
*Không tính thời gian lắp + RTS + định kỳ
Tàu | Tình trạng động cơ
A505 | Dk cuối T9 có đủ động cơ: P771373 + P771185 thuê Aercap
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
KB Hiện tại | 14.25 | 13.75 | 15.25 | 15 | 14.5 | 12.25 | 10.75 | 11.75 | 11.5 | 11 | 10.25 | 10
#REF! | 1
Rủi ro tháo động cơ ngoài KH:
Rủi ro tháo do hỏng HPT Blade (A625 S/N P772905 & A621 S/N P771710 BSI Reduced Interval 675 FH/337 FC);
A621 S/N P771710 Ground Stall;
N2 Transient Vibration, HPT Blade, Oil leak, #3DFS worn (all fleet);
Rủi ro cao điểm Hè
Động cơ | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
P771373 | 20/02/2025 | 15/09/2025 | RTS | Lắp cho A505 cùng với động cơ thuê Aercap hoặc PW
P771079 | 15/05/2025 | 12/11/2025 | RTS | 
P771119 | 17/06/2025 | 11/11/2025 | RTS | 
P771463 | 19/06/2025 | 29/12/2025 | RTS | 
P771175 | 08/08/2025 | TBD | RTS | 
P771687 | 21/08/2025 | TBD | RTS | 
P771685 | Sep/2025 | TBD | RTS | 
Kế hoạch RTS
Kế hoạch giữ giờ phục vụ CĐ tết 2026
Swap động cơ A621#2 với A625#1. A621 sẽ dừng giữ 50-70 FC từ đầu Tháng 8, A625 tiếp tục khai thác. Đã thực hiện.
Swap động cơ A618#2 với A619#1. Dự kiến thực hiện cuối tháng 9. A618 giữ giờ đến CĐ tết 2025, A619 khai thác bình thường.

## Slide 29
28
Chart: ĐỘI BAY B787
| Jul-W1 | Jul-W2 | Jul-W3 | Jul-W4 | Aug-W1 | Aug-W2 | Aug-W3 | Aug-W4 | Sep-W1 | Sep-W2 | Sep-W3 | Sep-W4 | Oct-W1 | Oct-W2 | Oct-W3 | Oct-W4 | Nov-W1 | Nov-W2 | Nov-W3 | Novv-W4
B787 Available | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Động cơ dự phòng: Hiện có 956599 đã về SGN, dự kiến thay A863/958170 cuối T8
Động cơ on-watch & Hạn chế khai thác:
6 động cơ on-watch 50 – 250FC, hiện 3 động cơ có tần suất thấp nhất đã có KH tháo trong T8 – T9 để gửi đi shop.
Rủi ro và công việc trọng điểm 2H 2025:
Các động cơ on-watch có rủi ro tháo sớm. Các động cơ spare sẽ về lần lượt trong tháng 8– 9 tuy nhiên có thể bị delay.
Cần trả 3 đông cơ thuê năm trong năm 2025, có rủi ro ảnh hưởng đến KH tháo nếu động cơ về muộn.
Engine SV | Status | Ngày tháo | Ngày sửa xong & Ngày Induction | Ngày về (+7 ngày vc) | KH tháo tiếp theo
956577 | KLM | 24/03/2025 | Induct: 22/07/2025 | T2/2026 | 
956769 | Ship | 08/04/2025 | Induct: 25/08/2025 | T4/2026 | 
956913 | KLM | 11/05/2024 | Induct 24/06/2025 | T2/2026 | 
956638 | KLM | 11/03/2025 | Induct 27/05/2025 | T1/2026 | 
956947 | KLM | 13/11/2024 | Induct 04/03/2025 | 20/09/25 | Tháo A861/958374
956534 | KLM | 15/12/2024 | Induct 15/04/2025 | 21/11/25 | Trả đ/c thuê
958395 | GE | 11/02/2025 | Induct 15/05/2025 | 04/09/25 | Thay A862/956600
958435 | GE | 18/06/2025 | Induct 30/07/2025 | 12/12/25 | Trả đ/c thuê
958438 | SGN | 20/07/2025 | Induct 18/08/2025 | T1/2026 | Trả đ/c thuê
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY B787
 | ESN | AC | Interval | Remark
1 | 956600 | A862 | 50FC | Dự kiến thay đầu T9 để đi SV
2 | 958170 | A863 | 50FC | Dự kiến thay cuối T8 để đi SV
3 | 958266 | A874 | 100FC | Thay giữa T8 để trả động cơ thuê
4 | 958374 | A861 | 100FC | Dự kiến thay cuối T9 để đi SV
5 | 956639 | A865 | 250FC | TBD, phụ thuộc tình trạng soi và spare
6 | 956555 | A862 | 250FC | TBD, phụ thuộc tình trạng soi và spare
ESN | AC | Kế hoạch thay động cơ sắp tới
958266 | A874 | 17/08. Thay bằng động cơ 956677 của Aercap để trả động cơ thuê
958170 | A863 | T9: Thay bằng spare 956599 đang ở SGN
956600 | A862 | T8. Thay bằng động cơ 958395 đi shop về đầu T9.
958374 | A861 | Cuối T9: On-watch, gửi đi sửa chữa
956626 | A871 | T11: trả động cơ thuê
956933 | A872 | T11: trả động cơ thuê

## Slide 30
29
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A350
Động cơ | Status | TAT | Ngày về dự kiến | Kế hoạch sử dụng
21414 | SAESL | 134 | 26/08/2025 (tổng TAT delay 26 ngày) | A894 (21346 đến hạn kiểm tra LPT)
21137 | N3 | 247 | 07/09/2025 (tổng TAT delay 68 ngày) | A895 (trống 02 động cơ)
21604 | SAESL | 134 | 10/09/2025 (tổng TAT delay 33 ngày) | A895 (trống 02 động cơ)
21048 | N3 | 190 | 08/11/2025 | TBD
21024 | N3 | 190 | 01/12/2025 | TBD
21035 | HAESL | 120 | 02/12/2025 | TBD
21425 | N3 | TBD | 2026 | TBD
21418 | SAESL | TBD | 2026 | TBD
Các động cơ đang sửa chữa/chờ sửa
Số tàu AOG do thiếu động cơ*
*Không tính thời gian lắp + RTS + định kỳ
Tàu | Tình trạng động cơ
A895 | Trống 2 động cơ (đủ vào giữa T9)
Các tàu đang AOG (01 tàu)
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
KB Hiện tại | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 1.75 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Rủi ro động cơ về muộn: Hiện 2 tàu (A894, A895) cần động cơ về thay trong tháng 8 và tháng 9 có rủi ro delay rất cao (thực tế đã delay gây ảnh hưởng phải giữ giờ).
Rủi ro tháo động cơ ngoài KH:
  Hỏng HPT Blade (A889#1 21088 100FC);
  Crack IPC (A894#1 21317 phát hiện crack soi tần suất 100FC, A889#1 21088 interval 200FC);
  High Oil Consumption (A887#2 21369); Oil Hiding (A889#2 21034, A888#1 21052)
Rủi ro cao điểm Hè
T8 và T9 tăng thành 02 tàu AOG từ 07/08 do động cơ 21414, 21604, 21137 về muộn.
Động cơ | Vị trí | KH tháo
21268 | A898 | Đang tháo, thay bằng 21043
21346 | A894 | Giữa T8. Còn ~11FC. Tàu vào làm check chờ đ/c cuối tháng.
21317 | A894 | Giữa T9. Còn ~71FC (+thời gian tàu chờ thay 21346)
21214 | A897 | Đầu T9. Tháo trả động cơ thuê.
21170 | A897 | Đầu T9. Còn ~70FC
21368 | A892 | Đầu T10. Còn ~164FC
21369 | A887 | Đầu T11. Còn ~265FC
Các động cơ đến lịch tháo 2025

## Slide 31
ĐỘI BAY ATR72
Kế hoạch tháo Q3-Q4/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | ED0235 | B218#2 | 15-17/07/2025 | Oil Leak, lắp ED0239
2 | EB0115 | B220#2 | 22-23/09/2025 | Lắp ED0238 từ shop về
3 | ED0213 | B220#1 | 20-22/10/2025 | Hết LLP sửa HSI, lắp ED0214
4 | ED0177 | B219#2 | 05-07/11/2025 | Hết LLP sửa OVH, lắp ED0233
5 | ED0321 | B223#2 | 20-25/12/2025 | Tháo trả động cơ thuê, lắp ED0217
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | ED0321 | Willis | 31/12/2025 | Dự kiến trả T12/2025. Do động cơ sửa chữa về muộn.
2 | ED0715 | Willis | 21/12/2025 | Dự kiến gia hạn đến T4/2026
3 | ED0036 | Willis | 09/06/2025 | Dự kiến gia hạn đến T8/2026
No | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng
1 | ED0238 | SEA | 24/01/2025 | 22/09/2025 | B221#1
2 | ED0217 | STA | 20/03/2025 | T12/2025 | B223#2
3 | ED0233 | STA | 26/03/2025 | T11/2025 | B220#1
4 | ED0214 | STA | 21/04/2025 | T10/2025 | B219#2
5 | ED0237 | STA | Aug/2025 | TBD | 
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
ATR AOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR có thể khai thác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6
Nguồn lực tàu
Đã bàn giao cho K6 thuê khô tàu B225 từ 28/06/2025 – 25/10/2025 và gia hạn cho K6 thuê tàu B220 từ T7/2025 đến T11/2025.
Hiện tại B221 không có slot thực hiện check trong tháng 9, động cơ ED0238 delay đến khoảng 22/9.
 Tàu XU238 (B220) dự kiến dừng từ 5/9 do động cơ hết hạn LLP. Hiện tại đang trao đổi với K6 về P/A hạn chế khai thác chờ động cơ tránh dừng tàu

## Slide 32
APU S/N | Shop | Induction date | Dự kiến ngày về | Dự kiến dùng cho tàu
P-4541 | HANGDA | 06-Jun-25 | TBD | A620
P-8054 | HONEYWELL | 13-May-25 | 31-Aug-25 | A327
P-4774 | HONEYWELL | 18-Jul-25 | Sep-25 | A325
P-5117 | HONEYWELL | 28-Jul-25 | Sep-25 | A511
P-4752 | HONEYWELL | TBD | TBD | Spare
P-8607 | AMECO | 16-Apr-25 | 17-Aug-25 | A617
P-6347 | AMECO | 15-Jul-25 | 16-Aug-25 | A616
P-4887 | AMECO | 11-Jul-25 | 13-Aug-25 | A625
PWC-Z925603 | PWC | 23-Jun-25 | 23-Sep-25 | A862
P-00391 | LUFTHANSA | 23-May-25 | 11-Aug-25 | A898
P-00116 | LUFTHANSA | 6-Aug-25 | 12-Oct-25 | Spare
Đánh giá:
Đội bay A321: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
Đội bay B787: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
Đội bay A350: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác. Hiện QLVT đã thuê 01 APU spare cho cao điểm hè.
TÌNH TRẠNG SỬA CHỮA APU TẠI SHOP

## Slide 33
Từ 04/08/2025 – 10/08/2025:
Phát sinh trong tuần: A507 (APU Gen), A611, A612, A616 (APU Gen).
Đã khắc phục: NIL.
APU chờ khắc phục: A507, A611, A612, A616.
A/C | Issue | Troubleshoot action | Note
A507 | APU GEN INOP | Req D/time | APU A321: APU trên các tàu BQDB có thể swap để sử dụng trên tàu khai thác trong trường hợp phát sinh hỏng hóc. APU A350: Hiện có 02 APU đi Shop, 01 APU spare. APU B787: Hiện có 01 APU đi Shop, 01 APU spare cho cao điểm hè. Đề nghị Vaeco cho kiểm tra ngay khi tàu N/S đối với các tàu có hỏng hóc hoặc báo bad smell và cung cấp WO T/S kịp thời. Đã thống nhất quy trình khắc phục APU bad smell. Vaeco ra TI mở ADD “APU Bleed bad smell for Air conditioning”, tổ bay được phép sử dụng APU để khởi động động cơ. Hạn ADD 6 tháng, Vaeco tiếp tục lên lịch T/S. Đã cập nhật nội dung vào FON22/061 R04.
A611 | APU BLEED AIR SUPPLY SYS INOP DUE TO BAD SMELL WHEN USING | TS tại SGN 10/8 | 
A612 | APU BLEED CONSIDERED INOP DUE TO BAD SMELL | RQ downtime | 
A616 | APU AUTO SHUTDOWN (DUE TO APU GEN FAULT) | TS HAN 10/8 (kết hợp phase chk) | 
HỎNG HÓC APU TRONG TUẦN

## Slide 34: CÁC TÀU BẢO DƯỠNG
I. A321:
1. A323_SGN_C01+Y01+EA02_01-08/08: On sked
II. A350:
1. A893_HAN_ A09+C01+C02+C04_01-09/08: On sked
2. A895_HAN_ENG1CHG+ENG2CHG+A04-A08+C01+C02+C04+RTS_27/07-15/09: On sked
- ENG#1 Est Avail 28/8, cần build
- ENG #2 Est 10/9,
= > ENG thứ 2 về lệch nhiều ngày so với ENG 1= > Sẽ triển khai lắp U/S ENG lên để thực hiện các Task cân tàu, Jacking, Test TM theo yêu cầu Airbus. Sẽ giảm được TAT khoảng 7 ngày so với KH.
= > Đ/n Ban QLVT, CƯVT cung ứng vật tư đảm bảo tàu có thể ra check theo KH vào 15/9.
III. B787:
Nil
IV. ATR72:
Nil

## Slide 35
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A321
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT FLEET A321 (CẬP NHẬT 09/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Note
1 | A321 NEO AOG do thiếu ENG | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | - 2025 có 16 induction slot, 2026: 6 tháng đầu năm mỗi tháng có 2 induction slot - Thuê thêm 1 đông cơ PWEL về đầu tháng 9 thay cho A507 - Swap ENG A621 & A625 từ cuối tháng 7 để giữ giờ ENG A621 khoảng 70CY khai thác cao điểm tết. - Swap A618 vs A619 cuối tháng 9. Dừng đến cuối T1/26 - Swap A512 vs A616 => dừng A512 giữ giờ 2 tháng 19/10-18/12, A616 khai thác + 09/2025: giảm 0.5 tàu dừng + 10/2025 - 01/2026:giảm 1 tàu dừng + 03/2026: giảm 1 tàu do A512 giữ giờ thêm 1 tháng
2 | A321 CEO AOG do thiếu ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
3 | A321 dừng thực hiện BD | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.30 | 5.00 | - 08/2025: tăng 0.5 tàu do A359 AOG do ENG hỏng (dự kiến lấy ENG từ A605 Y6 từ 13/08-12/09 tại SGN) - 01/2026: tăng 1 tàu do bổ sung thêm 3 tàu làm Seat Reconfig - 03/2026: tăng 3 tàu do bổ sung thêm 9 tàu làm Seat Reconfig - 04/2026: tăng 1 tàu do bổ sung thêm 3 tàu làm Seat Reconfig
4 | Tổng số tàu A321 Dừng (Do thiếu ENG + BD) | 15.00 | 15.80 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 9.30 | 14.00 | 
5 | Tổng số tàu A321 thực tế có thể khai thác (bao gồm tàu thuê) | 52.00 | 51.20 | 51.00 | 52.00 | 52.00 | 52.40 | 55.70 | 51.00 | Kịch bản: - 2 tàu thuê ướt từ 21/07/25-21/01/26 - 5 tàu thuê khô (12/2025: 2, 01/2026: 1, 02/2026: 1, 05/2026: 1)
6 | Tổng nhu cầu A321 yêu cầu từ KHPT | 50.20 | 50.10 | 50.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 56.00 | 51.00 | 
7 | Tổng số A321 so với nhu cầu của KHPT (7) = (5) - (6) | 1.80 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | -0.30 | 0.00 | 

## Slide 36
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A350/B787
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT A350/B787 (CẬP NHẬT 09/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Note
1 | A350 AOG do thiếu ENG | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | - 08/2025: tăng 0.5 tàu do ENG về muộn, trong đó giai doạn từ 11-25/08 có 3 tàu A350 dừng (KH cũ 2 tàu dừng) - 09/2025: tăng 0.5 tàu do ENG về muộn
2 | A350 dừng BD | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | - 09/2025: xin NN Y3 A890 (TAT 10 ngày) để giữ nguồn lực do A895 RTS muộn, dự kiến 2609 (thay KH cũ cuối tháng 15/09)
3 | A350 Dừng (ENG + BD) (3) = (1) + (2) | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 
4 | A350 thực tế có thể khai thác (4) = 14 - (3) | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.8 | 12.3 | 
5 | B787 rủi ro AOG do ENG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - Rủi ro phát sinh tàu AOG do ENG A863/A862 BSI 50CY.
6 | B787 dừng BD | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | - 09/2025: tăng 0.3 tàu do bổ sung sơn cánh A871 - 10-11/2025: tăng 1.3-1.4 tàu do dồn dịch lịch từ tháng 07/2025 và thực hiện AD US-2025-06-13 “Floor Beam Fiting Inspection” deadline: 08/12/2027 trong check Y6 A872/A873/A879, Y3 A871
7 | B787 Dừng (ENG + BD) (7) = (5) + (6) | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 
8 | B787 thực tế có thể khai thác | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 16.8 | 16.0 | 
9 | A350/B787 dừng ( ENG + BD) | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 
10 | A350/B787 thực tế có thể khai thác (10) = (8) + (4) | 27.2 | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 30.6 | 28.3 | 
11 | Tổng nhu cầu A350/B787 yêu cầu từ KHPT | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 28.0 | 
12 | A350/B787 so với nhu cầu của KHPT (12) = (11) - (10) | -1.8 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 

## Slide 37
HỎNG HÓC CABIN ẢNH HƯỞNG KHAI THÁC VÀ PTVT – TUẦN 32
Galley:
Boiler: hỏng 01ea, khắc phục 01ea, tồn 00ea
Hỏng hóc wine chiller: hỏng 16a, khắc phục 01ea, tồn hỏng 15ea. Tiến độ sửa chữa tại shop
  Chiller B787: 08 ADD; 04RO chưa có EDD,
  Chiller A350: 07 ADD; 05 RO, chưa có EDD
  => KT tiếp tục claim Collins support FOC loan chiller khắc phục hỏng hóc on-wing
Hỏng hóc oven: hỏng hóc 18ea, khắc phục 03ea, tồn 15ea
  Oven Safran A350A: còn hỏng 13ea (trong tuần khắc phục 01 oven). Oven tàu A350A hỏng nhiều, obsolete . Tuần 33 dự kiến 02 oven sửa chữa về
  + Giải pháp KT: Safran phương án retrofit – T10/2025. KT viết thư cấp cap claim Safran tìm giải pháp sửa chữa và sớm triển khai retrofit.
  + Quy trình sử dụng: đã triển khai ĐTV thực hiện quy trình: warm up 5 phút trước khi sử dụng Oven (khuyến cáo mới từ Safran)
  Oven A321 tàu A35X: còn hỏng 2 oven => hỏng hóc được kiểm soát; QLVT đã mua used part/new part (có SB nâng cấp) khắc phục hỏng hóc
IFE: Thales SVDU (A350/B787): replaced 3372/3483 SVDU (còn 119 INOP SVDU). Trong tuần 30: hỏng mới 5 ea, khắc phục 24ea.
=> Hỏng hóc tăng trở lại các khối pre-mod intermittent => Vật tư quay vòng it (130 ea) => cần cân đối vật tư khắc phục hỏng hóc và chuẩn bị RTS A895 (đang thiếu 150 SVDU).
LAV:
Toilet Assy: hỏng 04 ea, khắc phục 03ea, tồn 01ea
Faucet Assy: hỏng 04ea, khắc phục 02ea, tồn 02ea
Basin: hỏng 03ea, khắc phục 02ea, tồn 01ea
ADD ảnh hưởng dịch vụ tuần 32: Tổng 239 (giảm 15% so với tuần 31), khắc phục 93 ADD => tồn đọng 146 ADD (giảm 13 % tuần 31).
Hỏng hóc Ghế thuộc diện cắt khách tuần 32
Ghế C: hỏng 06, khắc phục 02, tồn 04.
Ghế Y: hỏng 08 đã khắc phục 04, tồn 04.

## Slide 38: Giờ bay trung bình trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 235:55 | 156 | 1:30
A321 | A321 CEO | 130.82 | 1667 | 1:53
 | A321 NEO | 860:20 | 392 | 2:11
A350 | 35A | 431:30 | 114 | 3:47
 | 35B | 829:10 | 116 | 7:08
B787 | 78A | 798:30 | 122 | 6:32
 | 78B | 288:10 | 88 | 3:16
 | 78C | 505:05 | 146 | 3:27
ATR | ATR | 240:15 | 224 | 1:04
Next Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 244:05 | 162 | 1:30
A321 | A321 CEO | 130.13 | 1662 | 1:52
 | A321 NEO | 863:55 | 407 | 2:07
A350 | 35A | 411:50 | 119 | 3:27
 | 35B | 868:15 | 139 | 6:14
B787 | 78A | 897:35 | 158 | 5:40
 | 78B | 286:00 | 91 | 3:08
 | 78C | 456:55 | 138 | 3:18
ATR | ATR | 242:45 | 227 | 1:04
Chart: Trung bình giờ bay các đội tàu
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | 35A | 35B | 78A | 78B | 78C | ATR
This Week | 0.063012 | 0.078476 | 0.091447 | 0.15771 | 0.29783 | 0.27271 | 0.13644 | 0.14414 | 0.044689
Next Week | 0.062779 | 0.078296 | 0.088444 | 0.1442 | 0.26027 | 0.2367 | 0.13095 | 0.13796 | 0.044558

## Slide 39: Số chuyến bay theo ngày trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 4-Aug | 5-Aug | 6-Aug | 7-Aug | 8-Aug | 9-Aug | 10-Aug | Avg.
A320 NEO | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 8.00 | 8.00 | 7.33 | 7.67 | 7.43
A321 CEO | 6.38 | 6.32 | 6.22 | 6.51 | 6.59 | 6.35 | 6.68 | 6.44
A321 NEO | 6.56 | 6.00 | 5.44 | 6.44 | 5.89 | 6.33 | 6.89 | 6.22
A350 | 2.15 | 2.46 | 2.38 | 2.31 | 2.77 | 3.00 | 2.62 | 2.53
B787 | 3.06 | 2.82 | 3.41 | 2.76 | 3.06 | 2.71 | 3.12 | 2.99
ATR72 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.00
Next Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 11-Aug | 12-Aug | 13-Aug | 14-Aug | 15-Aug | 16-Aug | 17-Aug | Avg.
A320 NEO | 8.33 | 7.67 | 7.33 | 8.00 | 8.00 | 6.67 | 8.00 | 7.71
A321 CEO | 6.08 | 5.77 | 5.85 | 6.08 | 6.18 | 6.41 | 6.26 | 6.09
A321 NEO | 6.11 | 6.33 | 6.78 | 6.67 | 6.67 | 6.00 | 6.67 | 6.46
A350 | 2.85 | 2.85 | 2.77 | 2.92 | 2.69 | 3.00 | 2.77 | 2.84
B787 | 2.94 | 3.00 | 3.29 | 3.18 | 3.47 | 3.59 | 3.29 | 3.25
ATR72 | 8.00 | 7.25 | 8.00 | 7.50 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 8.11
Chart: Số chuyến bay trung bình theo ngày của các Fleet tàu bay trong tuần
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | A350 | B787 | ATR72
This Week | 7.4286 | 6.4363 | 6.2222 | 2.5275 | 2.9916 | 8
Next Week | 7.7143 | 6.0879 | 6.4603 | 2.8352 | 3.2521 | 8.1071

## Slide 40: Số chuyến bay khai thác theo ngày
Chart: 
| 45873 | 45874 | 45875 | 45876 | 45877 | 45878 | 45879 | 45880 | 45881 | 45882 | 45883 | 45884 | 45885 | 45886 | 45887 | 45888 | 45889 | 45890 | 45891 | 45892 | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 | 45899 | 45900 | 45901 | 45902 | 45903 | 45904 | 45905 | 45906 | 45907 | 45908 | 45909 | 45910 | 45911 | 45912 | 45913 | 45914 | 45915 | 45916 | 45917 | 45918 | 45919 | 45920 | 45921 | 45922 | 45923 | 45924 | 45925 | 45926 | 45927 | 45928 | 45929 | 45930
 | 475 | 461 | 455 | 469 | 482 | 465 | 498 | 465 | 462 | 476 | 470 | 498 | 496 | 495 | 440 | 432 | 434 | 447 | 454 | 464 | 475 | 455 | 464 | 461 | 478 | 487 | 503 | 477 | 453 | 491 | 484 | 400 | 402 | 391 | 405 | 395 | 382 | 384 | 395 | 396 | 390 | 407 | 385 | 372 | 373 | 387 | 398 | 390 | 404 | 391 | 380 | 384 | 401 | 404 | 397 | 411 | 403 | 392

## Slide 41: A321
Tình trạng vật tư cho hỏng hóc trên đội bay
Tàu AOG: NIL
Tình hình tàu check:
  A327 - HAN: EA12, C01, Y01 REMAIN TASK (04/08-11/08): hỏng APU Door, đã rob tàu NEO bảo quản (không có dự phòng)
  A356 - SGN: LIVERY PAINTING (04/08-13/08): chưa phát sinh
Hỏng hóc ảnh hưởng khai thác: NIL
Hỏng hóc B defect hết hạn trong 10 ngày chưa có vật tư trong kho:

## Slide 42: A321
Tình trạng đơn hàng Pooling: 68 đơn hàng quá hạn trong tổng số 125 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: 34 overdue orders / total 58 orders
Đơn hàng cho Defect: 16 overdue orders / total 34 orders
Đơn hàng cho Hardtime/Softtime: 18 overdue orders / total 33 orders

## Slide 43: A321 CÁC VẬT TƯ VƯỚNG MẮC
1. Danh mục ngoài pool: có 01 mục thiếu dự phòng so với yêu cầu:
- Starter Duct NEO: hiện đã dùng các thiết bị dự phòng cho tàu NEO bảo quản, có thể rob từ engine dự phòng hoặc tàu bảo quản khi cần gấp
2. Danh mục pool: có 21 mục thiếu dự phòng so với yêu cầu như sau:
- 02 mục có stock alternate (EEC NEO, Primary heat exchanger)
- 10 mới bị dùng cho tàu khai thác: sẽ về trước 30/07 (ACC VALVE NEO, SSTU, Sensor Delta Pressure, PRV và HPV CEO...)
- 04 mục không có mức kho MBK (SSU captain, IPCV NEO, Valve Surge control, EIU NEO)
- 05 mục khó khăn trong việc cung ứng như sau:
+ Motor Converter: OEM Safran không có stock, leadtime dài (tháng 8/25)
+ IFPC PUMP NEO: OEM Collins thiếu PTVT sửa chữa
+ Skin Outlet Valve: VSTEA thiếu PTVT sửa chữa
+ Travel limitation unit: mới dùng cho tàu bị sự cố A338, đang làm việc với ST

## Slide 44: TÌNH TRẠNG APU LRU A321
it | Part number | Description | MBK level | status
1 | 106-1-1100-02 | ACTUATOR-APU | 1 | stock 1ea
2 | 160494-1 | OIL COOLER |  | stock 2ea
3 | 2704506-2 | MOTOR STARTER | 2 | stock NIL, 20/08 có 1ea (Vật tư có nguồn cung ứng khó khăn)
4 | 3291238-2 | VALVE-SURGE CONTROL |  | stock NIL, không có mức kho dự phòng
5 | 3291432-1 | LOAD CONTROL VALVE | 1 | stock 2ea
6 | 3616140-10 | FAN ASSY-OIL COOLING |  | stock 1ea
7 | 3876287-1 | DATA MEMORY MODULE | 1 | stock 1ea
8 | 3886188-3 | IGV ACTUATOR APU131-9A | 1 | stock 2ea
9 | 3888058-5 | EXCITER | 2 | stock 1ea
10 | 3888394-221205 | ECB | 1 | stock 3ea
11 | 4131020-4 | LUBE MODULE |  | stock 1ea
12 | 441921-5 | CONTROL FUEL UNIT | 1 | stock NIL, 15/8 có 1ea
13 | BA03604 | GENERATOR-APU | 1 | stock 1ea
14 | 3860864-1 | CLUTCH ASSY | 1 | stock 1ea

## Slide 45: B787
Tình trạng đơn hàng Pooling: 18 đơn hàng quá hạn trong tổng số 25 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: overdue 16 LO / total 19 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): overdue 2 EO / total 6 EO

## Slide 46: B787
STT | Tên thiết bị | P/N | Lưu ý | Tình trạng
1 | FMU | 7000546H14 | Hỏng hóc gây APU INOP. | Không có hỏng hóc. 02ea in stock + 01 in Vip Kit.
2 | Chiller | 600-2 | Hiện cả fleet B787 có 05 hỏng hóc. | - 05ea RO mới vào shop chưa có EDD.
3 | VFSG | 7001330H04 | Nếu phát sinh hỏng hóc sẽ chỉ mở được 03 ngày. | 01ea in stock + 01ea lấp đầy chưa có EDD..
4 | CMSC | 7000045H03 | Hỏng hóc nhiều tại vị trí CAC chưa được làm nâng cấp lên H04 (dự kiến SB có trong tháng 9) | 01ea in stock.

## Slide 47: B787
Một số PTVT cần lưu ý:
PTVT thay nhiều: VFSG, CMSC, NSG, CAC, GWIV.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:.
• A864 - ANTI –ICE CAC R: đặt hàng CAC inlet, chờ KLM cập nhật.
• A868 - .

## Slide 48: A350
Tình trạng đơn hàng Pooling: 47 đơn hàng quá hạn trong tổng số 98 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho OSS: 15 overdue LO / total 18 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): 32 overdue EO / total 80 EO
Tình trạng đơn hàng pool trong 4 tuần gần nhất:

## Slide 49: A350
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Spoiler Servo control FCRM | CA67003-018/020/025 CA71323-016 / -015 | Hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | - Spoiler Servo: 01ea ín stock (của tàu BQ A895), 01 lấp đầy chưa có EDD. - FCRM: 01ea in stock
2 | Chiller | 688-6/688-6-00-100 | Hiện cần 14ea (12 hỏng hóc + 02 cho tàu bảo quản). | - 01ea in stock - 07RO: + 02ea EDD tuần 33. + 03ea EDD 22/09. + 02ea chưa có EDD.
3 | EDP | 53098-06 | Hỏng hóc phát sinh sẽ phải cắt tải, tiềm ẩn AOG. Vẫn hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | + 05ea in stock (trong đó 04ea là của tàu BQ A895).
4 | VCRU, Motor Controller |  | Hỏng hóc ảnh hưởng đến hệ thống chiller của tàu bay. TAT sửa chữa tại shop Honeywell rất dài (vẫn chưa được cải thiện) dẫn đến việc cung ứng hàng của Airbus rất chậm. | Nhiều tàu A350 có mssg VCRU và controller. 02ea VCRU in stock
5 | Oven Safran | X200100 | + Hỏng hóc ảnh hưởng chất lượng dịch vụ. TAT ở shop rất dài do thiếu hụt sub part sửa chữa (PMSD). Độ tin cậy kém nên hỏng hóc rất nhiều. | Hiện đang có 15ea hỏng hóc, Safran dự kiến cuối tuần 33 release 02ea.
6 | Starter | 1714214A | + Hỏng nhiều trên fleet A350 và rất nhiều quote BER repair, nguồn hàng từ OEM Collins không có sẵn, tàu BQ đã bị rob hết nhưng cũng không đủ. | Hiện cần 02ea cho tàu BQ A895. + 03ea PO EDD 2026. + 03 RO: 01ea về HAN 13/08, 01ea release tuần 33, 01ea đang đến shop.

## Slide 50: A350
Một số PTVT cần lưu ý:
+ Một số thiết bị pooling của OEM Honeywell liên quan hệ thống Chiller (VCRU, Motor Controler) TAT vẫn rất dài.
Hỏng hóc hệ thống flight control vẫn nhiều.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:
• A886, A887, A888, A890, A892, A896 - CHILLER SYS INOP: đặt hàng VCRU đã có 02ea in stock, chưa có lịch về thêm.

## Slide 51: ATR
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Blade Propeller | R815505-6/-9 | For Major Inspection | 06EA: STK SGN 02RO: SCRAP
2 | Hub Propeller | 815470-2 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN 01PO: Chưa có EDD
3 | Actuator Propeller | 815585-7 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN
4 | End Wing-Left | S5741212100810 S5741212100910 |  | P/N S5741212100810: STK = 0 01EA: STK SGN P/N S5741212100910
5 | P.E.C | 816332-5-401 |  | 02EA: STK SGN
6 | MLG Shock Absorber | D23188000-6B | Hyd Leak | RO R4580325: EST 30/09
7 | ACM | 2205120-4 | Cabin Hot | 05RO: chưa có EDD do thiếu PTVT thay thế. Trong đó có 4 warranty order bị từ chối bảo hành do bị oil and carbon contamination 01LO: thuê từ ngày 30/6 (min. 3 tháng)

## Slide 52: Phanh, bánh lốp cho các đội bay
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Giải pháp và kiến nghị
1. | Lốp cho các đội bay |  | Lốp các loại đủ dự phòng. | -Ban QLVT tiếp tục thúc đẩy lốp về dự phòng cho cao điểm hè 2025
2. | Phanh cho Đội bay B787 | C20648000 | 05ea in stock 01ea Vip kit + 01ea FAK Nga. | - Ban QLVT đang làm việc với Safran thúc đẩy các cụm phanh đang sửa chữa về. - Tần suất thay phanh B787 đang gia tăng, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt những
3. | Phanh Đội bay A350 | 2-1756-1 | 03ea in stock. Dự kiến tuần 33 VSTEA xuất xưởng thêm 03 ea. | - Tần suất thay phanh A350 đang gia tăng rất nhanh, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt.
4. | Phanh đội Bay A321 | C20534100 | 09ea in stock. trong tuần 33 dự kiến sẽ có thêm 05ea. | - Ban QLVT đang tiếp tục thúc đẩy các heat sink A321 về để phục vụ bảo dưỡng phanh A321. - Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch làm stagger phanh A321 tránh việc thay phanh hàng loạt.

## Slide 53: Động cơ
- Đội bay A350:
• Số lượng dự phòng: 03ea (thuê dài hạn) & 03 động cơ thuê ngắn hạn + 01 động cơ new (giao HAN 22/01).
• Số lượng trong kho: 01ea (ENG 21043).
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa: 07ea (04 động cơ 21137, 21048, 21024 và 21425 sửa tại N3 và 03 tại HAESL 21414 và 21604 và 21035).
01 ENG 21137 pickup 01Sep tại N3 dự kiến giao Vaeco 10Sep.
01 ENG 21414 dự kiến giao Vaeco 30Aug.
- Đội bay B787:
• Số lượng dự phòng: 10ea (2 sở hữu, 2 dài hạn và 6 ngắn hạn) đã ký thêm 01 hđ thuê đc Mar/2025 với Aercap.
• Số lượng trong kho: 02ea in stock (ENG 956599, 956677).
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa:
05 động cơ ở KLM shop: 956947, 956534, 956913, 956638, 956577.
02 động cơ ở tại GE shop trong đó 01 động cơ 959395 đang sửa tại GE shop dự kiến xong 20Aug giao Vaeco cuối tháng 8/2025.
• Thuê động cơ đáp ứng KH sửa 2024-2025: B787 có 04 dự phòng và đang thuê 06 của Aercap (956933; 958266 và 958934 958966 và 956626, 956980) trong đó 956980 mới thuê do 01 đc trên A868 phải tháo đầu tháng 4/2025

## Slide 54: Động cơ
- Đội bay A321 Ceo:
• Số lượng dự phòng: 13 (3 sở hữu, 10 thuê ngắn hạn)
• Số lượng trong kho: NIL
• Số lượng động cơ đang sửa tại shop:09ea
• Động cơ chờ chuyển đi shop: V16570
• Số lượng động cơ đang cho K6 thuê: 01ea (V12505) - dự kiến trả cuối tháng 8/2025
• Động cơ thuê tháo trả : V10533 (đã tháo 29/6, đã hoàn thiện tại VAECO, Willis đã nhận, đang hoàn thiện thủ tục)
- Vướng mắc:
+ Danh mục missing part list của động cơ sửa chữa về
- Giải pháp:
+ Thúc đẩy việc sửa chữa động cơ tại shop
+ Làm việc với Ban KT về KH động cơ về, tháo trả.

## Slide 55
- Đội bay A321 Neo:
• Số lượng dự phòng: 05ea (2 sở hữu (đang SLB), 2 dài hạn và 01 thuê ngắn hạn thuê của PW).
• Số lượng trong kho: NIL.
• Số lượng động cơ sửa chữa: có 6 động cơ đang sửa (04 tại ESA và 01 tại IHI, 01 tại MTU-H) - Đang làm việc với shop, không có indution slot vào tháng 7
• Đã kí HĐ thuê thêm 2 động cơ - AerCap đã có engine GTF PW1127G-JM sẽ ready vào tháng 9 - ELFC có 02 engine GTF PW1127G-JM sẽ ready vào tháng 9 -10 - ALC có 02 engine GTF PW11333GA-JM sẽ ready vào tháng 10
Vướng mắc:
+ TAT tại shop kéo dài, hiện do shop quá tải các động cơ tháo cung phải đợi slot lên đến 200 ngày.
+ Các động cơ A321 NEO tháo đi sửa trước đây không có đc lắp lên, khi tháo trả đc thuê thiếu nhiều LRUs đang đi cùng đc sửa. + Khoảng thời gian cao điểm nghỉ lễ, thiếu hụt phụ tùng vật liệu, sự gia tăng các lỗi Rejection trong kiểm tra sau thử nghiệm.
+ PTVT thiếu hụt, đặc biệt là khác khối AP51
Giải pháp:
+ Thúc đẩy động cơ sửa chữa tại shop.
+ Tổ chức họp và tìm giải pháp với Ban KT, VAECO với danh mục MPL đc tháo khi gửi đi sửa.

## Slide 56
- Đội bay ATR:
• Số lượng dự phòng - 06 gồm 03 ENG sở hữu, 03 ENG thuê ngắn hạn: (ED0321) (ED0036) (ED0715).
• ED0238 đang sửa tại shop PWC tại SING.
• ED0237, ED0217, ED0233, ED0214 đang sửa tại SA..
• Vướng mắc/ Khó khăn:
+ Các shop vẫn đang gặp trình trạng thiếu part, dẫn đến TAT bị kéo dài tại cả 02 shop.
+ Lịch release ED0238 tại PWC dự kiến giữa tháng 09/2025 (đang sửa AOG)
+ Lịch release ED0214 tại SA dự kiến 01/10/2025. (đang sửa AOG).
TAT StandardAero: 250 ngày
TAT PWC: 240 ngày
• Giải pháp:
+ Tiếp tục theo sát các động cơ đang sửa chữa tại PWC và StandardAero.

## Slide 57: Kế hoạch động cơ
A350: 01ea (ENG 21043).
+ ENG 21414 tại HAESL dự kiến giao 30/08.
+ ENG 21137 tại N3 dự kiến giao Vaeco 10Sep.
B787: 02ea in stock (ENG 956599, 956677).
+ ENG 958395 dự kiến giao Vaeco cuối tháng 8/2025.
A321 CEO :
+ Động cơ về trong tháng 8: V16517 (27/8), V16694 (21/8).
A321 NEO:
+ Động cơ thuê mới P771185 (AERCAP) ETA VAECO Han 28-30/09
+ Động cơ thuê mới P771346 (PWEL) ETA VAECO Han trong tuần đầu tháng 9 + P771373 ETA VAECO Han 23/9 + P771119 ETA VAECO Han 11/11
+ P771079 ETA VAECO Han 12/11
+ P771463 ETA VAECO Han 29/12
ATR: NIL stock.
+ ED0238 sửa chữa tại PWC: dk release giữa tháng 9/2025. (đang sửa AOG)
+ ED0214 sửa chữa tại StandardAero: dk release 01/10/2025. (đang sửa AOG)

## Slide 58: APU
APU A321
+ STK: 01 in stock
+ DK tháng 8 về 04 APU
APU A350
+ STK: 01 (P-00113)
+ 01 APU (P-00116) đang sửa chữa
APU B787
+ STK: 01ea stock SGN.
+ 01 APU đang sửa tại shop chưa có dk ngày về

## Slide 59
THANK YOU