## Slide 1: BÁO CÁO KỸ THUẬT (Tuần 12: 17/03/2025 – 23/03/2025)

## Slide 2: TỔNG HỢP AOG, DELAY VÀ GTB/ATB/DIV
Chart: Thống kê GTB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
This week | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chart: AOG
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5
This week | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Chart: Thống kê ATB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
This week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Delay
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5
This week | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3

## Slide 3: ATB/GTB COMPARISON
Chart: ATB Comparison
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ATB in 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
ATB in 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Chart: GTB Comparison
GTB in 2024 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1
GTB in 2025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1

## Slide 4: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 01 ATB: 00 GTB: 00 DIV: 00
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
B223 | SGN | VN8091 | SGN-VCS | 23-03-25 | RTO | DURING ON TAXI WAY CAPT CALL VHF INFORM A/C HAS DEFFECT: ATCS NOT ARM INTERMITTENT AND CAPT DECIDED GTB TO PARKING 2 , TSV IS READY , T/S INPROGRESS | C/O RAISED ADD FOR ATPCS INOP, A/C SERVICEABLE A/C WAITING FOR OFFLOAD PAX, LUGGAGE DUE TO REDUCED LOAD | 61-22 | Tàu B223 phát sinh hỏng hóc trong quá trình cất cánh do tổ bay thấy đèn ATPCS not ARM Intermittent trước vận tốc V1 và đã quyết định Reject T/O, tổ bay thực hiện reset hệ thống hoạt động bình thường. Hiện tại VAECO sẽ raise ADD ATPCS INOP và sẽ thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch). Sẽ cho dowload QAR bao gồm các dữ liệu liên quan đến hệ thống ATPCS để gửi ATR phân tích tìm hiểu nguyên nhân. Trước đó ngày 8/3/2025 B223 đã xảy ra hỏng hóc tương tự phát sinh trong quá trình cất cánh do tổ bay thấy đèn ATPCS not ARM trước vận tốc V1 và đã quyết định Reject T/O, sau đó tổ bay liên lạc VAECO và thực hiện dynamic test lại theo yêu cầu của CRS thì thấy hệ thống hoạt động bình thường. VAECO đã thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch) tuy nhiên không phát hiện gì bất thường và đã cho thay chủ động AFU #1 có giờ cao hơn để tiếp tục theo dõi. Dữ liệu QAR đã được gửi đên ATR để phân tích, phía ATR phản hồi không phát hiện được nguyên nhân gốc do thiếu các dữ liệu liên quan đến Power lever microswitch, Power management switch, and ATPCS pushbutton data in the QAR dataset. Theo thống kê ĐTC thì từ 2015-nay có 14 hỏng hóc (2018: 01, 2019: 05, 2020: 04, 2021: 01, 2024: 01, 2025: 01) liên quan đến hệ thống ATPCS trong đó có 06 lần khắc do hỏng hóc khối Auto Feather Unit (AFU), 01 lần do khối APTCS test switch, còn lại khắc phục do opt test. Tàu B223 lắp 2 khối AFU: • AFU#1 vừa mới thay có S/N: RTY1411 có TSR = 83 FH tháo đi sửa từ 2020 do lỗi ATPCS not arm vừa mới được lắp lại B223. • AFU#2 S/N: MM1760 (thuộc động cơ thuê Willis) có TSR= 2880 FH. Khối này có ngưỡng OVH soft-time 12000 FH, hiện tại vẫn thực hiện khi được gửi đi shop cùng động cơ.

## Slide 5
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY VÀ DELAY DO THAY LỐP
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION
1 | A321 | A390 | 21-Mar-2025 | SGN | 14 | VN1366 | SGN-UIH | phát sinh ADD ENG #2: RUBBER SEAL AT POS 11 O`CLOCK DAMAGE hạn có 5FC, cần N/S HAN để khắc phục | Tàu sau đó đã thực hiện thay rubber seal
CÁC CHUYẾN BAY DELAY DO THAY LỐP
FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION
B787 | A878 | 22:30 20/03/2025 | SGN | 9 | VN326 | SGN-KIX | T/X FOUND RH NW WORN TO LIMIT + MW#5 TREAD GROOVE DEPTH < 1 T/X FOUND RH NW WORN TO LIMIT AND MW#5 TREAD GROOVE DEPTH WORN LESS THAN 1 MM. | C/O RPLD RH NW AND MW#5 SATIS EVENT CLOSED C/O RPLD SATIS . A/C SERVICEABLE TOTAL DELAY 9 MINS. TECH DELAY 0 MIN, A/C ARRIVAL LATE : 10 MINS
A321 | A392 | 17:30 21/03/2025 |  | 40 | VN1940 | DAD-CXR | MAIN WHEEL BRK 1 WORN TO LIMIT | BRK #1 WORN TO LIMIT EVENT CLOSED TOTAL DELAY: 40 MINS TECH DELAY: 15 MINS A/C ARRIVE LATE: 5 MINS
B787 | A879 | 16:00 17/03/2025 | SGN |  | VN252 | SGN-HAN | TRANSIT CHECK FOUND MW #8 INNER SHOULDER CORD EXPOSED TRANSIT CHECK FOUND MW #8 INNER SHOULDER CORD EXPOSED, REMAINING SHOULDER GROOVE DEPTH IS 1 MM | REPLACE NEW MW #8 SATIS TRANSIT CHECK FOUND MW #8 INNER SHOULDER CORD EXPOSED EVENT CLOSED TOTAL DELAY: 7 MINS, TECH DELAY 0 MIN

## Slide 6: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
AOG: 01
AOG: 01 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A356 | 04:40 19/03/2025 | 14:20 19/03/2025 | HAN | C/O WO 7092703 T/S ENG #2 HIGH OIL CONSUMPTION 1. STEP 4.A(3) DO THE CHECK OF THE OIL SYSTEM EXTERNALS FOR SIGNS OF LEAKAGE AFTER C/O ITEM 08 HIGH POWER ASSURRANCE TEST FOUND OIL LEAK AT OIL SCAVENGE TUBE BEARING NO 5 AT END TUBE BIFFERCATION PANEL AND TUBE ASSY REF IPC 79-22-49-80A ITEM 500(PRE SB79-0088). NO AMM/ IETP for replace the tube. Upper tube (ipc 79-22-49-80A item 500) avail at HAN, lower tube (ipc 79-22-49-82A item 240) not avail at HAN. TA No 14079 sent for support. 2. C/O ITEM 05 TO REMOVE EXHAUST CONE FOR CHECK FOUND BOLT BROKEN NEED STRUCTURE SUPPORT. | EVENT CLOSED 1. C/O REPLACED OIL TUBE, ENGINE RUN UP HI POWER -> SATIS. 2. STRUCTURE HANBASE REPAIR AND INSTALL NEW BOLT -> SATIS | 79 | Động cơ V15099 có TSN/CSN = 39239.80/21803; TSO/CSO = 4467.50/3070. Qua kiểm tra phát hiện chảy dầu ở đường ống hồi dầu của ổ bi số 5. Ngoài ra các thông số động cơ trên ADEM không có gì bất thường. Tiếp tục theo dõi thêm.

## Slide 7: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
DELAY: 03
AOG: 02 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A398 | 20:00 19/03/2025 | SGN | 40 | VN1268 | SGN-VII | MSG: PACK 1 REGUL FAULT + ENG #1 BLEED LEAK AFTER FLIGHT SCHEDULE CHANGE, A398 NEEDED TO BE DE-FUELED 21 TONS TO 9 TONS. MSG APPEARED: PACK 1 REGUL FAULT ENG #1 BLEED LEAK. | EVENT CLOSED ACTION: - C/O DE-FUELLING FROM 21 TONS TO 9 TONS. SATIS - C/O RESET BUT NIL HELP. ADD B1806 RAISED FOR ENG #1 PYLON LEAK DET FAULT ADD B1807 RAISED FOR ENG BLEED AIR SYS #1 INOP WITH C/O MAINT REQUIRE | 36-00 | Hỏng hóc liên quan đến sensing element. Nguyên nhân có thể do thiết bị này bị lão hóa sau một thời gian khai thác. Hiện chưa có giải pháp cải tiền từ AIB. Vaeco lưu ý NVKT khi lắp sensing element mới cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn trong AMM
A398 | 15:25 20/03/2025 | SGN | 22 | VN920 | SGN-PNH | ENG1 ATTRITION LINING GOUGED AT 8H POSITION WITHIN LIMIT | FINAL ACTION: C/O INSPECTION AND RAISED ADD B1809 SATIS. A/C SERVICEABLE ENG1 ATTRITION LINING GOUGED AT 8H POSITION WITHIN THE LIMIT EVENT CLOSED ENG1 ATTRITION LINING GOUGED AT 8H POSITION WITHIN LIMIT | 72-00 | Động cơ V10533 có TSN/CSN = 64340.77/30508. Đây là động cơ thuê ngắn hạn, có kế hoạch trả cuối T6/2025. Attrition Lining có thể bị bong tróc do Fan Blade mài vào trong quá trình động cơ hoạt động. Đánh giá đây là hỏng hóc thông thường.
A397 | 14:00 18/03/2025 | PEK | 20 | VN513 | PEK-HAN | F/CTL FLAP SYS1 FAULT | EVENT CLOSED C/O GND PERFORMED BITE TEST OF THE SFCC(FLAP SYSTEM) ,TEST OK,MSG GONE F/CTL FLAP SYS1 FAULT | 27-51 | Sau khi reset không còn cảnh báo, tàu khai thác bình thường. Tiếp tục theo dõi thêm

## Slide 8: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY A320/ A321
Nhận xét:
Các phát sinh trong tuần
A356 trong quá trình T/S khắc phục lỗi ENG 2 HIGH OIL CONSUMPTION phát hiện oil leak ở đường ống dẫn oil SCAVENGE TUBE BEARING và đã thay đường ống (tàu trước đó đã phải bay hạn chế rất lâu về hỏng hóc này, đã thay cả FCOC và kiểm tra các vị trí khác không phát hiện bất thường)
Ngoài ra trong tuần tàu A610 xuất hiện lại hỏng hóc về Eng1 HPV (tàu trước đây đã từng thay HPV 7 lần, trong đó 4 lần có xác nhận hỏng hóc do HPV, 3 lần còn lại đang chờ SFR để phân tích), sau khi kiểm tra phát hiện vị trí của valve khi điều khiển manually không khớp với vị trí hiển thị trên ECAM nên tiếp tục đặt hàng HPV để khắc phục (phía VAECO cũng đã gửi thông tin cho AIB để xác định thêm về nguyên nhân của hỏng hóc)

## Slide 9: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
AOG: 00 Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
Fleet A350 có tình trạng kỹ thuật tốt

## Slide 10
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | A350 | A886 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B1372 RAISED DM AIR REDUNDANCY LOSS ON FUEL INERTING 2. ADD B1379 RAISED PACK 1 REGULATION REDUNDANCY 3. ADD B1381 RAISED F/CTL R OUT R AILERON G ACTUATOR
2 | A350 | A887 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B1246 RAISED AIR PACK 2 REGUL REDUNDANCY
3 | A350 | A888 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21682 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. SKYWISE MSG: ENG 1-SD-ENG-QOIL DISPLAYED IN GREEN PULSING COLOUR
4 | A350 | A889 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 1 21088 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. ADD B1188 RAISED THE OUTBOARD SEAL OF LH MOVEABLE FAIRING # 4 DAMAGED (38CM) 3. ADD B1233 RAISED DM AIR RAM DOOR INERTING SYS1 ACTUATOR 4. ADD B1234 RAISED DM FUEL INERTING SYS
5 | A350 | A890 | Định kỳ | Tốt | Không | 1. TR 81489576: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 2 INTERNAL LEAKAGE 2. ADD B1497 RAISED BRAKE FAN 5 DEACTIVE 3. FM: SPDB-2,CABIN(2XY) / WRG TO SPDB-2,CABIN(2XY) PIN 2XYUAA
6 | A350 | A891 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
7 | A350 | A892 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B1455 RAISED THE DROOP-NOSE END-FILLING PANEL AT R/H MISSING 2. ENGINE: #2/21368 ON AIRCRAFT VN-A892: P25 MEASUREMENT ERROR
8 | A350 | A893 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Không chọn chuyên cơ do động cơ số 2 S/N 21369 tiêu hao dầu nhờn cao, Rolls-Royce chưa đưa ra được giải pháp khắc phục.
9 | A350 | A894 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21425 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. TR 81557714: PREVENTIVE RECOMMENDATION SERVO-CONTROL OUTBOARD AILERON GREEN LH PRESSURE SENSOR DEGRADATION (1CR1) 3. ADD B1128 RAISED DM AIR PACK 2 RAM AIR DOOR INLET OPEN 4. ADD B1129 RAISED DM FUEL INERTING SYS
10 | A350 | A895 | BQDB | Tốt | Không | 
11 | A350 | A896 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B954 RAISED UPPER LATCH ASSY OF COCKPIT DOOR BOLTING SYSTEM IS NOT FULLY LOCKED 2. TR 81416394: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 1 INTERNAL LEAKAGE 3. DM: BRAKES ALTN+EMER BRK => monitor
12 | A350 | A897 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. A897 có logo Skyteam
13 | A350 | A898 | BQDB | Tốt | Không | 
14 | A350 | A899 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 1 21048 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC

## Slide 11
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay A350 trong tuần tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + NIL.

## Slide 12: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
AOG: 00 Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
Fleet B787 có tình trạng kỹ thuật tốt

## Slide 13
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | B787 | A861 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
2 | B787 | A862 | Khai thác | Tốt | Không | B1322 FUEL PUMP CENTER R
3 | B787 | A863 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (958170) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC) B1601 STS TAIL AIRFLOW SYS
4 | B787 | A864 | Định kỳ | Tốt | Không | Engine 2 (956577) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC)
5 | B787 | A865 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
6 | B787 | A866 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 2 giảm tần suất soi 100 FC HPTS1B missing material theo Departure Recommendation 01643368 Revision 0.0
7 | B787 | A867 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT STG 2 CRACK, giảm tần suất soi 250 FC theo DR Recommendation 01379322 Revision 0.0 B1536 TAIL AIRFLOW SYS Left Air Conditioning Pack is degraded. (Active - Mode) B1558 01 GREEN WINGTIP LIGHT INOP.
8 | B787 | A868 | Khai thác | Tốt | Không | B1121 RAISED : REMOVE ENG#1 (SN: 956769) IN 25 CYCLES,DL: 6280 FC
9 | B787 | A869 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 1 giảm tần suất soi 250 FC (HPT S2 blade cracks) và soi giảm tần suất 250 FC (fuel nozzle cup missing materials)
10 | B787 | A870 | Khai thác | Tốt | Đạt | B1374 TAIL AIRFLOW SYS
11 | B787 | A871 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (956913) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC)
12 | B787 | A872 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
13 | B787 | A873 | Khai thác | Tốt | Không | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC + B520 STS HYD PUMP DEPRESS PRI R
14 | B787 | A874 | Khai thác | Tốt | Đạt | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC
15 | B787 | A877 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
16 | B787 | A878 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
17 | B787 | A879 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 1 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 250 FC; Động cơ số 2 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 100 FCGE DR 01664320 Revision 0.0

## Slide 14
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay B787 trong tuần tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A868 động cơ số 1 HPT STG 1+2 (giảm tần suất 25FC) soi lại ngày 19/03 phát sinh phải tháo trong 25FC, đã thông báo đến OCC để hạn chế khai thác đến hết 07/04, sau đó tàu dừng làm định kỳ A08+dán decal và chờ thay động cơ với dự kiến 21/04 mới có động cơ.

## Slide 15: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
RTO: 01
AOG: 00 Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
B223 | SGN | VN8091 | SGN-VCS | 14:15 23/03/2025 | RTO | DURING ON TAXI WAY CAPT CALL VHF INFORM A/C HAS DEFFECT: ATCS NOT ARM INTERMITTENT AND CAPT DECIDED GTB TO PARKING 2 , TSV IS READY , T/S INPROGRESS | - C/O RAISED ADD FOR ATPCS INOP, A/C SERVICEABLE - A/C WAITING FOR OFFLOAD PAX, LUGGAGE DUE TO REDUCED LOAD | 61-22 | Tàu B223 phát sinh hỏng hóc trong quá trình cất cánh do tổ bay thấy đèn ATPCS not ARM Intermittent trước vận tốc V1 và đã quyết định Reject T/O, tổ bay thực hiện reset hệ thống hoạt động bình thường. Hiện tại VAECO sẽ raise ADD ATPCS INOP và sẽ thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch). Sẽ cho dowload QAR bao gồm các dữ liệu liên quan đến hệ thống ATPCS để gửi ATR phân tích tìm hiểu nguyên nhân. Trước đó ngày 8/3/2025 B223 đã xảy ra hỏng hóc tương tự phát sinh trong quá trình cất cánh do tổ bay thấy đèn ATPCS not ARM trước vận tốc V1 và đã quyết định Reject T/O, sau đó tổ bay liên lạc VAECO và thực hiện dynamic test lại theo yêu cầu của CRS thì thấy hệ thống hoạt động bình thường. VAECO đã thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch) tuy nhiên không phát hiện gì bất thường và đã cho thay chủ động AFU #1 có giờ cao hơn để tiếp tục theo dõi. Dữ liệu QAR đã được gửi đên ATR để phân tích, phía ATR phản hồi không phát hiện được nguyên nhân gốc do thiếu các dữ liệu liên quan đến Power lever microswitch, Power management switch, and ATPCS pushbutton data in the QAR dataset. Theo thống kê ĐTC thì từ 2015-nay có 14 hỏng hóc (2018: 01, 2019: 05, 2020: 04, 2021: 01, 2024: 01, 2025: 01) liên quan đến hệ thống ATPCS trong đó có 06 lần khắc do hỏng hóc khối Auto Feather Unit (AFU), 01 lần do khối APTCS test switch, còn lại khắc phục do opt test. Tàu B223 lắp 2 khối AFU: • AFU#1 vừa mới thay có S/N: RTY1411 có TSR = 83 FH tháo đi sửa từ 2020 do lỗi ATPCS not arm vừa mới được lắp lại B223. • AFU#2 S/N: MM1760 (thuộc động cơ thuê Willis) có TSR= 2880 FH. Khối này có ngưỡng OVH soft-time 12000 FH, hiện tại vẫn thực hiện khi được gửi đi shop cùng động cơ.

## Slide 16
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
Nhận xét: Đội bay ATR72 trong tuần hoạt động tương đối ổn định, có 01 TH RTO tàu B223 ngày 22/03/2025 do trong quá trình cất cánh tổ bay thấy đèn ATPCS not ARM Intermittent trước vận tốc V1 và đã quyết định Reject T/O, tổ bay thực hiện reset hệ thống hoạt động bình thường. Trước đó, ngày 08/3/2025 B223 cũng đã xảy ra hỏng hóc này 1 lần và VAECO đã thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch) tuy nhiên không phát hiện gì bất thường và đã cho thay chủ động AFU #1 có giờ cao hơn để tiếp tục theo dõi. Dữ liệu QAR đã được gửi đên ATR để phân tích, phía ATR phản hồi không phát hiện được nguyên nhân gốc do thiếu các dữ liệu liên quan đến Power lever microswitch, Power management switch, and ATPCS pushbutton data in the QAR dataset. Lần này, VAECO raise ADD ATPCS INOP và sẽ thực hiện kiểm tra lại tại nightstop theo khuyến cáo của ATR liên quan đến hỏng hóc này (Sensor, Connector, Relays, Switch). Sẽ cho dowload QAR bao gồm các dữ liệu liên quan đến hệ thống ATPCS để gửi ATR phân tích tìm hiểu nguyên nhân.

## Slide 17: DISPATCH RELIABILITY W12 (17/03/2025-23/03/2025)
Trong tuần 12/2025 chỉ số độ tin cậy các đội A321, A350, B787 đều đạt mục tiêu, riêng đội ATR72 xấp xỉ đạt mục tiêu:
A321: 99,86% cao hơn 0,23% so với mục tiêu.
A350: 100% cao hơn 0,56% so với mục tiêu.
B787: 100% cao hơn 0,64% so với mục tiêu.
ATR72: 99,64% thấp hơn 0,01% so với mục tiêu do có 1 sự kiện B223 Rejected T/O do ATPCS NOT ARM INTERMITTENT.
Loại máy bay | Số chuyến chậm, hủy chuyến KT | FC
A321 | 3 | 2074
A350 | 0 | 148
B787 | 0 | 353
ATR72 | 1 | 274
Chart: 
| A321 | A350 | B787 | ATR72
W11 | 99.855 | 100 | 99.7135 | 99.5968
W12 | 99.8554 | 100 | 100 | 99.635
Target | 99.63 | 99.44 | 99.36 | 99.65

## Slide 18: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
1 | Làm việc với PW về các chương trình hỗ trợ động cơ cho A321 CEO và NEO | SSA 2024: PW đã tăng mức hỗ trợ SSA 2024 lên 13.5k/10k, mức trần 90M. Tiếp tục đàm phán yêu cầu tăng hỗ trợ, bao gồm cả mức trần hỗ trợ SSA 2022. Kết quả đàm phán ngày 23/10: PW chỉ cam kết 16 slot trong năm 2024 (hiên tại đã gửi đủ 16 engine đến Shop) và chưa cam kết số lượng SV năm 2025. SSA hiện vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ. . Ngày 07/11: PW xác nhận cấp cho VNA 1 Slot QT trong T12  Năm 2024 PW cấp tổng 17 slot. Ngày 29/12: HĐ hỗ trợ SSA 2024 đã được 2 PW & VNA ký và đã được ban hành đến các đơn vị liên quan. Ngày 26/2, đại diện PW đã sang làm việc với PW và có thông báo dự kiến 2025 VNA chỉ có 14 – 16 slot sửa chữa động cơ GTF. Ban KT đã draft thư cấp cao để lãnh đạo VNA gửi PW tiếp tục yêu cầu hỗ trợ về các vấn đề slot sửa chữa và hỗ trợ, dự kiến trong tuần. | Làm việc với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ.
2 | Động cơ Genx-1B tàu B787 – Nội dung làm việc với GE và KLM | KLM đã induct động cơ VN từ T7/2024 tuần 28 (02 đco 956556 tháo từ T11/2023 induct 12/07 và 956533 tháo từ T01/2024 chờ induct T9/2024) và thông báo khả năng thu xếp được total 05 slot cho VNA trong năm 2024. Hiện còn 01 động cơ ESN 956695 đang sửa chữa tại KLM. Các độn HĐ sửa động cơ Group C đã ký với GE - Hiện vấn đề slot rất hạn chế. Đã thay 02 ĐC đáp ứng slot vào T7. Ban KT đã làm việc với GE cung cấp gói hỗ trợ cho VNA đối với các động cơ trên các tàu 787-10 sắp nhận và GE đã cung cấp Letter cho tàu 787-10 nhận trong T7/2024. VNA và GE đã làm việc cấp cao tại Airshow ngày 23/07/2025. Ngày 26/11: EVP họp cập nhật tình trạng đội bay với GE Leadership Ngày 11/02: Đã họp telecon giữa VNA và GE dưới sự chị đạo của EVP về tình trạng động cơ GEnx hiện tại Tuần 10 – 14/03: Họp Technical Review GE – Working Level (12/03) và Giới thiệu GE9X (B777X) ngày 13/03 | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT.
3 | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT. | Từ tháng 3 – tháng 7, VP RR đã sang làm việc với VNA về kế hoạch nguồn lực động cơ A350 cũng như đề xuất các giải pháp giảm AOG trong thời gian tới (giảm TAT, thời gian chờ SV...). Ban KT phối hợp với QLVT làm việc với RR để đòi hỗ trợ cũng như triển khai các giải pháp giảm AOG. Ban KT đã phối hợp với QLVT tính toán và draft thư cấp cao nhằm yêu cầu PW hỗ trợ theo HĐ TCA. Trong buổi làm việc với RR tại MRO Asia, Ban KT đã yêu cầu RR bổ sung thêm slot sửa chữa trong đó có 1 slot QT vào cuối T10 – đầu T11 để giảm thêm 1 AOG trong giai đoạn Tết. Ngày 17/12 SVP của RR đã sang làm việc với CEO của VNA, tuy nhiên không đạt được hỗ trợ cụ thể. Ngày 04/03 VP RR đã sang làm việc với VNA về các vấn đề nguồn lực, tài chính. Phía RR sẽ tìm kiếm các giải pháp giảm AOG cho VNA, đồng thời phía VNA phối hợp với RR để giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn động như CRC, Day in service. | Tiếp tục yêu cầu RR hỗ trợ slot sửa chữa động cơ và giảm TAT.

## Slide 19: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
4 | Decal 30 năm 787-9. | Ban TT yêu cầu thực hiện theo decal cũ (không có chữ ). Ban KT đã thông báo lại đối tác và tiếp tục giục để sớm có SB trong đầu tháng 4/2025. Đã triển khai SO VAECO chuẩn bị vật tư, dụng cụ để hỗ trợ đối tác vào thực hiện ngày 8-13/4/2025 | Tiếp tục giục đối tác để sớm có SB trong đầu tháng 4/2025
5 | IFC 10 tàu A350 | Tài liệu TSM hệ thống IFC: Đã giao 6/3/2025 và triển khai cho VAECO Vật tư dự phòng: đã giao KFRU, MODMAN, KANDU; FMA 01ea giao tháng 4/2025 (tiếp tục giục Thales) MPS và FSAT: MPS và mod kit đã giao, SB release cuối tháng 3/2025. Đã gửi 02 shipset tàu bảo quản đi nâng cấp firmwarre, TAT 60-70 ngày => đã về 02 KANDU, 02 FMA, 01 MODMAN; tiếp tục giục về sớm 02 KRFU + 01 MODMAN Đào tạo IFC VAECO 19-20/2/2025: đã thực hiện FSAT từ ngày 4-7/3/2025: đã thực hiện kiểm tra tại LAB => Thales thông báo ngày 14/3 SW delay giữa tháng 4/2025 (phát sinh khắc phục lỗi IFE) Nâng cấp SW on-wing 02 tàu: A892 & A899 ngày 7-11/4/2025 | 
6 | CĐCH ghế 23 tàu A321CEO | Đã phát HSYC lần 1, và lần 2 và nhận bản chào lần 2 Tổ đã hoàn thành đánh giá bản chào lần 2 => tổ đã trình kết quả lựa chọn NCC ghế và SB | 
7 | eTechlog | 11-Mar: Đã có phê duyệt KQLCNCC (AMOSeTL của SwissAS). Đang đàm phán ký kết hợp đồng | Kiện toàn Tổ triển khai; Đề nghị CAAV triển khai phase 1 trong quy trình 5 phase

## Slide 20: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
8 | CÔNG TÁC BÁN TRẢ/ TIẾP NHẬN/BÀN GIAO TÀU BAY | VNA và VALC đã đồng ý gia hạn tạm thời 10 tàu thuê đến hết 31/03/2025. Hiện có 02 đối tác quan tâm tới mua và cho thuê lại tàu bay là Arena và FTAI. Thủ tục bán tàu của VALC chậm nên khả năng cần gia hạn hợp đồng thuê tiếp 3 tháng đến 30/06/2025. 1, Arena: Bản chào gia hạn thuê 10 tàu A321 với thời gian trung bình 5 năm, hiện đang trong quá trình đàm phán gia hạn. Cơ bản đã đàm phán thống nhất các nội dung liên quan tới KT Các vấn đề lớn / cơ bản Arena đang đề xuất: a. 10 tàu bay cần được duy trì khả năng khai thác sau khi hết hợp đồng gia hạn với Arena. b. Thực hiện balancing quỹ bảo dưỡng sau khi kết thúc gia hạn thuê. c. Đồng ý giảm MR và đề xuất phương án buy-out cho một số điều kiện trả. 2, FTAI: Bản chào thuê 10 tàu A321 với điều kiện trả là As-is, có đảm bảo hỗ trợ động cơ khai thác đến hết run-out. Không phải thực hiện đóng quỹ ngoại trừ động cơ. Bản chào có nhiều thuận lợi cho VNA trong quá trình khai thác và trả tàu bay. Đã có 2 đối tác thực hiện kiểm tra tàu bay và tài liệu phục vụ công tác bán tàu của VALC là Arena và XAero. Các đối tác này đã kiểm tra xong tàu bay và tài liệu (kiểm tra 05 tàu bay VN-A397(VAECO-HCM) và VN-A338/A392/A395/A604(VAECO-HAN)). | 
9 | Nâng MTOW A350/B787 | Đã họp nhiều phiên với Boeing và Airbus. Hiện chờ OCC xác nhận payload tăng được theo từng tháng để KHPT tính toán hiệu quả.. | Với A350 (2 tàu cuối thuộc standard 2018 là A898, A899): đánh giá là khó thực hiện khi bay đi Mỹ do hiện nay đã phải nạp full tank dầu

## Slide 21: KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ/APU

## Slide 22
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG Q1-Q2/2025
Chart: 
| T1/25 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A350 | 8 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 4
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 28.5 | 27.5 | 29.75 | 29 | 26 | 22.75
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*A321CEO: Dự kiến Q3-Q4/2025 trả 3 động cơ thuê. Cần duy trì 9-10 động cơ dự phòng trong 2026.
*A321NEO: Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak…08 động cơ đang sửa chữa bị delay nhiều lần từ đầu tháng 12, với tổng ~ 366 days, tương ứng ~ 183 AOG days.
*B787: Nhu cầu động cơ dựa trên kế hoạch nhận 02 động cơ thuê vào T9 và T11.
*ATR: Nhu cầu này đã tính nhu cầu nguồn lực cho 05 tàu (gồm B225 RTS từ T1/2025).
*A350: Rủi ro tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption (động cơ A893), HPT Blade (2 động cơ 100FC), IPC Blade (3 động cơ cần soi năm 2025)

## Slide 23
22
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG CÁC FLEET T3-T/2025
Chart: 
| Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4 | May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25
A350 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Action ngắn hạn & rủi ro nhận diện:
*A321CEO : Dự kiến Q3-Q4/2025 trả 3 động cơ thuê. Cần duy trì 9-10 động cơ dự phòng trong 2026.
*A321NEO : Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak, HPT Balde…08 động cơ đang sửa chữa bị delay nhiều lần từ đầu tháng 12, với tổng ~ 366 days, tương ứng ~ 183 AOG days.
  *B787 : Nhu cầu động cơ cập nhật sau khi có kế hoạch nhận thêm 02 động cơ thuê và T9 và T12/2024.
  *A350: : Rủi ro tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption (động cơ A893), HPT Blade (2 động cơ 100FC), IPC Blade (3 động cơ cần soi năm 2025)
  *ATR72: B225 dùng động cơ ED0214 trong kho còn 151 FC và động cơ ED0241 từ shop về. Dự kiến giữa tháng 1/25 sẽ lấy động cơ ED0181 từ Shop về thay cho ED0214.

## Slide 24
DỰ BÁO AOG A321NEO 2025 DO HPT HUB
PHƯƠNG ÁN GIỮ GIỜ
-Giữ giờ động cơ P771710 trên A621 (hết hạn 05/07) và P772905 trên A619(hết hạn 19/07) sang sau cao điểm hè (15/8) để có thêm 1 tàu từ giữa T7.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KB tốt + giữ giờ | 14.25 | 13.75 | 15.25 | 14.5 | 14 | 12 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 11

## Slide 25
Tình trạng sửa chữa
No. | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
1 | P770903 | Inducted | 18/07/2024 | 07/05/2025 | RTS A501 | 
2 | P770904 | Inducted | 22/04/2024 | 22/04/2025 | RTS A616 | Delay do post test BSI finding on IBR6 & TB1. Re-induct, dự kiến delay sang T2/2025.
3 | P771075 | Inducted | 25/07/2024 | 07/03/2025 | A621#2 ENG CHANGE | Giữ giờ bay cao điểm hè
4 | P771130 | Inducted | 25/09/2024 | /04/2025 | RTS A616 | 
5 | P771391 | Inducted | 11/10/2024 | 25/05/2025 | RTS A625 | 
6 | P771077 | Inducted | 24/10/2024 | 17/05/2025 | A619#2 ENG CHANGE | Giữ giờ bay cao điểm hè
7 | P771387 | Inducted | 05/11/2024 | 29/05/2025 | RTS A625 | Target build ~4280 FC do HPT Hub not affected by AD
8 | P771373 | Inducted | 20/02/2025 | 29/08/2025 | RTS | 
9 | P771041 | Not Inducted | 19/03/2025 | 12/06/2025 | RTS | WSC QT
10 | P771423 | Not Inducted | 15/04/2025 | 09/07/2025 | RTS | 
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY A321NEO

## Slide 26
Kế hoạch thay động cơ A321NEO T3-T4/25
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY A321NEO
No. | ESN OFF | ESN ON | Remove from | Install on | Removal Date | Install Date | Shopvisit | Remark
1 | P771041 |  | A616#2 |  | 20-Feb-25 |  | Yes | ENG REMOVAL. QT Shop Visit
2 | P771090 |  | A616#1 |  | 8-Mar-25 |  | No | ENG REMOVAL Rob for A506#2 for 7 day engine run-up interval
3 | P771423 | P771090 | A506#2 | A506#2 | 8-Mar-25 | 10-Mar-25 | Yes | QT Shop Visit
4 | P771710 | P771075 | A621#2 | A621#2 | 7-Mar-25 | 9-Mar-25 | No | Giữ giờ P771710 để bay CĐ hè
5 |  | P770994 |  | A503#1 |  | 10-Apr-25 | No | Install U/S engine P770994 in HAN to perform check, release stand and run-up 7 day interval
6 |  | P771022 |  | A503#2 |  | 10-Apr-25 | No | Install U/S engine P770994 in HAN to perform check, release stand and run-up 7 day interval
7 |  | P770904 |  | A616#2 |  | 22-Apr-25 | No | ENG INSTALL to RTS
8 |  | P771130 |  | A616#1 |  | 25-Apr-25 | No | ENG INSTALL to RTS
9 | P771110 | P771710 | A501#2 | A501#2 | 1-Apr-25 | 3-Apr-25 | No | ENG CHANGE to RTS
10 | P771131 | P770903 | A501#1 | A501#1 | 7-May-25 | 9-May-25 | No | ENG CHANGE to RTS
11 | P771177 | P771110 | A622#1 | A622#1 | 3-Apr-25 | 5-Apr-25 | No | ENG CHANGE
12 |  | P771131 |  | A623#2 |  | 7-May-25 | No | ENG INSTALLATION

## Slide 27
ĐỘI BAY A321CEO
 | ESN | Status | Ngày xong | Remark
1 | V15851 | HAN SERV | 28/01/2024 | 
2 | V17951 | HAN SERV | 26/12/2024 | 
3 | V16037 | SGN SERV | 23/02/2025 | 
4 | V16338 | SV (MTU) | 25/04/2025 | 02/05/2025 về HAN (pre 25/04)
5 | V16692 | SV (CHCEC) | 05/05/2025 | 17/05/2025 về HAN (pre 13/05)
6 | V16456 | SV (MTU) | 31/03/2025 | 09/04/2025 về SGN (pre 07/04)
7 | V12505 | SV (MTU) | 24/03/2025 | 01/04/2025 về SGN (pre 26/03)
8 | V16558 | SV (CHCEC) | 26/05/2025 | 08/06/2025 về HAN
9 | V16799 | SV (SEC) | 18/06/2025 | 28/06/2025 về HAN
10 | V16517 | SV (AMECO) | 28/07/2025 | 09/08/2025 về HAN
11 | V16694 | SV (MTU) | 01/08/2025 | 08/08/2025 về HAN
12 | V15858 | SV (MTU) | 14/08/2025 | 21/08/2025 về HAN
13 | V17403 | SV (MTU) | 05/05/2025 | 12/05/2025 về HAN (pre 06/05)
Kế hoạch đội A321CEO Q1-Q2/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | V11696 | A363#2 | 23-25/03/2025 | Sửa HSR, lắp V16037
2 | V16512 | A357#2 | 01-03/04/2025 | Sửa LLP, lắp V17951
3 | V11752 | A354#2 | 10-12/04/2025 | Sửa HSR, lắp V16456
4 | V15876 | A610#1 | 14-16/04/2025 | Sửa LLP, lắp V15851
5 | V16462 | XU350#2 | 17-19/04/2025 | Sửa AD Hub, lắp V12505
6 | V16049 | A359#2 | 05-07/05/2025 | Sửa LLP, lắp V16338
7 | V15935 | A392#2 | 19-21/05/2025 | Sửa LLP, lắp V16692
8 | V11694 | A359#1 | 01-03/06/2025 | Sửa HSR, lắp V17403
9 | V16570 | A329#2 | 05-07/06/2025 | Sửa LLP, lắp V16558
10 | V10533 | A398#1 | 28-30/06/2025 | Tháo trả Willis, lắp V16799
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | V17365 | SMBC | 08/11/2025 | Dự kiến trả T11/2025
2 | V10531 | Willis | 31/12/2025 | 
3 | V10533 | Willis | 15/11/2025 | Dự kiến trả T7/2025
4 | V13137 | Willis | 15/11/2025 | Dự kiến trả T11/2025
5 | V18818 | Willis | 27/12/2025 | 
6 | V15346 | Willis | 03/01/2026 | 
7 | V15369 | Willis | 08/01/2026 | 
8 | V18874 | Willis | 17/03/2026 | 
9 | V18977 | Willis | 14/03/2026 | 
10 | V13187 | Willis | 07/04/2026 | 

## Slide 28
27
Chart: ĐỘI BAY B787
| Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4 | May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4
B787 Available | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17
Động cơ dự phòng: 958395 – 25 cycle làm ĐCDP nếu urgent (đã có lịch induct từ 06/May/2025).
Động cơ on-watch & Hạn chế khai thác:
956577 (A864) – Remove in 25 cyc và đang triển khai thay động cơ (=956556 nhận 24/04). Dự kiến 04/04 release tàu A864
956769 (A868) – Remove in 25 cyc và chỉ khai thác hạn chế được đến 07/04. Hiện cần ĐCDP để thay thế hoặc AOG hết T4/2025
Remove in 50 cyc or reinspect: 956913 (A871), 958170 (A863). Rủi ro cao do cùng dạng hỏng hóc với 956769 và sẽ soi lại cuối T3.
100 cycle – 02 ĐC; 150 cycle – 01 ĐC; 250 cycle – 01 ĐC.
Hạn chế khai thác: A868 (chỉ khai thác được 25 cyc) và A873 (cả 2 động cơ chỉ được khai thác đến CSN 5500 cyc).
Công tác kế hoạch trọng điểm:
A870/956638 khắc phục AOG và hoàn thiện cấu hình bay Nga - 12/03/2025. Đã hoàn thành, tàu A870 đã lắp 02 động cơ gốc để bay Nga.
A864/956577 từ 14/03 - 04/04/2025: khắc phục AOG sử dụng động cơ 956556 và ENG SWAP 956697 với A867. A864 sẽ thay cả 2 động cơ
Hoàn thiện cấu hình bay Nga tàu A867 – 29/04/2025 (thực hiện 02 lần ENG SWAP với A864 trong T3/2025 và A861 trong T4/2025). Nếu A868 AOG có thể ảnh hưởng đến tiến độ swap động cơ A867/A861 trong T4/2025.
Engine SV | Shop | Ngày tháo | Ngày sửa xong & Ngày Induction | Ngày về (+7 ngày vc) | Dùng cho tàu | Ngày tháo ĐC tiếp theo
956556 | KLM | 20/11/2023 | 12/03/2025 Inducted 12/08/2024 | 24/03/2025 | A864 | 24/03/2025
956533 | KLM | 26/01/2024 | 17/04/2025 Inducted 05/10/2024 | 24/04/2025 |  | 
956569 | KLM | 28/07/2024 | TBD (T10/2025) Inducted 12/11/2024 | TBD |  | Ngày sửa xong có thể thay đổi
958398 | GEEVES | 21/06/2024 | 12/06/2025 Inducted 17/07/2024 | 19/06/2025 |  | 
956599 | KLM | 05/09/2024 | TBD (T07/2025) Inducted 26/11/2024 | TBD |  | Ngày sửa xong có thể thay đổi
956638 | KLM | 11/03/2025 | Induction 27/05/2025 | TBD |  | 
956947 | KLM | 13/11/2024 | TBD Inducted 04/03/2025 | TBD |  | 
956534 | KLM | 15/12/2024 | Induction 15/04/2025 | TBD |  | 
958395 | GE CAL | 11/02/2025 | Induction 06/05/2025 | TBD |  | 
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY B787

## Slide 29
28
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A350
Động cơ | Status | Ngày sửa | Ngày xong | Ngày về dự kiến
21047 | N3 – 2RF | 14/08/24 | 08/04/25 | 18/04/25 (+10 days)
21043 | N3 – 2RF | 14/11/24 | 02/06/25 | 10/06/25
21137 | N3 – 2RF | 12/12/24 | 20/06/25 | 30/06/25
21422 | 1RF – HAESL | 21/12/24 | 25/03/25 | 05/04/25
21201 | HAESL – 2RF | 28/12/24 | 29/04/25 | 17/04/25
21584 | SAESL – 1RF | 23/01/25 | 23/05/25 | 02/06/25
21269 | HAESL – QT | 27/01/25 | 14/03/25 | 26/03/25
21040 | HAESL-2RF | 07/02/25 | 07/06/25 | 17/06/25
21414 | SAESL-1RF | 21/03/25 | 17/07/25 | 27/07/25
Động cơ | Status | Ngày sửa dự kiến | Remark
21035 | A887 | 2025 | Tàu BQDB
21268 | A898 | 2025 | Tàu BQDB
21024 | A898 | 2025 | Tàu BQDB
21136 | Send to shop | T3/25 | Đã đến shop
21604 | Send to shop | T4/25 | Đã đến shop
21048 | Off-Wing | T4/25 | Đang vận chuyển
Các động cơ đang trong shop (08 động cơ)
Các động cơ chờ sửa (06 động cơ)
Số tàu AOG (kb tốt)
Chart: Số lượng A350 thiếu động cơ
| Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4 | May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4
NL báo KHPT
KH hiện tại | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Tàu | Tình trạng động cơ
A886 | Trống 2 động cơ
A887 | Trống 1 động cơ 1 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
A895 | Trống 2 động cơ
A898 | 2 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
Các tàu đang AOG (04 tàu)

## Slide 30
DỰ BÁO AOG A350 2025 DO THIẾU ĐỘNG CƠ
Chart: 
KB tốt + giữ giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
PHƯƠNG ÁN GIỮ GIỜ
- Với 21346 (hết hạn 14/06): chờ động cơ 21269 đi shop về ngày 24/03 sẽ tháo động cơ này xuống giữ giờ đến 10/5 lắp lại A899 (tàu đang dừng làm 6Y), sau đó lắp A899 giữ thêm 10 ngày.
- Với 21418 (hết hạn 07/07): Lắp trên tàu A891 làm check từ 10/3 – 19/3; từ 16/04 – 10/05: lắp sang tàu A899 (làm 6Y) giữ thêm được 25 ngày, sau đó A899 chủ động dừng thêm 10 ngày.

## Slide 31
30
Từ tháng 11/2024, khai thác với 05 tàu do đã cho K6 thuê khô B220. Tháng 7/2025 sẽ khai thác trở lại 06 tàu sau khi K6 trả B220.
Chart: ĐỘI BAY ATR72
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
ATR AOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR có thể khai thác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY ATR72

## Slide 32
Tình trạng sửa chữa
No. | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
1 | ED0239 | Inducted | 16/10/2024 | 15/04/2025 | Stagger/Engine change | N/A
2 | ED238 | Inducted | 24/01/2025 | TBD | Stagger/Engine change | N/A
3 | ED0217 | Inducted | 20/03/2025 | TBD | Stagger/Engine change | N/A
4 | ED0233 | TBD | Mar/2025 | TBD | TBD | N/A
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY ATR
Tình trạng động cơ cơ đội bay
Động cơ không khai thác: ED0214 (hết LLP, còn 39 FC) dự kiến gửi đi Shop trong T4/2025.
Động cơ dự phòng: ED0235 còn 916 FC giữ giờ trong kho.
Động cơ thuê: ED0321, ED0036 và ED0715
Động cơ cao giờ: NIL

## Slide 33
Từ 17/03/2025 – 23/03/2025:
Phát sinh trong tuần: NIL.
Đã khắc phục: A323 (Wash APU), A605-A331 (thay Exciter), A602 (Ops test).
Hiện không có APU chờ khắc phục.
A/C | Issue | Troubleshoot action | Note
NIL |  |  | APU A321: Hiện có 02 APU Spare đã có kế hoạch thay cho các APU cao giờ. Các tàu BQDB đã lắp APU. APU A350: Hiện có 02 APU đi Shop, không có APU spare. APU B787: Hiện có 02 APU đi Shop, không có APU spare. Đề nghị Vaeco cho kiểm tra ngay khi tàu N/S đối với các tàu có hỏng hóc hoặc báo bad smell và cung cấp WO T/S kịp thời. Đã thống nhất quy trình khắc phục APU bad smell. Vaeco ra TI mở ADD “APU Bleed bad smell for Air conditioning”, tổ bay được phép sử dụng APU để khởi động động cơ. Hạn ADD 6 tháng, Vaeco tiếp tục lên lịch T/S. Đã cập nhật nội dung vào FON22/061 R04.
HỎNG HÓC APU TRONG TUẦN

## Slide 34
APU S/N | Shop | Induction date | Dự kiến ngày về | Dự kiến dùng cho tàu
P-4541 | EPCOR | 22-May-24 | 25-Mar-24 | A329
P-5207 | HONEYWELL | 19-Feb-25 | 10-Apr-25 | A606
P-2973 | HONEYWELL | Not inducted | N/A | A620
P-6032 | HONEYWELL | Not inducted | N/A | A605
P-5295 | HONEYWELL | Not inducted | N/A | A396
P-8607 | AMECO | Not inducted | N/A | A390
PWC-Z925500 | PWC | 22-Dec-24 | 15-Apr-25 | A869
PWC-Z926122 | PWC | 14-Mar-24 | 05-Apr-25 | A871
P-00263 | LUFTHANSA | 17-Mar-25 | 30-Apr-25 | A886
P-00194 | LUFTHANSA | 26-Mar-25 | 15-Jun-25 | A892
Đánh giá:
  Đội bay A321: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
  Đội bay A350: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
  Đội bay B787: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
TÌNH TRẠNG SỬA CHỮA APU TẠI SHOP

## Slide 35: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (BDĐK)
BQDB: HAN (A501/03/05/06/08/10/11/16, A620/22/23/24/25, A886/887/895/898) / SGN (A617, A509).
BDĐK: A321: Nil;
A350: A890;
ATR72: Nil;
B787: A864, A867;
I. A321:
Nil
II. A350:
A890_HAN_A11+EVENTS_15-24/03: On sked.
- Triển khai thực hiện Task A11 + Task bị defer của Check C02, C01 + Thay Shackle để hạn chế tối đa ground time trước Tết.
- Est Service 16h00, 24/03.
III. ATR72
Nil

## Slide 36: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (BDĐK)
IV. B787:
1. A867_SGN_ENGCHG_22/03-23/04: On sked
2. A864_SGN_ENG CHG + C01 + C03_14/03-03/04: On sked.
-Tàu cần thay ENG do hỏng hóc ”Platform lifting” , RR yêu cầu tháo trong 25 CY => Check cần thực hiện sớm hơn so với KH dẫn đến overlap với nhiều Check đến hạn khác.
- Nhiều vật tư bị Rob + Findings cần về theo dự kiến để đảm bảo tiến độ: BRAKE, BOTTLE ASSY, LATCH, HOSE....
- ENG dự kiến sáng 24/3 giao VAECO.
- Cần thay Inboard Spoiler PCU, tuy nhiên Spare not Avail = > Cần có vật tư để thay trong 30 ngày = > Xem xét cung ứng trong check tránh cần dừng thêm ở Line.

## Slide 37
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A321
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT FLEET A321 (CẬP NHẬT 23/03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Note
1 | A321 NEO AOG do thiếu ENG | 15.00 | 14.50 | 13.00 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | - 04/2025: thêm 0.5 tàu do ENG về muộn - 03/2025: thêm 0.5 tàu do ENG về muộn
2 | A321 CEO AOG do thiếu ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
3 | A321 dừng thực hiện BD | 2.20 | 1.30 | 3.10 | 1.10 | 0.30 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.20 | 03/2025: thêm 0.2 tàu dừng do A614 AOG 04-09/03
4 | Tổng số tàu A321 Dừng (Do thiếu ENG + BD) (4) = (1) + (2) + (3) | 17.20 | 15.80 | 16.10 | 12.60 | 11.30 | 14.70 | 15.20 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.20 | 
5 | Tổng số tàu A321 thực tế có thể khai thác | 47.8 | 49.2 | 48.9 | 52.4 | 53.7 | 50.3 | 49.8 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 51.8 | 

## Slide 38
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A350/B787
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT A350/B787 (CẬP NHẬT 23/03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A350 AOG do thiếu ENG | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | KB tốt giữ giờ 03 động cơ tháo trong cao điểm hè: - 21346 (A891): Cần giữ giờ 63 ngày (đã lên phương án giữ giờ 50 ngày bao gồm offwing 23 ngày và 27 ngày swap ENG với A899 Y6); - 21418 (A890): Cần giữ giờ 38 ngày (đã lên phương án giữ giờ 30 ngày bao bồm dừng Đkỳ 10 ngày và 20 ngày swap ENG với A899 Y6) - 21317 (A897): Cần giữ giờ 12 ngày.
2 | A350 dừng BD | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 06/2025: tăng 0.5 tàu do A886/A887 RTS cần hoàn thiện cấu hình ENG và thực hiện các công việc hết hạn
3 | A350 Dừng (ENG + BD) (3) = (1) + (2) | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
4 | A350 thực tế có thể khai thác (4) = 14 - (3) | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 11.7 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 
5 | B787 rủi ro AOG do ENG | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | '03/2025: tăng 04 tàu dừng do A864 AOG từ 14/03 chờ động cơ dự kiến bàn giao VAECO 22/03 04/2025: sẽ ảnh hưởng nguồn lực do ENG A868 chỉ bay hết 07/04. - Rủi ro phát sinh tàu AOG do ENG (A863/A861 có giới hạn BSI 50CY).
6 | B787 dừng BD | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 03/2025: tăng thêm 0.2 tàu dừng do bổ sung swap ENG A870 & A863 để A870 bay nga (A870 bổ sung sơn cánh tận dụng thời gian AOG do hỏng ENG)
7 | B787 Dừng (ENG + BD) (7) = (5) + (6) | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
8 | B787 thực tế có thể khai thác | 15.1 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
9 | A350/B787 dừng ( ENG + BD) (9) = (3) + (7) | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
10 | A350/B787 thực tế có thể khai thác (10) = (8) + (4) | 24.0 | 24.8 | 24.4 | 28.0 | 29.7 | 28.7 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 

## Slide 39
HỎNG HÓC CABIN ẢNH HƯỞNG KHAI THÁC VÀ PTVT – TUẦN 12
Nội dung khác:
Decal 30 năm 787-9: Ban TT yêu cầu thực hiện theo decal cũ (không có chữ ). Ban KT đã thông báo lại đối tác và tiếp tục giục để sớm có SB trong đầu tháng 4/2025. Đã triển khai SO VAECO chuẩn bị vật tư, dụng cụ để hỗ trợ đối tác vào thực hiện ngày 8-13/4/2025
IFC 10 tàu A350:
  Tài liệu TSM hệ thống IFC: Đã giao 6/3/2025 và triển khai cho VAECO
  Vật tư dự phòng: đã giao KFRU, MODMAN, KANDU; FMA 01ea giao tháng 4/2025 (tiếp tục giục Thales)
  MPS và FSAT: MPS và mod kit đã giao, SB release cuối tháng 3/2025.
  Đã gửi 02 shipset tàu bảo quản đi nâng cấp firmwarre, TAT 60-70 ngày => đã về 02 KANDU, 02 FMA, 01 MODMAN; tiếp tục giục về sớm 02 KRFU + 01 MODMAN
  Đào tạo IFC VAECO 19-20/2/2025: đã thực hiện
  FSAT từ ngày 4-7/3/2025: đã thực hiện kiểm tra tại LAB => Thales thông báo ngày 14/3 SW delay giữa tháng 4/2025 (phát sinh khắc phục lỗi IFE)
  Nâng cấp SW on-wing 02 tàu: A892 & A899 ngày 7-11/4/2025
CĐCH ghế 23 tàu A321CEO:
  Đã phát HSYC lần 1, và lần 2 và nhận bản chào lần 2
  Tổ đã hoàn thành đánh giá bản chào lần 2 => tổ đã trình kết quả lựa chọn NCC ghế và SB, dự kiến thông báo kết quả tuần 13
Galley:
Hỏng hóc wine chiller: hỏng 09ea, khắc phục 00ea, tồn hỏng 09 ea. Tiến độ sửa chữa tại shop
  Chiller B787: 05 ADD; 04RO chưa có EDD,
  Chiller A350: 04 ADD; 05 RO, chưa có EDD
Hỏng hóc oven: hỏng hóc 14ea, khắc phục 07ea, tồn 07ea
Boiler: hỏng 03ea, khắc phục 01ea, tồn 02ea
IFE: Thales SVDU (A350/B787): replaced 2877/3122 SVDU (còn 220 INOP SVDU). Trong tuần 12: hỏng mới 05 ea, khắc phục 80ea.
- Hỏng hóc đội bay A350: đã được khắc phục và kiểm soát
- Hỏng hóc tồn đọng: tập trung đội bay B787, số lượng quay vòng ít (80ea). => Thales dự kiến bổ sung 30 SVDU đầu tháng 4/2025
LAV:
Toilet Assy: hỏng 04 ea, khắc phục 03ea, tồn 01ea
Faucet Assy: hỏng 04ea, khắc phục 02ea, tồn 02ea
Basin: hỏng 01ea, khắc phục 01ea, tồn 00ea
ADD ảnh hưởng dịch vụ tuần 12: Tổng 218 (giảm 6%), khắc phục 82ADD => tồn đọng 136ADD (giảm 5% tuần 11).
Hỏng hóc Ghế thuộc diện cắt khách tuần 12
Ghế C: hỏng 03, khắc phục 03, tồn 00.
Ghế Y: hỏng 07, đã khắc phục 02, tồn 05.

## Slide 40
CÔNG TÁC BÁN TRẢ/TIẾP NHẬN/BÀN GIAO TÀU BAY
GIA HẠN THUÊ 10 TÀU VALC
VNA và VALC đã đồng ý gia hạn tạm thời 10 tàu thuê đến hết 31/03/2025. Hiện có 02 đối tác quan tâm tới mua và cho thuê lại tàu bay là Arena và FTAI. Thủ tục bán tàu của VALC chậm nên khả năng cần gia hạn hợp đồng thuê tiếp 3 tháng đến 30/06/2025.
1, Arena: Bản chào gia hạn thuê 10 tàu A321 với thời gian trung bình 5 năm, hiện đang trong quá trình đàm phán gia hạn. Cơ bản đã đàm phán thống nhất các nội dung liên quan tới KT
Các vấn đề lớn / cơ bản Arena đang đề xuất:
  a. 10 tàu bay cần được duy trì khả năng khai thác sau khi hết hợp đồng gia hạn với Arena.
  b. Thực hiện balancing quỹ bảo dưỡng sau khi kết thúc gia hạn thuê.
  c. Đồng ý giảm MR và đề xuất phương án buy-out cho một số điều kiện trả.
2, FTAI: Bản chào thuê 10 tàu A321 với điều kiện trả là As-is, có đảm bảo hỗ trợ động cơ khai thác đến hết run-out. Không phải thực hiện đóng quỹ ngoại trừ động cơ. Bản chào có nhiều thuận lợi cho VNA trong quá trình khai thác và trả tàu bay.
Đã có 2 đối tác thực hiện kiểm tra tàu bay và tài liệu phục vụ công tác bán tàu của VALC là Arena và XAero. Các đối tác này đã kiểm tra xong tàu bay và tài liệu (kiểm tra 05 tàu bay VN-A397(VAECO-HCM) và VN-A338/A392/A395/A604(VAECO-HAN)).

## Slide 41: NHÂN NHƯỢNG TRONG TUẦN
Chart: Số nhân nhượng theo tuần
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4
This week | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5
BẢNG TỔNG HỢP VÀ THEO DÕI NHÂN NHƯỢNG - VIETNAM AIRLINES |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Concession No. | Type | Reg | Description | Issued By | Issued Date | ADD/CHK/Task No | Status
1 | 899-02/25 | task | A899 | CMP group tasks | SQD | 21-Mar-2025 | task | 
2 | 869-03/25 | task | A869 | INTEGRATED CLG RECIRC AIR | SQD | 26-Mar-2025 | task | 
3 | 621-01/25 | task | A621 | AIRPLANE WET WASHING (Interval 600FH) | SQD | 18-Mar-2025 | task | 
4 | 870-04/25 | task | A870 | AMP group tasks for check A08 | SQD | 18-Mar-2025 | task | 
5 | 870-03/25 | task | A870 | CMP group tasks for check A08 | SQD | 17-Mar-2025 | task | 

## Slide 42: Giờ bay trung bình trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 222:40 | 142 | 1:34
A321 | A321 CEO | 129.98 | 1644 | 1:53
 | A321 NEO | 417:45 | 201 | 2:04
A350 | 35A | 150:20 | 30 | 5:00
 | 35B | 830:35 | 118 | 7:02
B787 | 78A | 741:40 | 114 | 6:30
 | 78B | 307:55 | 83 | 3:42
 | 78C | 559:05 | 156 | 3:35
ATR | ATR | 283:55 | 274 | 1:02
Next Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 225:10 | 148 | 1:31
A321 | A321 CEO | 130.41 | 1654 | 1:53
 | A321 NEO | 462:05 | 202 | 2:17
A350 | 35A | 218:30 | 42 | 5:12
 | 35B | 774:40 | 112 | 6:55
B787 | 78A | 719:00 | 102 | 7:02
 | 78B | 300:25 | 83 | 3:37
 | 78C | 597:55 | 178 | 3:21
ATR | ATR | 284:45 | 274 | 1:02
Chart: Trung bình giờ bay các đội tàu
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | 35A | 35B | 78A | 78B | 78C | ATR
This Week | 0.065336 | 0.079063 | 0.086598 | 0.2088 | 0.29329 | 0.27108 | 0.15458 | 0.14933 | 0.043175
Next Week | 0.063392 | 0.078847 | 0.095314 | 0.21677 | 0.28819 | 0.29371 | 0.15081 | 0.13996 | 0.043301

## Slide 43: Số chuyến bay theo ngày trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 17-Mar | 18-Mar | 19-Mar | 20-Mar | 21-Mar | 22-Mar | 23-Mar | Avg.
A320 NEO | 5.33 | 7.00 | 7.33 | 7.00 | 6.33 | 7.00 | 7.33 | 6.76
A321 CEO | 6.05 | 5.72 | 5.85 | 5.92 | 6.28 | 6.05 | 6.28 | 6.02
A321 NEO | 4.40 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | 7.20 | 5.80 | 6.60 | 5.74
A350 | 2.78 | 2.44 | 2.00 | 2.22 | 2.00 | 2.67 | 2.33 | 2.35
B787 | 2.75 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 3.50 | 3.13 | 3.13 | 3.15
ATR72 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 7.60 | 7.60 | 7.83
Next Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 24-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 27-Mar | 28-Mar | 29-Mar | 30-Mar | Avg.
A320 NEO | 5.33 | 7.00 | 7.67 | 6.67 | 7.33 | 7.33 | 8.00 | 7.05
A321 CEO | 6.03 | 5.62 | 5.95 | 5.92 | 6.21 | 6.05 | 6.64 | 6.06
A321 NEO | 6.40 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.20 | 5.00 | 5.60 | 5.77
A350 | 2.60 | 2.50 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.20
B787 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.44 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.24
ATR72 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 7.83
Chart: Số chuyến bay trung bình theo ngày của các Fleet tàu bay trong tuần
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | A350 | B787 | ATR72
This Week | 6.7619 | 6.022 | 5.7429 | 2.3492 | 3.1518 | 7.8286
Next Week | 7.0476 | 6.0586 | 5.7714 | 2.2 | 3.2411 | 7.8286

## Slide 44: Số chuyến bay khai thác theo ngày
Chart: 
| 45733 | 45734 | 45735 | 45736 | 45737 | 45738 | 45739 | 45740 | 45741 | 45742 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747 | 45748 | 45749 | 45750 | 45751 | 45752 | 45753 | 45754 | 45755 | 45756 | 45757 | 45758 | 45759 | 45760 | 45761 | 45762 | 45763 | 45764 | 45765 | 45766 | 45767 | 45768 | 45769 | 45770 | 45771 | 45772 | 45773 | 45774 | 45775 | 45776 | 45777
 | 398 | 399 | 401 | 402 | 421 | 408 | 420 | 405 | 394 | 408 | 410 | 427 | 416 | 432 | 428 | 393 | 410 | 398 | 428 | 442 | 441 | 450 | 434 | 410 | 415 | 430 | 409 | 417 | 412 | 396 | 413 | 413 | 420 | 418 | 439 | 426 | 405 | 410 | 417 | 440 | 455 | 455 | 441 | 444 | 463

## Slide 45: A321
Tình trạng vật tư cho hỏng hóc trên đội bay
Tàu AOG: A331 chờ phương án sửa, chưa đặt vật tư
Tình hình tàu check:
  A353: Y01 (18/03-23/03) tại HAN: không có phát sinh vật tư
Hỏng hóc ảnh hưởng khai thác: Không có vướng mắc vật tư
Hỏng hóc B defect hết hạn trong 10 ngày:

## Slide 46: A321
DANH MỤC VẬT TƯ CRITICAL |  |  |  | 
STT | Tên thiết bị | P/N | Tình trạng vật tư | Note
1 | FDRV | 17300G11 | stock 2ea alt PN 17300G12 | 
2 | SSTU | 321000M03 | stock 1ea | 
3 | CNA | 745-1101-507 | stock NIL | Nacelle
4 | SLEEVE LH | 745-0006-501 | stock NIL, đang giục RO (gửi VAECO) | Nacelle
5 | SLEEVE RH | 745-0006-503 | stock NIL, đang giục RO (gửi VAECO) | Nacelle
6 | AIR INLET COWL | 745-3400-507 | stock 1ea | Nacelle
7 | IPCV NEO | 5325192 (1020925-3) | stock 2ea | Rob từ NEO bảo quản
8 | EIU NEO | 777461-1-1 | stock 4ea | Rob từ NEO bảo quản

## Slide 47: TÌNH TRẠNG APU LRU A321
it | Part number | Description | MBK level | status
1 | 106-1-1100-02 | ACTUATOR-APU | 1 | stock NIL, đang đặt mua nhưng Airbus không có stock, đã upgrade AOG nhưng chưa có dự kiến
2 | 160494-1 | OIL COOLER |  | stock NIL, 1ea 30/3 nhập kho
3 | 2704506-2 | MOTOR STARTER | 2 | stock NIL, 1ea 25/3 nhập kho, ngoài ra kho pool của ST có 2ea
4 | 3291238-2 | VALVE-SURGE CONTROL |  | stock NIL
5 | 3291432-1 | LOAD CONTROL VALVE | 1 | stock 1ea
6 | 3616140-10 | FAN ASSY-OIL COOLING |  | stock 1ea
7 | 3876287-1 | DATA MEMORY MODULE | 1 | stock 1ea
8 | 3886188-3 | IGV ACTUATOR APU131-9A | 1 | stock NIL
9 | 3888058-5 | EXCITER | 2 | stock 1ea
10 | 3888394-221205 | ECB | 1 | stock 1ea
11 | 4131020-4 | LUBE MODULE |  | stock 2ea, 2RO có TAT tại Honeywell dài
12 | 441921-5 | CONTROL FUEL UNIT | 1 | stock 1ea
13 | BA03604 | GENERATOR-APU | 1 | stock 2ea
14 | 3860864-1 | CLUTCH ASSY | 1 | stock NIL, đang đặt mua nhưng honeywell không có stock

## Slide 48: A321 CÁC VẬT TƯ VƯỚNG MẮC KHÁC
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Rotating mech MLG | 4133801011 | Hỏng hóc nhiều tuy nhiên ST cấp hàng chậm với lý do các thiết bị gửi đi sửa chữa có TAT dài, PO mua mới tới OEM Safran có leadtime dài. Hiện đã phải dừng chương trình kiểm tra theo khuyến cáo của OEM để có đủ vật tư cho các tàu tháo bảo quản. Stock NIL | Hiện đang giục sửa chữa và PO mua 3ea từ OEM Safran, Safran thông báo vật tư này bị global shortage nên đang thúc đẩy và release hàng cho VNA, 1ea 25/3 nhập kho và 2ea 31/3 nhập kho
2 | Các thiết bị IFE của Panasonic: LCD VSEB | RD-AV9844-01 RD-KA3303-05 | Hỏng hóc phát sinh nhiều trong khai thác trong khi Panasonic sửa chữa có TAT dài, chủ yếu với lý do thiếu PTVT sửa chữa, thay thế. Các PTVT này hiện đều là đời cũ, VSEB đã dừng sản xuất. | - Phối hợp với Panasonic để đổi PTVT, rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT xem xét phương án tìm PN thay thế
3 | Jetpipe | 745-1107-503 | Thiết bị nằm trên CNA, hỏng hóc nặng crack, không sửa được tại Vaeco. Gửi đi sửa chữa có TAT dài. Có 3 cấp độ hỏng: Disbond: TAT nhanh (<30 ngày), chi phí sửa thấp (8k - 10k USD) Crack 1 vị trí: TAT khoảng 40-50 ngày, chi phí sửa khoảng 20k USD Crack 2 vị trí trở lên: TAT dài 60-80 ngày, chi phí sửa >40kUSD Tình trạng kho: stock 1ea | - Đề nghị VAECO có đánh giá hỏng hóc (SDR) sớm và gửi Ban QLVT để hỏi repair cap và chọn cơ sở sửa chữa phù hợp. - Ban QLVT tiếp tục làm việc với cơ sở sửa chữa để rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT/Vaeco có giải pháp hạn chế hỏng hóc bằng các phương án kiểm tra chủ động, thay thế khi bị disbond sẽ tiết kiệm chi phí sửa và TAT ngắn. - Với các hỏng hóc phát sinh, đề nghị xem xét phương án mở defect để Ban QLVT chủ động phương án cung ứng

## Slide 49: B787
Tình trạng đơn hàng Pooling: 24 đơn hàng quá hạn trong tổng số 37 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: overdue 14 LO / total 17 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): overdue 10 EO / total 20 EO

## Slide 50: B787
STT | Tên thiết bị | P/N | Lưu ý | Tình trạng
1 | FMU | 7000546H14 | Hỏng hóc gây APU INOP. | Không có hỏng hóc. 02ea in stock.
2 | Chiller | 600-2 | Hiện cả fleet B787 có 05 hỏng hóc. | - NIL stock - 05RO: + 01ea giao HAN 24Mar. + 02ea EDD 05/2025. + 02ea chưa có EDD.
3 | VFSG | 7001330H04 | Nếu phát sinh hỏng hóc sẽ chỉ mở được 03 ngày. | - NILstock, 01ea dự phòng giao SGN 24/03.
4 | Tailcone light Card Led | 30-2968-3 32-4188-3 | Nguồn cung hàng chậm, delay shop Honeywell. | Hiện không có hỏng hóc. -Card led: + 01ea in stock. + 02ea PO EDD 10/2025.

## Slide 51: B787
Một số PTVT cần lưu ý:
PTVT thay nhiều: VFSG, GPM, NSG, CAC, Pump Pack, FMU, GWIV, Tailcone light (hỏng hóc rất nhiều sub card led).
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:.
• A861 - Brake#6 worn to limit: Brake in stock.
• A872 - SIGN OF OIL LEAKAGE AT HORIZONTAL STABILIZER COMPARTMENT: đặt hàng THS, chờ thông tin cập nhật từ KLM.

## Slide 52: A350
Tình trạng đơn hàng Pooling: 35 đơn hàng quá hạn trong tổng số 50 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho OSS: 09 overdue LO / total 12 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): 26 overdue EO / total 38 EO
Tình trạng đơn hàng pool trong 4 tuần gần nhất:

## Slide 53: A350
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Spoiler Servo control FCRM | CA67003-018/020/025 CA71323-016 / -015 | Hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | - Spoiler Servo: 01ea in stock. - FCRM: 02ea in stock.
2 | Chiller | 688-6/688-6-00-100 | Hiện cần 16ea (08 hỏng hóc + 08 cho tàu bảo quản). | - 02ea in stock - 13RO, trong đó: + 03ea EDD 10/04. + 06ea EDD 10/04 + 03ea EDD NIL. + 01ea vào shop tuần 13.
3 | EDP | 53098-06 | Hỏng hóc phát sinh sẽ phải cắt tải, tiềm ẩn AOG. Vẫn hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | + 10ea in stock (10ea của tàu BQ).
4 | VCRU, Motor Controller |  | Hỏng hóc ảnh hưởng đến hệ thống chiller của tàu bay. TAT sửa chữa tại shop Honeywell rất dài (vẫn chưa được cải thiện) dẫn đến việc cung ứng hàng của Airbus rất chậm. | Nhiều tàu A350 có mssg VCRU và controller. 01ea Controller in stock (01ea của tàu BQ)

## Slide 54: A350
Một số PTVT cần lưu ý:
+ Một số thiết bị pooling của OEM Honeywell liên quan hệ thống Chiller (VCRU, Motor Controler) TAT vẫn rất dài.
Hỏng hóc hệ thống flight control vẫn nhiều, vẫn chưa giảm.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:
• A891 - OUTBOARD SEAL OF RH MOVEA-BLE FAIRING # 3 DAMAGED: đã có Seal RH (Vaeco cung ứng).
• A896 - UPPER LATCH ASSY OF COCKPIT DOOR BOLTING SYSTEM IS NOT FULLY LOCKED: đặt hàng Latch (Vaeco cung ứng), chờ Supplier cập nhật lại kế hoạch.
• A897 - SEAL OF RH INBOARD AI-LERON DAMAGED: đặt hàng Seal (Vaeco cung ứng), chờ Airbus cập nhật kế hoạch.

## Slide 55: ATR
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Blade Propeller | R815505-6/-9 | For Major Inspection | 07EA: STK SGN (p/n R815505-9)
2 | Hub Propeller | 815470-2 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN 01PO: Chưa có EDD
3 | Actuator Propeller | 815585-7 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN
4 | End Wing-Left | S5741212100810 S5741212100910 |  | 01EA: STK SGN P/N S5741212100810 01EA: STK SGN P/N S5741212100910
5 | P.E.C | 816332-5-401 |  | 02EA: STK SGN
6 | MLG Shock Absorber | D23188000-5 | Hyd Leak | STK = 0 NO ORDER OUTSIDE
7 | AFCS Computer | 7003974-606 | DASH ON ADU; CONNECTOR FOUND LOOSEN | 01EA: STK SGN 01RO: chưa có thông tin

## Slide 56: Phanh, bánh lốp cho các đội bay
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Giải pháp và kiến nghị
1. | Lốp cho các đội bay |  | Lốp các loại đủ dự phòng. | -Ban QLVT tiếp tục thúc đẩy lốp về dự phòng
2. | Phanh cho Đội bay B787 | C20648000 | 03ea in stock (02 HAN + 01 SGN), trong đó cần 01ea cho A861, 01ea cho A864. 01ea dự kiến giao HAN 25/03, 01ea giao SGN 25/03. Dự kiến cuối tuần 13 sẽ về thêm 02ea. | - Ban QLVT đang làm việc với Safran thúc đẩy các cụm phanh đang sửa chữa về. - Tần suất thay phanh B787 đang gia tăng, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt những
3. | Phanh Đội bay A350 | 2-1756-1 | 06ea in stock. | - Tần suất thay phanh A350 đang gia tăng rất nhanh, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt.
4. | Phanh đội Bay A321 | C20534100 | Kho có 04 ea dự phòng. | - Ban QLVT đang tiếp tục thúc đẩy các heat sink A321 về để phục vụ bảo dưỡng phanh A321. - Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch làm stagger phanh A321 tránh việc thay phanh hàng loạt.

## Slide 57: Động cơ
- Đội bay A350:
• Số lượng dự phòng: 03ea (thuê dài hạn) & 03 động cơ thuê ngắn hạn + 01 động cơ new (giao HAN 22/01).
• Số lượng trong kho: 0
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa: 09ea (03 động cơ 21047 và 21043 và 21317 sửa tại N3 và 03 động cơ 21422 & 21269 & 21201 sửa tại HAESL và 03 tại SEASL 21584, 21414 và 21604). Trong đó 21269 dự kiến về HAN 27/03.
•Đã thu xếp chuyển 01 core engine stand từ N3 về để swap động cơ vào tháo tiếp động cơ gửi đi shop.
đã thuê xếp chuyển 01 stand từ SIN về HKG cho động cơ 21422 sửa dự kiến test 26Mar.
- Đội bay B787:
• Số lượng dự phòng: 09ea (2 sở hữu, 2 dài hạn và 5 ngắn hạn) đã ký thêm 02 hđ thuê đc với Aercap.
• Số lượng trong kho: 0.
Động cơ 956556 sửa tại KLM về SGN 23/03.
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa:
04 động cơ ở KLM shop: 956569, 956533, 956599 và 956947. trong đó động cơ 956533 dự kiến test 06Apr giao 16Apr về SGN 23Apr. nếu lấy cho A868 sẽ phải AOG 01 tháng do vậy đang xem xét phương án thuê
01 động cơ ở GE shop: 958398 (delay in GEEVES).
• Thuê động cơ đáp ứng KH sửa 2024-2025: B787 có 04 dự phòng và đang thuê 05 của Aercap (956933; 958266 và 958934 958966 và 956626) dự kiến cần thuê 01 động cơ nữa Q1 trong năm 2025 do A868 phải tháo cuối tháng 3/2025

## Slide 58: Động cơ
- Đội bay A321 Ceo:
• Số lượng dự phòng: 13 (3 sở hữu, 10 thuê ngắn hạn)
• Số lượng trong kho: 03ea V17951 (HAN), V15851 (HAN), V16037 (SGN)
• Số lượng US chờ chuyển đi: NIL
• Số lượng động cơ đang sửa tại shop: 10ea
- Vướng mắc:
+ Danh mục missing part list của động cơ sửa chữa về
- Giải pháp:
+ Thúc đẩy việc sửa chữa động cơ tại shop
+ Làm việc với Ban KT về KH động cơ về, tháo trả.

## Slide 59: Động cơ
- Tình trạng trả động cơ thuê

## Slide 60
- Đội bay A321 Neo:
• Số lượng dự phòng: 05ea (2 sở hữu (đang SLB), 2 dài hạn và 01 thuê ngắn hạn thuê của PW).
• Số lượng trong kho: NIL.
• Số lượng động cơ sửa chữa: có 8 động cơ đang sửa (05ại ESA và 02 tại IHI, 01 tại MTU-H)
• Đang đàm phán với đối tác sửa đổi hợp đồng thuê sau khi trình kí LOI (Willis và ELFC)
Trong đó:
+ P771423: Dự kiến 28/03 có ở ESA để Induct
+ P771130: Chuyển Collins lắp QEC (Lịch ready + 2 tuần)
Vướng mắc:
+ TAT tại shop kéo dài, hiện do shop quá tải các động cơ tháo cung phải đợi slot lên đến 200 ngày.
+ Các động cơ A321 NEO tháo đi sửa trước đây không có đc lắp lên, khi tháo trả đc thuê thiếu nhiều LRUs đang đi cùng đc sửa. + Khoảng thời gian cao điểm nghỉ lễ, thiếu hụt phụ tùng vật liệu, sự gia tăng các lỗi Rejection trong kiểm tra sau thử nghiệm.
Giải pháp:
+ Thúc đẩy động cơ sửa chữa tại shop.
+ Tổ chức họp và tìm giải pháp với Ban KT, VAECO với danh mục MPL đc tháo khi gửi đi sửa.

## Slide 61
- Đội bay ATR:
• Số lượng dự phòng: 06: 03 ENG sở hữu, 03 ENG thuê ngắn hạn: (ED0321) (ED0036) (ED0715).
• ED0238 đang sửa tại shop PWC tại SING.
• ED0239, ED0217,ED0233 đang sửa tại SA.
• Vướng mắc/ Khó khăn:
+ Các shop vẫn đang gặp trình trạng thiếu part, dẫn đến TAT bị kéo dài tại cả 02 shop
• Giải pháp:
+ Tiếp tục theo sát các động cơ đang sửa chữa tại PWC và StandardAero.

## Slide 62: Kế hoạch động cơ
A350: NIL stock.
+ Động cơ 21269 dự kiến về HAN 27/03.
B787: NIL stock.
+ Động cơ 956556 sửa tại KLM về SGN 23/03 nhận về VAECO ngày 24/03.
+ Động cơ 956533 sửa tại KLM dự kiến về SGN 23/04. (Nếu lấy cho A868 đang có hạn chế bay 25FC phải thay sẽ phải AOG 01 tháng do vậy đang xem xét phương án thuê).
A321 CEO :
+ Động cơ về sắp tới: V12505 (01/04), V16456 (09/04).
A321 NEO:
+ Động cơ P770904 dự kiến về HAN 22/04.
+ Động cơ P771130 dự kiến về HAN 17/04.
ATR: 01 stock (ED0235).
+ED0239 sửa chữa tại StandardAero: dự kiến release ngày 14/04/2025.

## Slide 63: APU
APU A321
+ STK: 02 APU SN: P-5222, P-7845
+ Tháng 3: dk 00 ea về.
APU A350
+ STK: 1
+ 01 APU đang vận chuyển đi shop Lufth sửa chữa.
+01 APU đang sửa chữa DK 25/04/2025 xong.
APU B787
+ STK: 0 APU
+ 01 APU (PWC-Z926122) đang test DK xong 24/03/2025.
+01 APU ( PWC-Z925500) đang sửa tại shop PW Poland gặp tình trạng kho khăn trong chuỗi cung ứng nên dk 14/04/2025 về.

## Slide 64: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BAY NGA
NHIÊN LIỆU:
Đang tổ chức lựa chọn nhà cung cấp nhiên liệu, dự kiến hoàn thành trước 21/04.
PTVT DỰ PHÒNG FAK
TGĐ đã phê duyệt mua 63 item (5.18 triệu USD) trong đó:
Đã issue mua 43 item
+ 23 item đã có lịch về trong tháng 3, 4
+ 20 item chưa có xác nhận lịch, tiếp tục giục trong tuần 13.
20 item đang đánh giá khối SV và dự kiến hoàn thành phát PO trong tuần 13.

## Slide 65
THANK YOU