## Slide 1: BÁO CÁO KỸ THUẬT (Tuần 13: 24/03/2025 – 30/03/2025)

## Slide 2: TỔNG HỢP AOG, DELAY VÀ GTB/ATB/DIV
Chart: Thống kê ATB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
This week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Delay
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
This week | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6
Chart: Thống kê GTB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
This week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: AOG
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
This week | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2

## Slide 3: ATB/GTB COMPARISON
Chart: ATB Comparison
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ATB in 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
ATB in 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Chart: GTB Comparison
GTB in 2024 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1
GTB in 2025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0

## Slide 4: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 00 ATB: 00 GTB: 01 DIV: 00
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A603 | HAN | VN611 | HAN-BKK | 09:50 28/03/2025 | OGTB | CAPT REPORT: PLASTIC COVER STICK ON MW#2 GTB DUE TO CAPT REPORT: PLASTIC COVER STICK ON MW#2 | REMOVED PLASTIC COVER FROM MW#2, INSPECTION/CHECK THE WHEEL & TIRES IAW AMM: 32-41-00-210-002-A IN GOOD CONDITION REMOVED PLASTIC COVER EVENT CLOSED |  | Non tech. Do miếng bọc dán brake fan của tàu A503 trong quá trình kéo dắt bung ra và dính vào tàu A603

## Slide 5
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY VÀ DELAY DO THAY LỐP
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION
Nil |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CÁC CHUYẾN BAY DELAY DO THAY LỐP
FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION
A350 | A899 | 17:01 26/03/2025 | SGN | 75 | VN212 | SGN-HAN | T/X CHK FOUND FOD ON MW #8 & BRAKE #4 DAMAGED T/X CHK FOUND FOD ON MW #8 & BRAKE #4 DAMAGED | FINAL ACTION: C/O RPLD BRAKE #4, MW#4 AND MW #8 CHK SATIS. T/X CHK FOUND FOD ON MW #8 & BRAKE #4 DAMAGED EVENT CLOSED `FINAL ACTION: C/O RPLD BRAKE #4, MW#4 #8 SATIS. - TRANSIT FOUND BRAKE #4 DAMAGED - TÀU ĐÁP LÚC 12:25 - 12:30 CRS BÁO FOD LỐP 8 VÀ PHANH 04 DAMAGE - 13:00 CHỐT PHƯƠNG ÁN THAY PHANH 04 VÀ LỐP 4, 8 - 14:15 HẠ KÍCH BÁO BOARDING - 15:20 TÀU ĐÓNG CỬA - DELAY TOTAL 140 MINS, DELAY KT 75 MINS (TỪ LÚC PHÁT HIỆN ĐẾN LÚC KHẮC PHỤC XONG 13:00-14:15)

## Slide 6: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
AOG: 02
AOG: 02 Delay: 06 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A332 | 16:00 27/03/2025 |  | HAN | FOUND ENG 2 FIRESEAL DAMAGE. A332 VN1552/VN578 CXR-HAN-TPE 15:00/17:25 (TRANSIT): FOUND ENG 2 FIRESEAL DAMAGE. A/C AOG FOR REPAIR. | C/O REPAIR ENG#2 CNA FIRE SEAL , CHECK SEALANT CURE TIME SATIS FOUND ENG 2 FIRSEAL DAMAGE EVENT CLOSED |  | Hiện tượng rách Fire Shield xảy ra chủ yếu do aging kết hợp các yếu tố cọ xát, rung lắc của động cơ. Hỏng hóc này thường được phát hiện trong check khi tháo CNA và rất ít khi gây gián đoạn khai thác. Hiện đang thực hiện kiểm tra tổng thể CNA với tần suất 1 năm. Tàu A332 thực hiên lần cuối 10/2024.
A357 | 16:02 29/03/2025 | 16:47 29/03/2025 | HAN | AFTER VN1590 FOUND HYD LEAK AT LH MLG OUT OF LIMIT | Replaced HYD tube from Normal brk manifold to brk at LH LDG, leak checked found satis. REPLACED HYD TUBE FROM NORMAL BRK MANIFOLD TO BRK AT LH LDG EVENT CLOSED TOTAL DELAY 40MIN, TECH DELAY 23MIN. | 32 | Non tech. Sau khi tháo ống phát hiện vết lõm sâu trên thân ống, nghi ngờ do FOD, không có dấu hiệu ageing hay cọ xát

## Slide 7: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
DELAY: 06
AOG: 02 Delay:06 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A357 | 16:02 29/03/2025 | HAN | 23 | VN1590 | HAN-SGN | AFTER VN1590 FOUND HYD LEAK AT LH MLG OUT OF LIMIT | Replaced HYD tube from Normal brk manifold to brk at LH LDG, leak checked found satis. REPLACED HYD TUBE FROM NORMAL BRK MANIFOLD TO BRK AT LH LDG EVENT CLOSED TOTAL DELAY 40MIN, TECH DELAY 23MIN. | 32 | Non tech. Sau khi tháo ống phát hiện vết lõm sâu trên thân ống, nghi ngờ do FOD, không có dấu hiệu ageing hay cọ xát
A334 | 18:55 29/03/2025 | SGN | 30 | VN142 | SGN-DAD | AFTER BOARDING FOUND MSG NAV ADS-B RPTG1/2 FAULT | ACTION: C/O TEST ATC AND TOW A/C FROM BAY 19 TO BAY 29 CONFIRM GPS SATIS, MSG GONE. A/C SERVICEABLE. AFTER BOARDING FOUND MSG NAV ADS-B RPTG1/2 FAULT EVENT CLOSED TOTAL DELAY 50 MINS, TECH DELAY 30 MINS. | 34-00 | Hỏng hóc được khắc phục sau khi kéo tàu sang vị trí khác và thực hiện test. Lỗi có thể xảy ra ở khu vực bị gián đoạn tín hiệu của GPS. Theo dõi thêm.
A603 | 09:50 28/03/2025 | HAN | 60 | VN611 | HAN-BKK | CAPT REPORT: PLASTIC COVER STICK ON MW#2 GTB DUE TO CAPT REPORT: PLASTIC COVER STICK ON MW#2 | REMOVED PLASTIC COVER FROM MW#2, INSPECTION/CHECK THE WHEEL & TIRES IAW AMM: 32-41-00-210-002-A IN GOOD CONDITION REMOVED PLASTIC COVER EVENT CLOSED |  | Non tech. Do miếng bọc dán brake fan của tàu A503 trong quá trình kéo dắt bung ra và dính vào tàu A603
A353 | 11:43 26/03/2025 | SGN | 41 | VN122 | - | T/X CHK FOUND ENG# 2 PUMP FAULT VS ELEC PUMP FAULT. T/X CHK FOUND ENG# 2 PUMP FAULT VS ELEC PUMP FAULT. | EVENT CLOSED; FINAL ACTION: T/S AND RAISED ADD B2211 Y ENG 2 PUMP PB SW FAULT LIGHT. TOTAL DELAY 41 MINS TECH DELAY 41 MINS ENG# 2 PUMP FAULT VS ELEC PUMP FAULT. |  | Nguyên nhân do hỏng đèn pb, có thể do khai thác trong thời gian dài dẫn đến đèn bị lão hoá

## Slide 8: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
DELAY: 06
AOG: 02 Delay:06 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A358 | 14:30 25/03/2025 | PEK | 140 | VN513 | PEK-HAN | CAPT REPORT SINGLE PTT STUCK | EVENT CLOSED CRS OF AMECO C/O RAISED ADD DEACTIVATION SIDESTICK PTT SW CAPT REPORT SINGLE PTT STUCK |  | Hỏng hóc được khắc phục sau khi thay PTT switch PN D2731009900000. Part là vật tư tiêu hao nên không có dữ liệu về độ tin cậy. Theo TFU 27.92.00.002, PTT switch thường kém bền và thường hỏng sau khoảng 5000 FC. Hiện ban KT đang triển khai EOD-32S-27-92-0002-R00 chủ động hàng năm định kỳ rà soát. PTT switch được thay với tần suất 2Y, Part được thay lần cuối vào T8/2023, dự kiến thay vào T6/2025. Hỏng hóc đơn lẻ.
A332 | 13:00 25/03/2025 | SGN |  | VN7188 | SGN-HPH | ALL HANDSET AT CABIN CREW CAN NOT CONTACT CAPT CALL VHF INFORM ALL HANDSET AT CABIN CREW CAN NOT CONTACT | TSV hướng dẫn CAPT vào CIDS làm OPS TEST CIDS, sau khi POWER OPS TEST xong thì hệ thống hoạt động bình thường, CAPT báo thêm có thể do HANDSET của TVT bị hỏng ALL HANDSET AT CABIN CREW CAN NOT CONTACT EVENT CLOSED TOTAL DELAY 5 MINS, TECH DELAY 0 MIN NOTE: TÀU KHÔNG MỞ CỬA LẠI |  | Không tính Delay < 15 mins.

## Slide 9: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY A320/ A321
A332 kiểm tra CoA phát hiện ENG 2 FIRESEAL DAMAGE và phải thay.
A603 GTB do có miếng dán dính vào lốp số 2, kiểm tra phát hiện miếng này bị rơi từ tàu A503(BQDB) ra, hiện VAECO đang thực hiện điều tra.
A357 HYD LEAK AT LH MLG OUT OF LIMIT, phát hiện đường ống thủy lực có dấu hiệu bị va chạm gây ra (nghi do FOD).

## Slide 10: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
AOG: 00 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
DELAY: 03
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A899 | 18:30 27/03/2025 | SGN | 30 | VN98 | SGN-SFO | APPEAR MSG "GREEN PUMP" APPEAR MSG GREEN PUMP (DEFECT CAN BE APPLY MEL). MCC ISSUED WO 7159324 REQ RPL GREEN EDP ENG #2 & FILTERS | EVENT CLOSED ACTION: REPLACED GREEN EDP ENG #2 & FILTERS. SATIS. TOTAL DELAY 60 MINS TECH DELAY 30 MINS. APPEAR MSG GREEN PUMP |  | Hỏng hóc EDP này được Airbus theo dõi và khuyến cáo thay EDP vào ngày 26/03 theo TR 81566351. Tuy nhiên, do không bố trí được kế hoạch để thay sớm nên ngày 27/03 xuất hiện cảnh báo và phải dừng khắc phục hỏng hóc, Nguyên nhân hỏng hóc do piston shoe bị mòn gây ra hỏng hóc. Parker đã ban hành SB để nâng cấp lên EDP-07 theo on-attrition. Để nâng cấp EDP-07 thì cần phải nâng cấp phần mềm thủy lực HMCA Std6 (đã thực hiện 5/14 tàu bay) Hỏng hóc EDP có thể raise MEL (giới hạn tải) nhưng OCC/MOC quyết định dừng tàu để khắc phục.
A899 | 16:01 26/03/2025 | SGN | 75 | VN212 | SGN-HAN | T/X CHK FOUND FOD ON MW #8 & BRAKE #4 DAMAGED T/X CHK FOUND FOD ON MW #8 & BRAKE #4 DAMAGED | FINAL ACTION: C/O RPLD BRAKE #4, MW#4 AND MW #8 CHK SATIS. T/X CHK FOUND FOD ON MW #8 & BRAKE #4 DAMAGED EVENT CLOSED `FINAL ACTION: C/O RPLD BRAKE #4, MW#4 #8 SATIS. - TRANSIT FOUND BRAKE #4 DAMAGED - TÀU ĐÁP LÚC 12:25 - 12:30 CRS BÁO FOD LỐP 8 VÀ PHANH 04 DAMAGE - 13:00 CHỐT PHƯƠNG ÁN THAY PHANH 04 VÀ LỐP 4, 8 - 14:15 HẠ KÍCH BÁO BOARDING - 15:20 TÀU ĐÓNG CỬA - DELAY TOTAL 140 MINS, DELAY KT 75 MINS (TỪ LÚC PHÁT HIỆN ĐẾN LÚC KHẮC PHỤC XONG 13:00-14:15) |  | none tech: FOD

## Slide 11: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
AOG: 00 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
DELAY: 03
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
A894 | 14:00 29/03/2025 | PVG | 30 | VN523 | PVG-SGN | DM AILERON EHA FAULT TRANSIT FOUND DM AILERON EHA FAULT | RESET TEST SATIS RESET TEST SATIS EVENT CLOSED | 27-14 | Hỏng hóc xuất hiện với FC 2796FA0V và 2796FA0W - Loss of Electronic Rigging Information như nêu trong TFU 27.00.00111. he actuator NVRAM module is located on the actuator cylinder outside of RM (FCRM or EM). At the power up of the actuators, NVRAM rigging information is sent to Flight Control Computers (PRIM or SEC) through RM. This fault is a failure on a data integrity test due to defects on the RM or NVRAM Module. Airbus đang điều tra nguyên nhân hỏng hóc này. - Tests were launched in JAN-2025 Root Cause Report is expected in Q3-2025. Giải pháp: Dispatch depending on actuator position: - GO IF (Spoiler SC, Aileron SC and Rudder SC) - NO GO (Elevator SC + All EHA) Airbus đang nghiên cứu để chuyển các NO GO sang GO-IF: Dispatch improvement for all EHAs (from NO GO to GO IF) is confirmed to be implemented under FCGS 15 (Q4-2025)

## Slide 12
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | A350 | A886 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B1372 RAISED DM AIR REDUNDANCY LOSS ON FUEL INERTING 2. ADD B1379 RAISED PACK 1 REGULATION REDUNDANCY 3. ADD B1381 RAISED F/CTL R OUT R AILERON G ACTUATOR
2 | A350 | A887 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B1246 RAISED AIR PACK 2 REGUL REDUNDANCY
3 | A350 | A888 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21682 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. SKYWISE MSG: ENG 1-SD-ENG-QOIL DISPLAYED IN GREEN PULSING COLOUR
4 | A350 | A889 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 1 21088 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. ADD B1188 RAISED THE OUTBOARD SEAL OF LH MOVEABLE FAIRING # 4 DAMAGED 3. ADD B1235 RAISED FOR SATCOM FAULT
5 | A350 | A890 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. TR 81489576: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 2 INTERNAL LEAKAGE 2. FM: SPDB-2,CABIN(2XY) / WRG TO SPDB-2,CABIN(2XY) PIN 2XYUAA 3. B1502 RAISED A/C DISPATCH MESSAGE: COM OIS CAB & MAINT REDUNDANCY.
6 | A350 | A891 | Đang định kỳ | Tốt | Đạt | 
7 | A350 | A892 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B1455 RAISED THE DROOP-NOSE END-FILLING PANEL AT R/H MISSING 2. ENGINE: #2/21368 ON AIRCRAFT VN-A892: P25 MEASUREMENT ERROR
8 | A350 | A893 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Không chọn chuyên cơ do động cơ số 2 S/N 21369 tiêu hao dầu nhờn cao
9 | A350 | A894 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 2 21425 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC ( giảm 600FH/75FC)
10 | A350 | A895 | BQDB | Tốt | Không | 1. ADD B995 RAISED ENGINE #1 SN 21604 HAVE LOW LIFE TIME 2. ADD B996 RAISED ENGINE #2 SN 21414 HAVE LOW LIFE TIME
11 | A350 | A896 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ADD B954 RAISED UPPER LATCH ASSY OF COCKPIT DOOR BOLTING SYSTEM IS NOT FULLY LOCKED 2. TR 81416394: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 1 INTERNAL LEAKAGE 3. DM: BRAKES ALTN+EMER BRK => monitor
12 | A350 | A897 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. A897 có logo Skyteam
13 | A350 | A898 | BQDB | Tốt | Không | 1. Eng 1 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC. Eng 2 21268 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC
14 | A350 | A899 | Khai thác | Tốt | Đạt | 

## Slide 13
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay A350 trong tuần chưa tốt với một số trường hợp dừng tàu khắc phục hỏng hóc phát sinh gây delay.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A899 ngày 27/03 phát sinh MSG "GREEN PUMP“, hỏng hóc có thể mở MEL nhưng cắt tải gây ảnh hưởng khai thác -> thay EDP và filter khắc phục ngay trước khi bay SFO.
  Hỏng hóc EDP này được Airbus theo dõi và khuyến cáo thay EDP vào ngày 26/03 theo TR 81566351. Tuy nhiên, do không bố trí được kế hoạch để thay sớm nên ngày 27/03 xuất hiện cảnh báo và phải dừng khắc phục hỏng hóc, Nguyên nhân hỏng hóc do piston shoe bị mòn gây ra hỏng hóc. Parker đã ban hành SB để nâng cấp lên EDP-07 theo on-attrition. Để nâng cấp EDP-07 thì cần phải nâng cấp phần mềm thủy lực HMCA Std6 (đã thực hiện 5/14 tàu bay).
  + A889 ngày 27/03 nhà sản xuất Roll Royce cảnh báo liên quan đến động cơ số 2 "PMA Failure“ -> dừng tàu để kiểm tra, thay thế PMA STATOR để khắc phục.
  + A894 phát sinh Flight control DM AILERON EHA Fault, Reset OK, sau đó về Thay EHA. Dự kiến Airbus có rootcause Q3-2025 và chuyển NO-GO thành GO-IF

## Slide 14: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
AOG: 01
AOG: 01 Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A872 | 06:04 25/03/2025 | 17:00 26/03/2025 | SGN | THS ACTUATOR LEAK OUT OF LIMIT THS ACTUATOR LEAK OUT OF LIMIT. BOEING RECOMMENDS REPLACING THE HSTA | - 03:00 C/O WO 7110569 REF BOEING REQUESTS & SEND THE RESULT TO MCC RIGHT AFTER WO COMPLETED TO REPORT BOEING - 05:10 BOEING FEEDBACK & RECOMMENDS REPLACING THE HSTA. MCC Y/C LÊN EVENT AOG. KHÍ TÀI KO CÓ HÀNG, CHƯA CÓ THÔNG TIN KHÍ TÀI - 09:30 MCC BÁO SẼ GIAO WO KHẮC PHỤC HỎNG HÓC CHO BASE, TÀU VẪN LINE QUẢN LÝ. - 21:30 BASE BÁO ROB XONG THSA CỦA A864, SÁNG 26/03 KÉO A872 VÀO HG1 LẮP LÊN TIẾP 26/03 FINAL ACTION - 17:00 HSTA REPLACED. OPS CHECK SATIS TIMELINE (LOCAL TIME) EVENT CLOSED HSTA REPLACED. OPS CHECK SATIS |  | "Hỏng hóc HSTA do hỏng lower seal có nguyên nhân từ do nước xâm nhập. Giải pháp: thực hiện SB nâng cấp tại shop: Lower seal hiện còn 3 tàu chưa nâng cấp (A861, A862, A868; Upper seal còn 5 tàu chưa nâng cấp (A861,A862, A865, A866, A872). Chí phí nâng cấp Lower seal khoảng 17,5k, Upper seal là 7,7k. MOOG không có hỗ trợ cho việc thực hiện 2 VSB này. Theo BOE thì nâng cấp seal cũng chưa hoàn toàn ngăn chặn được hỏng hóc này. Do đó cần kiểm tra kiểm tra rỉ dầu HSTA ở 2000FH theo MPD 12-020-00: Nếu phát hiện leak sẽ bổ sung dầu bôi trơn để trì hoãn thay thế: - Thêm nhiều hơn 185ml thì thay HSTA; - Thêm từ 40-185ml thì kiểm tra interval 3day/10FC: - Thêm nhỏ hơn 40ml: kiểm tra theo interval của MPD Với A872, MPD last done 15 Feb 2025. Ngày 22Mar, Leak phải thêm 150ml, sau khi bay 03 FC thì thêm 680 ml dầu. BOE cho phép bay 01FC vào SGN để thực hiện được Function test nhưng không pass (""Không dịch chuyển được Ballscrew có thể bị kẹt hoặc có vật cản. Hoặc có thể liên quan đến việc phanh phụ đang kích hoạt, ngăn cản sự di chuyển của trục vít me. Bộ phận này cần được kiểm tra trong quá trình đại tu để xác định nguyên nhân hỏng hóc"") phải thay HSTA. Khối tháo xuống SN 0549 là khối nhận từ KLM 2019 (TSN 12294FH; CSN 1903) thực hiện sửa chữa là thay Motor, không thực hiện nâng cấp SB Upper seal. Thiết bị lắp lên ngày 11Mar2020. Giờ hiện tại 23807FH; 6844FC; TSI 11513FH; CSI 4941."

## Slide 15
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | B787 | A861 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
2 | B787 | A862 | Khai thác | Tốt | Không | B1322 FUEL PUMP CENTER R
3 | B787 | A863 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (958170) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC) B1668 RAISED: STS MSG: TAIL AIRFLOW SYS
4 | B787 | A864 | Định kỳ | Tốt | Không | Engine 2 (956577) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC)
5 | B787 | A865 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
6 | B787 | A866 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 2 giảm tần suất soi 100 FC HPTS1B missing material theo Departure Recommendation 01643368 Revision 0.0
7 | B787 | A867 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT STG 2 CRACK, giảm tần suất soi 250 FC theo DR Recommendation 01379322 Revision 0.0 Left Air Conditioning Pack is degraded. (Active - Mode) B1559 CABIN AIR CPRSR L2
8 | B787 | A868 | Khai thác | Tốt | Không | B1121 RAISED : REMOVE ENG#1 (SN: 956769) IN 25 CYCLES,DL: 6280 FC
9 | B787 | A869 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 1 giảm tần suất soi 250 FC (HPT S2 blade cracks) và soi giảm tần suất 250 FC (fuel nozzle cup missing materials)
10 | B787 | A870 | Khai thác | Tốt | Không | B1374 TAIL AIRFLOW SYS B1401 AT THE EARLIEST CONVENIENCE ON OR 100 FLIGHT CYCLES FINAL TORQUE MUST BE REAPPLIED TO ALL 4 WINDOWS
11 | B787 | A871 | Khai thác | Tốt | Không | Engine 1 (956913) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC)
12 | B787 | A872 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
13 | B787 | A873 | Khai thác | Tốt | Đạt | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC
14 | B787 | A874 | Khai thác | Tốt | Đạt | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC
15 | B787 | A877 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
16 | B787 | A878 | Khai thác | Tốt | Không | ANTI-ICE CAC INLET R - MMO
17 | B787 | A879 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 1 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 250 FC; Động cơ số 2 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 100 FCGE DR 01664320 Revision 0.0

## Slide 16
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay B787 trong tuần chưa tốt với TH AOG của A872 liên quan đến HSTA.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A872 AOG tại HAN ngày 23/03 và SGN ngày 25-26/03 do phát sinh THS ACTUATOR LEAK OUT OF LIMIT -> Boeing đánh giá cho bay 01FC vào SGN để khắc phục. Tại SGN đã phải tháo mượn HSTA từ tàu định kỳ (A864) để thay thế.
  Hỏng hóc HSTA do hỏng lower seal có nguyên nhân từ do nước xâm nhập.
  Giải pháp: thực hiện SB nâng cấp tại shop: Lower seal hiện còn 3 tàu chưa nâng cấp (A861, A862, A868; Upper seal còn 5 tàu chưa nâng cấp (A861,A862, A865, A866, A872). Chí phí nâng cấp Lower seal khoảng 17,5k, Upper seal là 7,7k. MOOG không có hỗ trợ cho việc thực hiện 2 VSB này.
  Theo BOE thì nâng cấp seal cũng chưa hoàn toàn ngăn chặn được hỏng hóc này. Do đó cần kiểm tra kiểm tra rỉ dầu HSTA ở 2000FH theo MPD 12-020-00: Nếu phát hiện leak sẽ bổ sung dầu bôi trơn để trì hoãn thay thế:
  - Thêm nhiều hơn 185ml thì thay HSTA;
  - Thêm từ 40-185ml thì kiểm tra interval 3day/10FC:
  - Thêm nhỏ hơn 40ml: kiểm tra theo interval của MPD
  Với A872, MPD last done 15 Feb 2025. Ngày 22Mar, Leak phải thêm 150ml, sau khi bay 03 FC thì thêm 680 ml dầu. BOE cho phép bay 01FC vào SGN để thực hiện được Function test nhưng không pass (""Không dịch chuyển được Ballscrew có thể bị kẹt hoặc có vật cản. Hoặc có thể liên quan đến việc phanh phụ đang kích hoạt, ngăn cản sự di chuyển của trục vít me. Bộ phận này cần được kiểm tra trong quá trình đại tu để xác định nguyên nhân hỏng hóc"") phải thay HSTA.
  Khối tháo xuống SN 0549 là khối nhận từ KLM 2019 (TSN 12294FH; CSN 1903) thực hiện sửa chữa là thay Motor, không thực hiện nâng cấp SB Upper seal. Thiết bị lắp lên ngày 11Mar2020. Giờ hiện tại 23807FH; 6844FC; TSI 11513FH; CSI 4941.
  + A864 đang thực hiện định kỳ C01+C03+ENG CHG ngày 14/03-03/04, phát sinh missing 01 bolt on Cover plate at ENG FAN HUB của động cơ lắp lên (mới đi shop về), hiện vẫn đang tìm kiếm bolt nhưng chưa thấy, có thể ảnh hưởng tiến độ định kỳ.

## Slide 17
CÁC HỎNG HÓC NỔI CỘM, ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHAI THÁC
Đội bay A350:
Tình hình kỹ thuật đội A350 trong tuần chưa tốt với 02 TH phát sinh hỏng hóc cần dừng tàu khắc phục ngay gây delay chuyến bay. Cụ thể, A899 ngày 27/03 phát sinh MSG GREEN PUMP có thể mở MEL nhưng cắt tải lớn nên đã phải khắc phục ngay trước khi bay đi SFO; trong khi đó A889 NSX Roll Royce yêu cầu kiểm tra động cơ số 2 PMA Failure ngay khi về main base, đã thay PMA Stator để khắc phục.
Tàu hạn chế khai thác: A893 ENG2 có hiện tượng HIGH OIL CONSUMPTION (từ giữa tháng 07/2024) tiếp tục khai thác hạn chế với chặng bay dưới 9 tiếng.
Đội bay B787:
Tình hình kỹ thuật đội B787 trong tuần chưa tốt với trường hợp A872 AOG ngày 23-26/03 do THS ACTUATOR LEAK OUT OF LIMIT , phải tháo mượn HSTA từ tàu định kỳ để khắc phục, đây là hỏng hóc đã được nhận diện liên quan đến hỏng seal tuy nhiên chưa có giải pháp khắc phục triệt để, giải pháp tạm thời là kiểm tra tần suất 2000FH để bổ sung oil trì hoãn thay thế.
A864 đang thực hiện định kỳ C01+C03+ENG CHG ngày 14/03-03/04, phát sinh missing 01 bolt on Cover plate at ENG FAN HUB của động cơ lắp lên (mới đi shop về), hiện vẫn đang tìm kiếm bolt nhưng chưa thấy, có thể ảnh hưởng tiến độ định kỳ.
A868 động cơ số 1 HPT STG 1+2 (giảm tần suất 25FC) soi lại ngày 19/03 phát sinh phải tháo trong 25FC, dự kiến khai thác hết hết 07/04, sau đó tàu dừng làm định kỳ A08+dán decal và chờ thay động cơ với dự kiến 05/04 có động cơ thuê.

## Slide 18: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
DELAY: 01
AOG: 00 Delay: 01 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION | ATA | Engineering Assessment
B219 | 17:00 26/03/2025 | VCS | 30 | 0V8068 | VCS-SGN | T/X FOUND ENG 1 CANT START & DC GEN 1 FAULT & START A FAULT | EVENT CLOSED C/O RESET BPCU BUT NIL HELP. THEN SWAPPED GCU. ENG RUN UP FOUND SATIS. TOTAL DELAY 45 MINS TECH DELAY 30 MINS |  | Hỏng hóc liên quan đến GCU PN 102-003-11. GCU PN 102-003-11 có MTBUR từ 2015 đạt 10158 FH, cao hơn nhiều so với GMTBUR 2500FH. Hỏng hóc gần đây của GCU rải rác ở các linh kiện khác nhau như transistor, điện trở, rơ le, diode nguyên nhân có thể do thiết bị có tuổi đời cao. Tiếp tục theo dõi thêm

## Slide 19
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
Nhận xét: Tình trạng kỹ thuật đội tàu bay ATR72 trong tuần không tốt với 01 TH Delay tàu B219 tại VCS do trong quá trình transit không khởi động được động cơ số 1. CRS đã thực hiện reset BPCU nhưng không hiệu quả, sau đó đã khắc phục bằng cách swap GCU và nổ máy lại thành công. Hỏng hóc này khả năng do GCU có các linh kiện có tuổi đời cao (rơ le, diode, transistor,…). Cần tiếp tục theo dõi thêm.
Bên cạnh đó, đội tàu bay ATR72 hiện còn có trường hợp tàu B223 đang bị AOG kéo dài do Hard Landing, ảnh hưởng lớn đến lịch khai thác. Dự kiến tàu B223 phải thay càng và thời gian chờ bộ càng thay thế sẽ dài. Tàu tạm AOG đến hết 22/04/2025.

## Slide 20: DISPATCH RELIABILITY W13 (24/03/2025-30/03/2025)
Trong tuần 13/2025 chỉ số độ tin cậy các đội A321, B787 đạt mục tiêu, đội A350 và ATR72 không đạt mục tiêu:
A321: 99,80% cao hơn 0,17% so với mục tiêu.
A350: 99,35% thấp hơn 0,09% so với mục tiêu do có 1 sự kiện delay do EDP bị hỏng trên tàu A899
B787: 99,72% cao hơn 0,36% so với mục tiêu.
ATR72: 99,60% thấp hơn 0,05% so với mục tiêu do có 1 sự kiện B219 bị hỏng GCU.
Loại máy bay | Số chuyến chậm, hủy chuyến KT | FC
A321 | 4 | 2006
A350 | 1 | 155
B787 | 1 | 359
ATR72 | 1 | 226
Chart: 
| A321 | A350 | B787 | ATR72
W12 | 99.8554 | 100 | 100 | 99.635
W13 | 99.8006 | 99.3548 | 99.7214 | 99.6032
Target | 99.63 | 99.44 | 99.36 | 99.65

## Slide 21: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
1 | Làm việc với PW về các chương trình hỗ trợ động cơ cho A321 CEO và NEO | SSA 2024: PW đã tăng mức hỗ trợ SSA 2024 lên 13.5k/10k, mức trần 90M. Tiếp tục đàm phán yêu cầu tăng hỗ trợ, bao gồm cả mức trần hỗ trợ SSA 2022. Kết quả đàm phán ngày 23/10: PW chỉ cam kết 16 slot trong năm 2024 (hiên tại đã gửi đủ 16 engine đến Shop) và chưa cam kết số lượng SV năm 2025. SSA hiện vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ. . Ngày 07/11: PW xác nhận cấp cho VNA 1 Slot QT trong T12  Năm 2024 PW cấp tổng 17 slot. Ngày 29/12: HĐ hỗ trợ SSA 2024 đã được 2 PW & VNA ký và đã được ban hành đến các đơn vị liên quan. Ngày 26/2, đại diện PW đã sang làm việc với PW và có thông báo dự kiến 2025 VNA chỉ có 14 – 16 slot sửa chữa động cơ GTF. Ban KT đã draft thư cấp cao để lãnh đạo VNA gửi PW tiếp tục yêu cầu hỗ trợ về các vấn đề slot sửa chữa và hỗ trợ | Làm việc với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ.
2 | Động cơ Genx-1B tàu B787 – Nội dung làm việc với GE và KLM | Các nội dung làm việc cũ được lưu tại Week 10 Engine. Tập trung xử lý động cơ on-watch, induction slot và TAT sửa chữa trong shop. Ngày 11/02: Đã họp telecon giữa VNA và GE dưới sự chị đạo của EVP về tình trạng động cơ GEnx hiện tại Tuần 10 – 14/03: Họp Technical Review GE – Working Level (12/03) và Giới thiệu GE9X (B777X) ngày 13/03. Đã triển khai action items với GE và báo cáo nội dung Giới thiệu GE9X 26 - 28/03/2025: họp KLM (QLVT chủ trì thông tin và nội dung làm việc) | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT.
3 | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT. | Từ tháng 3 – tháng 7, VP RR đã sang làm việc với VNA về kế hoạch nguồn lực động cơ A350 cũng như đề xuất các giải pháp giảm AOG trong thời gian tới (giảm TAT, thời gian chờ SV...). Ban KT phối hợp với QLVT làm việc với RR để đòi hỗ trợ cũng như triển khai các giải pháp giảm AOG. Ban KT đã phối hợp với QLVT tính toán và draft thư cấp cao nhằm yêu cầu PW hỗ trợ theo HĐ TCA. Trong buổi làm việc với RR tại MRO Asia, Ban KT đã yêu cầu RR bổ sung thêm slot sửa chữa trong đó có 1 slot QT vào cuối T10 – đầu T11 để giảm thêm 1 AOG trong giai đoạn Tết. Ngày 17/12 SVP của RR đã sang làm việc với CEO của VNA, tuy nhiên không đạt được hỗ trợ cụ thể. Ngày 04/03 VP RR đã sang làm việc với VNA về các vấn đề nguồn lực, tài chính. Phía RR sẽ tìm kiếm các giải pháp giảm AOG cho VNA, đồng thời phía VNA phối hợp với RR để giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn động như CRC, Day in service. | Tiếp tục yêu cầu RR hỗ trợ slot sửa chữa động cơ và giảm TAT.

## Slide 22: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
4 | eTechlog | 11-Mar: Đã có phê duyệt KQLCNCC (AMOSeTL của SwissAS). Đang đàm phán ký kết hợp đồng | Kiện toàn Tổ triển khai; Đề nghị CAAV triển khai phase 1 trong quy trình 5 phase
5 | Nâng MTOW A350/B787 | Đã họp nhiều phiên với Boeing và Airbus. Hiện chờ OCC xác nhận payload tăng được theo từng tháng để KHPT tính toán hiệu quả.. | Với A350 (2 tàu cuối thuộc standard 2018 là A898, A899): đánh giá là khó thực hiện khi bay đi Mỹ do hiện nay đã phải nạp full tank dầu
6 | B223 Hardlanding | Đã làm việc với ATR, LH MLG phải quarantine cho tới khi có kết quả phân tích stress (khả năng phải hủy) Đã phối hợp làm việc về phuong án mượn càng của CEBU Đã gửi đánh giá bộ càng Spare wing đang chào cho QLVT. Sơ bộ cho thấy bộ càng thiếu nhiều thông tin B2B còn thiếu. Trường hợp lấy càng B218 khi vào check, cần thay LH MLG và bánh. | 

## Slide 23: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
7 | Decal 30 năm 787-9. | Đã có SB, mod kit dự kiến về ngày 5/4/2025. Đã triển khai SO VAECO chuẩn bị vật tư, dụng cụ để hỗ trợ đối tác vào thực hiện ngày 8-13/4/2025 | 
8 | IFC 10 tàu A350 | Tài liệu TSM hệ thống IFC: Đã giao 6/3/2025 và triển khai cho VAECO Vật tư dự phòng: đã giao KFRU, MODMAN, KANDU; FMA 01ea giao tháng 4/2025 (tiếp tục giục Thales) MPS và FSAT: MPS và mod kit đã giao, SB release đầu tháng 4/2025. Đã gửi 02 shipset tàu bảo quản đi nâng cấp firmwarre, TAT 60-70 ngày => đã về 02 KANDU, 02 FMA, 01 MODMAN; tiếp tục giục về sớm 02 KRFU + 01 MODMAN Đào tạo IFC VAECO 19-20/2/2025: đã thực hiện FSAT từ ngày 4-7/3/2025: đã thực hiện kiểm tra tại LAB => Thales thông báo ngày 14/3 SW delay giữa tháng 4/2025 (phát sinh khắc phục lỗi IFE) Nâng cấp SW on-wing 02 tàu: A892 & A899 ngày 7-11/4/2025 | 
9 | CĐCH ghế 23 tàu A321CEO | Đã phát HSYC lần 1, và lần 2 và nhận bản chào lần 2 Tổ đã hoàn thành đánh giá bản chào lần 2 => tổ đã trình kết quả lựa chọn NCC ghế và STC; đã làm việc với đối tác và họp pre-ICTM, dự kiến thông báo kết quả chính thức và phát PO tuần 14 | 

## Slide 24: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
10 | CÔNG TÁC BÁN TRẢ/ TIẾP NHẬN/BÀN GIAO TÀU BAY | VNA và VALC đã đồng ý gia hạn tạm thời 10 tàu thuê đến hết 31/03/2025. Hiện có 02 đối tác quan tâm tới mua và cho thuê lại tàu bay là Arena và FTAI. Thủ tục bán tàu của VALC chậm nên khả năng cần gia hạn hợp đồng thuê tiếp 3 tháng đến 30/06/2025. 1, Arena: Bản chào gia hạn thuê 10 tàu A321 với thời gian trung bình 5 năm, hiện đang trong quá trình đàm phán gia hạn. Cơ bản đã đàm phán thống nhất các nội dung liên quan tới KT Các vấn đề lớn / cơ bản Arena đang đề xuất: a. 10 tàu bay cần được duy trì khả năng khai thác sau khi hết hợp đồng gia hạn với Arena. b. Thực hiện balancing quỹ bảo dưỡng sau khi kết thúc gia hạn thuê. c. Đồng ý giảm MR và đề xuất phương án buy-out cho một số điều kiện trả. 2, FTAI: Bản chào thuê 10 tàu A321 với điều kiện trả là As-is, có đảm bảo hỗ trợ động cơ khai thác đến hết run-out. Không phải thực hiện đóng quỹ ngoại trừ động cơ. Bản chào có nhiều thuận lợi cho VNA trong quá trình khai thác và trả tàu bay. Đã có 2 đối tác thực hiện kiểm tra tàu bay và tài liệu phục vụ công tác bán tàu của VALC là Arena và XAero. Các đối tác này đã kiểm tra xong tàu bay và tài liệu (kiểm tra 05 tàu bay VN-A397(VAECO-HCM) và VN-A338/A392/A395/A604(VAECO-HAN)). | 

## Slide 25: KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ/APU

## Slide 26
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG Q1-Q2/2025
Chart: 
| T1/25 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A350 | 8 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 4
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 28.5 | 27.5 | 29.75 | 29 | 26 | 22.75
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*A321CEO: Dự kiến Q3-Q4/2025 trả 3 động cơ thuê. Cần duy trì 9-10 động cơ dự phòng trong 2026.
*A321NEO: Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak…08 động cơ đang sửa chữa bị delay nhiều lần từ đầu tháng 12, với tổng ~ 366 days, tương ứng ~ 183 AOG days.
*B787: Nhu cầu động cơ dựa trên kế hoạch nhận 02 động cơ thuê vào T9 và T11.
*ATR: Nhu cầu này đã tính nhu cầu nguồn lực cho 05 tàu (gồm B225 RTS từ T1/2025).
*A350: Rủi ro tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption (động cơ A893), HPT Blade (2 động cơ 100FC), IPC Blade (3 động cơ cần soi năm 2025)

## Slide 27
26
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG CÁC FLEET T3-T/2025
Chart: 
| Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4 | May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25
A350 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Action ngắn hạn & rủi ro nhận diện:
*A321CEO : Dự kiến Q3-Q4/2025 trả 3 động cơ thuê. Cần duy trì 9-10 động cơ dự phòng trong 2026.
*A321NEO : Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak, HPT Balde…08 động cơ đang sửa chữa bị delay nhiều lần từ đầu tháng 12, với tổng ~ 366 days, tương ứng ~ 183 AOG days.
  *B787 : Nhu cầu động cơ cập nhật sau khi có kế hoạch nhận thêm 02 động cơ thuê và T9 và T12/2024.
  *A350: : Rủi ro tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption (động cơ A893), HPT Blade (2 động cơ 100FC), IPC Blade (3 động cơ cần soi năm 2025)
  *ATR72: B225 dùng động cơ ED0214 trong kho còn 151 FC và động cơ ED0241 từ shop về. Dự kiến giữa tháng 1/25 sẽ lấy động cơ ED0181 từ Shop về thay cho ED0214.

## Slide 28
DỰ BÁO AOG A321NEO 2025 DO HPT HUB
PHƯƠNG ÁN GIỮ GIỜ
-Giữ giờ động cơ P771710 trên A621 (hết hạn 05/07) và P772905 trên A619(hết hạn 19/07) sang sau cao điểm hè (15/8) để có thêm 1 tàu từ giữa T7.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KB tốt + giữ giờ | 14.25 | 13.75 | 15.25 | 14.5 | 14 | 12 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 11

## Slide 29
Tình trạng sửa chữa
No. | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
1 | P770903 | Inducted | 18/07/2024 | 07/05/2025 | RTS A501 | 
2 | P770904 | Inducted | 22/04/2024 | 22/04/2025 | RTS A616 | Delay do post test BSI finding on IBR6 & TB1. Re-induct, dự kiến delay sang T2/2025.
3 | P771130 | Inducted | 25/09/2024 | 25/04/2025 | RTS A616 | 
4 | P771391 | Inducted | 11/10/2024 | 25/05/2025 | RTS A625 | 
5 | P771077 | Inducted | 24/10/2024 | 17/05/2025 | A619#2 ENG CHANGE | Giữ giờ bay cao điểm hè
6 | P771387 | Inducted | 05/11/2024 | 29/05/2025 | RTS A625 | Target build ~4280 FC do HPT Hub not affected by AD
7 | P771373 | Inducted | 20/02/2025 | 29/08/2025 | RTS | 
8 | P771041 | Not Inducted | 19/03/2025 | 12/06/2025 | RTS | WSC QT
9 | P771423 | Not Inducted | 15/04/2025 | 09/07/2025 | RTS | 
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY A321NEO

## Slide 30
Kế hoạch thay động cơ A321NEO T3-T4/25
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY A321NEO
No. | ESN OFF | ESN ON | Remove from | Install on | Removal Date | Install Date | Shopvisit | Remark
1 | P771041 |  | A616#2 |  | 20-Feb-25 |  | Yes | ENG REMOVAL. QT Shop Visit
2 | P771090 |  | A616#1 |  | 8-Mar-25 |  | No | ENG REMOVAL Rob for A506#2 for 7 day engine run-up interval
3 | P771423 | P771090 | A506#2 | A506#2 | 8-Mar-25 | 10-Mar-25 | Yes | QT Shop Visit
4 | P771710 | P771075 | A621#2 | A621#2 | 7-Mar-25 | 9-Mar-25 | No | Giữ giờ P771710 để bay CĐ hè
5 |  | P770994 |  | A503#1 |  | 10-Apr-25 | No | Install U/S engine P770994 in HAN to perform check, release stand and run-up 7 day interval
6 |  | P771022 |  | A503#2 |  | 10-Apr-25 | No | Install U/S engine P770994 in HAN to perform check, release stand and run-up 7 day interval
7 |  | P770904 |  | A616#2 |  | 22-Apr-25 | No | ENG INSTALL to RTS
8 |  | P771130 |  | A616#1 |  | 25-Apr-25 | No | ENG INSTALL to RTS
9 | P771110 | P771710 | A501#2 | A501#2 | 1-Apr-25 | 3-Apr-25 | No | ENG CHANGE to RTS
10 | P771131 | P770903 | A501#1 | A501#1 | 7-May-25 | 9-May-25 | No | ENG CHANGE to RTS
11 | P771177 | P771110 | A622#1 | A622#1 | 3-Apr-25 | 5-Apr-25 | No | ENG CHANGE
12 |  | P771131 |  | A623#2 |  | 7-May-25 | No | ENG INSTALLATION

## Slide 31
ĐỘI BAY A321CEO
 | ESN | Status | Ngày xong | Remark
1 | V15851 | HAN SERV | 28/01/2024 | 
2 | V17951 | HAN SERV | 26/12/2024 | 
3 | V16338 | SV (MTU) | 25/04/2025 | 02/05/2025 về HAN
4 | V16692 | SV (CHCEC) | 05/05/2025 | 17/05/2025 về HAN
5 | V16456 | SV (MTU) | 31/03/2025 | 07/04/2025 về SGN (pre 09/04)
6 | V12505 | SV (MTU) | 24/03/2025 | 04/04/2025 về SGN (pre 01/04)
7 | V16558 | SV (CHCEC) | 26/05/2025 | 08/06/2025 về HAN
8 | V16799 | SV (SEC) | 18/06/2025 | 28/06/2025 về HAN
9 | V16517 | SV (AMECO) | 28/07/2025 | 09/08/2025 về HAN
10 | V16694 | SV (MTU) | 01/08/2025 | 08/08/2025 về HAN
11 | V15858 | SV (MTU) | 14/08/2025 | 21/08/2025 về HAN
12 | V17403 | SV (MTU) | 05/05/2025 | 12/05/2025 về HAN
13 | V11696 | HAN U/S | TBD | Đang chờ vận chuyển
Kế hoạch đội A321CEO Q1-Q2/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | V16512 | A357#2 | 01-03/04/2025 | Sửa LLP, lắp V17951
2 | V11752 | A354#2 | 10-12/04/2025 | Sửa HSR, lắp V16456
3 | V15876 | A610#1 | 14-16/04/2025 | Sửa LLP, lắp V15851
4 | V16462 | XU350#2 | 17-19/04/2025 | Sửa AD Hub, lắp V12505
5 | V16049 | A359#2 | 05-07/05/2025 | Sửa LLP, lắp V16338
6 | V15935 | A392#2 | 19-21/05/2025 | Sửa LLP, lắp V16692
7 | V11694 | A359#1 | 01-03/06/2025 | Sửa HSR, lắp V17403
8 | V16570 | A329#2 | 05-07/06/2025 | Sửa LLP, lắp V16558
9 | V10533 | A398#1 | 28-30/06/2025 | Tháo trả Willis, lắp V16799
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | V17365 | SMBC | 08/11/2025 | Dự kiến trả T11/2025
2 | V10531 | Willis | 31/12/2025 | 
3 | V10533 | Willis | 15/11/2025 | Dự kiến trả T7/2025
4 | V13137 | Willis | 15/11/2025 | Dự kiến trả T11/2025
5 | V18818 | Willis | 27/12/2025 | 
6 | V15346 | Willis | 03/01/2026 | 
7 | V15369 | Willis | 08/01/2026 | 
8 | V18874 | Willis | 17/03/2026 | 
9 | V18977 | Willis | 14/03/2026 | 
10 | V13187 | Willis | 07/04/2026 | 

## Slide 32
31
Chart: ĐỘI BAY B787
| Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4 | May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4
B787 Available | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Động cơ dự phòng: 958395 – 25 cycle làm ĐCDP nếu urgent (đã có lịch induct từ 06/May/2025); 956533 dự kiến cuối T4 nhận ở VN.
Động cơ on-watch & Hạn chế khai thác:
956577 (A864) – Remove in 25 cyc và đang triển khai thay động cơ (=956556 nhận 24/04). Dự kiến 04/04 release tàu A864
956769 (A868) – Remove in 25 cyc và chỉ khai thác hạn chế được đến 07/04. VNA thuê ĐCDP từ AerCap dự kiến nhận 4 – 5/04/2025
Remove in 25 cyc or reinspect: 956913 (A871) vừa giảm từ 50 cyc xuống soi ngày 30/3; Remove in 50 cyc or reinspect: 958170 (A863)
100 cycle – 03 ĐC (bao gồm đc thuê 958266); 150 cycle – 01 ĐC; 250 cycle – 01 ĐC.
Hạn chế khai thác: A873 (cả 2 động cơ chỉ được khai thác đến CSN 5500 cyc).
Công tác kế hoạch trọng điểm:
A870/956638 khắc phục AOG và hoàn thiện cấu hình bay Nga - 12/03/2025. Đã hoàn thành, tàu A870 đã lắp 02 động cơ gốc để bay Nga.
A864/956577 từ 14/03 - 04/04/2025: khắc phục AOG sử dụng động cơ 956556 và ENG SWAP 956697 với A867. A864 sẽ thay cả 2 động cơ
Hoàn thiện cấu hình bay Nga tàu A867 – 29/04/2025 (thực hiện 02 lần ENG SWAP với A864 trong T3/2025 và A861 trong T4/2025). Nếu A868 AOG có thể ảnh hưởng đến tiến độ swap động cơ A867/A861 trong T4/2025.
Engine SV | Shop | Ngày tháo | Ngày sửa xong & Ngày Induction | Ngày về (+7 ngày vc) | Dùng cho tàu | Ngày tháo ĐC tiếp theo
956556 | KLM | 20/11/2023 | 12/03/2025 Inducted 12/08/2024 | 24/03/2025 | A864 | 24/03/2025
956533 | KLM | 26/01/2024 | 17/04/2025 Inducted 05/10/2024 | 24/04/2025 |  | 
956569 | KLM | 28/07/2024 | 28/05/2025 Inducted 12/11/2024 | 04/06/2025 |  | KH cũ T10/2025
958398 | GEEVES | 21/06/2024 | 12/06/2025 Inducted 17/07/2024 | 19/06/2025 |  | 
956599 | KLM | 05/09/2024 | T07/2025 Inducted 26/11/2024 | TBD |  | Ngày sửa xong có thể thay đổi
956638 | KLM | 11/03/2025 | Induction 27/05/2025 | TBD |  | 
956947 | KLM | 13/11/2024 | TBD Inducted 04/03/2025 | TBD |  | 
956534 | KLM | 15/12/2024 | Induction 15/04/2025 | TBD |  | 
958395 | GE CAL | 11/02/2025 | Induction 06/05/2025 | TBD |  | 
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY B787

## Slide 33
32
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A350
Động cơ | Status | Ngày sửa | Ngày xong | Ngày về dự kiến
21047 | N3 – 2RF | 14/08/24 | 08/04/25 | 18/04/25
21043 | N3 – 2RF | 14/11/24 | 02/06/25 | 12/06/25
21137 | N3 – 2RF | 12/12/24 | 20/06/25 | 30/06/25
21422 | 1RF – HAESL | 21/12/24 | 06/04/25 | 15/04/25
21201 | HAESL – 2RF | 28/12/24 | 17/04/25 | 27/04/25
21584 | SAESL – 1RF | 23/01/25 | 23/05/25 | 02/06/25
21269 | HAESL – QT | 27/01/25 | 14/03/25 | 24/03/25
21040 | HAESL-2RF | 07/02/25 | 07/06/25 | 17/06/25
Động cơ | Status | Ngày sửa dự kiến | Remark
21035 | A887 | T9/2025 | Tàu BQDB
21268 | A898 | T9/2025 | Tàu BQDB
21024 | A898 | T6/2025 | Tàu BQDB
21136 | Send to shop | T3/25 | Đã đến shop
21414 | Send to shop | 31/03/25 | Đã đến shop
21604 | Send to shop | T4/25 | Đã đến shop
21048 | Send to shop | T4/25 | Đã đến shop
Các động cơ đang trong shop (08 động cơ)
Các động cơ chờ sửa (07 động cơ)
Số tàu AOG (kb tốt)
Chart: Số lượng A350 thiếu động cơ
| Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Apr-W1 | Apr-W2 | Apr-W3 | Apr-W4 | May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4
NL báo KHPT
KH hiện tại | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Tàu | Tình trạng động cơ
A886 | Trống 2 động cơ
A887 | Trống 1 động cơ 1 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
A895 | Trống 2 động cơ
A898 | 2 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
Các tàu đang AOG (04 tàu)

## Slide 34
DỰ BÁO AOG A350 2025 DO THIẾU ĐỘNG CƠ
Chart: 
KB tốt + giữ giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
PHƯƠNG ÁN GIỮ GIỜ
- Với 21346 (hết hạn 14/06): chờ động cơ 21269 đi shop về ngày 24/03 sẽ tháo động cơ này xuống giữ giờ đến 10/5 lắp lại A899 (tàu đang dừng làm 6Y), sau đó lắp A899 giữ thêm 10 ngày.
- Với 21418 (hết hạn 07/07): Lắp trên tàu A891 làm check từ 10/3 – 19/3; từ 16/04 – 10/05: lắp sang tàu A899 (làm 6Y) giữ thêm được 25 ngày, sau đó A899 chủ động dừng thêm 10 ngày.

## Slide 35
34
Từ tháng 11/2024, khai thác với 05 tàu do đã cho K6 thuê khô B220. Tháng 7/2025 sẽ khai thác trở lại 06 tàu sau khi K6 trả B220.
Chart: ĐỘI BAY ATR72
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
ATR AOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR có thể khai thác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY ATR72

## Slide 36
Tình trạng sửa chữa
No. | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
1 | ED0239 | Inducted | 16/10/2024 | 15/04/2025 | Stagger/Engine change | N/A
2 | ED238 | Inducted | 24/01/2025 | TBD | Stagger/Engine change | N/A
3 | ED0217 | Inducted | 20/03/2025 | TBD | Stagger/Engine change | N/A
4 | ED0233 | TBD | Mar/2025 | TBD | TBD | N/A
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY ATR
Tình trạng động cơ cơ đội bay
Động cơ không khai thác: ED0214 (hết LLP, còn 39 FC) dự kiến gửi đi Shop trong T4/2025.
Động cơ dự phòng: ED0235 còn 916 FC giữ giờ trong kho.
Động cơ thuê: ED0321, ED0036 và ED0715
Động cơ cao giờ: NIL

## Slide 37
Từ 24/03/2025 – 30/03/2025:
Phát sinh trong tuần: NIL.
Đã khắc phục: A339 (thay Speed sensor), A602 (thay Oil level sensor), A613 (Ops test).
Hiện không có APU chờ khắc phục.
A/C | Issue | Troubleshoot action | Note
NIL |  |  | APU A321: Hiện có 01 APU Spare, các tàu BQDB đã lắp APU. Dự kiến tháng 4 có 01 APU về. APU A350: Hiện có 02 APU đi Shop, không có APU spare. Dự kiến tháng 4 có 01 APU về. APU B787: Hiện có 02 APU đi Shop, không có APU spare. Dự kiến tháng 4 có 02 APU về. Đề nghị Vaeco cho kiểm tra ngay khi tàu N/S đối với các tàu có hỏng hóc hoặc báo bad smell và cung cấp WO T/S kịp thời. Đã thống nhất quy trình khắc phục APU bad smell. Vaeco ra TI mở ADD “APU Bleed bad smell for Air conditioning”, tổ bay được phép sử dụng APU để khởi động động cơ. Hạn ADD 6 tháng, Vaeco tiếp tục lên lịch T/S. Đã cập nhật nội dung vào FON22/061 R04.
HỎNG HÓC APU TRONG TUẦN

## Slide 38
APU S/N | Shop | Induction date | Dự kiến ngày về | Dự kiến dùng cho tàu
P-4541 | EPCOR | 22-May-24 | 25-May-24 | A329
P-5207 | HONEYWELL | 19-Feb-25 | 10-Apr-25 | A606
P-2973 | HONEYWELL | 27-Mar-25 | 12-Jun-25 | A620
P-6032 | HONEYWELL | 27-Mar-25 | 12-Jun-25 | A605
P-5295 | HONEYWELL | 27-Mar-25 | 12-Jun-25 | A396
P-8607 | AMECO | Not inducted | N/A | A390
PWC-Z925500 | PWC | 22-Dec-24 | 15-Apr-25 | A871
PWC-Z926122 | PWC | 14-Mar-24 | 20-Apr-25 | A869
P-00263 | LUFTHANSA | 17-Mar-25 | 30-Apr-25 | A886
P-00194 | LUFTHANSA | 26-Mar-25 | 15-Jun-25 | A892
Đánh giá:
  Đội bay A321: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
  Đội bay A350: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
  Đội bay B787: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
TÌNH TRẠNG SỬA CHỮA APU TẠI SHOP

## Slide 39: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (BDĐK)
BQDB: HAN (A501/03/05/06/08/10/11/16, A620/22/23/24/25, A886/887/895/898) / SGN (A617, A509).
BDĐK: A321: Nil;
A350: A891;
ATR72: ;
B787: A864;
I. A321:
Nil
II. A350:
1. A891_HAN_ENGCHG_27/3-01/04: On sked.
III. ATR72
1. B223_SGN_AOG due to Hard Landing: ATR yêu cầu thay LH MLG
- Đã kiểm tra xong 2 cánh, Rudder, Elevator. BSI ENG #1,2. Triển khai NDT cho các Bolt khu vực trọng yếu ở đầu 2 càng chính, thân không phát hiện Crack = > Không có phát sinh, đã phản hồi cho ATR
- 28/3, Ban KT VAECO bổ sung yêu cầu kiểm tra Fan blade, Hub, không có phát sinh, tuy nhiên hiện thiếu vật tư ACW bị rob cho tàu khai thác. Vật tư này cần để nổ máy.
- Đ/n VAECO hoàn thiện các nội dung Bảo dưỡng còn lại để khi có LH MLG sẽ triển khai thay càng và quay lại khai thác sớm nhất.

## Slide 40: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (BDĐK)
IV. B787:
1. A864_SGN_ENG CHG + C01 + C03_14/03-03/04:
-Tàu cần thay ENG do hỏng hóc ”Platform lifting” , RR yêu cầu tháo trong 25 CY => Check cần thực hiện sớm hơn so với KH dẫn đến overlap với nhiều Check đến hạn khác.
- Đã lắp xong ENG# 2
- Cần thay Inboard Spoiler PCU, tuy nhiên Spare not Avail = > Cần có vật tư để thay trong 30 ngày = > Xem xét cung ứng trong check tránh cần dừng thêm ở Line.
- Trong quá trình triển khai lắp ENG #1, phát hiện missing 1 Bolt P/N: AS3237-08 vị trí 12h của ENG S/N: 956556 từ Shop về. VAECO đang tạm dừng việc lắp ENG và triển khai BSI cũng như tìm kiếm sơ bộ nếu có rơi ra. Hiện tại cần chờ phản hồi từ Shop để Confirm tình trạng ENG này. RR đã có phản hồi:
+ Không phát hiện Bolt còn lúc Incoming-inspection
+ VAECO đang đề xuất soi LPC và HPC để tiếp tục lắp ENG.

## Slide 41
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A321
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT FLEET A321 (CẬP NHẬT 30/03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A321 NEO AOG do thiếu ENG | 14.50 | 13.25 | 11.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | - 05/2025: tăng 0.25 tàu do ENG về muộn
2 | A321 CEO AOG do thiếu ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
3 | A321 dừng thực hiện BD | 1.30 | 3.10 | 1.10 | 0.30 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 
4 | Tổng số tàu A321 Dừng (Do thiếu ENG + BD) (4) = (1) + (2) + (3) | 15.80 | 16.35 | 12.60 | 11.30 | 14.70 | 15.20 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 
5 | Tổng số tàu A321 thực tế có thể khai thác | 49.2 | 48.7 | 52.4 | 53.7 | 50.3 | 49.8 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 

## Slide 42
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A350/B787
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT A350/B787 (CẬP NHẬT 30/03)` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A350 AOG do thiếu ENG | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | KB tốt giữ giờ 03 động cơ tháo trong cao điểm hè: - 21346 (A891): Cần giữ giờ 63 ngày (đã lên phương án giữ giờ 50 ngày bao gồm offwing 23 ngày và 27 ngày swap ENG với A899 Y6); - 21418 (A890): Cần giữ giờ 38 ngày (đã lên phương án giữ giờ 30 ngày bao bồm dừng Đkỳ 10 ngày và 20 ngày swap ENG với A899 Y6) - 21317 (A897): Cần giữ giờ 12 ngày.
2 | A350 dừng BD | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 05/2025: tăng 0.2 tàu do A899 Y6 lùi 3 ngày (lùi dây chuyền từ A892 C4 do VIP), A891 & A896 tăng 1 ngày do kết hợp làm MOD IFC
3 | A350 Dừng (ENG + BD) (3) = (1) + (2) | 5.1 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
4 | A350 thực tế có thể khai thác (4) = 14 - (3) | 8.9 | 9.2 | 11.5 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 
5 | B787 rủi ro AOG do ENG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - Rủi ro phát sinh tàu AOG do ENG (A863/A861 có giới hạn BSI 50CY).
6 | B787 dừng BD | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - 04/2025: tăng 0.2 tàu A871 hết hạn NN A01 ngày 11/04 => overlap với A868 thay ENG + A08
7 | B787 Dừng (ENG + BD) (7) = (5) + (6) | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
8 | B787 thực tế có thể khai thác | 15.7 | 16.0 | 16.2 | 16.7 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
9 | A350/B787 dừng ( ENG + BD) (9) = (3) + (7) | 6.4 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
10 | A350/B787 thực tế có thể khai thác (10) = (8) + (4) | 24.6 | 25.2 | 27.7 | 29.7 | 28.7 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 

## Slide 43
HỎNG HÓC CABIN ẢNH HƯỞNG KHAI THÁC VÀ PTVT – TUẦN 13
Galley:
Hỏng hóc wine chiller: hỏng 09ea, khắc phục 01ea, tồn hỏng 08 ea. Tiến độ sửa chữa tại shop
  Chiller B787: 04 ADD; 04RO chưa có EDD,
  Chiller A350: 04 ADD; 05 RO, chưa có EDD
Hỏng hóc oven: hỏng hóc 16ea, khắc phục 07ea, tồn 09ea (Oven tàu A350A hỏng nhiều, obsolete => làm việc Safran phương án retrofit)
Boiler: hỏng 04ea, khắc phục 03ea, tồn 01ea
IFE: Thales SVDU (A350/B787): replaced 2917/3127 SVDU (còn 180 INOP SVDU). Trong tuần 12: hỏng mới 05 ea, khắc phục 40ea.
- Hỏng hóc đội bay A350: đã được khắc phục và kiểm soát
- Hỏng hóc tồn đọng: tập trung đội bay B787, số lượng quay vòng ít (80ea). => Thales dự kiến bổ sung 30 SVDU đầu tháng 4/2025
LAV:
Toilet Assy: hỏng 05 ea, khắc phục 05ea, tồn 00ea
Faucet Assy: hỏng 02ea, khắc phục 01ea, tồn 01ea
Basin: hỏng 00ea, khắc phục 00ea, tồn 00ea
ADD ảnh hưởng dịch vụ tuần 13: Tổng 225 (tăng 2%), khắc phục 90 ADD => tồn đọng 135ADD (giảm 3% tuần 12).
Hỏng hóc Ghế thuộc diện cắt khách tuần 13
Ghế C: hỏng 03, khắc phục 03, tồn 00.
Ghế Y: hỏng 13, đã khắc phục 06, tồn 07.

## Slide 44
CÔNG TÁC BÁN TRẢ/TIẾP NHẬN/BÀN GIAO TÀU BAY
GIA HẠN THUÊ 10 TÀU VALC
VNA và VALC đã đồng ý gia hạn tạm thời 10 tàu thuê đến hết 31/03/2025. Hiện có 02 đối tác quan tâm tới mua và cho thuê lại tàu bay là Arena và FTAI. Thủ tục bán tàu của VALC chậm nên cần gia hạn hợp đồng thuê tiếp 3 tháng đến 30/06/2025 (thủ tục gia hạn cơ bản đã hoàn thành, đang chờ TGĐ ký phụ lục gia hạn HĐ thuê).
1, Arena: Bản chào gia hạn thuê 10 tàu A321 với thời gian trung bình 5 năm, hiện đang trong quá trình đàm phán gia hạn. Cơ bản đã đàm phán thống nhất các nội dung liên quan tới KT
Các vấn đề lớn / cơ bản Arena đang đề xuất:
  a. 10 tàu bay cần được duy trì khả năng khai thác sau khi hết hợp đồng gia hạn với Arena.
  b. Thực hiện balancing quỹ bảo dưỡng sau khi kết thúc gia hạn thuê.
  c. Đồng ý giảm MR và đề xuất phương án buy-out cho một số điều kiện trả.
2, FTAI: Bản chào thuê 10 tàu A321 với điều kiện trả là As-is, có đảm bảo hỗ trợ động cơ khai thác đến hết run-out. Không phải thực hiện đóng quỹ ngoại trừ động cơ. Bản chào có nhiều thuận lợi cho VNA trong quá trình khai thác và trả tàu bay.
Đã có 2 đối tác thực hiện kiểm tra tàu bay và tài liệu phục vụ công tác bán tàu của VALC là Arena và XAero. Các đối tác này đã kiểm tra xong tàu bay và tài liệu (kiểm tra 05 tàu bay VN-A397(VAECO-HCM) và VN-A338/A392/A395/A604(VAECO-HAN)).
DỰ ÁN 50 TÀU BAY THÂN HẸP
Tổ thuê mua tàu bay vẫn tiếp tục chủ trì phối hợp với các CQĐV chuyên môn làm việc với Boeing để có số liệu cuối cùng tính toán hiệu quả khả thi dự án đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền. Ở góc độ Ban KT đang dự kiến tổ chức cuộc hội thảo với Boeing vào 1/4 và 2/4 để đánh giá các vấn đề khi khai thác 737 Max.

## Slide 45: NHÂN NHƯỢNG TRONG TUẦN
Chart: Số nhân nhượng theo tuần
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5
This week | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9
BẢNG TỔNG HỢP VÀ THEO DÕI NHÂN NHƯỢNG - VIETNAM AIRLINES |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Concession No. | Type | Reg | Description | Issued By | Issued Date | ADD/CHK/Task No | Status
1 | B225-01/25 | Task | B225 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group tasks for check A02 for VN-B225 needs to be extended. List of tasks attached (except mandatory tasks: AD, CMR, AWL, LLP, SCI (ALI, CDCCL). | SQD | 24-03-2025 |  | 
2 | 863-04/25 | Task | A863 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of AMP group tasks for check A06 for VN-A863 needs to be extended. List of tasks attached except mandatory tasks: AD, CMR, AWL, LLP, SCI ALI, CD, CCL. | SQD | 28-03-2025 |  | 
3 | A604-02/25 | Task | A604 | EXTEND SCHEDULE OF CMP TASKS DUE TO LACK OF HANGAR SLOT AND MAN-POWER | SQD | 26-03-2025 |  | 
4 | A604-01/25 | Task | A604 | EXTEND SCHEDULE OF GROUP AMP TASKS DUE TO LACK OF HANGAR SLOT AND MAN-POWER.LIST TASK ATTACHED EXCEPT ALI,CMR, AD/CN, FAL, SEM, LLP | SQD | 26-03-2025 |  | 
5 | A326-02/25 | Task | A326 | EXTEND SCHEDULE OF CMP TASKS DUE TO LACK OF HANGAR SLOT AND MAN-POWER | SQD | 26-03-2025 |  | 
6 | A326-01/25 | Task | A326 | EXTEND SCHEDULE OF GROUP C01 AMP TASKS DUE TO LACK OF HANGAR SLOT AND MAN-POWER. LIST TASK ATTACHED EXCEPT ALI, CMR, AD/CN, FAL, SEM, LLP | SQD | 26-03-2025 |  | 
7 |  | ADD | A866 | ADD B1333 “CCR GPM R8 INOP" | SQD | 25-03-2025 |  | 
8 | VN-A335-HVN 27Mar25-1 | ADD | A335 | ADD B1833 WAS RAISED “RH WING FIXED TRACK FAIRING SEAL#4 DAMAGED” IAW MCDL 27-15 | CAAV | 27-Mar-2025 |  | 
9 | 862-04/25 | ADD | A862 | EXTEND THE MEL LIMIT OF ADD B1322 FOR 05 DAYS. | SQD | 28-Mar-2025 |  | 

## Slide 46: Giờ bay trung bình trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 220:55 | 143 | 1:32
A321 | A321 CEO | 130.77 | 1649 | 1:54
 | A321 NEO | 465:25 | 218 | 2:08
A350 | 35A | 209:55 | 40 | 5:14
 | 35B | 797:55 | 117 | 6:49
B787 | 78A | 702:40 | 98 | 7:10
 | 78B | 309:25 | 87 | 3:33
 | 78C | 577:40 | 172 | 3:21
ATR | ATR | 232:55 | 225 | 1:02
Next Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 227:10 | 152 | 1:29
A321 | A321 CEO | 135.42 | 1723 | 1:53
 | A321 NEO | 465:20 | 195 | 2:23
A350 | 35A | 207:05 | 52 | 3:58
 | 35B | 702:05 | 100 | 7:01
B787 | 78A | 736:55 | 100 | 7:22
 | 78B | 294:45 | 87 | 3:23
 | 78C | 548:15 | 162 | 3:23
ATR | ATR | 225:45 | 222 | 1:01
Chart: Trung bình giờ bay các đội tàu
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | 35A | 35B | 78A | 78B | 78C | ATR
This Week | 0.06437 | 0.079301 | 0.088956 | 0.21866 | 0.28416 | 0.29875 | 0.14819 | 0.13994 | 0.043133
Next Week | 0.062272 | 0.078594 | 0.09943 | 0.16593 | 0.29253 | 0.30705 | 0.14116 | 0.14101 | 0.04237

## Slide 47: Số chuyến bay theo ngày trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 24-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 27-Mar | 28-Mar | 29-Mar | 30-Mar | Avg.
A320 NEO | 4.67 | 7.00 | 8.00 | 6.33 | 7.00 | 7.00 | 7.67 | 6.81
A321 CEO | 6.15 | 5.51 | 5.69 | 6.08 | 6.21 | 6.05 | 6.59 | 6.04
A321 NEO | 5.80 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 6.80 | 5.80 | 6.60 | 6.23
A350 | 2.80 | 2.60 | 1.90 | 2.10 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.24
B787 | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 3.31 | 3.63 | 3.00 | 3.50 | 3.19
ATR72 | 7.80 | 6.60 | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 6.20 | 6.60 | 6.43
Next Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 31-Mar | 1-Apr | 2-Apr | 3-Apr | 4-Apr | 5-Apr | 6-Apr | Avg.
A320 NEO | 7.67 | 7.00 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 6.67 | 7.24
A321 CEO | 6.21 | 5.90 | 6.08 | 5.97 | 6.64 | 6.64 | 6.74 | 6.31
A321 NEO | 6.00 | 5.20 | 6.00 | 4.60 | 5.80 | 5.00 | 6.40 | 5.57
A350 | 1.90 | 2.30 | 2.10 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.17
B787 | 3.06 | 2.65 | 3.06 | 2.76 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 2.93
ATR72 | 6.00 | 5.00 | 4.60 | 6.40 | 6.40 | 8.00 | 8.00 | 6.34
Chart: Số chuyến bay trung bình theo ngày của các Fleet tàu bay trong tuần
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | A350 | B787 | ATR72
This Week | 6.8095 | 6.0403 | 6.2286 | 2.2429 | 3.1875 | 6.4286
Next Week | 7.2381 | 6.3114 | 5.5714 | 2.1714 | 2.9328 | 6.3429

## Slide 48: Số chuyến bay khai thác theo ngày
Chart: 

## Slide 49: A321
Tình trạng vật tư cho hỏng hóc trên đội bay
Tàu AOG: NIL
Tình hình tàu check: NIL
Hỏng hóc ảnh hưởng khai thác: Không có vướng mắc vật tư
Hỏng hóc B defect hết hạn trong 10 ngày:

## Slide 50: A321
DANH MỤC VẬT TƯ CRITICAL |  |  |  | 
STT | Tên thiết bị | P/N | Tình trạng vật tư | Note
1 | FDRV | 17300G11 | stock 1ea alt PN 17300G12 | 
2 | SSTU | 321000M03 | stock 1ea | 
3 | CNA | 745-1101-507 | stock 1ea | Nacelle
4 | SLEEVE LH | 745-0006-501 | stock NIL, đang giục RO (gửi VAECO) | Nacelle
5 | SLEEVE RH | 745-0006-503 | stock NIL, đang giục RO (gửi VAECO) | Nacelle
6 | AIR INLET COWL | 745-3400-507 | stock 1ea | Nacelle
7 | IPCV NEO | 5325192 (1020925-3) | stock 2ea | Rob từ NEO bảo quản
8 | EIU NEO | 777461-1-1 | stock 4ea | Rob từ NEO bảo quản

## Slide 51: TÌNH TRẠNG APU LRU A321
it | Part number | Description | MBK level | status
1 | 106-1-1100-02 | ACTUATOR-APU | 1 | stock NIL, đang đặt mua nhưng Airbus không có stock, đã upgrade AOG nhưng chưa có dự kiến
2 | 160494-1 | OIL COOLER |  | stock NIL, 1ea 30/3 nhập kho
3 | 2704506-2 | MOTOR STARTER | 2 | stock 1ea
4 | 3291238-2 | VALVE-SURGE CONTROL |  | stock NIL
5 | 3291432-1 | LOAD CONTROL VALVE | 1 | stock 1ea
6 | 3616140-10 | FAN ASSY-OIL COOLING |  | stock 1ea
7 | 3876287-1 | DATA MEMORY MODULE | 1 | stock 1ea
8 | 3886188-3 | IGV ACTUATOR APU131-9A | 1 | stock NIL
9 | 3888058-5 | EXCITER | 2 | stock 1ea
10 | 3888394-221205 | ECB | 1 | stock 1ea
11 | 4131020-4 | LUBE MODULE |  | stock 2ea, 2RO có TAT tại Honeywell dài
12 | 441921-5 | CONTROL FUEL UNIT | 1 | stock 1ea
13 | BA03604 | GENERATOR-APU | 1 | stock 2ea
14 | 3860864-1 | CLUTCH ASSY | 1 | stock NIL, đang đặt mua nhưng honeywell không có stock

## Slide 52: A321 CÁC VẬT TƯ VƯỚNG MẮC KHÁC
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Rotating mech MLG | 4133801011 | Hỏng hóc nhiều tuy nhiên ST cấp hàng chậm với lý do các thiết bị gửi đi sửa chữa có TAT dài, PO mua mới tới OEM Safran có leadtime dài. Hiện đã phải dừng chương trình kiểm tra theo khuyến cáo của OEM để có đủ vật tư cho các tàu tháo bảo quản. Stock 1ea | Hiện đang giục sửa chữa và PO mua 3ea từ OEM Safran, Safran thông báo vật tư này bị global shortage nên đang thúc đẩy và release hàng cho VNA, 2ea 31/3 nhập kho
2 | Các thiết bị IFE của Panasonic: LCD VSEB | RD-AV9844-01 RD-KA3303-05 | Hỏng hóc phát sinh nhiều trong khai thác trong khi Panasonic sửa chữa có TAT dài, chủ yếu với lý do thiếu PTVT sửa chữa, thay thế. Các PTVT này hiện đều là đời cũ, VSEB đã dừng sản xuất. | - Phối hợp với Panasonic để đổi PTVT, rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT xem xét phương án tìm PN thay thế
3 | Jetpipe | 745-1107-503 | Thiết bị nằm trên CNA, hỏng hóc nặng crack, không sửa được tại Vaeco. Gửi đi sửa chữa có TAT dài. Có 3 cấp độ hỏng: Disbond: TAT nhanh (<30 ngày), chi phí sửa thấp (8k - 10k USD) Crack 1 vị trí: TAT khoảng 40-50 ngày, chi phí sửa khoảng 20k USD Crack 2 vị trí trở lên: TAT dài 60-80 ngày, chi phí sửa >40kUSD Tình trạng kho: stock 1ea | - Đề nghị VAECO có đánh giá hỏng hóc (SDR) sớm và gửi Ban QLVT để hỏi repair cap và chọn cơ sở sửa chữa phù hợp. - Ban QLVT tiếp tục làm việc với cơ sở sửa chữa để rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT/Vaeco có giải pháp hạn chế hỏng hóc bằng các phương án kiểm tra chủ động, thay thế khi bị disbond sẽ tiết kiệm chi phí sửa và TAT ngắn. - Với các hỏng hóc phát sinh, đề nghị xem xét phương án mở defect để Ban QLVT chủ động phương án cung ứng

## Slide 53: B787
Tình trạng đơn hàng Pooling: 21 đơn hàng quá hạn trong tổng số 33 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: overdue 12 LO / total 14 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): overdue 09 EO / total 19 EO

## Slide 54: B787
STT | Tên thiết bị | P/N | Lưu ý | Tình trạng
1 | FMU | 7000546H14 | Hỏng hóc gây APU INOP. | Không có hỏng hóc. 02ea in stock.
2 | Chiller | 600-2 | Hiện cả fleet B787 có 04 hỏng hóc. | - NIL stock - 04RO: + 02ea EDD 05/2025. + 02ea chưa có EDD.
3 | VFSG | 7001330H04 | Nếu phát sinh hỏng hóc sẽ chỉ mở được 03 ngày. | 01ea in stock, 01ea chưa có EDD.
4 | Tailcone light Card Led | 30-2968-3 32-4188-3 | Nguồn cung hàng chậm, delay shop Honeywell. | Hiện không có hỏng hóc. -Card led: + 01ea in stock. + 01ea dự kiến về trong tuần 14. + 01ea PO EDD 27/05/2025.

## Slide 55: B787
Một số PTVT cần lưu ý:
PTVT thay nhiều: VFSG, GPM, NSG, CAC, Pump Pack, FMU, GWIV, Tailcone light (hỏng hóc rất nhiều sub card led).
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:.
• A874 - INTEGRATED COOLING LEAK: đặt hàng GCU ngày 29/03, chờ thông tin từ KLM.

## Slide 56: A350
Tình trạng đơn hàng Pooling: 37 đơn hàng quá hạn trong tổng số 48 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho OSS: 09 overdue LO / total 11 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): 28 overdue EO / total 37 EO
Tình trạng đơn hàng pool trong 4 tuần gần nhất:

## Slide 57: A350
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Spoiler Servo control FCRM | CA67003-018/020/025 CA71323-016 / -015 | Hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | - Spoiler Servo: 01ea in Vip kit. - FCRM: 06ea in stock.
2 | Chiller | 688-6/688-6-00-100 | Hiện cần 14ea (06 hỏng hóc + 08 cho tàu bảo quản). | - 13RO, trong đó: + 09ea EDD tháng 4/2025. + 04ea EDD NIL.
3 | EDP | 53098-06 | Hỏng hóc phát sinh sẽ phải cắt tải, tiềm ẩn AOG. Vẫn hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | + 07ea in stock (của tàu BQ). 01 lấp đầy chưa có EDD.
4 | VCRU, Motor Controller |  | Hỏng hóc ảnh hưởng đến hệ thống chiller của tàu bay. TAT sửa chữa tại shop Honeywell rất dài (vẫn chưa được cải thiện) dẫn đến việc cung ứng hàng của Airbus rất chậm. | Nhiều tàu A350 có mssg VCRU và controller. 01ea Controller in stock (01ea của tàu BQ)

## Slide 58: A350
Một số PTVT cần lưu ý:
+ Một số thiết bị pooling của OEM Honeywell liên quan hệ thống Chiller (VCRU, Motor Controler) TAT vẫn rất dài.
Hỏng hóc hệ thống flight control vẫn nhiều, vẫn chưa giảm.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:
• A889 - SATCOM FAULT: đã có Antenna (nhập kho 29/03)
• A896 - UPPER LATCH ASSY OF COCKPIT DOOR BOLTING SYSTEM IS NOT FULLY LOCKED: đặt hàng Latch (Vaeco cung ứng), latch sẽ về Han trong tuần 14.
• A897 - SEAL OF RH INBOARD AI-LERON DAMAGED: đặt hàng Seal (Vaeco cung ứng), chờ Airbus cập nhật kế hoạch.

## Slide 59: ATR
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Blade Propeller | R815505-6/-9 | For Major Inspection | 07EA: STK SGN (p/n R815505-9)
2 | Hub Propeller | 815470-2 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN 01PO: Chưa có EDD
3 | Actuator Propeller | 815585-7 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN
4 | End Wing-Left | S5741212100810 S5741212100910 |  | 01EA: STK SGN P/N S5741212100810 01EA: STK SGN P/N S5741212100910
5 | P.E.C | 816332-5-401 |  | 02EA: STK SGN
6 | MLG Shock Absorber | D23188000-5 | Hyd Leak | STK = 0 NO ORDER OUTSIDE
7 | AFCS Computer | 7003974-606 | DASH ON ADU; CONNECTOR FOUND LOOSEN | 01EA: STK SGN 01RO: chưa có thông tin

## Slide 60: Phanh, bánh lốp cho các đội bay
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Giải pháp và kiến nghị
1. | Lốp cho các đội bay |  | Lốp các loại đủ dự phòng. | -Ban QLVT tiếp tục thúc đẩy lốp về dự phòng
2. | Phanh cho Đội bay B787 | C20648000 | 02ea in stock (01ea dùng cho A866). 01ea dự kiến giao 31/03. | - Ban QLVT đang làm việc với Safran thúc đẩy các cụm phanh đang sửa chữa về. - Tần suất thay phanh B787 đang gia tăng, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt những
3. | Phanh Đội bay A350 | 2-1756-1 | 05ea in stock. | - Tần suất thay phanh A350 đang gia tăng rất nhanh, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt.
4. | Phanh đội Bay A321 | C20534100 | Kho có 02 ea dự phòng. | - Ban QLVT đang tiếp tục thúc đẩy các heat sink A321 về để phục vụ bảo dưỡng phanh A321. - Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch làm stagger phanh A321 tránh việc thay phanh hàng loạt.

## Slide 61: Động cơ
- Đội bay A350:
• Số lượng dự phòng: 03ea (thuê dài hạn) & 03 động cơ thuê ngắn hạn + 01 động cơ new (giao HAN 22/01).
• Số lượng trong kho: 01 in stock (ENG 21269)
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa: 08ea (03 động cơ 21047 và 21043 và 21317 sửa tại N3 và 02 động cơ 21422 & 21201 sửa tại HAESL và 03 tại SEASL 21584, 21414 và 21604).
•Đã thu xếp chuyển 01 core engine stand từ N3 về để swap động cơ vào tháo tiếp động cơ gửi đi shop.
đã thu xếp chuyển 01 stand từ SIN về HKG cho động cơ 21422.
- Đội bay B787:
• Số lượng dự phòng: 09ea (2 sở hữu, 2 dài hạn và 5 ngắn hạn) đã ký thêm 02 hđ thuê đc với Aercap.
• Số lượng trong kho: 0
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa:
04 động cơ ở KLM shop: 956569, 956533, 956599 và 956947. trong đó động cơ 956533 dự kiến test 06Apr giao 16Apr về SGN 23Apr.
01 động cơ ở GE shop: 958398 (delay in GEEVES).
01ea ENG thuê cho A868 dự kiến về SGN 06/04.
• Thuê động cơ đáp ứng KH sửa 2024-2025: B787 có 04 dự phòng và đang thuê 05 của Aercap (956933; 958266 và 958934 958966 và 956626) dự kiến cần thuê 01 động cơ nữa Q1 trong năm 2025 do A868 phải tháo cuối tháng 3/2025

## Slide 62: Động cơ
- Đội bay A321 Ceo:
• Số lượng dự phòng: 13 (3 sở hữu, 10 thuê ngắn hạn)
• Số lượng trong kho: 02ea V17951 (HAN), V15851 (HAN)
• Số lượng US chờ chuyển đi: NIL
• Số lượng động cơ đang sửa tại shop: 10ea
- Vướng mắc:
+ Danh mục missing part list của động cơ sửa chữa về
- Giải pháp:
+ Thúc đẩy việc sửa chữa động cơ tại shop
+ Làm việc với Ban KT về KH động cơ về, tháo trả.

## Slide 63: Động cơ
- Tình trạng trả động cơ thuê

## Slide 64
- Đội bay A321 Neo:
• Số lượng dự phòng: 05ea (2 sở hữu (đang SLB), 2 dài hạn và 01 thuê ngắn hạn thuê của PW).
• Số lượng trong kho: NIL.
• Số lượng động cơ sửa chữa: có 8 động cơ đang sửa (05ại ESA và 02 tại IHI, 01 tại MTU-H)
• Đang đàm phán với đối tác sửa đổi hợp đồng thuê sau khi trình kí LOI (Willis và ELFC)
Trong đó:
+ P771130: Hiện đang được Collins lắp QEC (Lịch ready + 2 tuần)
Vướng mắc:
+ TAT tại shop kéo dài, hiện do shop quá tải các động cơ tháo cung phải đợi slot lên đến 200 ngày.
+ Các động cơ A321 NEO tháo đi sửa trước đây không có đc lắp lên, khi tháo trả đc thuê thiếu nhiều LRUs đang đi cùng đc sửa. + Khoảng thời gian cao điểm nghỉ lễ, thiếu hụt phụ tùng vật liệu, sự gia tăng các lỗi Rejection trong kiểm tra sau thử nghiệm.
Giải pháp:
+ Thúc đẩy động cơ sửa chữa tại shop.
+ Tổ chức họp và tìm giải pháp với Ban KT, VAECO với danh mục MPL đc tháo khi gửi đi sửa.

## Slide 65
- Đội bay ATR:
• Số lượng dự phòng: 06: 03 ENG sở hữu, 03 ENG thuê ngắn hạn: (ED0321) (ED0036) (ED0715).
• ED0238 đang sửa tại shop PWC tại SING.
• ED0239, ED0217,ED0233 đang sửa tại SA.
+ED0239 sửa chữa tại StandardAero: dự kiến release ngày 14/04/2025
+ED0217 sửa chữa tại StandardAero: induct ngày 19/03/2025.
+ED0233 sửa chữa tại StandardAero
+ED0214 chuẩn bị gửi đi sửa chữa tại StandardAero.
+ED0238 sửa chữa tại PWC: induct ngày 24/01/2025 và chưa có ngày về dự kiến.
• Vướng mắc/ Khó khăn:
+ Các shop vẫn đang gặp trình trạng thiếu part, dẫn đến TAT bị kéo dài tại cả 02 shop
• Giải pháp:
+ Tiếp tục theo sát các động cơ đang sửa chữa tại PWC và StandardAero.

## Slide 66: Kế hoạch động cơ
A350: 01ea in stock (ENG 21269).
B787: NIL stock.
+ Động cơ 956533 sửa tại KLM dự kiến về SGN 23/04.
+ ENG thuê cho A868 dự kiến giao SGN 06/04.
A321 CEO :
+ Động cơ về sắp tới: V12505 (05/04), V16456 (07/04).
A321 NEO:
+ Động cơ P770904 dự kiến về HAN 22/04.
+ Động cơ P771130 dự kiến về HAN 20/04.
ATR: 01 stock (ED0235).
+ED0239 sửa chữa tại StandardAero: dự kiến release ngày 14/04/2025.

## Slide 67: APU
APU A321
+ STK: 02 APU SN: P-5222, P-7845
APU A350
+ STK: 1
+ 01 APU đang vận chuyển đi shop Lufth sửa chữa.
+01 APU đang sửa chữa chưa có DK 25/04/2025 xong.
APU B787
+ STK: 0 APU
+ 01 APU (PWC-Z926122) fail final test phải đổi WSC chưa có dk về.
+01 APU ( PWC-Z925500) đang sửa tại shop PW Poland gặp tình trạng kho khăn trong chuỗi cung ứng nên dk 14/04/2025 về.

## Slide 68: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BAY NGA
1. NHIÊN LIỆU:
Đang tổ chức lựa chọn nhà cung cấp nhiên liệu, dự kiến hoàn thành trước 21/04.
2. PTVT DỰ PHÒNG FAK
TGĐ đã phê duyệt mua 63 item (5.18 triệu USD) trong đó:
01ea không cần mua mức kho hiện tại đủ.
Đã issue 45 item
+ 03ea đã về và nhập kho.
+ 25 item dự kiến sẽ về trong tháng 4.
+ 17 item chưa có xác nhận lịch, tiếp tục giục trong tuần 14.
15 item đang trình phê duyệt mua khối cũ (đối tác có hàng).
02 item đang đánh giá khối mod và sẽ trình phát PO trong tuần 14.
3. VẬN CHUYỂN, THUÊ KHO Ở NGA
Vận chuyển: Đã liên hệ với các nhà vận chuyển để tìm trước phương án nhưng hiện đang có một số vướng mắc
+ Cần có thông tin cụ thể hàng cần vận chuyển case by case (HS Code, product description, commercial invoice and purpose of use information in order to take action).
+ Submit thông tin đến Airlines để xin approval.
+ Nếu vận chuyển đc thì cũng mất 3-5 ngày từ VN. Còn lại từ châu Âu, Mỹ hiện nay không vận chuyển được đến Nga
--> vẫn khó khăn trong vận chuyển, đang tìm thêm pá khác
- Thuê kho: Đối tác ở Nga có chấp nhận cho thuê kho nhưng phải làm thủ tục nhập khẩu vào Nga, như vậy sẽ vi phạm cam kết không xuất khẩu PTVT đã ký với các OEM.

## Slide 69
THANK YOU