## Slide 1: BÁO CÁO KỸ THUẬT (Tuần 20: 12/05/2025 – 18/05/2025)

## Slide 2: TỔNG HỢP AOG, DELAY VÀ GTB/ATB/DIV
Chart: Thống kê GTB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
This week | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Chart: Thống kê ATB
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
This week | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Chart: AOG
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
This week | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5
Chart: Delay
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
This week | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12

## Slide 3: ATB/GTB COMPARISON
Chart: GTB Comparison
GTB in 2024 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1
GTB in 2025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2
Chart: ATB Comparison
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ATB in 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
ATB in 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1

## Slide 4: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 00 ATB: 01 GTB: 02 DIV: 00
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A863 | FRA | VN36 | FRA-HAN | 19:30 15/05/2025 | OGTB | FWD EE ACCESS DOOR OPEN DURING TAXI, A/C RETURN TO GATE | ON GROUND CHECK FWD EE ACCESS DOOR CLOSED AND LOCKED, ADD B1715 RAISE FOR FWD EE ACCESS DOOR INDICATOR INTERMITTENT FAULT ACTION EVENT CLOSED FWD EE ACCESS DOOR OPEN DURING TAXI, A/C RETURN TO GATE (DELAY 125 MINS, TECH 70 MINS)FWD EE ACCESS DOOR OPEN DURING TAXI, A/C RETURN TO GATE | 52-00 | Tàu hiện đang mở MEL để khai thác. Hỏng hóc có thể đo Sensor của cửa. Cần thực hiện Adjust, clean hoặc phải thay Sensor để khắc phục. Thống kê ĐTC với cửa E/E: A864 tháng 7/2024 thay sensor cho AFT E/E A864 Tháng 9/2016 thay sensor cho FWD E/E. A869 Tháng 12/2016 thay sensor cho AFT E/E: Sensor này được lắp trên nhiều vị trí để theo dõi đóng mở cửa (pax, cargo; gear; fuel ...), cả Fleet đã từng thay 11 khối. Boe hiện không có issue liên quan đến sensor này.
A604 | DAD | VN1955 | DAD-DLI | 08:09 15/05/2025 | IFTB | A604 ATB DUE TO FLAP SYS 1 FAULT | REF TSM 27-51-00-810-809A REV 01MAY25. BITE TEST SFCC1. MSG GONE BITE TEST SFCC1. MSG GONE EVENT CLOSED VN1955 DAD-DLI TOTAL DELAY 03H45 MINSVN1955 CHANGED TO A331 | 27-00 | Theo tài liệu FCOM thì với cảnh báo này hoàn toàn có thể tiếp tục khai thác tuy nhiên do phi công refer sai tài liệu và không nắm được việc ở DAD không gọi được VHF dẫn tới thời gian bay vòng trên không lâu, không đủ lượng dầu bay tới sân bay tiếp theo nên phải quay lại. Ban KT sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để rút kinh nghiệm trường hợp này

## Slide 5: CÁC SỰ KIỆN ATB/GTB/DIV
RTO: 00 ATB: 01 GTB: 02 DIV: 00
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A863 | HAN | VN249 | - | 16:20 13/05/2025 | OGTB | A863 {GTB} DUE TO BRAKE CONTROL STS VN249/HAN-SGN (ETD 15:30) Tàu sau khi nổ máy tại vị trí 51 lăn ra đến đường cất hạ cánh thì xuất hiện &#160;MSG “brake control sts” | Tàu quay lại vị trí 50, Thực hiện T/s theo FIM 32-40-F1 AVA 421 A-A&#61;&gt; TEST SATIS và thực hiện raised MEL 32-45-01-01 Check satis A/C ready to flight MSG “BRAKE CONTROL STS” EVENT CLOSED 15:45 tàu đóng cửa ở vị trí 51, nổ máy và tự lăn ra đường cất hạ cành. Tàu lăn ra đến đường cất hạ cánh xuất hiện MSG ‘brake control sts’-&gt;tổ bay xin lăn tàu vào vị trí 50 16:20 tàu vào bị trí 50, CRS B1 tiến hành T/S &#160;theo fim 32-40-f1 ava 421 A-A &#61;&gt; satis Tổ bay yêu cầu nạp them 1T dầu, sau đó tổ bay lại uêu cầu nạp thêm 2,5 tấn dầu nữa do thời tiết ở SGN xấu. Nạp fuel xong lại xuất hiện thêm MSG brake # 7 actuator intermitent-&gt; Thực hiện raised MEL 32-45-01-01. 17:09 tổ bay đồng ý bay tiêó sau khi raised MEL. 17:14 tàu đóng cửa. (VN249 delay 99 phút so với kế hoạch ban đầu, tech delay 30 phút) | 32-40 | Tàu có FDE Brake/autobrake liên quan đến 8 EBA trên các Brake khác nhau. Sau đó VAE đã thực hiện thay 6 EBA khi thực hiện Opt test và clear MMSG. Thay Wheel 7 EBA #2 PN OFF C20604001 ngày 13may Thay Wheel 2 EBA #1 PN OFF C20604000 ngày 14may Thay Wheel 3 EBA #1 PN OFF C20604001 ngày 14may Thay Wheel 3 EBA #4 PN OFF C20604001 ngày 14may Thay Wheel 1 EBA #4 PN OFF C20604001 ngày 16may Thay Wheel 2 EBA #4 PN OFF C20604100 ngày 16may Sau 3 ngày thì các MMSG này không còn xuất hiện. Thông tin hỏng hóc và dữ liệu DFDR đã được gửi tới BOE để đánh giá thêm. EBA hiện đang có số lượng tháo lắp nhiều nhất của Fleet. OEM đã có PN nâng cấp mới nhất là P/N C20604100 ban hành để khai thác Q1 2024 và đang được thực hiện on attrition theo hợp đồng pool. Các cải tiến ở PN mới: Nâng cấp các chi tiết làm kín (sealing) Tăng khả năng sửa chữa thiết bị Tăng tính thay thế và lắp lẫn giữa các phiên bản Cập nhật thêm yêu cầu benches test cho Brake và Motor.

## Slide 6
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY VÀ DELAY DO THAY LỐP
CÁC CHUYẾN BAY DELAY ĐẦU NGÀY
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTINE | DELAY DESC | DELAY ACTION
1 | A321 | A604 | 15/05/2025 08:09 | DAD | 200 | VN1955 | DAD-DLI | A604 ATB DUE TO FLAP SYS 1 FAULT | REF TSM 27-51-00-810-809A REV 01MAY25. BITE TEST SFCC1. MSG GONE
CÁC CHUYẾN BAY DELAY DO THAY LỐP (Không tính vào chỉ số delay)
NO | FLEET | A/C | DELAY DATE | STA | DELAY MINUTES | FLIGHT NO | ROUTE | DELAY DESC | DELAY ACTION
1 | A321 | A331 | 14/05/2025 15:00 | SGN | 7 | VN1829 | SGN-PQC | MW#4 INNER SHOULDER WORN TO CORD EXPOSED | C/O REPLACED NEW MW#4 SATIS
2 | A321 | A612 | 13/05/2025 15:55 | SGN | 7 | VN607 | SGN-BKK | T/X CHECK FOUND MW #2 OUTER SHOULDER WORN TO CORD EXPOSED, REMAINING SHOULDER ~1MM, CENTER ~1.5MM | C/O REPLACED NEW MW #2. SATIS
3 | B787 | A877 | 12/05/2025 23:10 | SGN | 13 | VN306 | SGN-NRT | TERM CHECK FOUND MW#8 TREAD WORN TO CORD EXPOSED, REMAINING CENTER GROOVE DEPTH IS 0 MM. | C/O REPLACED NEW MW#8 SATIS
4 | A321 | A353 | 12/05/2025 18:50 | DAD | 31 | VN7145 | DAD-SGN | TRANSIT CHECK FOUND MW#2 INNER SHOULDER CORD EXPOSED, REMAINING SHOULDER GROOVE DEPTH IS 0,5MM | REPLACED NEW MW AND CHECKED SATIS
5 | A321 | A606 | 12/05/2025 14:22 | DAD | 26 | VN431 | ICN-DAD | AFTER VN430 FOUND MW#4 INNER SHOULDER CORD EXPOSED, REMAINING SHOULDER GROOVE DEPTH IS 0,5MM | C/O REPLACED NEW ONE I.A.W AMM 32-41-11-000-006A/ 32-41-11-400-006-A (REV 01MAY25). SATIS
6 | A321 | A334 | 12/05/2025 01:47 | HAN | 5 | VN348 | HAN-NGO | FOUND RH NOSE WHEEL + MAIN WHEEL #3 WORN TO LIMIT | C/O REPLACED RH NOSE WHEEL AND MAIN WHEEL #3 -> SATIS.

## Slide 7: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
AOG: 03
AOG: 03 Delay: 09 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A613 | 20:30 16/05/2025 | 02:00 17/05/2025 | VCA | A613 L/G LGCIU 1+2 FAULT. L/G GRAVITY PROCEDURE APPLIED | - 02:00 FINAL ACTION: C/O REPLACED LGCIU 1&#43;2 AND LANDING GEAR LEVER 6GA. C/O&#160;OPS TEST SATIS. ADD B1817 &#34;LGCIU #2 INOP&#34; CLEARED. A/C SERVICEABLE. TIMELINE (LOCAL TIME) EVENT CLOSED TOTAL DELAY 295 MINS. TECH DELAY 120 MINS. | 32-30 | Hiện Tượng: - Ngày 16/05, Msg về LGCIU2 Fault đã xuất hiện trên VN7196 DAD-HAN và đã được mở ADD (Không có Msg liên quan 6GA).. - Chuyến bay tiếp theo VN1207 HAN-VCA, khi tiếp cận hạ cánh xuất hiện Msg LGCIU 1&2 Fault, tổ bay không thả được càng bằng Control Laver 6GA, phải thả càng * Đánh giá hỏng hóc: - AIrbus đã ban hành TFU 32.31.00.029 cập nhật 30/04/2025 nhận diện các trường hợp báo Fault cả 2 LGCIU 1&2 dẫn đến hệ thống thu thả càng không được điều khiển bằng máy tính, phải thực hiện thả bằng trọng lượng. Nguyên nhân được Airbus cho rằng có sự không đồng nhất giữa các tiếp điểm bên trong cần LGCL kéo dài hơn một giây. Điều này có thể xảy ra khi thao tác với cần LGCL bị gián đoạn hoặc thực hiện chậm. TFU cũng chỉ ra kiểm tra 1 số 6GA tháo xuống không có lỗi phần cứng, có thể làm cho lỗi xuất hiện lại trong shop khi thao tác trên 6GA không dứt khoát hoặc bị dừng giữa chừng, làm các tín hiệu UP và DOWN từ các công tắc bên trong không đồng nhất. Với 6GA tháo từ A613, BKT sẽ gửi thông tin event cho B.QLVT để yêu cầu shop kiểm tra, xác định nguyên nhân. - Airbus và Safran đang nghiên cứu nâng cấp switch bên trong 6GA để tránh báo lỗi liên quan BSCU và LGCIU fault, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 và đưa vào sử dụng dưới dạng SB trong năm 2026.

## Slide 8: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
ATB: 01
AOG: 03 Delay: 09 RTO/ATB/GTB/DIV: 01
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A604 | DAD | VN1955 | DAD-DLI | 08:09 15/05/2025 | IFTB | A604 ATB DUE TO FLAP SYS 1 FAULT | REF TSM 27-51-00-810-809A REV 01MAY25. BITE TEST SFCC1. MSG GONE BITE TEST SFCC1. MSG GONE EVENT CLOSED VN1955 DAD-DLI TOTAL DELAY 03H45 MINSVN1955 CHANGED TO A331 | 27-00 | Theo tài liệu FCOM thì với cảnh báo này hoàn toàn có thể tiếp tục khai thác tuy nhiên do phi công refer sai tài liệu và không nắm được việc ở DAD không gọi được VHF dẫn tới thời gian bay vòng trên không lâu, không đủ lượng dầu bay tới sân bay tiếp theo nên phải quay lại. Ban KT sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để rút kinh nghiệm trường hợp này

## Slide 9
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A320/A321
Nhận xét:
Trong tuần đội bay phát sinh 03 trường hợp AOG (1 trường hợp phải hạ cánh thả càng trọng lực) và 1 trường hợp ATB. Trong đó trường hợp A604 ATB được đánh giá là do công tác phối hợp giữa NVKT và phi công cũng như các quyết định của phi công là chưa hợp lý và sẽ tổ chức họp với các đơn vị để rút kinh nghiệm. Các trường hợp AOG khác:
A512 report 15 trigger hard landing, sau khi phân tích QAR xác nhận là báo giả
A606 bị tràn dầu khi đang nạp dầu, kiểm tra và thay nút bấm nạp dầu (phat hiên bị hỏng)
A613 L/G LGCIU 1+2 FAULT (tàu có defect về LGCIU 2) phải thả càng trọng lực khi hạ cánh tại VCA và phải điều PTVT từ SGN đến để thay
A604 ATB DUE TO FLAP SYS 1 FAULT, tàu sau đó đã thay khối APPU (hỏng hóc ít gặp). Tuy nhiên do vụ việc quay lại liên đến nhiều đơn vị nên sẽ tổ chức họp để đánh giá rút kinh nghiệm.

## Slide 10: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
AOG: 00 Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay A350 trong tuần tốt.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + NIL

## Slide 11
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – A350
 | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | A350 | A886 | BQDB | Tốt | Không | 
2 | A350 | A887 | BQDB | Tốt | Không | 
3 | A350 | A888 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21682 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. FM: ENG1 LOW OIL LEVEL. FC: 7321F7FB/7321F3WV intm appeare during take off phasse -> Ref Afi A350-A-79-31-XX-09001-421A-A Low Oil Quantity Alert: no maint action require 3. ADD C1236 RAISED CHILLER SYS INOP DURING CRUISE 4. ADD B1408 RAISED FUEL INERTING SYSTEM INOP
4 | A350 | A889 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 1 21088 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. FM: ENG2 LOW OIL LEVEL. FC: 7321FAZT/7321FEJ9 intm appeare during take off phasse -> Ref Afi A350-A-79-31-XX-09001-421A-A Low Oil Quantity Alert: no maint action require 3. ADD B1262 RAISED ENG 2 Y PUMP FAULT
5 | A350 | A890 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. TR 81489576: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 2 INTERNAL LEAKAGE
6 | A350 | A891 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. TR 81570626 PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 2 INTERNAL LEAKAGE
7 | A350 | A892 | Khai thác | Tốt | Không | 1. ENGINE: #2/21368 ON AIRCRAFT VN-A892: P25 MEASUREMENT ERROR 2. ADD C1203 RAISED GALLEY CHILLER SYS INOP 3. ADD B1566 RAISED AIR PACK 2 REGUL REDUNANCY
8 | A350 | A893 | Đang định kỳ | Tốt | Không | 1. Không chọn chuyên cơ do động cơ số 2 S/N 21369 tiêu hao dầu nhờn cao
9 | A350 | A894 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
10 | A350 | A895 | BQDB | Tốt | Không | 
11 | A350 | A896 | Khai thác | Tốt | Không | 1. TR 81416394: PREVENTIVE RECOMMENDATION PACK 1 INTERNAL LEAKAGE 2. ADD B1049 RAISED ENG 2 SINGLE FIRELOOP
12 | A350 | A897 | Khai thác | Tốt | Không | 1. Eng 2 21214 giảm tần suất soi heatshield 2400FH/400FC 2. A897 có logo Skyteam 3. FM: PROBE 3-N1 TURBINE SPEED,ENG2(4088KS32) 4. AFT CARGO DOOR ACTUATOR LEAKAGES
13 | A350 | A898 | Khai thác | Tốt | Đạt | 1. Eng 2 21268 giảm tần suất soi HPT blade 800FH/100FC 2. ADD C552 RAISED AIR CHILLER SYS AT ALL GALLEY INOP
14 | A350 | A899 | Đang định kỳ | Tốt | Không | 

## Slide 12: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
AOG: 02
AOG: 02 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 2
A/C | OPEN DATE | CLOSED DATE | STA | DEFECT | ACTION | ATA | Engineering Assessment
A868 | 01:30 17/05/2025 | 02:00 18/05/2025 | DEL | MSG NO GO ANTISKID MSG no go ANTISKID with MMsg: - 32-32322 Main Gear Axle RDC 3 has an internal fault - 32-32342 Main Gear Axle RDC 7 has an internal fault - 32-32302 Right Brake System Control Unit has an internal fault * TSV support LOcal Tech try to reset many time NIL Help: - C/O ground test: 32 Brake Control System, SYSTEM TEST, Right Brake System Control Unit Inboard Channel- FAIL. | *Manpower from SGN in VN977 ETD 18:40 17/05/25 - FINAL ACTION: WIRE HARNESS RPLD SATIS, SYS TEST PASSED. MSG GONE WIRE HARNESS RPLD EVENT CLOSED | 32-00 | Tàu có các lỗi liên quan đến BSCU RH; ARDC#3 và ARDC#7. Thực hiện swap BSCU; swap RDC#3 và RDC#1 không hết được MMSG. Kiểm tra phát hiện harness PN 668Z701158-16 (W701158) có dấu hiệu bị chaffing. Sau khi thực hiện thay dây này thì hết MMSG. Hỏng hóc bó dây này đã được nhận diện và đề xuất kiểm tra chủ động, nếu trong Limit có thể thực hiện sửa theo SWPM 20-10-13. Ban KT đã ban hành SO S0109125 (10/4/2025) thực hiện kiểm tra chủ động 04 bó dây (W701152, W701153, W701158 and W701159) và sửa chữa nếu cần cho cả fleet nhằm ngăn ngừa hỏng hóc xuất hiện. EOD-787-32-11-0003-R00 hạn hoành thành trước ngày 30/6/2025. Tiến độ: 4/17 tàu bay: A861, A867, A870, A879

## Slide 13: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
GTB: 02
AOG: 02 Delay: 03 RTO/ATB/GTB/DIV: 02
A/C | STA | FLIGHT NO | ROUTE | DATE | EVENT | REASON | ACTION TAKEN | ATA | Engineering Assessment
A863 | FRA | VN36 | FRA-HAN | 19:30 15/05/2025 | OGTB | FWD EE ACCESS DOOR OPEN DURING TAXI, A/C RETURN TO GATE | ON GROUND CHECK FWD EE ACCESS DOOR CLOSED AND LOCKED, ADD B1715 RAISE FOR FWD EE ACCESS DOOR INDICATOR INTERMITTENT FAULT ACTION EVENT CLOSED | 52-00 | Tàu hiện đang mở MEL để khai thác. Hỏng hóc có thể đo Sensor của cửa. Cần thực hiện Adjust, clean hoặc phải thay Sensor để khắc phục. Thống kê ĐTC với cửa E/E: A864 tháng 7/2024 thay sensor cho AFT E/E A864 Tháng 9/2016 thay sensor cho FWD E/E. A869 Tháng 12/2016 thay sensor cho AFT E/E: Sensor này được lắp trên nhiều vị trí để theo dõi đóng mở cửa (pax, cargo; gear; fuel ...), cả Fleet đã từng thay 11 khối. Boe hiện không có issue liên quan đến sensor này.
A863 | HAN | VN249 | - | 16:20 13/05/2025 | OGTB | A863 {GTB} DUE TO BRAKE CONTROL STS VN249/HAN-SGN (ETD 15:30) Tàu sau khi nổ máy tại vị trí 51 lăn ra đến đường cất hạ cánh thì xuất hiện &#160;MSG “brake control sts” | 15:45 tàu đóng cửa ở vị trí 51, nổ máy và tự lăn ra đường cất hạ cành. Tàu lăn ra đến đường cất hạ cánh xuất hiện MSG ‘brake control sts’-&gt;tổ bay xin lăn tàu vào vị trí 50 16:20 tàu vào bị trí 50, CRS B1 tiến hành T/S &#160;theo fim 32-40-f1 ava 421 A-A &#61;&gt; satis Tổ bay yêu cầu nạp them 1T dầu, sau đó tổ bay lại uêu cầu nạp thêm 2,5 tấn dầu nữa do thời tiết ở SGN xấu. Nạp fuel xong lại xuất hiện thêm MSG brake # 7 actuator intermitent-&gt; Thực hiện raised MEL 32-45-01-01. 17:09 tổ bay đồng ý bay tiêó sau khi raised MEL. 17:14 tàu đóng cửa. (VN249 delay 99 phút so với kế hoạch ban đầu, tech delay 30 phút) | 32-40 | Tàu có FDE Brake/autobrake liên quan đến 8 EBA trên các Brake khác nhau. Sau đó VAE đã thực hiện thay 6 EBA khi thực hiện Opt test và clear MMSG. Thay Wheel 7 EBA #2 PN OFF C20604001 ngày 13may Thay Wheel 2 EBA #1 PN OFF C20604000 ngày 14may Thay Wheel 3 EBA #1 PN OFF C20604001 ngày 14may Thay Wheel 3 EBA #4 PN OFF C20604001 ngày 14may Thay Wheel 1 EBA #4 PN OFF C20604001 ngày 16may Thay Wheel 2 EBA #4 PN OFF C20604100 ngày 16may Sau 3 ngày thì các MMSG này không còn xuất hiện. Thông tin hỏng hóc và dữ liệu DFDR đã được gửi tới BOE để đánh giá thêm. EBA hiện đang có số lượng tháo lắp nhiều nhất của Fleet. OEM đã có PN nâng cấp mới nhất là P/N C20604100 ban hành để khai thác Q1 2024 và đang được thực hiện on attrition theo hợp đồng pool. Các cải tiến ở PN mới: Nâng cấp các chi tiết làm kín (sealing) Tăng khả năng sửa chữa thiết bị Tăng tính thay thế và lắp lẫn giữa các phiên bản Cập nhật thêm yêu cầu benches test cho Brake và Motor.

## Slide 14
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
No | Fleet | A/C | Tình trạng tàu bay | Tình trạng KT | Điều kiện chuyên cơ | Ghi chú
1 | B787 | A861 | Khai thác | Tốt | Không | B1575 INTEGRATED CLG RECIR AIR B1577 RAISED: BRAKE#01 WORN TO LIMIT
2 | B787 | A862 | Khai thác | Tốt | Không | B1352 RAISED LIQUID COOLING L PUMP 2 ON STATUS B1354 RAISED:IRU L INOP.
3 | B787 | A863 | Đang định kỳ | Tốt | Không | Engine 1 (958170) HPT 1B có hỏng hóc (giảm tần suất 50FC) B1668 RAISED: STS MSG: TAIL AIRFLOW SYS
4 | B787 | A864 | Khai thác | Tốt | Không | B1264 AFT CARGO HANDLING SYSTEM IN/OUT IN CENTER LOADING PDU INOP B1274 LAVATORY/GALLEY FAN 1 INOP B1279 BRAKE#4 WORN TO LIMIT
5 | B787 | A865 | Khai thác | Tốt | Không | B1304 NGS INOP B1307 IS RAISED :" ELEC ENG STARTER R1;
6 | B787 | A866 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 2 giảm tần suất soi 100 FC HPTS1B missing material theo Departure Recommendation 01643368 Revision 0.0
7 | B787 | A867 | Khai thác | Tốt | Đạt | + Động cơ số 1 HPT STG 2 CRACK, giảm tần suất soi 250 FC
8 | B787 | A868 | AOG | Tốt | Không | 
9 | B787 | A869 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 giảm tần suất soi 250 FC (HPT S2 blade cracks) và soi giảm tần suất 250 FC (fuel nozzle cup missing materials) B1054: STS MSG ELEC GEN SYS L2
10 | B787 | A870 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
11 | B787 | A871 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
12 | B787 | A872 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
13 | B787 | A873 | Khai thác | Tốt | Không | B540 : 50 CYCS REPEATED INSPECTION INTERVAL ON ENG#1 S/N 958435
14 | B787 | A874 | Khai thác | Tốt | Không | + động cơ số 2 giảm tần suất soi HPT 1nd stage 100 FC B413 ELEC GEN SYS L1 ( đã clear, cần bay nội địa monitor)
15 | B787 | A877 | Khai thác | Tốt | Không | B055 SATCOM DATALINK
16 | B787 | A878 | Khai thác | Tốt | Đạt | 
17 | B787 | A879 | Khai thác | Tốt | Không | + Động cơ số 1 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 250 FC; Động cơ số 2 HPT blage stg 1 cracked giảm tần suất soi 100 FCGE DR 01664320 Revision 0.0 B580 WING ANTI ICE ZONE

## Slide 15
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay B787 trong tuần tương không tốt với 02 TH GTB và 02 TH AOG.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A870 AOG HAN ngày 13/05 do MESS “RUDDER SYS” -> REPLACED PCU MIDDLE
  Thực hiện thay Middle Rudder PCU để khắc phục hỏng hóc. Khi đo điện trở khối hỏng thì giá trị Damped solenoid Coil có giá trị 9.2OHMS, nằm ngoài dải 66.5-73.5ohms. Tàu hiện không có Mess trên AHM. Trong vòng 1 năm không có các cảnh báo liên quan đến Rudder PCU. ĐTC: lịch sử đã từng thay 06 khối PCU. MTBUR 172k lớn hơn GTBUR là 50k. Boe hiện không có chương trình liên quan đến ĐTC của thiết bị. Theo SFR của 4 khối có được thì hỏng hóc đều do Damped solenoid coil hoặc Bypass solenoid coil (thay EHSV including Bypass Sol Coil). Ban KT đã làm việc với BOE và VAECO về chương trình chủ động do Coils resistance giống Spoiler PCU để dự báo trước hỏng hóc. Tuy nhiên BOE không có đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả của việc đo. Và cho rằng, việc đo chỉ khẳng định PCU có hỏng thật hay không. Tháng 6/2024, tàu A870 đã được đo điện trở theo EOD-787-27-21-0001-R00 và kết quả đo cả ba PCU đều nằm trong dải hoạt động bình thường.
  + A868 AOG DEL ngày 17-18/05 do MSG NO GO ANTISKID -> Cử NVKT và PTVT sang khắc phục, WIRE HARNESS RPLD
  Tàu có các lỗi liên quan đến BSCU RH; ARDC#3 và ARDC#7. Thực hiện swap BSCU; swap RDC#3 và RDC#1 không hết được MMSG. Kiểm tra phát hiện harness PN 668Z701158-16 (W701158) bị trà sát. Thực hiện thay dây này thì hết MMSG. Hỏng hóc bó dây này đã được nhận diện và đề xuất kiểm tra chủ động, nếu trong Limit có thể thực hiện sửa theo SWPM 20-10-13. Ban KT đã ban hành SO S0109125 (10/4/2025) thực hiện kiểm tra chủ động 04 bó dây (W701152, W701153, W701158 and W701159) và sửa chữa nếu cần cho cả fleet nhằm ngăn ngừa hỏng hóc xuất hiện. EOD-787-32-11-0003-R00 hạn hoành thành trước ngày 30/6/2025. Tiến độ: 4/17: A861, A867, A870, A879

## Slide 16
TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – B787
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay B787 trong tuần tương không tốt với 02 TH GTB và 02 TH AOG.
Hỏng hóc nổi cộm:
  + A863 GTB VN429 HAN-SGN ngày 13/05 do BRAKE CONTROL STS -> Raise MEL
  Tàu có FDE Brake/autobrake liên quan đến 8 EBA trên các Brake khác nhau. Sau đó VAE đã thực hiện thay 6 EBA khi thực hiện Opt test và clear MMSG.
  Thay Wheel 7 EBA #2 PN OFF C20604001 ngày 13may
  Thay Wheel 2 EBA #1 PN OFF C20604000 ngày 14may
  Thay Wheel 3 EBA #1 PN OFF C20604001 ngày 14may
  Thay Wheel 3 EBA #4 PN OFF C20604001 ngày 14may
  Thay Wheel 1 EBA #4 PN OFF C20604001 ngày 16may
  Thay Wheel 2 EBA #4 PN OFF C20604100 ngày 16may
  Sau 3 ngày thì các MMSG này không còn xuất hiện. Thông tin hỏng hóc và dữ liệu DFDR đã được gửi tới BOE để đánh giá thêm.
  EBA hiện đang có số lượng tháo lắp nhiều nhất của Fleet.
  OEM đã có PN nâng cấp mới nhất là P/N C20604100 ban hành để khai thác Q1 2024 và đang được thực hiện on attrition theo hợp đồng pool. Các cải tiến ở PN mới: + Nâng cấp các chi tiết làm kín (sealing); + Tăng khả năng sửa chữa thiết bị; + Tăng tính thay thế và lắp lẫn giữa các phiên bản; + Cập nhật thêm yêu cầu benches test cho Brake và Motor.
  + A863 GTB VN36 FRA-HAN ngày 15/05 do FWD EE ACCESS DOOR OPEN DURING TAXI -> ON GROUND CHECK FWD EE ACCESS DOOR CLOSED AND LOCKED, ADD B1715 RAISE, sẽ kiểm tra khắc phục trong check đến 20/05.
  Tàu hiện đang mở MEL để khai thác. Hỏng hóc có thể đo Sensor của cửa. Cần thực hiện Adjust, clean hoặc phải thay Sensor để khắc phục. Thống kê ĐTC với cửa E/E: A864 tháng 7/2024 thay sensor cho AFT E/E A864 Tháng 9/2016 thay sensor cho FWD E/E. A869 Tháng 12/2016 thay sensor cho AFT E/E: Sensor này được lắp trên nhiều vị trí để theo dõi đóng mở cửa (pax, cargo; gear; fuel ...), cả Fleet đã từng thay 11 khối. Boe hiện không có issue liên quan đến sensor này.

## Slide 17: TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘI BAY – ATR72
AOG: 00 Delay: 00 RTO/ATB/GTB/DIV: 00
Nhận xét:
Tình hình kỹ thuật đội bay ATR72 trong tuần tốt.

## Slide 18: DISPATCH RELIABILITY W20 (12/05/2025-18/05/2025)
Trong tuần 20/2025 chỉ số độ tin cậy cất cánh đội A350 và ATR72 đạt mục tiêu, các đội A321 và B787 không đạt mục tiêu:
A321: 99,60% thấp hơn 0,03% so với mục tiêu do có 8 sự kiện delay KT liên quan tới các hệ thống BMC, LGCIU, Pack Overheat, Cargo Door Stuck, MODE SEL PB, Cabin Assignment Module.
A350: 100% cao hơn 0,56% so với mục tiêu.
B787: 98,58% thấp hơn 0,78% so với mục tiêu do có 5 sự kiện liên quan tới các hệ thống Sensor FE Access Door, Brake Control SYS, Harness W701158 damage, Rudder PCU.
ATR72: 100% cao hơn 0,35% so với mục tiêu.
Loại máy bay | Số chuyến chậm, hủy chuyến KT | FC
A321 | 8 | 2003
A350 | 0 | 180
B787 | 5 | 353
ATR72 | 0 | 202
Chart: 
| A321 | A350 | B787 | ATR72
W19 | 99.851 | 98.3784 | 99.1477 | 99.0291
W20 | 99.6006 | 100 | 98.5836 | 100
Target | 99.63 | 99.44 | 99.36 | 99.65

## Slide 19: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
1 | Làm việc với PW về các chương trình hỗ trợ động cơ cho A321 CEO và NEO | 2024: SSA 2024 đã ký với mức hỗ trợ SSA 2024 13.5k cho 2024/10k cho 2025-2026, CAP 90M. PW đã cung cấp tổng cộng 17 slot. 2025: EVP họp telecon với PW ngày 03/05 về nội dung liên quan đến slot Induct, SSA 2024 CAP, Lease engine  PW cung cấp cho VNA thuê 01 ĐC từ tháng 6, đồng thời xem xét gia hạn CAP SSA khi vượt ngưỡng, cung cấp 14-16 slot induct. Tổ chức họp định kỳ hàng tháng với PW. Ngày 07/05 họp cấp cao với PW về các vấn đề pending. Tiếp tục follow tại cuộc họp hàng tháng. | Làm việc với PW yêu cầu tăng mức hỗ trợ.
2 | Động cơ Genx-1B tàu B787 – Nội dung làm việc với GE và KLM | 2025: duy trì họp định kỳ với GE và KLM Thực hiện KH tháo và induct 08 slots tại KLM và 04 slots tại GE (yêu cầu GE induct động cơ tại GE Caledonian do TAT ngắn thay vì induct tại GEEVES Đài Loan) Đang đàm phán hỗ trợ về LLP bị hủy tại shop visit với GE: GE đã gửi thư hỗ trợ và KT sẽ trình ký trong tuần 12 - 16/05 | KT/QLVT làm việc về Removal Plan / ĐCDP / TAT / Tình trạng KT… để báo cáo Lãnh đạo TCT.
3 | Động cơ TrentXWB-84 Các nội dung cần làm việc với RR | Khoản claim 104M theo TCA: VNA đã gửi claim cho RR yêu cầu đền bù, tuy nhiên phía RR từ chối do theo hợp đồng TCA không có cam kết thời gian induct và TAT sửa do đó không có cơ sở để xác định “Delay”; Ban KT đã gửi thông tin cho Ban PC để tiếp tục nghiên cứu các điều khoản để claim đối tác. Yêu cầu hỗ trợ để giảm số tàu dừng: VNA đang tập trung vào các nội dung claim: Đòi thêm slot SV sửa chữa: RR cho VNA 16 slot tuy nhiên hiện chỉ còn 14 do có 2 slot mới bị đẩy sang 2026; Giảm thời gian chờ induct: VNA đã induct được 7 động cơ năm 2025, tuy nhiên tốc độ induct ngày càng chậm và bị đẩy sang Q3-Q4. Không induct động cơ tại shop N3: hiện shop này có TAT rất dài (standard 200 ngày so với ~130 ngày tại HAESL) và thường xuyên delay (3 động cơ mới sửa bị delay 30 ngày). Updater 18/5: ngày 14/5 SVP của RR đã sang làm việc với CEO VNA đề nghị hỗ trợ giảm số tàu dừng bằng cách bán thêm cho VNA 02 động cơ dài hạn. Ban KT và QLVT cũng đã có thêm buổi làm việc vơi RR VP để tính toán lại kế hoạch dài hạn nhằm tìm phương án giảm AOG. | Tiếp tục yêu cầu RR hỗ trợ slot sửa chữa động cơ và giảm TAT.

## Slide 20: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Nội dung công việc | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Công việc thực hiện
4 | eTechlog | Đã lựa chọn AMOSeTL của Swiss-AS Đang vướng mắc khâu đàm phán/ký kết hợp đồng: Để tối ưu hiệu suất, cần tích hợp eTL vào cùng cơ sở hạ tầng với AMOS. Do vậy cần chờ Swiss-AS và VAECO thống nhất Change Request trước | 
5 | WQAR | Đang làm việc với 1 số nhà sản xuất (Teledyne, Collins...) về STC lắp WQAR. TAT dự kiến 3 tháng, chi phí dự kiến 40k60k USD/tàu. Đang làm tờ trình Phó TGĐKT phê duyệt phương án LCNCC. | 
6 | IFC 10 tàu A350 | 04 tàu đã nâng cấp HW (on-wing/off-wing): A892, A899, A893 và A896 KH nâng cấp SW activation 04 tàu: A893 (18-19/5), A899 (22-23/5), A8932 và A896 (chờ xếp lịch) Các tàu lại cần gửi khối đi nâng cấp tại shop (TAT tại HON shop đang bị kéo dài 120 ngày) Đào tạo IFC VAECO 19-20/2/2025: đã thực hiện Tài liệu TSM hệ thống IFC: Đã giao và triển khai cho VAECO Tài liệu AMM: update trong tháng 5/2025 Vật tư dự phòng: đã giao | Đang triển khai
7 | IFC cho tàu B787 và A321 | 1. Giải pháp B787: Starlink: leadtime 15MO; chi phí HW& SB: 1.6trUSD/tàu (Starlink yêu cầu ký cả A321 và B787) Safran và Intelsat: Boeing đang đánh giá chưa phê chuẩn, leadtime 24-36MO; chi phí HW& SB: 1.5-1.8 trUSD/tàu Viasat: Boeing chưa có lộ trình phê chuẩn (leadtime – TBD); chi phí HW& SB: 1.4trUSD/tàu 2. Giải pháp A321 Starlink: leadtime 15MO; chi phí HW& STC: 350K/tàu (Starlink yêu cầu ký cả A321 và B787) Panasonic/Intelsat: leadtime 12MO; chi phí HW& SB: 500K/ tàu Viasat: leadtime 12MO; chi phí HW& SB: 400K/tàu Safran: leadtime 12 MO; chi phí HW & SB: 830K/tàu | Đang triển khai

## Slide 21: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM
STT | Nội dung | Cập nhật tiến độ và vướng mắc | Trạng thái
3 | CĐCH ghế 23 tàu A321CEO | Đã phát HSYC lần 1, và lần 2 và nhận bản chào lần 2 Tổ đã hoàn thành đánh giá bản chào lần 2 => tổ đã giải trình ban kiểm toàn nội bộ trình kết quả lựa chọn NCC ghế và STC => tiếp trình TGĐ và HĐQT vê duyệt kết quả lựa chọn; Ban KT đã làm việc với đối tác và họp pre-ICTM, dự kiến thông báo kết quả chính thức và phát PO cuối tháng 5/2025 | Đang triển khai
9 | Decal báo ND | Đã có bản chào chi phí SB & modkit cho B787 => ban KT đã phát PO triển khai, dự kiến thực hiện 17-21/5/2025 VAECO sẽ thực hiện dán decal | Đang triển khai
10 | Lắp vách ngăn ghế C | Giải pháp: Local mod: tự nghiên cứu và phê chuẩn mod thực hiện - VNA và VAECO đã thực hiện khảo sát và tháo các chi tiết ghế để đánh giá khả năng thực hiện local mod. - Tiến thành thử nghiệm các phương án lắp vách ngăn di động để đánh giá trong tháng 5-6/2025. Trên cơ sở đó xây dựng hồ sơ local mod Mua Mod và phê chuẩn EASA - VNA đã làm việc với một số đôi tác trong đó có OEM Safran. Hiện cho DOA regent đồng ý nghiên cứu và chào phương án sửa đổi ghế C để lắp vách ngăn ghế C - VNA đã cung cấp tài liệu, ảnh chụp, video và thông tin cấu trúc ghế cho Regent => dự kiến Regent cung cấp phương án và trao đổi VNA về giải pháp đầu tháng 6/2025 | Đang triển khai
11 | Lắp rèm khoang C tàu A321 | Đã phê chuẩn local mode cho 20 tàu A321 Đã mua vật tư đủ cho 20 tàu bay và đang triển khai lắp trên tàu bay theo nhu cầu sử dụng từ OCC. Tiến độ thực hiện: 4/20 tàu. Tàu thực hiện làm mod khi vào check | Đang triển khai

## Slide 22: CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG ĐIỂM TRONG TUẦN
STT | Tàu bay | Ngày bàn giao cho PA | Ngày trả tàu | Lịch SC Thân | Dự kiến thời gian sửa chữa
1 | VN-A354 MSN 3198 | 15/7/2024 | 14/7/2025 | Y6 | Đã hoàn thành 6Y Check + Engine change 29/04/2025
2 | VN-A359 MSN 3737 | 30/10/2024 | 29/10/2025 | Y6 | 02/2026
3 | VN-A363 MSN 4136 | 25/6/2024 | 24/6/2025 | C4 | 05-16/05/2025
12 | 01 TÀU ATR72 CHO K6 THUÊ KHÔ VN-B220 MSN 890 | VNA đang cho K6 thuê khô 01 tàu ATR72 MSN 890 VN-B220, hết hạn thuê vào ngày 25/06/2025. K6 đang đề nghị VNA gia hạn thuê với thời hạn gian hạn (hoặc thuê mới) từ 26/06/2025 – 30/11/2025. VNA đang cho K6 thuê khô 01 tàu ATR72 MSN 890 VN-B220, hết hạn thuê vào ngày 25/06/2025. K6 đang đề nghị VNA gia hạn thuê với thời hạn gian hạn (hoặc thuê mới) từ 26/06/2025 – 30/11/2025. BĐT/TMTB đang hoàn thiện tờ trình gia hạn. | 
13 | 03 TÀU A321 CEO CHO PA THUÊ KHÔ A354, A359, A363 | 03 tàu bay hết hạn thuê tháng 06,07,10 năm 2025 cần gia hạn duy trì khai thác AOC cho PA. 05 động cơ có hạn SV trong 2025 cần thay động cơ khác của VNA nếu tiếp tục khai thác | 

## Slide 23: KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ/APU

## Slide 24
23
NHU CẦU ĐỘNG CƠ DỰ PHÒNG CÁC FLEET T5-T8/2025
Chart: 
| May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4 | June-W1 | June-W2 | June-W3 | June-W4 | July-W1 | July-W2 | July-W3 | July-W4 | Aug-W1 | Aug-W2 | Aug-W3 | Aug-W4
A321CEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A321NEO | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24
A350 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
B787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rủi ro nhận diện:
*A321CEO : Dự kiến Q3-Q4/2025 trả 3 động cơ thuê. Cần duy trì 9-10 động cơ dự phòng trong 2026.
*A321NEO : Rủi ro động cơ đi shop về muộn (thực tế đã bị shop delay nhiều lần) và rủi ro tháo động cơ ngoài KH do Vibration, Oil Leak…
* B787 : Thực tế đã phải bổ sung 01 ĐC vào T4/2025 để khai thác A868. Số lượng ĐCDP hiện tại 10 (ĐC thuê 06)
  *A350: : Rủi ro động cơ đi shop về muộn (rủi ro cao do RR thường xuyên extend TAT) tháo động cơ ngoài KH do High oil consumption (động cơ A893), HPT Blade (2 động cơ 100FC), IPC Blade (3 động cơ cần soi năm 2025)/

## Slide 25
ĐỘI BAY A321CEO
 | ESN | Status | Ngày xong | Remark
1 | V16692 | SV (CHCEC) | 19/05/2025 | 28/05/2025 về HAN
2 | V16558 | SV (CHCEC) | 26/05/2025 | 11/06/2025 về HAN
3 | V16799 | SV (SEC) | 15/06/2025 | 22/06/2025 về HAN
4 | V16517 | SV (AMECO) | 28/07/2025 | 09/08/2025 về HAN
5 | V16694 | SV (MTU) | 20/07/2025 | 27/07/2025 về HAN
6 | V15858 | SV (MTU) | 30/07/2025 | 06/08/2025 về HAN
7 | V11696 | SV (AMECO) | 27/09/2025 | 09/10/2025 về HAN
8 | V16512 | SV (AMECO) | 05/10/2025 | 12/10/2025 về HAN
9 | V16582 | SV (SEC) | TBD | Dự kiến induct 20/05
10 | V11752 | SV (SEC) | TBD | Dự kiến induct 23/05
11 | V16462 | SV (MTU) | TBD | Dự kiến T6 induct
12 | V16049 | SGN U/S | TBD | Đang chờ vận chuyển
13 | V15876 | HAN U/S | TBD | Đang chờ vận chuyển
Kế hoạch đội A321CEO Q2-Q3/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | V15935 | A392#2 | 27-31/05/2025 | Sửa LLP, lắp V16692
2 | V10533 | A398#1 | 17-19/06/2025 | Tháo trả Willis, lắp V16558
3 | V16137 | A390#2 | 01-03/07/2025 | Sửa LLP, lắp V16799
4 | V16570 | A329#2 | 29-31/07/2025 | Sửa LLP, lắp V16694
5 | V15999 | A613#2 | 08-10/08/2025 | Sửa LLP, lắp V15858
6 | V16610 | A605#1 | 15-17/08/2025 | Sửa LLP, lắp V16517
7 | V11694 | A359#1 | 27-29/08/2025 | Sửa HSR, lắp V12505
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | V17365 | SMBC | 08/11/2025 | Dự kiến trả T12/2025
2 | V10531 | Willis | 31/12/2025 | 
3 | V10533 | Willis | 15/11/2025 | Dự kiến trả từ giữa T6/2025
4 | V13137 | Willis | 15/11/2025 | 
5 | V18818 | Willis | 27/12/2025 | Dự kiến trả T12/2025
6 | V15346 | Willis | 03/01/2026 | 
7 | V15369 | Willis | 08/01/2026 | 
8 | V18874 | Willis | 17/03/2026 | 
9 | V18977 | Willis | 14/03/2026 | 
10 | V13187 | Willis | 07/04/2026 | 

## Slide 26
25
Chart: ĐỘI BAY B787
| May-W1 | May-W2 | May-W3 | May-W4 | Jun-W1 | Jun-W2 | Jun-W3 | Jun-W4 | Jul-W1 | Jul-W2 | Jul-W3 | Jul-W4 | Aug-W1 | Aug-W2 | Aug-W3 | Aug-W4
B787 Available | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Động cơ dự phòng: Hiện không có động cơ dự phòng.
Động cơ on-watch & Hạn chế khai thác:
Repetitive inspection 50 cyc: 958435: soi ngày 03/05 giảm từ 100 cyc xuống 50 cyc theo DR, đã soi lại ngày 13/05 vẫn giữ 50 cyc.
Remove in 50 cyc or reinspect: 958170 (A863) vừa soi lại ngày 18/05 vẫn giữ nguyên tình trạng;
100 cycle – 02 ĐC (bao gồm đc thuê 958266); 150 cycle – 01 ĐC; 250 cycle – 02 ĐC.
Hạn chế khai thác: A873 (cả 2 động cơ chỉ được khai thác đến CSN 5500 cyc).
Rủi ro và công việc trọng điểm 2H 2025:
02 động cơ soi 50 cycle A873 (958435) và A863 (958170); 01 động cơ soi 100 cycle A862 (956600) đều có rủi ro cao phải tháo. Các động cơ spare sẽ về lần lượt trong tháng 6, 7.
958266 có lịch trả T9/2025 – cần theo dõi tình trạng spare.
Engine SV | Shop | Ngày tháo | Ngày sửa xong & Ngày Induction | Ngày về (+7 ngày vc) | KH tháo tiếp theo
956577 | KLM | 24/03/2025 | Induction 24/06/2025 | TBD | 
956769 | KLM | 08/04/2025 | Induction 22/07/2025 | TBD | 
956913 | KLM | 11/05/2024 | Inducted 25/08/2024 | TBD | 
956569 | KLM | 28/07/2024 | 12/06/2025 Inducted 12/11/2024 | 19/06/2025 | A863 (Dự kiến) 958170
958398 | GEEVES | 21/06/2024 | 30/05/2025 Inducted 17/07/2024 | 06/06/2025 | A873 (Dự kiến) 958435
956599 | KLM | 05/09/2024 | 03/07/2025 Inducted 26/11/2024 | 20/07/2025 | 
956638 | KLM | 11/03/2025 | Induction 27/05/2025 | TBD | 
956947 | KLM | 13/11/2024 | 30/08/2025 Inducted 04/03/2025 | TBD | 
956534 | KLM | 15/12/2024 | Inducted 15/04/2025 | TBD | 
958395 | GE CAL | 11/02/2025 | Inducted 05/05/2025 | TBD | 
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG ĐỘNG CƠ ĐỘI BAY B787

## Slide 27
26
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A321NEO
Các động cơ đang sửa chữa
Số tàu AOG
Tàu | Tình trạng động cơ
A625 | 28/05 đủ 2 động cơ (P771077 & P772905 tháo từ A619 giữ giờ), còn 13 AOG
A501 | 05/06 đủ 2 động cơ (P771391 & động cơ thuê đầu T6), còn 12 AOG
A508 | 07/07 đủ 2 động cơ (P771387 & P771041), còn 11 AOG.
Kế hoạch RTS
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
KB Hiện tại | 14.25 | 13.75 | 15.25 | 15 | 14.5 | 12 | 11.25 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12
1. Rủi ro động cơ về muộn: Hiện 3 tàu RTS trong giai đoạn cao điểm (A625, A501, A508) phụ thuộc vào 4 động cơ đi shop về (P771077, P771391, P771387 và P771041), rủi ro delay.
Động cơ sẽ thuê của PW nếu về muộn cũng ảnh hưởng RTS tàu A625
2. Rủi ro tháo động cơ ngoài KH: Rủi ro tháo do hỏng HPT Blade (A619#2 P772905 675FH/337FC); Rủi ro tháo do Oil leak #3DFS (all fleet);
3. Rủi ro liên quan đến giữ giờ động cơ: Động cơ P771710 phải lắp lên A621 sớm (tàu thay ngoài KH) do vậy cần hạn chế khai thác để bay qua cao điểm; Động cơ P772905 cần giữ giờ đủ thời gian 20 ngày để bay qua cao điểm.
Rủi ro cao điểm Hè
Động cơ | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng | Remark
P770903 | 18/07/2024 | 12/05/2025 | A619#2 giữ giờ | Giữ giờ bay cao điểm hè
P771077 | 24/10/2024 | 28/05/2025 | RTS A625 | Kết hợp với động cơ tháo từ A619. Delay 5 ngày so với W19 do lắp QEC tại Collins
P771391 | 11/10/2024 | 30/05/2025 | RTS A501 | Kết hợp với động cơ thuê mới PWEL
P771387 | 05/11/2024 | 23/06/2025 | RTS A508 | Delay 25 ngày, KH Cũ 26/5 do thiếu PTVT: IBR6, Manifold Assy...
P771041 | 19/03/2025 | 07/07/2025 | RTS A508 | +25 ngày, KH Cũ 12/6 => tăng AOG do A508 có động cơ muộn 25 ngày do trong quá trình kiểm tra phát sinh hỏng hóc module HPT  Tăng mức WSC, phát sinh thay 02 LLP thuộc HPT module so với ban đầu
P771423 | 15/04/2025 | 23/07/2025 | Spare | +19 ngày so với KH, không ảnh hưởng do thiếu 1 động cơ do trong quá trình kiểm tra phát sinh hỏng hóc HPT module  Tăng mức wsc cho 1 số module so với ban đầu
P771373 | 20/02/2025 | 08/09/2025 | RTS | Sau cao điểm

## Slide 28
27
TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ A350
Động cơ | Status | TAT | Ngày về dự kiến | Kế hoạch sử dụng
21201 | HAESL | 110 | 25/05/2025 +5 ngày do vận chuyển | A887#2 RTS
21316 | Transport SGN-HAN | N/A | 20/05/2025 | A887#1 RTS
21584 | SAESL | 120 | 16/06/2025 (+15 ngày so với KH) | A886#1 RTS
21040 | HAESL | 120 | 17/06/2025 | A886#2 RTS
21136 | SAESL | 75 | 05/07/2025 | A895#1 RTS
21043 | N3 | 228 | 23/07/2025 +42 ngày so với KH | A895#2 RTS
21414 | SAESL | 120 | 27/07/2025 | A898#2 21268 LPT Expire
21137 | N3 | 207 | 29/07/2025 +28 ngày so với KH | A890#2 21418 LPT Expire
21604 | SAESL | 120 | 08/08/2025 | A894#2 21346 LPT Expire
21048 | N3 | 190 | 08/11/2025 | TBD
21024 | Transport | 190 | 01/12/2025 | TBD
21035 | A887 | TBD | 10/04/2026 | TBD
Các động cơ đang sửa chữa/chờ sửa
Số tàu AOG
Tàu | Tình trạng động cơ
A886 | Trống 2 động cơ
A887 | Trống 1 động cơ; 1 động cơ đến hạn kiểm tra LPT
A895 | Trống 2 động cơ
Các tàu đang AOG (04 tàu)
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
KB Hiện tại | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 1.75 | 1 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2 | 2
Rủi ro động cơ về muộn: Hiện 3 tàu thiếu động cơ đang cần thêm 5 động cơ có lịch về trong T5 – T7 (21201, 21584, 21040, 21136, 21137), rủi ro các động cơ bị extend TAT cao (trong T4-T5 đã có 5 lần động cơ bị delay.
Rủi ro tháo động cơ ngoài KH:
  Hỏng HPT Blade (A889#1 21088 100FC);
  Crack IPC (A898#2 21268 100FC, A889#1 21088 đến hạn 2300FC trong cao điểm);
  Oil leak (A893#2 21369); Oil Hiding (A889#2 21034, A888#1 21052)
Rủi ro liên quan đến giữ giờ động cơ: A894#2 21346 thiếu 10 ngày cần hạn chế, A890#2 thiếu 30 ngày không giữ được phải đổi phương án.
Rủi ro cao điểm Hè

## Slide 29
ĐỘI BAY ATR72
Kế hoạch tháo Q2-Q3/2025
Các động cơ đã tháo/đang sửa chữa
STT | Động cơ | AC | Ngày tháo lắp | Remark
1 | EB0115 | B220#2 | 15-16/06/2025 | Hết LLP, giữ trong kho, lắp ED0239
2 | ED0177 | B219#2 | 10-11/07/2025 | Stagger, lắp ED0235
3 | ED0237 | B218#2 | 05-06/07/2025 | Hết LLP sửa HSI, lắp ED0238
4 | ED0213 | B220#1 | 20-21/09/2025 | Hết LLP sửa HSI, lắp ED0177
5 | ED0321 | B223#2 | 05-06/10/2025 | Tháo trả động cơ thuê
Tình trạng động cơ thuê
STT | Động cơ | Lessor | Hạn trả | Remark
1 | ED0321 | Willis | 31/12/2025 | Dự kiến trả T10/2025
2 | ED0715 | Willis | 21/12/2025 | Dự kiến gia hạn đến T4/2026
3 | ED0036 | Willis | 09/06/2025 | Dự kiến gia hạn đến T8/2026
No | ESN | Status | Induction | Dự kiến về | KH Sử dụng
1 | ED0239 | STA | 16/10/2024 | 01/06/2025 | Lắp cho B220
2 | ED0238 | SEA | 24/01/2025 | TBD | Stagger/Engine change
3 | ED0217 | STA | 20/03/2025 | TBD | Stagger/Engine change
4 | ED0233 | STA | 26/03/2025 | TBD | TBD
5 | ED0214 | STA | 21/04/2025 | TBD | TBD
Chart: 
| Jan/25 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
ATR AOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATR có thể khai thác | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
Nguồn lực tàu
Từ tháng 11/2024, khai thác với 05 tàu do đã cho K6 thuê khô B220.
Động cơ dự phòng: ED0235 còn 916 FC giữ giờ trong kho.
Ban ĐTMS đang triển khai thủ tục gia hạn cho K6 thuê tàu B220 từ T7/2025 đến T11/2025.

## Slide 30
APU S/N | Shop | Induction date | Dự kiến ngày về | Dự kiến dùng cho tàu
P-4541 | HANGDA | TBD | TBD | A359
P-5207 | HONEYWELL | 19-Feb-25 | 30-May-25 | A606
P-2973 | HONEYWELL | 27-Mar-25 | 23-May-25 | A620
P-6032 | HONEYWELL | 27-Mar-25 | 15-Jun-25 | A605
P-5295 | HONEYWELL | 27-Mar-25 | 21-Jun-25 | A396
P-5706 | HONEYWELL | 04-May-25 | 19-Jul-25 | A390
P-8054 | HONEYWELL | 13-May-25 | 28-Jul-25 | Spare
P-8607 | AMECO | 16-Apr-25 | TBD | APU bảo hành ở AMECO
PWC-Z926122 | PWC | 14-Mar-24 | TBD | A869
P-00194 | LUFTHANSA | 26-Mar-25 | 16-Jun-25 | APU BER chờ PTVT sửa
P-00113 | LUFTHANSA | 08-May-25 | TBD | A892
P-00391 | LUFTHANSA | TBD | TBD | Spare
Đánh giá:
Đội bay A321: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác.
Đội bay B787: Không có rủi ro ảnh hưởng khai thác / đánh giá phương án giữ spare cho cao điểm Hè
Đội bay A350:
  Không có rủi ro tới KH RTS do các tàu A350 BQDB đều đã có phương án cung ứng APU
    (Trong 03 tàu RTS : tàu RTS cuối sẽ sử dụng APU thuê – KH ký HĐ thuê trong T5, dự kiến đầu T6 nhận APU)
  Tuy nhiên phát sinh 02 trường hợp APU hỏng ngoài kế hoạch dẫn tới không đủ spare để clear sớm các hỏng hóc cần tháo APU.
TÌNH TRẠNG SỬA CHỮA APU TẠI SHOP

## Slide 31
Từ 12/05/2025 – 18/05/2025:
Phát sinh trong tuần: NIL.
Đã khắc phục: A610 (thay Lube Module), A334 – A616 (thay Exciter), A392 (thay IGV actuator), A513 (thay Load Control Valve).
Hiện không có APU chờ khắc phục.
A/C | Issue | Troubleshoot action | Note
NIL |  |  | APU A321: Hiện không có APU spare, các tàu BQDB đã lắp APU. Dự kiến tháng 5 có 02 APU về. APU A350: Hiện có 03 APU đi Shop, không có APU spare. 01 APU thuê hiện đã có HĐ, dự kiến nhận vào đầu tháng 6. APU B787: Hiện có 01 APU đi Shop, 01 APU spare cho cao điểm hè. Đề nghị Vaeco cho kiểm tra ngay khi tàu N/S đối với các tàu có hỏng hóc hoặc báo bad smell và cung cấp WO T/S kịp thời. Đã thống nhất quy trình khắc phục APU bad smell. Vaeco ra TI mở ADD “APU Bleed bad smell for Air conditioning”, tổ bay được phép sử dụng APU để khởi động động cơ. Hạn ADD 6 tháng, Vaeco tiếp tục lên lịch T/S. Đã cập nhật nội dung vào FON22/061 R04.
HỎNG HÓC APU TRONG TUẦN

## Slide 32: CÁC TÀU BQDB VÀ ĐANG TRONG BẢO DƯỠNG (BDĐK)
BQDB: HAN (A501/03/05/06/08/10/11/16, A617/20/22/23/24/25, A886/887/895) / SGN (A509).
BDĐK: A321: A326, A606;
A350: A899, A893;
ATR72: B219;
B787: A863;
I. A321:
1. A326_HAN_C01, Y01, EA11_14/05-21/05: On sked
- 15/5, Task ZL-100-02-1-1 => Found Corrosion Inner Skin At Crack Stop Plate And STR 42RH, FR60 Near Lap Joint Stringer 41RH. = > Tối 17/5, Aibus đã cho phướng án sửa. VAECO đang triển khai 2 ca sửa chữa.
- 15/5, Taskcard 783200-I5-1-1/2 = > Hỏng 4 Heat shield LH, RH ở cả 2 ENG:
+ Hiện đã có 2 Heatshield ở VAECO.
+ 2 Heatshield còn lại dự kiến về tối 19/5, VAECO sẽ triển khai 2 ca để đảm bảo tiến độ. = > Đ/n QLVT cung ứng vật tư kịp cho tàu ra Check đúng tiến độ.
2. A606_HAN_EC06_18/5-12h00, 22/5: Est 21h00, 21/05.
- Vật tư Bellows PN: D2157121020200, Hyd Motor PN: 2000A1391K01, Est 21/5
= > Tàu có thể release sớm vào 21h00, 21/05 nếu các vật tư trên về sớm = > Xem xét Rob từ tàu A511 đang BQDB..

## Slide 33: CÁC TÀU BẢO DƯỠNG
II. A350:
1. A893_HAN_A08, EO_16/4-20/5: On sked
- Heatshield ở Main Heat Exchanger, Pack #1 Damaged, cần hạ Main HX thay Heatshield.
2. A899_HAN_ Y06, Y03, C01, A01, A12_06-28/05: On sked.
- 09/5, Rudder Green Servo act fitting Worn. = > 14/5, Đã gửi kết quả kiểm tra cho Airbus, dự kiến 20/5 Airbus phản hồi.
- 09/5, Detached Between 2 Halves Of The THS Center Pivot Fitting Assy- Left And Right. Đã gửi kết quả kiểm tra, Airbus hẹn 20/5 phản hồi.
III. B787:
1. A863_SGN_A06_17/5-20/5:
- 17/5, tàu bị Rob EBPSU PN: C3805-901 = > Ảnh hưởng cấu hình lên điện, Có thể ảnh hưởng tiến độ nếu có Task phát sinh.
- Toilet Assy, LH PN: 77000-021-203 bị Rob cho A872, Est 20/5 => Đ/n Vật tư cung cấp đúng tiến độ.
IV. ATR72:
1. B219_SGN_Y01, Y02, Y04, Y08, RPL LH LDG_12/05-09/06: On sked
- Dự kiến LH MLG cho B219 Avail 7/6, đ/n QLVT push càng về đúng hạn..
- Tàu bị Rob CONNECTOR PN: E0390DD01P2B15B, Est 30/5 = > Ảnh hưởng tới việc lên điện kiểm tra các task T-OFF,
- ACM PN: 2205120-4SR1 chưa có dự kiến.
- 17/5, Node 5 Doubler Crack = > Đang chờ phương án NSX.
- Crack On FR24, 28 Upr Segment, RH Flight Control Cable Fitting = > ATR hẹn 20/5 phản hồi. Đang đề xuất sửa theo p/a tương tự B218. = > Xem xét đặt hàng vật tư sớm.

## Slide 34
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A321
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT FLEET A321 (CẬP NHẬT 18/05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A321 NEO AOG do thiếu ENG | 14.00 | 12.25 | 11.25 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | - 07/2025: tăng 0.25 tàu do ENG P771041 dự kiến về 07/07 muộn 25 ngày so với KH cũ 12/06. - 06/2025: tăng 0.75 tàu do ENG P771387 dự kiến về 26/05 muộn 25 ngày so với KH cũ 26/05 - Thuê 1 ENG NEO trước 05/06)
2 | A321 CEO AOG do thiếu ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
3 | A321 dừng thực hiện BD | 3.10 | 1.30 | 0.90 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | - 08/2025: tăng 0.3 do dồn lịch tháng 7 - 07/2025: tăng 0.3 do dồn lịch tháng 5 & 6 - 06/2025: tăng 0.1 tàu do A354 cần 3 ngày thực hiện ALI task - 05/2025: giảm 0.3 tàu (lùi check để bay bù do A501 RTS muộn)
4 | Tổng số tàu A321 Dừng (Do thiếu ENG + BD) | 17.10 | 13.55 | 12.15 | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 
 | Phát sinh dừng | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 

## Slide 35
NGUỒN LỰC TÀU BAY – A350/B787
NGUỒN LỰC KỸ THUÂT A350/B787 (CẬP NHẬT 18/05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | A/C | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Note
1 | A350 AOG do thiếu ENG | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | - 07/2025: tăng 0.5 tàu do ENG về muộn => A895 RTS muộn - 06/2025: tăng 0.5 tàu do ENG về muộn
2 | A350 dừng BD | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 07/2025: tăng 0.2 tàu do bổ sung thay ENG A890 (không giữ được giờ do ENG 21584 về 16/06 muộn 14 ngày so với KH cũ 02/06)
3 | A350 Dừng (ENG + BD) (3) = (1) + (2) | 4.8 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
4 | A350 thực tế có thể khai thác (4) = 14 - (3) | 9.2 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 
5 | B787 rủi ro AOG do ENG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - Rủi ro phát sinh tàu AOG do ENG A863 BSI 50CY.
6 | B787 dừng BD | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - 08/2025: tăng 0.2 tàu do A870 Y3 (due: 04/06) xin NN lùi sau cao điểm hè - 06/2025: tăng 0.2 tàu do ảnh hưởng thay ENG A871 AOG và bổ sung thay ENG A863 & A873
7 | B787 Dừng (ENG + BD) (7) = (5) + (6) | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
8 | B787 thực tế có thể khai thác | 16.0 | 16.0 | 16.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
9 | A350/B787 dừng ( ENG + BD) (9) = (3) + (7) | 5.8 | 4.0 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 

## Slide 36
HỎNG HÓC CABIN ẢNH HƯỞNG KHAI THÁC VÀ PTVT – TUẦN 20
Galley:
Hỏng hóc wine chiller: hỏng 13a, khắc phục 01ea, tồn hỏng 12 ea. Tiến độ sửa chữa tại shop
  Chiller B787: 06 ADD; 04RO chưa có EDD,
  Chiller A350: 06 ADD; 05 RO, chưa có EDD
Hỏng hóc oven: hỏng hóc 17ea, khắc phục 07ea, tồn 10ea (Oven tàu A350A hỏng nhiều, obsolete => làm việc Safran phương án retrofit – T10/2025)
Boiler: hỏng 04ea, khắc phục 02ea, tồn 02ea
IFE: Thales SVDU (A350/B787): replaced 3033/3111 SVDU (còn 78 INOP SVDU). Trong tuần 20: hỏng mới 10 ea, khắc phục 19ea.
- Hỏng hóc đội bay A350: đã được khắc phục và kiểm soát, tập trung màn hình cho A895 RTS
- Hỏng hóc tồn đọng: tập trung đội bay B787, số lượng quay vòng ít (80ea). => Thales đã bổ sung 30 SVDU quay vòng
LAV:
Toilet Assy: hỏng 04 ea, khắc phục 02ea, tồn 02ea
Faucet Assy: hỏng 03ea, khắc phục 01ea, tồn 02ea
Basin: hỏng 20ea, khắc phục 00ea, tồn 02ea
ADD ảnh hưởng dịch vụ tuần 20: Tổng 263 (tang 9% so với tuần 19), khắc phục 109 ADD => tồn đọng 154ADD (giảm 35% so với tuần 19).
Hỏng hóc Ghế thuộc diện cắt khách tuần 20
Ghế C: hỏng 05, khắc phục 03, tồn 02.
Ghế Y: hỏng 06, đã khắc phục 05, tồn 01.

## Slide 37: NHÂN NHƯỢNG TRONG TUẦN
BẢNG TỔNG HỢP VÀ THEO DÕI NHÂN NHƯỢNG - VIETNAM AIRLINES |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Concession No. | Type | Reg | Description | Issued By | Issued Date | ADD/CHK/Task No | Status
1 | 613-02/25 | Other | A613 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of GROUP CMP TASKS OF A613 needs to be EXTENDED. | SQD | 13/05/2025 | GROUP CMP TASKS | OPEN
2 | 606-05/25 | Other | A606 | Due to LACK OF HANGAR SLOTS, schedule of GROUP CMP TASKS OF group check EC01+C02+C03+Y06+Y12 (WP: A606-270325-CHK-Y12) needs to be EXTENDED. | SQD | 15/05/2025 | GROUP CMP TASKS OF EC01+C02+C03+Y06+Y12 | OPEN
3 | 606-04/25 | Other | A606 | Due to LACK OF HANGAR SLOTS, schedule of GROUP AMP TASKS OF group check EC01+C02+C03+Y06+Y12 (WP: A606-270325-CHK-Y12) needs to be EXTENDED. | SQD | 15/05/2025 | GROUP AMP TASKS OF EC01+C02+C03+Y06+Y12 | OPEN
4 | 862-06/25 | CHECK | A862 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group tasks check A08 for VN-A862 needs to be extended. | SQD | 15/05/2025 | GROUP TASK CHECK A08 | OPEN
5 | 392-01/25 | Other | A392 | EXTEND SCHEDULE OF GROUP AMP TASKS DUE TO LACK OF ENGINE SPARE FOR OPERATION SCHEDULE. | SQD | 13/05/2025 | AMP TASKS | OPEN
6 | 878-01/25 | CHECK | A878 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group tasks check A03 for VN-A878 needs to be extended. | SQD | 12/05/2025 | GROUP TASK CHECK A03 | OPEN
7 | 869-05/25 | CHECK | A869 | Due to LACK OF RESOURCES, schedule of group tasks check A06 for VN-A869 needs to be extended. | SQD | 13/05/2025 | GROUP TASK CHECK A06 | OPEN
8 | 605-02/25 | Other | A605 | Due to LACK OF HANGAR SLOTS, schedule of GROUPS AMP TASK OF group check EC01+C02+C03+Y06+Y12 (WP: A605-010525-CHK-Y12) needs to be EXTENDED. | SQD | 13/05/2025 | GROUPS AMP TASK OF EC01+C02+C03+Y06+Y12 | OPEN
9 | 605-01/25 | Other | A605 | Due to LACK OF HANGAR SLOTS, schedule of 3 CMP TASKS OF group check EC01+C02+C03+Y06+Y12 (WP: A605-010525-CHK-Y12) needs to be EXTENDED | SQD | 13/05/2025 | GROUPS CMP TASKS OF EC01+C02+C03+Y06+Y12 | OPEN
10 | 613-01/25 | Other | A613 | Due to LACK OF HANGAR SLOT,schedule of GROUPS AMP TASK OF Y01 and C01 CHECK needs to be EXTENDED. | SQD | 11/05/2025 | GROUPS AMP TASK OF Y01 and C01 | OPEN
Chart: Số nhân nhượng theo tuần
| A320 | A321 | A350 | B787 | ATR72 | Tất cả
Last week | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8
This week | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10

## Slide 38: Giờ bay trung bình trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 229:50 | 147 | 1:33
A321 | A321 CEO | 126.51 | 1544 | 1:58
 | A321 NEO | 485:50 | 238 | 2:02
A350 | 35A | 200:20 | 54 | 3:42
 | 35B | 809:25 | 123 | 6:34
B787 | 78A | 781:30 | 130 | 6:00
 | 78B | 269:50 | 86 | 3:08
 | 78C | 471:05 | 138 | 3:24
ATR | ATR | 206:50 | 204 | 1:00
Next Week |  |  |  | 
Fleet |  | Total FH | Total FC | FH/FC
A320 | A320NEO | 246:15 | 162 | 1:31
A321 | A321 CEO | 135.02 | 1684 | 1:55
 | A321 NEO | 542:40 | 270 | 2:00
A350 | 35A | 198:50 | 59 | 3:22
 | 35B | 843:45 | 133 | 6:20
B787 | 78A | 817:25 | 150 | 5:26
 | 78B | 203:15 | 61 | 3:19
 | 78C | 479:25 | 150 | 3:11
ATR | ATR | 227:25 | 224 | 1:00
Chart: Trung bình giờ bay các đội tàu
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | 35A | 35B | 78A | 78B | 78C | ATR
This Week | 0.065146 | 0.081939 | 0.085055 | 0.15458 | 0.27419 | 0.25048 | 0.13073 | 0.14224 | 0.042245
Next Week | 0.063336 | 0.080179 | 0.083745 | 0.14042 | 0.26433 | 0.22706 | 0.13883 | 0.13317 | 0.042302

## Slide 39: Số chuyến bay theo ngày trong tuần các đội tàu
This Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 12-May | 13-May | 14-May | 15-May | 16-May | 17-May | 18-May | Avg.
A320 NEO | 6.67 | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 7.33 | 7.00
A321 CEO | 5.59 | 5.18 | 5.72 | 5.67 | 5.77 | 5.64 | 6.03 | 5.66
A321 NEO | 6.00 | 4.50 | 4.33 | 5.17 | 7.33 | 5.33 | 7.00 | 5.67
A350 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.53
B787 | 2.71 | 2.76 | 2.82 | 3.24 | 3.00 | 3.24 | 3.06 | 2.97
ATR72 | 6.00 | 6.00 | 7.75 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 7.29
Next Week |  |  |  |  |  |  |  | 
Fleet | 19-May | 20-May | 21-May | 22-May | 23-May | 24-May | 25-May | Avg.
A320 NEO | 7.33 | 6.67 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.71
A321 CEO | 5.90 | 5.54 | 5.79 | 6.49 | 6.41 | 6.49 | 6.56 | 6.17
A321 NEO | 6.33 | 7.00 | 5.67 | 5.67 | 7.17 | 5.83 | 7.33 | 6.43
A350 | 2.80 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | 3.40 | 2.70 | 2.74
B787 | 2.71 | 2.94 | 3.12 | 3.18 | 3.35 | 2.76 | 3.18 | 3.03
ATR72 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 8.00
Chart: Số chuyến bay trung bình theo ngày của các Fleet tàu bay trong tuần
| A320NEO | A321CEO | A321NEO | A350 | B787 | ATR72
This Week | 7 | 5.6557 | 5.6667 | 2.5286 | 2.9748 | 7.2857
Next Week | 7.7143 | 6.1685 | 6.4286 | 2.7429 | 3.0336 | 8

## Slide 40: Số chuyến bay khai thác theo ngày
Chart: 
| 45789 | 45790 | 45791 | 45792 | 45793 | 45794 | 45795 | 45796 | 45797 | 45798 | 45799 | 45800 | 45801 | 45802 | 45803 | 45804 | 45805 | 45806 | 45807 | 45808 | 45809 | 45810 | 45811 | 45812 | 45813 | 45814 | 45815 | 45816 | 45817 | 45818 | 45819 | 45820 | 45821 | 45822 | 45823 | 45824 | 45825 | 45826 | 45827 | 45828 | 45829 | 45830 | 45831 | 45832 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838
 | 386 | 358 | 384 | 390 | 408 | 398 | 414 | 410 | 398 | 402 | 442 | 448 | 449 | 465 | 447 | 443 | 438 | 455 | 458 | 465 | 500 | 491 | 466 | 483 | 485 | 498 | 491 | 502 | 492 | 481 | 494 | 488 | 499 | 497 | 502 | 488 | 478 | 496 | 486 | 505 | 506 | 517 | 503 | 485 | 506 | 506 | 515 | 509 | 521 | 511

## Slide 41: A321
Tình trạng vật tư cho hỏng hóc trên đội bay
Tàu AOG: NIL
Tình hình tàu check:
  A326: C01+ Y01+EA11 (14/05-21/05): ngày 16/5 phát sinh thay 4 heatshield trên TR, hiện đã có phương án cho 2ea, cần giục PO cho 2ea còn lại tuy nhiên, Collins dự kiến ship từ Mỹ ngày 19/5. hiện đang push AOG
Hỏng hóc ảnh hưởng khai thác: Không có vướng mắc vật tư
Hỏng hóc B defect hết hạn trong 10 ngày: không có vướng mắc vật tư

## Slide 42: A321
Tình trạng đơn hàng Pooling: 55 đơn hàng quá hạn trong tổng số 98 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: 30 overdue orders / total 34 orders
Đơn hàng cho Defect: 08 overdue orders / total 45 orders
Đơn hàng cho Hardtime/Softtime: 17 overdue orders / total 19 orders

## Slide 43: A321
DANH MỤC VẬT TƯ CRITICAL |  |  |  | 
STT | Tên thiết bị | P/N | Tình trạng vật tư | Note
1 | FDRV | 17300G11 | stock 1ea alt PN 17300G12 | 
2 | SSTU | 321000M03 | stock 1ea | 
3 | CNA | 745-1101-507 | stock 2ea | Nacelle
4 | SLEEVE LH | 745-0006-501 | stock 2ea | Nacelle
5 | SLEEVE RH | 745-0006-503 | stock NIL | Sửa tại VAECO
6 | AIR INLET COWL | 745-3400-507 | stock 2ea | Nacelle
7 | IPCV NEO | 5325192 (1020925-3) | stock 1ea | 
8 | EIU NEO | 777461-1-1 | stock 2ea | 
9 | FANCOWL LH | 745-4000-515 | stock NIL, Ban QLVT đang tìm thuê 2ea | phát sinh nhiều hỏng hóc trong thời gian ngắn
10 | FANCOWL RH | 745-4000-516 | stock NIL | phát sinh nhiều hỏng hóc trong thời gian ngắn

## Slide 44: TÌNH TRẠNG APU LRU A321
it | Part number | Description | MBK level | status
1 | 106-1-1100-02 | ACTUATOR-APU | 1 | stock NIL, ngày 20/5 nhập kho 1ea
2 | 160494-1 | OIL COOLER |  | stock 2ea
3 | 2704506-2 | MOTOR STARTER | 2 | stock NIL, đang push Honeywell cấp AOG nhưng không có stock
4 | 3291238-2 | VALVE-SURGE CONTROL |  | stock NIL
5 | 3291432-1 | LOAD CONTROL VALVE | 1 | stock 2ea
6 | 3616140-10 | FAN ASSY-OIL COOLING |  | stock NIL
7 | 3876287-1 | DATA MEMORY MODULE | 1 | stock NIL, đang giục STEA khối MBK
8 | 3886188-3 | IGV ACTUATOR APU131-9A | 1 | stock 1ea
9 | 3888058-5 | EXCITER | 2 | stock 1ea
10 | 3888394-221205 | ECB | 1 | stock 2ea
11 | 4131020-4 | LUBE MODULE |  | stock 1ea, 2RO có TAT tại Honeywell dài
12 | 441921-5 | CONTROL FUEL UNIT | 1 | stock 3ea
13 | BA03604 | GENERATOR-APU | 1 | stock 1ea
14 | 3860864-1 | CLUTCH ASSY | 1 | stock NIL, đang giục Honeywell sửa chữa bảo hành 1ea

## Slide 45: A321 CÁC VẬT TƯ VƯỚNG MẮC KHÁC
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Rotating mech MLG | 4133801011 | Hỏng hóc nhiều tuy nhiên ST cấp hàng chậm với lý do các thiết bị gửi đi sửa chữa có TAT dài, PO mua mới tới OEM Safran có leadtime dài. Hiện đã phải dừng chương trình kiểm tra theo khuyến cáo của OEM để có đủ vật tư cho các tàu tháo bảo quản. Stock 3ea | Hiện đang giục sửa chữa và PO mua 3ea từ OEM Safran, Safran thông báo vật tư này bị global shortage nên đang thúc đẩy và release hàng cho VNA
2 | Các thiết bị IFE của Panasonic: LCD VSEB | RD-AV9844-01 RD-KA3303-05 | Hỏng hóc phát sinh nhiều trong khai thác trong khi Panasonic sửa chữa có TAT dài, chủ yếu với lý do thiếu PTVT sửa chữa, thay thế. Các PTVT này hiện đều là đời cũ, VSEB đã dừng sản xuất. | - Phối hợp với Panasonic để đổi PTVT, rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT xem xét phương án tìm PN thay thế
3 | Jetpipe | 745-1107-503 | Thiết bị nằm trên CNA, hỏng hóc nặng crack, không sửa được tại Vaeco. Gửi đi sửa chữa có TAT dài. Có 3 cấp độ hỏng: Disbond: TAT nhanh (<30 ngày), chi phí sửa thấp (8k - 10k USD) Crack 1 vị trí: TAT khoảng 40-50 ngày, chi phí sửa khoảng 20k USD Crack 2 vị trí trở lên: TAT dài 60-80 ngày, chi phí sửa >40kUSD Tình trạng kho: stock NIL | - Đề nghị VAECO có đánh giá hỏng hóc (SDR) sớm và gửi Ban QLVT để hỏi repair cap và chọn cơ sở sửa chữa phù hợp. - Ban QLVT tiếp tục làm việc với cơ sở sửa chữa để rút ngắn TAT - Đề nghị Ban KT/Vaeco có giải pháp hạn chế hỏng hóc bằng các phương án kiểm tra chủ động, thay thế khi bị disbond sẽ tiết kiệm chi phí sửa và TAT ngắn. - Với các hỏng hóc phát sinh, đề nghị xem xét phương án mở defect để Ban QLVT chủ động phương án cung ứng

## Slide 46: B787
Tình trạng đơn hàng Pooling: 28 đơn hàng quá hạn trong tổng số 58 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho MBK: overdue 14 LO / total 20 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): overdue 14 EO / total 38 EO

## Slide 47: B787
STT | Tên thiết bị | P/N | Lưu ý | Tình trạng
1 | FMU | 7000546H14 | Hỏng hóc gây APU INOP. | Không có hỏng hóc. 02ea in stock.
2 | Chiller | 600-2 | Hiện cả fleet B787 có 07 hỏng hóc. | - NIL stock - 05RO: + 01ea giao EDD tháng 8/2025. + 04ea chưa có EDD.
3 | VFSG | 7001330H04 | Nếu phát sinh hỏng hóc sẽ chỉ mở được 03 ngày. | 01ea giao tối 18/05 dùng cho A869, 01ea giao 19/05.
4 | Tailcone light Card Led | 30-2968-3 32-4188-3 | Nguồn cung hàng chậm, delay shop Honeywell. | Hiện không có hỏng hóc. -Card led: + 03ea in stock.

## Slide 48: B787
Một số PTVT cần lưu ý:
PTVT thay nhiều: VFSG, GPM, NSG, CAC, GWIV.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:.
• A861 - INTEGRATED CLG RECIR AIR: 01ea SCU controller in stock.
• A864 - AFT CARGO HANDLING SYSTEM IN/OUT IN CENTER LOADING PDU INOP: Joystick giao SGN 19/05.
• A865 - ELEC ENG STARTER R1: yêu cầu CMSC, in stock.
• A869 - ELEC GEN SYS: yêu cầu VFSG, 01ea giao tối 18/05.

## Slide 49: A350
Tình trạng đơn hàng Pooling: 45 đơn hàng quá hạn trong tổng số 100 đơn hàng đang open
Đơn hàng lấp đầy kho OSS: 09 overdue LO / total 12 LO
Đơn hàng khác (Defect, Hardtime): 36 overdue EO / total 88 EO
Tình trạng đơn hàng pool trong 4 tuần gần nhất:

## Slide 50: A350
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Spoiler Servo control FCRM | CA67003-018/020/025 CA71323-016 / -015 | Hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | - Spoiler Servo: 01ea in stock. - FCRM: 01ea in stock.
2 | Chiller | 688-6/688-6-00-100 | Hiện cần 14ea (06 hỏng hóc + 08 cho tàu bảo quản). | - 01ea in stock của tàu BQ. - 12RO, trong đó: + 03ea EDD 26/05. + 09ea EDD NIL.
3 | EDP | 53098-06 | Hỏng hóc phát sinh sẽ phải cắt tải, tiềm ẩn AOG. Vẫn hỏng hóc nhiều trên fleet A350. | + 06ea in stock (của tàu BQ). 01 lấp đầy chưa có EDD.
4 | VCRU, Motor Controller |  | Hỏng hóc ảnh hưởng đến hệ thống chiller của tàu bay. TAT sửa chữa tại shop Honeywell rất dài (vẫn chưa được cải thiện) dẫn đến việc cung ứng hàng của Airbus rất chậm. | Nhiều tàu A350 có mssg VCRU và controller. - VCRU chưa có lịch ship.
5 | Oven Safran | X200100 | + Hỏng hóc ảnh hưởng chất lượng dịch vụ. TAT ở shop rất dài do thiếu hụt sub part sửa chữa (PMSD). Safran dự kiến cuối tháng 4 mới có PMSD cho sửa chữa. Mặc dù đã rob 20ea oven từ 02 tàu bảo quản A886 và A887 nhưng vẫn còn 03 hỏng hóc cho tàu A889. + Từ đầu năm 2025 yêu cầu 30ea, trong đó đã thay 28ea và có 04 TH NFF. | + 04ea in stock (sẽ giữ lại dùng cho A887 phá BQ). Tiếp tục giục hàng Safran trong tuần 20, do tàu BQ có kế hoạch release nên các oven về sẽ ưu tiên lắp cho các tàu BQ.

## Slide 51: A350
Một số PTVT cần lưu ý:
+ Một số thiết bị pooling của OEM Honeywell liên quan hệ thống Chiller (VCRU, Motor Controler) TAT vẫn rất dài.
Hỏng hóc hệ thống flight control vẫn nhiều, vẫn chưa giảm.
Hỏng hóc ảnh hưởng cần lưu ý:
• A888, A892, A898 - CHILLER SYS INOP: đặt hàng VCRU, chưa có EDD (nguồn cung từ Honeywell rất chậm).

## Slide 52: ATR
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Tình trạng
1 | Blade Propeller | R815505-6/-9 | For Major Inspection | 07EA: STK SGN (p/n R815505-9)
2 | Hub Propeller | 815470-2 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN 01PO: Chưa có EDD
3 | Actuator Propeller | 815585-7 | For Major Inspection | 02EA: STK SGN
4 | End Wing-Left | S5741212100810 S5741212100910 |  | P/N S5741212100810: STK = 0 01EA: STK SGN P/N S5741212100910
5 | P.E.C | 816332-5-401 |  | 02EA: STK SGN
6 | MLG Shock Absorber | D23188000-6B | Hyd Leak | RO R4580325: chưa có EDD
7 | AFCS Computer | 7003974-606 | DASH ON ADU; CONNECTOR FOUND LOOSEN | 02EA: STK SGN

## Slide 53: Phanh, bánh lốp cho các đội bay
STT | Tên thiết bị | P/N | Hỏng hóc | Giải pháp và kiến nghị
1. | Lốp cho các đội bay |  | Lốp các loại đủ dự phòng. | -Ban QLVT tiếp tục thúc đẩy lốp về dự phòng cho cao điểm hè 2025
2. | Phanh cho Đội bay B787 | C20648000 | 05 stock, Dự kiến 01 ea về ngày 19/05. | - Ban QLVT đang làm việc với Safran thúc đẩy các cụm phanh đang sửa chữa về. - Tần suất thay phanh B787 đang gia tăng, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt những
3. | Phanh Đội bay A350 | 2-1756-1 | 03ea in stock. Dự kiến tuần 21 VSTEAS xuất xưởng thêm 03 ea. | - Tần suất thay phanh A350 đang gia tăng rất nhanh, Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch thay phanh cho 3 tháng tới và rà soát làm stagger để tránh tình trạng thay phanh hàng loạt.
4. | Phanh đội Bay A321 | C20534100 | 05ea in stock. trong tuần 21 dự kiến sẽ có thêm 05ea. | - Ban QLVT đang tiếp tục thúc đẩy các heat sink A321 về để phục vụ bảo dưỡng phanh A321. - Ban QLVT đã đề nghị Ban KT và VAECO cập nhật kế hoạch làm stagger phanh A321 tránh việc thay phanh hàng loạt.

## Slide 54: Động cơ
- Đội bay A350:
• Số lượng dự phòng: 03ea (thuê dài hạn) & 03 động cơ thuê ngắn hạn + 01 động cơ new (giao HAN 22/01).
• Số lượng trong kho: NIL
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa: 07ea (03 động cơ 21043 và 21317, 21048 sửa tại N3 và 01 động cơ 21201 sửa tại HAESL và 03 tại SEASL 21584, 21414 và 21604).
02 ENG cho A887: 01ea sửa trong SGN sẽ có ở HAN ngày 20/05 + 01ea giao HAN ngày 27/05.
•Đã thu xếp chuyển 01 core engine stand từ N3 về để swap động cơ vào tháo tiếp động cơ gửi đi shop.
- Đội bay B787:
• Số lượng dự phòng: 10ea (2 sở hữu, 2 dài hạn và 6 ngắn hạn) đã ký thêm 01 hđ thuê đc Mar/2025 với Aercap.
• Số lượng trong kho: 0
• Số lượng động cơ đang tại shop sửa chữa:
04 động cơ ở KLM shop: 956533, 956599 và 956947, 956534 (inducted tháng 4/2025). trong đó động cơ 956533 dự kiến về SGN 08May.
01 động cơ ở GE shop: 958398 (delay in GEEVES) dự kiến giao cuối tháng 6/2025.
• Thuê động cơ đáp ứng KH sửa 2024-2025: B787 có 04 dự phòng và đang thuê 06 của Aercap (956933; 958266 và 958934 958966 và 956626, 956980) trong đó 956980 mới thuê do 01 đc trên A868 phải tháo đầu tháng 4/2025

## Slide 55: Động cơ
- Đội bay A321 Ceo:
• Số lượng dự phòng: 13 (3 sở hữu, 10 thuê ngắn hạn)
• Số lượng trong kho: NIL
• Số lượng US chờ chuyển đi: 02ea V11752, V16582 (VNA), V16462 (K6)
• Số lượng động cơ đang sửa tại shop: 09ea VNA
- Vướng mắc:
+ Danh mục missing part list của động cơ sửa chữa về
- Giải pháp:
+ Thúc đẩy việc sửa chữa động cơ tại shop
+ Làm việc với Ban KT về KH động cơ về, tháo trả.

## Slide 56: Động cơ
- Tình trạng trả động cơ thuê

## Slide 57
- Đội bay A321 Neo:
• Số lượng dự phòng: 05ea (2 sở hữu (đang SLB), 2 dài hạn và 01 thuê ngắn hạn thuê của PW).
• Số lượng trong kho: NIL.
• Số lượng động cơ sửa chữa: có 7 động cơ đang sửa (05 tại ESA và 01 tại IHI, 01 tại MTU-H) - Đã yêu cầu shop cấp được thêm 2 slot sửa chữa động cơ vào tháng 6
• Đang đàm phán thuê thêm 2 động cơ - Đang triển khai trình kí LOI LHT- cuối tháng 7
- PWEL - đang mở bảo hiểm thuê động cơ, đã trình kí hợp đồng.
Vướng mắc:
+ TAT tại shop kéo dài, hiện do shop quá tải các động cơ tháo cung phải đợi slot lên đến 200 ngày.
+ Các động cơ A321 NEO tháo đi sửa trước đây không có đc lắp lên, khi tháo trả đc thuê thiếu nhiều LRUs đang đi cùng đc sửa. + Khoảng thời gian cao điểm nghỉ lễ, thiếu hụt phụ tùng vật liệu, sự gia tăng các lỗi Rejection trong kiểm tra sau thử nghiệm.
+ PTVT thiếu hụt, đặc biệt là khác khối AP51
Giải pháp:
+ Thúc đẩy động cơ sửa chữa tại shop.
+ Tổ chức họp và tìm giải pháp với Ban KT, VAECO với danh mục MPL đc tháo khi gửi đi sửa.

## Slide 58
- Đội bay ATR:
• Số lượng dự phòng: 06: 03 ENG sở hữu, 03 ENG thuê ngắn hạn: (ED0321) (ED0036) (ED0715).
• ED0238 đang sửa tại shop PWC tại SING.
• ED0239, ED0217,ED0233, ED0214 đang sửa tại SA.
• Vướng mắc/ Khó khăn:
+ Các shop vẫn đang gặp trình trạng thiếu part, dẫn đến TAT bị kéo dài tại cả 02 shop
• Giải pháp:
+ Tiếp tục theo sát các động cơ đang sửa chữa tại PWC và StandardAero.

## Slide 59: Kế hoạch động cơ
A350: NIL stock.
+ 02 ENG cho A887 phá BQ: 01ea sửa trong SGN sẽ có ở HAN ngày 20/05 + 01ea giao HAN ngày 27/05.
B787: NIL stock.
+ 01 động cơ ở GE shop: 958398 (delay in GEEVES) dự kiến giao cuối tháng 6/2025.
A321 CEO :
+ Động cơ về tiếp trong tháng 5: V16692 (28/05).
A321 NEO:
+ Động cơ P771077 dự kiến về HAN 28/05.
+ Động cơ P771391 dự kiến về HAN 30/05.
+ Động cơ P771387 dự kiến về HAN 23/06.
ATR: 01 stock (ED0235).
ED0239 sửa chữa tại StandardAero: EST SGN 20/06.

## Slide 60: APU
APU A321
+ STK: 00 APU
+ Tháng 5: dk về 02 APU (P-2973 23/05); (P-5207 30/05)
APU A350
+ STK: 0
+03 APU đang sửa chữa: P-00113, P-00391 chưa có ngày release, P-00194 dk 16/06 release.
APU B787
+ STK: 0 APU
+ 01 APU (PWC-Z926122) DK 10June sửa xong.
+01 APU ( PWC-Z925500) đang ship về dk stk SGN 19MAY giữ trong kho làm dự phòng

## Slide 61: CÔNG TÁC BAY NGA
NHIÊN LIỆU:
Nhà cung cấp tại SVO là công ty Skypec.
2. PTVT DỰ PHÒNG FAK
TGĐ đã phê duyệt mua 63 item (5.18 triệu USD) trong đó:
50 item đã về và nhập kho.
04 item về trong tuần 21.
09 item chưa có lịch ship, đang tiếp tục giục hàng
Số lượng khí tài hiện mang theo chuyến bay Nga: 62/63 item (đã lấy thêm các itemdự phòng mang theo). 01 item brake sẽ bổ sung vào chuyến ngày 20/05.
3. VẬN CHUYỂN, THUÊ KHO Ở NGA
Vận chuyển: Đã liên hệ với các nhà vận chuyển để tìm trước phương án nhưng hiện đang có một số vướng mắc
+ Cần có thông tin cụ thể hàng cần vận chuyển case by case (HS Code, product description, commercial invoice and purpose of use information in order to take action).
+ Submit thông tin đến Airlines để xin approval.
+ Nếu vận chuyển đc thì cũng mất 3-5 ngày từ VN. Còn lại từ châu Âu, Mỹ hiện nay không vận chuyển được đến Nga
--> vẫn khó khăn trong vận chuyển, đang tìm thêm pá khác
Thuê kho: Đối tác ở Nga có chấp nhận cho thuê kho nhưng phải làm thủ tục nhập khẩu vào Nga, như vậy sẽ vi phạm cam kết không xuất khẩu PTVT đã ký với các OEM.
Ngoài ra, đại diện Nga có thông tin việc thiết lập kho ngoại quan tại RAMP để đặt dụng cụ, 1 số PTVT tiêu hao, bánh là không thể và không cho phép do liên quan đến quy trình Hải quan rất nghiêm ngặt tại SVO.
Ban QLVT đang liên hệ thêm 1 số nhà cung ứng ở SVO về hỗ trợ tiêu hao trong TH cần thiết.

## Slide 62
THANK YOU